# 间隙杂质论文-田丰,王志强,颜世宏,李星国

导读:本文包含了间隙杂质论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:稀土金属,提纯,低温,固态

### 间隙杂质论文文献综述

田丰,王志强,颜世宏,李星国[1]（2014）在《一种去除稀土金属中间隙杂质的新方法》一文中研究指出超高纯稀土金属及合金是电子、国防、宇航、原子能、通讯和高科学技术等尖端产业的重要基础材料,研发超高纯稀土金属的高效稳定批量化制备技术及装备其有重要意义。由于稀土金属自身的活泼性,在高温下易与大多数金属和非金属杂质发生作用,尤其是气体杂质提纯难度大,通常需要采用固态电迁移的手段进行提纯,设备要求高提纯周期长。本文开发了一种在低温、低真空度下,以温差为推动力去除稀土金属中氧杂质的新技术,即将稀土金属与吸气剂在较低的真空度下分别封装于石英管的两端,将提纯稀土金属置于高温端,吸气剂置于低温端,并保证待提纯稀土金属和吸气剂在提纯过程中皆为固态,在一定的温差下进行热处理,待提纯金属中的气体杂质被转移到吸气剂中从而达到提纯的效果。通过试验研究,验证了以钙、钇为吸气剂在150-200K温差下分别对属钆、铽进行脱氧的可行性。1)以钙为吸气剂对钆金属脱气时,钆端温度为1173K和1273K,与钙端保持150K温差,热处理12小时后,钆中氧含量最多降低约200ppm;2)以钇为吸气剂对钆金属脱气时,钆端温度在1173K-1473K范围内,与钇端保持150K温差加热12小时后,钆中的氧含量由原来的1600ppm最多降至1200ppm。3)在本试验条件下,钙对铽中氧杂质的脱除没有明显效果;4)以钇为吸气剂对铽脱氧时,当铽端温度高于1373K,保持铽金属与钇之间的温差为200K热处理12小时后,铽中的氧含量最多降低300ppm。本提纯工艺主要受动力学的限制,若能在缩短稀土金属与吸气剂之间距离的同时保证足够大的温差,温差脱气效果可大幅提高,另外,提高石英管内的真空度也可能减少动力学的阻碍,经过优化后这种新的提纯工艺将会有很大的发展前景。(本文来源于《全国稀土化学与冶金学术研讨会暨中国稀土学会稀土化学与湿法冶金、稀土火法冶金专业委员会工作会议论文摘要集》期刊2014-09-24）

王怀柳[2]（2006）在《间隙杂质对工业纯钛性能的影响》一文中研究指出本文从间隙杂质O、N、C原子在工业纯钛中的存在形式、对纯钛的固溶强化机理着手,分析研究了间隙杂质影响纯钛性能的途径、杂质来源。由此得出结论:在工业纯钛生产中,为保证工业纯钛的性能和良好的加工性,应控制O当<0.45%,N<0.05%,O<0.30%,C<0.10%;控制工业纯钛间隙杂质O、N、C含量的关键环节是使用杂质含量低的海绵钛。(本文来源于《特钢技术》期刊2006年03期）

王德志,刘心宇,周美玲[3]（2000）在《Mo-La_2O_3烧结坯间隙杂质的研究》一文中研究指出通过扫描电镜 (SEM)、电子探针 (EPMA)、X射线衍射 (XRD)及俄歇电子能谱 (AES)研究了 Mo- La2 O3烧结坯中的间隙杂质。结果表明 :L a2 O3的加入提高了烧结钼坯的抗弯强度和韧性。间隙杂质不仅存在于 Mo中 ,而且在 La2 O3粒子表面吸附 ,使晶界杂质浓度降低。(本文来源于《稀有金属材料与工程》期刊2000年04期）

李文,支文,朴英锡[4]（2000）在《间隙杂质对Ti-Al合金相变的影响》一文中研究指出应用固体与分子经验电子理论的平均晶胞和平均原子模型分析计算了间隙杂质对Ti Al合金价电子结构和相变的影响。同时根据该理论的键能公式计算了间隙杂质影响下的键能、熔点和液相线的变化。据此解释了Ti Al合金相变目前尚有争议的主要实验结果。表明 ,间隙杂质提高了合金元素的原子杂阶 ,引起键结构呈严重的各向异性 ,阻碍了 β→α相转变 ,导致中间成分相变的复杂性。间隙杂质也降低了熔点及高温液相线 ,采用近似处理由该理论可较好地计算其平均降低程度(本文来源于《兵工学报》期刊2000年01期）

李文,关振中,张瑞林,余瑞璜[5]（1998）在《间隙杂质对Ti-Al合金价电子结构及相变温度的影响》一文中研究指出Ｔｉ－Ａｌ合金相图因其金属间化合物优异的高温性能目前受到广泛研究，本文根据余氏理论的平均晶胞模型及键能公式，分析了间隙元素对Ｔｉ－Ａｌ系α，β，γ（ＴｉＡｌ）相价电子结构的影响，计算了间隙元素对这些相变点温度的影响。结果表明，间隙元素使Ｔｉ－Ａｌ合金某些相变点降低很大，从而解释了一些有争议的实验结果。(本文来源于《有色金属》期刊1998年01期）

[6]（1994）在《间隙杂质的固相电解去除》一文中研究指出间隙杂质的固相电解去除团相电解、激光精炼、冷坩埚磁悬浮熔炼是３种较新的物理精炼方法。其中激光熔炼技术（ＬＭＰ）毕竟是一种未来的提纯技术。而固相电解则是一个研究得相对较多的提纯技术，它已经成为实验室规模制备超高纯稀土金属的方法。固相电解的研究主要在美Ａ...(本文来源于《稀有金属材料与工程》期刊1994年02期）

贾厚生[7]（1990）在《间隙杂质、微量元素在有色金属材料中的行为和作用》一文中研究指出间隙杂质(C、H、O、N)和微量元素对材料的组织和性能有很大的影响,多年来一直是材料科学工作者的重点研究课题。由于篇幅有限,且已有不少专着介绍这一课题,本文只就几个重点问题的近期研究结果作一介绍(本文来源于《稀有金属》期刊1990年01期）

左铁镛,周美玲,王占一[8]（1982）在《间隙杂质及其分布对烧结钼脆性的影响》一文中研究指出本文对粉末冶金烧结钼坯及钼板的断口作扫描电镜、俄歇电子能谱分析表明,间隙杂质氧、碳、氮等在晶界明显富集,是造成钼室温脆性的基本原因。试验还表明,钼坯的晶粒度、加工形变量以及退火制度等工艺参数对间隙杂质在晶界的浓度和分布有直接影响,因而导致钼板韧性的明显差异。研究结果为制订钼坯、韧性钼板加工工艺提供了试验依据。(本文来源于《中南矿冶学院学报》期刊1982年01期）

王业宁,许自然,韩叶龙[9]（1966）在《钼的晶界内耗峰及少量间隙杂质影响晶界脆性的机制》一文中研究指出用扭摆法测出钼的晶界内耗峯,频率约为1周/秒,峯温在1020℃附近,渗氧或渗碳可使晶界峯消失,但在较低温度出现合金晶界峯:氧峯在890℃附近;碳峯在925℃附近。由于钼单晶的内耗曲线上没有出现这些峯,故可认为都是晶界弛豫引起,如果试样中同时有氧和碳,又在960℃和985℃附近出现两个合金晶界峯,用改变频率方法求得各峯激活能,其相对大小与各峯的峯温次序相同,即氧晶界峯的激活能最小(80千卡/克分子);碳晶界峯次之(98千卡/克分子);纯钼晶界峯最大(119千卡/克分子);其他两个峯激活能略小于纯钼晶界峯。 配合了断口金相试验,观察到当有氧峯出现时断口晶界面上有黑色氧化物沉淀粒子;当有碳峯出现时,晶界面上有羽毛状碳化物;当试样中同时有氧和碳存在时,也即当内耗曲线上出现960℃和985℃交互作用峯时,晶界面上有大量的有黑圈的白色沉淀物。 从以上结果我们对少量间隙杂质在钼的晶界脆性中所起作用,特别是氧和碳同时存在时能起改善脆性的作用提出了一种看法。(本文来源于《物理学报》期刊1966年06期）

杨正举[10]（1966）在《体心立方金属中间隙杂质原子组态的弹性研究 Ⅰ.间隙杂质原子的位置及扩散激活能》一文中研究指出将金属视为一各向同性的、无限大的、均匀的连续弹性介质,利用弹性偶极子的概念,计算了在体心立方金属Fe,W,Mo,Ta,Nb中,间隙杂质原子C,N,O,H在四面体及八面体位置上的位置能。计算结果表明,除了H在W,Mo,Ta,Nb中是占据四面体位置外,其余的情况都是占据八面体位置,并求得了判定间隙原子是处在四面体抑八面体位置的临界半径。后一部分计算了间隙原子在八面体位置间扩散的激活能。所得的结论都与前人的实验结果较好地接近。(本文来源于《物理学报》期刊1966年03期）

### 间隙杂质论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文从间隙杂质O、N、C原子在工业纯钛中的存在形式、对纯钛的固溶强化机理着手,分析研究了间隙杂质影响纯钛性能的途径、杂质来源。由此得出结论:在工业纯钛生产中,为保证工业纯钛的性能和良好的加工性,应控制O当<0.45%,N<0.05%,O<0.30%,C<0.10%;控制工业纯钛间隙杂质O、N、C含量的关键环节是使用杂质含量低的海绵钛。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 间隙杂质论文参考文献

[1].田丰,王志强,颜世宏,李星国.一种去除稀土金属中间隙杂质的新方法[C].全国稀土化学与冶金学术研讨会暨中国稀土学会稀土化学与湿法冶金、稀土火法冶金专业委员会工作会议论文摘要集.2014

[2].王怀柳.间隙杂质对工业纯钛性能的影响[J].特钢技术.2006

[3].王德志,刘心宇,周美玲.Mo-La_2O_3烧结坯间隙杂质的研究[J].稀有金属材料与工程.2000

[4].李文,支文,朴英锡.间隙杂质对Ti-Al合金相变的影响[J].兵工学报.2000

[5].李文,关振中,张瑞林,余瑞璜.间隙杂质对Ti-Al合金价电子结构及相变温度的影响[J].有色金属.1998

[6]..间隙杂质的固相电解去除[J].稀有金属材料与工程.1994

[7].贾厚生.间隙杂质、微量元素在有色金属材料中的行为和作用[J].稀有金属.1990

[8].左铁镛,周美玲,王占一.间隙杂质及其分布对烧结钼脆性的影响[J].中南矿冶学院学报.1982

[9].王业宁,许自然,韩叶龙.钼的晶界内耗峰及少量间隙杂质影响晶界脆性的机制[J].物理学报.1966

[10].杨正举.体心立方金属中间隙杂质原子组态的弹性研究Ⅰ.间隙杂质原子的位置及扩散激活能[J].物理学报.1966

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3b2fa8c2d36d1626ceeb0849.html