# 基于人防工程主体结构土建施工技术分析谢渝

重庆建工第三建设责任公司重庆400042

摘要：随着时代的不断发展，在现代化城市建设的过程中，城市防空工程的建设受到了越来越多的重视，在许多工程项目实施的过程中，地下空间都的得到了有效的应用，实现了人防功能的提高，平战结合的原则也得到了深入的渗透。本文将就人防工程主体结构土建施工技术进行深入的探索研究。

关键词：人防工程；主体结构；施工技术

前言：近些年来，在我国城市建设的过程中，人防工程的数量和规模都得到了一定的扩大。相较于普通的工程项目，人防工程主体结构施工不论是在施工技术还是在规范要求方面都存在巨大的差别，一旦出现质量问题，将会对工程功能的发挥造成严重的影响。人防工程的作用是在战时保护城市居民和物资的安全，因此，在进行工程施工的过程中，必须要结合其功能特点，采取正确的施工技术，如此才能保障工程的质量。本文将对工程主体结构施工的要点进行详细的阐述。

1.人防工程概述

1.1人防工程的含义

人防工程即是指人民防空工程，其建设的目的是为了应对可能发生的空袭，保障人民以及物资的安全不受损害。同时人防工程的作用不单单止于此，其还能够防备核辐射以及生化武器等。人防工程的建设可以采用新建的方式，也可以在原有工程的基础上进行加固和改造。此外，人防工程还能够在战争期间提供良好的物资保存场所。

随着社会的不断发展，人防工程已经成为国家国防建设的重要环节，也是现代化城市建设中的重要组成部分，因此，人防工程主体结构施工的质量直接关系工程的经济效益以及社会效益。

1.2人防工程的类型分析

人防工程根据其具体功能可以分成不同的类型，在战争期间，可以分成指挥、医疗、防空等。在和平年代，可以分为娱乐、办公以及生产等。同时，根据工程防护强度来划分，可以分成甲、乙两种类型。前者能够针对核武器、生化武器等非常规武器进行防护，后者则能够应对常规武器的袭击。此外，根据人防工程的建设形式，可以将其分为单建式人防工程以及具备防空功能的地下室。在工程主体结构施工的过程中，需要进行挖掘施工，可以根据开挖的形式将其分成明挖以及暗挖人防工程。政府以及民间资本都可以投资修建人防工程。

1.3人防工程的建设原则以及目标

人防工程的建设原则体现在以下方面：首先，平战结合。在保障战备的同时实现日常的合理运用。因此，在工程建设的过程中，不仅要注重其功能的实现，还要使其具备一定的实际运用价值。其次，工程的投资人享有工程的使用权以及收益权。但是人防工程的管理权限属于当地的防空主管部门所有。

人防工程的建设目标如下：首先，工程的布局必须科学合理，设施完备，能够有效的应对平展转换。其次，工程不仅能够在战时发挥作用，在城市经济发展以及居民的生活中也可以发挥处一定的作用。

2.人防工程主体结构施工技术分析

2.1人防工程钢筋的施工技术控制要点

首先，地板和顶板钢筋的绑扎必须符合保准要求。人防地下室的主体板结构在战争期间会承受到各个方向施加的动荷载，因此，为了保障工程主体结构的稳固性，需要针对不同的外力采取相应的钢筋结构，对于人防地下室而言，可以采取受拉以及受压钢筋的双层钢筋网。在实际施工的过程中，必须采取梁包板的施工方法，使基础底板上层的钢筋从基础梁上层主筋的下部穿过，形成中间高、两边低的造型。同时，顶板下层的钢筋必须从顶梁下层主筋上部穿过。在进行钢筋绑扎的过程中，为了方便操作，可以适当的采取临时施工马凳，等到绑扎完毕之后，使用千斤顶对钢筋结构进行顶高处理，之后通过焊接的方式将撑筋进行固定，如此就可以保障钢筋的高度达到工程建设的要求。

拉结筋的设置是保障人防工程施工质量的重要基础，因此在施工的过程中，必须保障这一施工项目的科学性以及高效性。钢筋的长度设定必须符合工程设计以及相关技术规范的要求，排布形式多为梅花形。拉结筋还需设置弯钩，其角度以及平直长度都应该进行合理的设置。对于底板钢筋因跨中起拱，拉钩的规格以及长度必须结合起拱的实际高度进行设置。

其次，外墙板和顶板钢筋的锚固要求。人防工程的外墙板钢筋锚固也存在一定的要求。普遍情况下，为了保障外墙板的稳定，锚固的方向必须选择较为厚实的一边。根据顶板和墙的相对厚度，可以采取板向墙锚固以及墙向板锚固两种方式。需要注意的是，不同的锚固方式实际应用的过程中，锚固长度的计算方法也从存在一定的区别。在人防工程墙体施工的过程中，对于临空墙的钢筋配置要求较高，内外侧竖向安置的钢筋在规格、弯锚方向以及长度等方面都存在一定的差别，因此，在现场施工中，必须对钢筋的规格进行严格的检查。

2.2关键节点的施工探究

首先，对止水钢板进行处理要求。在施工的过程中，必须结合墙板的防水要求决定是否预留水平施工缝，在预留施工缝的情况下，该部位受到的剪力较大，因此必须在施工缝的部位设置止水钢板。止水钢板的设置必须结合此处的构造特点进行。同时，在设置止水钢板时，为了避免拉结筋以及箍筋受到的损害，影响工程主体结构的稳固性，施工人员必须做到严谨细致。一旦拉结筋以及箍筋出现断裂的情况，施工人员必须及时采取正确的施工技术手段对其进行处理，一般情况下，都是采用7字筋与止水钢板焊接，焊接的长度必须进行严格的控制，同时在焊接完成后，要适当的采取一定的加强措施。

其次，螺杆的使用分析。在工程主体结构施工的过程中，一些施工单位为了节省成本，经常对模板工具进行多次周转使用，并在墙体施工中使用带套管的对拉螺栓，在这样的情况下，在拆模之后就会留下连通孔，这对人防工程的质量造成严重的影响。对此，应该采取配备止水环的对拉螺栓对模板进行固定，在拆模之后即时切断螺栓，最后对连通孔进行填补抹平处理。临空墙、密闭隔墙、单元间隔墙支模时一定要使用中间设置止水片的穿墙止水对拉螺杆，螺杆的两端必须使用限位片进行固定处理。同时，穿墙塑料管以及其它套管一般只在内墙进行使用。

最后，其它细节要求。下门槛和门框墙应该与主体的混凝土浇筑必须一次完成，因此，在浇筑施工的过程中，施工单位必须设立专门的管理人员，对施工过程进行监督，避免出现混凝土空洞的现象，保障工程的质量安全。其次，在人防工程主体结构混凝土浇筑完成后，严禁打洞开槽施工。

2.3管道预留预埋的注意事项分析

止水管、排水管以及电缆电线等穿管道的制作必须严格的按照施工设计的要求。密闭翼环的位置应该设定在墙体的中间部位，与墙体中的结构钢筋焊接在一起，同时，密闭穿墙短管的轴线必须和墙面垂直，并保障管两端面的平整。管道在套管内不得设置接口，套管和管道之间必须使用密封材料进行填充。给排水管道应该选择铸铁管或是镀锌钢管，使用石棉水泥进行抹口。

结语：综上所述，人防工程是城市建设的重要组成部分，在工程主体结构施工的过程中，必须要保障施工技术的合理性，同时施工人员必须加强对工程节点的处理，保障工程施工的高效开展，是工程的质量达到建设要求，为工程经济效益以及社会效益的实现奠定坚实的基础。

参考文献：

[1]陈霞.我国城市人防工程的开发策略研究[D].北京交通大学，2014.

[2]孙嘉伟.人防工程物权属性研究[D].华东政法大学，2014.

[3]梁文鞭.浅谈结建式人防地下室土建工程的施工监理[J].广西城镇建设，2012，02：99-102.

[4]谢新星.平战结合人防工程地下空间探讨[D].湖南大学，2013.

[5]黄珺.南昌市人防工程开发利用研究[D].南昌大学，2013.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3b32842d52a30237b06624f1.html