# 结构面几何信息论文-刘子侠,陈剑平,王凤艳,韩东亮

导读:本文包含了结构面几何信息论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:活动控制架,数字近景摄影测量,岩体结构面,控制测量

### 结构面几何信息论文文献综述

刘子侠,陈剑平,王凤艳,韩东亮[1]（2019）在《基于活动控制的岩体结构面几何信息快速获取》一文中研究指出在应用数字近景摄影测量进行岩体结构面几何信息快速获取时,需要在岩体上布设一定数量的控制点,但特殊区域岩体(隧道、硐室、采石场)的结构面相对破碎、特征点极不明显,并且受施工进度的影响,无法在岩体上布设控制点。针对这一问题,本文应用自行设计的活动控制架,在控制架上布设28个控制点,将控制架和岩体结构面一起摄影,然后在VZ(VirtuoZo)工作站上进行内业解译,获取岩体结构面上特征点的空间坐标,再依据所给产状公式获取结构面信息。以净月二采石场岩体边坡为研究对象,进行了活动控制架安装与检验、外业数据采集与内业数据处理等工作;同时基于误差理论点位精度评定方法,对解译的控制点坐标与岩体结构面产状(倾向、倾角)同实测值对比并进行精度分析。结果表明,该方法测量的岩体结构面产状中误差:m倾向=±4°,m倾角=±3°,满足岩体结构面精度测量要求。(本文来源于《吉林大学学报(地球科学版)》期刊2019年04期）

葛云峰,钟鹏,唐辉明,赵斌滨,王亮清[2]（2019）在《基于钻孔图像的岩体结构面几何信息智能测量》一文中研究指出针对钻孔图像中岩体结构面形态特征,提出了一种基于Canny检测的岩体结构面几何信息智能测量方法。该方法首先采用灰度共生矩阵特征参数,在长幅钻孔图像中定位结构面区域;然后,对识别的结构面区域,采用Canny检测算法识别出结构面边缘,并通过边缘连接和合适的阈值筛选边缘,提取出结构面上下边缘;最后,对结构面边缘进行叁角函数拟合,得到结构面上下边缘的正弦曲线,结合立体空间几何理论,从而计算出岩体结构面的倾向、倾角、隙宽等参数。以如美水电站坝址区两钻孔为例,基于本算法提取结构面几何信息,并与已有成功算法进行对比得到了较为一致的结果,证明了算法的可行性。(本文来源于《岩土力学》期刊2019年11期）

韩东亮[3]（2014）在《数字近景摄影测量获取岩体结构面几何信息的方法研究》一文中研究指出岩体结构的稳定性评价一直以来都是岩体力学、工程地质学、地质灾害防治等领域中的重要课题之一。准确、完整、可靠、详实的岩体结构面信息对于评价岩体结构的稳定性起着至关重要的作用。传统皮尺罗盘获取岩体结构面几何信息的方法不仅效率低下、工作条件艰苦、作业时间长，且只能获得可人为接触的结构面信息，信息量极为有限，从而影响岩体稳定性分析结果的准确性。本文结合岩体结构面信息获取的国内外研究现状，运用测绘科学中非接触数字近景摄影测量技术进行岩体结构面几何信息获取的方法研究，遵循“控制测量—影像获取与校正—叁维建模—精度评定—信息解译”的过程思路，着重对免棱镜全站仪控制测量、普通数码相机的标定及影像获取与校正、基于数字摄影测量工作站VirtuoZo的边坡叁维模型建立和基于测量误差理论的模型精度评定进行了研究，在模型精度符合要求的前提下解译大量岩体结构面几何信息，为岩体稳定性评价提供了大量可靠的基础数据。最后，以相同的研究思路初步探讨了Lensphoto多基线数字近景摄影测量系统在获取隧洞掌子面岩体结构面几何信息方面的应用。研究成果具有重要的理论和工程实践意义。(本文来源于《吉林大学》期刊2014-06-01）

王凤艳,陈剑平,杨国东,孙丰月,姜琦刚[4]（2012）在《基于数字近景摄影测量的岩体结构面几何信息解算模型》一文中研究指出为了快速、全面地获取岩体随机结构面信息而提高稳定性评价工作,在数字近景摄影测量测取结构面空间坐标的基础上,应用立体几何、方位概念和投影变换理论,提出并建立了基于空间坐标的结构面迹线叁维模型、任一投影展示面的迹线二维模型和详细判据的产状解算模型。迹线叁维模型数据更加详实展示迹线分布状况,迹线二维模型数据又能获得任一重要投影面的迹线信息并突显迹线物理意义;应用误差理论,探讨了基于数字近景摄影测量的产状解算模型获取产状的精度。实验表明,在数字近景摄影测量建立边坡叁维模型点位测量精度≤2cm时,能够解决近似线状结构面的产状获取问题。因此,岩体结构面几何信息解算模型与数字近景摄影测量相结合,可采集到更为全面的结构面几何信息并用于岩体稳定性评价。(本文来源于《吉林大学学报(地球科学版)》期刊2012年06期）

刘昌军,丁留谦,孙东亚[5]（2011）在《基于激光点云数据的岩体结构面全自动模糊群聚分析及几何信息获取》一文中研究指出岩体结构面的优势产状和几何信息是评价岩体结构面发育的重要指标,而传统的罗盘测量方法往往无法测量高陡边坡和危险边坡,且无法精确获取岩体结构面几何信息等。叁维激光测量技术可以远距离获取裸露岩体坡面的高精度叁维激光点云数据,进而可获取结构面的几何信息和实现全自动模糊群聚统计分析。对高精度激光点云数据进行叁角网重构,计算重构的叁角网平面方程的法向向量及产状,利用模糊C平均群聚方法对结构面产状进行群聚分类,并采用不同颜色表示结构面的群聚分类结果。在此基础上应用IDL语言编制基于海量激光点云数据的岩体结构面自动统计分析软件FSS,将该方法应用于怀柔桥梓镇一裸露岩石边坡结构面优势产状的统计分析中,统计结果表明,该方法具有快速和远距离测量的优点,且结构面群聚分类结果可靠、合理。(本文来源于《岩石力学与工程学报》期刊2011年02期）

马丽霞[6]（2010）在《基于活动控制—近景摄影测量的岩体结构面几何信息的快速获取》一文中研究指出工程岩体的稳定性分析与评价是岩体工程设计与施工的基础,而查明岩体结构面的几何信息又是进行工程岩体的稳定性分析与评价的前提。因此,岩体结构面几何信息的快速获取具有十分重要的意义。目前,岩体结构面信息采集主要以技术含量低、费时费力且采集信息有限的人工罗盘测量法为主。针对这一现状,本文以路堑、采石场低矮边坡为研究对象,进行了基于活动控制-近景摄影测量的岩体结构面几何信息的快速获取研究。研究中,进行了活动控制系统的设计、制作与应用研究。该系统具有携带方便、快速拼装、结构稳定的特点,能够配合近景摄影测量发挥有效、快速的控制作用；进行了基于近景摄影测量的岩体结构面几何信息的快速获取的研究。以普通单反数码相机为摄影工具获取边坡影像,采用VirtuoZo数字摄影测量工作站进行边坡立体模型的建立,测取了岩体结构面的几何信息；进行了基于活动控制-近景摄影测量的产状获取的精度分析；最后,总结了活动控制-近景摄影测量快速获取岩体结构面几何信息的工作方法和流程。本研究对于低矮边坡岩体结构面几何信息的快速获取具有着重要的工程实践意义。(本文来源于《吉林大学》期刊2010-05-01）

王凤艳,陈剑平,付学慧,石丙飞[7]（2008）在《基于VirtuoZo的岩体结构面几何信息获取研究》一文中研究指出针对目前岩体结构面信息获取主要以人工现场接触测量为主,劳动强度大、效率低下的现状,进行基于数字摄影测量工作站——VirtuoZo获取岩体结构面几何信息的研究,以期为岩体结构面几何信息的快速获取开辟新的途径。以边坡为研究对象,以全站仪空间前方交会法进行控制测量,以普通数码相机为摄影工具,应用VirtuoZo进行像物关系模型的建立,获取立体影像并测取边坡岩体结构面特征点的空间坐标;再结合所研究的结构面迹线展示模型和基于空间坐标的产状计算模型,获取结构面的迹长和产状信息。与采用人工罗盘测得的产状信息进行比较,得到基于VirtuoZo的岩体结构面产状信息获取的精度。通过广州保利林语山庄边坡加固工程中岩体结构面几何信息获取和应用实践表明,该方法可行且有广阔的应用前景。(本文来源于《岩石力学与工程学报》期刊2008年01期）

### 结构面几何信息论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对钻孔图像中岩体结构面形态特征,提出了一种基于Canny检测的岩体结构面几何信息智能测量方法。该方法首先采用灰度共生矩阵特征参数,在长幅钻孔图像中定位结构面区域;然后,对识别的结构面区域,采用Canny检测算法识别出结构面边缘,并通过边缘连接和合适的阈值筛选边缘,提取出结构面上下边缘;最后,对结构面边缘进行叁角函数拟合,得到结构面上下边缘的正弦曲线,结合立体空间几何理论,从而计算出岩体结构面的倾向、倾角、隙宽等参数。以如美水电站坝址区两钻孔为例,基于本算法提取结构面几何信息,并与已有成功算法进行对比得到了较为一致的结果,证明了算法的可行性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 结构面几何信息论文参考文献

[1].刘子侠,陈剑平,王凤艳,韩东亮.基于活动控制的岩体结构面几何信息快速获取[J].吉林大学学报(地球科学版).2019

[2].葛云峰,钟鹏,唐辉明,赵斌滨,王亮清.基于钻孔图像的岩体结构面几何信息智能测量[J].岩土力学.2019

[3].韩东亮.数字近景摄影测量获取岩体结构面几何信息的方法研究[D].吉林大学.2014

[4].王凤艳,陈剑平,杨国东,孙丰月,姜琦刚.基于数字近景摄影测量的岩体结构面几何信息解算模型[J].吉林大学学报(地球科学版).2012

[5].刘昌军,丁留谦,孙东亚.基于激光点云数据的岩体结构面全自动模糊群聚分析及几何信息获取[J].岩石力学与工程学报.2011

[6].马丽霞.基于活动控制—近景摄影测量的岩体结构面几何信息的快速获取[D].吉林大学.2010

[7].王凤艳,陈剑平,付学慧,石丙飞.基于VirtuoZo的岩体结构面几何信息获取研究[J].岩石力学与工程学报.2008

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3b50accc5b4cf1e6888c7a69.html