# 地质矿产施工中勘查与找矿技术的发展措施

云南环复地质矿业有限公司云南昆明650000

摘要：伴随着我国社会经济的不断发展，经济成长与社会进步对矿产资源的需求量大增，但结合我国矿产资源储备量有限的现实，必须解决矿产储备量与需求之间的矛盾。这要求引入绿色发展的理念，在新形势下不断提升地质矿产施工的勘查技术与找矿技术，提高应用效率。本文结合笔者多年的研究与实践经验，探讨地质矿产施工中勘查技术与找矿技术的应用与发展，以供参考。

关键词：地质矿产施工;勘查技术;找矿技术;发展策略

在当前的地质矿产施工作业中，主要通过施工勘查技术与找矿技术操作，相关人员不断借鉴、引进和优化技术应用，以提高地质矿产施工的效率。在社会经济不断发展的大背景下，人们对矿产资源的需求量大幅度提升，结合我国矿产资源储备不足的现实，更要从优化勘查技术与找矿技术方面做努力，才能保障矿产资源的供应，满足人们日益增长的需求。

1.提高地质矿产勘查与找矿技术的意义

我国地质矿产资源的分布很不平衡，不少储藏地区有着先天性自然条件劣势，给勘查矿产和挖掘矿产工作带来较多的麻烦[1]。而针对一些矿产资源集中，资源与地表距离很近，断裂层发育较好的储藏地区，尽管开发难度相对较低，但这些勘探矿产资源被开发挖掘后地下矿产勘探又陷入困境，存在低层断裂发育不明显和地质结构较为复杂的情况，严重影响了地质矿产勘查与找矿工作的效率。面对社会对矿产资源越来越迫切且大量的需求现实，必须以提高勘查技术及找矿技术的方式，提高勘查找矿的工作效率，才能真正解决上述问题，满足当前我国对矿产资源的需求。

2.地质矿产勘查与找矿技术应用的原则

在应用地质矿产勘查技术与找矿技术的过程中，工作人员必须明确以下技术的应用原则。首先是绿色发展原则，要求工作人员强化自身的生态保护意识，具备良好的绿色发展观，并将其付诸行动，落实到勘查工程生态环保工作中去，实现绿色勘查目的。其次是规律性原则。要求工作人员在进行地质矿产勘查时明确我国矿产资源具体的分布情况，做好彻底的摸底工作，并对调查结果进行深入分析，查明成矿规律。再者是重点性原则。要求工作人员结合地质研究的成果，重点对靶区地质勘查进行科学布置，掌握成矿地质的背景以及有着良好条件的资源区域。最后是科技创新原则。工作人员需大力发展和逐渐推广更多新型高效技术，提高找矿技术水平，确保找矿效率的大幅度提升[2]。

3.地质矿产勘查找矿技术的应用

3.1综合物探技术的应用

首先是磁法，这是物探技术的重要组成部分，应用要求非常高，通常情况下需要在存在较大磁性差距或矿石的情况下才能应用，应用的主要技术有井中磁测、地面磁测与航磁测量。其次是电法，电法测量采用可控源音频大地电磁测探法，比如进行铁矿勘查时，过去完成18条剖面探测与946个工作点，通过解释物探异常情况，那么区域平面形态就会呈现出不规则扁豆状，可将其推测为铁矿体，在相关异常区域应用钻孔进行验证后，再结合工程的施工完工，再应用井中磁测进一步确定，这种方式能够提高找矿效率，还有效节约成本，对深部的找矿工作提供一定指导。最后是天然磁场法，这种方法通过对岩石具备磁性的利用，对其进行有效检验和科学分析，掌握岩石结构特点。但这种方法应用过程中有较多的影响因素，因此存在一定局限性[3]。

3.2遥感找矿技术的应用

这种技术主要应用电磁波反射进行信息收集，帮助工作人员了解和搜集地下资源矿产的分布信息，采用遥感图像进行处理，提取蚀变内容，分析靶向区域。但这一技术在应用过程中也有一定的局限性，即成本费用较高，更适合应用在荒漠、盆地和隔壁等地质结构中，如果是我国西南方山林区或熔岩区，就容易受到磁场的影响而无法探测出具体的矿产资源储量与矿脉的走向，无法为后续施工提供借鉴，还会导致资源被浪费。

3.3综合物探法的深部找矿应用

例如应用在某地区存于石炭系上统-二叠系下统的金矿体中有白云质灰岩和白云岩，周围岩性是石英二长闪长岩和石英闪长岩，为半自形中-细粒结构，在研究资料中了解到[4]，岩石极化率和电阻率都比较低，和其他岩性区别较大，而另两类岩石的极化率却很高。另外还发现了多金属硫化物含量，含量高的极化率也更高。这些特点决定了应用频谱激电法能够找出硫化矿物，达到实现探寻金矿的目标。在深部找矿的过程中，工作人员还可以采用可控源音频大地电磁法结合频谱激电法的形式，结果显示电阻率断面等值线图显示非常高。针对拟断面等值线的金矿主要呈现为低阻梯级带，其中会出现高阻异常的情况，与实际物性统计呈现的高阻特性与金矿石的情况相符，也与成矿蚀变时呈现的硅化、碳酸盐化等有关，有些蚀变还有着明显的高电阻物性特点，因此可以对这些特征进行解释，即构造蚀变岩中存在金矿石，其蚀变强度和金矿间富集有关，表现出正相关的联系。通常情况下，蚀变强度越大，那么产生的矿化程度也就越好，在可控源音频大地电磁法中，通过频谱激电法还能有效设计勘探窗口。矿体和矿化蚀变都具备激电效应反应，这就将应用的优势体现了出来。不少学者针对这一情况进行了实践验证，结果均证实了蚀变破碎带有金矿体的存在，且有着明显低相位和低相关系数及高电阻的特点。所以高级化率和高阻综合物质表现的特点可以很好地应用在找矿工作当中，确保很好的找矿效果[5]。

3.4找矿信息分析过程的应用

要确保地质勘查工作顺利进行，完整的找矿信息不可或缺，工作人员需要利用好找矿信息，才能快速准确进行矿地的定位，节约勘查成本与勘查时间。工作人员需要细化筛选和分析找矿信息，将其紧密结合找矿技术，根据准确的信息优化找矿工作。收集找矿信息时，工作人员还要充分了解当地的地理环境，通过现代信息化技术做好信息整理的相关工作。待收集所需找矿信息后，相关人员进行筛选，找出价值信息，结合当地地形特征和地质变化，进行更深入全面的研究，而针对一些已使用的信息也不能丢弃，需要将其储存起来方便日后开采过程进一步使用。

3.5构建矿产资源基础内容的应用

进行地质矿产资源调查时，工作人员要应用较多的找矿预测技术，完成大比例地质分析调查后，再进行绘制矿产资源分布图，加强对新地质矿产的勘查力度，充分发挥矿产开发作用，补充完整矿产勘查资料与找矿信息。此外，工作人员还要善于应用多媒体以及更多有关地质变化的信息，构建矿产资源的基础性工作。

4.结束语

综上所述，为了解决我国当前在地质矿产施工中面临的问题，缓解矿产储备量和经济发展需求方面的矛盾，工作人员需要具备绿色发展理念，坚持创新性原则，并将其应用于地质行业的工作中，积极引进更先进的勘查技术与找矿技术，提高实际的应用水平，从而推动地质勘探与找矿的革新，促进社会经济的发展。

参考文献：

[1]尹红峰.地质矿产施工中勘查与找矿技术的发展措施[J].科技创新导报,2015，7（31）：65-66.

[2]胡仰军.地质矿产施工中勘查与找矿技术的发展措施[J].世界有色金属,2018,11(5):114-115.

[3]刘明,孙德勇.地质矿产施工勘查与找矿技术的应用分析[J].勘探测绘,2016,29(44):70-71.

[4]华杉.地质矿产施工中勘查与找矿技术的应用分析[J].世界有色金属,2017,11(5):165-166.

[5]郑河.地质矿产施工中勘查与找矿技术的发展措施[J].西部资源,2014,11(6):182-183.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3b9ee3f4f2606f0f33168120.html