# 啮合式电机论文-丁瑞华

导读:本文包含了啮合式电机论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:双叁相啮合式电机,有限元,动力学模型,磁链

### 啮合式电机论文文献综述

丁瑞华[1]（2014）在《双叁相啮合式电机设计与仿真分析》一文中研究指出针对平动式啮合电机振动大、效率低问题,设计了一种新型双叁相啮合式电机。提出了一种基于有限元磁场计算结果的动态分析方法建立了该电机的非线性磁场与动力学模型。使用Ansoft Maxwell软件计算电机的磁链与电磁力,并将计算结果传递给Matlab中建立的机械与控制系统中,将机械、磁场及控制系统进行统一的动态仿真分析。制作了物理样机,并进行了加载试验,试验结果与仿真结果较为接近,证明了该模型的有效性。(本文来源于《微电机》期刊2014年01期）

赵乾麟,柳文[2]（2012）在《啮合式电机经济型控制系统的设计》一文中研究指出啮合式电动机的定转子是一对相啮合的行星齿轮,它把电机与行星减速器天然融为一体,是一种新兴的电动机。为了促进这类电机的商业化应用,论文以此种电机为控制对象,采用廉价的MCS-51单片机为主控单元,设计了一种成本低廉、性能可靠的控制系统。主要介绍了系统的结构和工作原理,包括单片机硬件资源的分配利用,外围电路及电机驱动电路的设计,各项控制功能和控制算法的实现等等。实验表明,该控制器实现了预期的各项功能,为啮合式电机的商业化应用打下了基础。(本文来源于《机电产品开发与创新》期刊2012年05期）

丁瑞华,师路欢[3]（2010）在《一种啮合式电机结构设计与转矩分析》一文中研究指出针对机器人等对驱动设备有空间限制的应用场合,提出了一种叁相齿轮啮合式电动机结构。分析了电机的运行原理和磁场特性,给出了控制方式;推导了转矩计算方法。为提高分析精确性,采用Ansoft Maxwell有限元磁场分析软件计算了电机转子在不同工作区域的静态转矩。计算结果表明该电机具有低转速、大扭矩特点。该电机集成了减速机构,缩短了传动链,结构紧凑,有着较好的应用前景。(本文来源于《微电机》期刊2010年06期）

张密[4]（2009）在《啮合式电机控制策略研究》一文中研究指出啮合式电动机把减速器与伺服电机结合一体,是一种新型的磁阻类电机。啮合式电机由于其自身的结构及运行特点,其电机特性和控制方式与传统电机存在着明显的不同,本文从电机特性检测、建模和控制策略叁个方面对其进行研究。啮合式电动机磁路存在着严重的饱和非线性,其电磁特性描述直接影响到电机的分析、设计与应用,测取电机准确的磁链特性和转矩特性,是实现电机准确建模和高性能控制的重要依据。本文利用间接磁链测量原理,设计了基于DSP(数字信号处理器)的特性检测装置,通过计算分析得到啮合式电机样机的磁链、电感、转矩特性。建立啮合式电机的模型是提高其系统控制性能的关键。本文在实际测量电机磁链及转矩特性的基础上,建立电机的线性模型、准线性模型和非线性模型。为实现系统参数优化,控制策略研究,系统动、静态性能分析,创造了条件。将仿真计算结果与实验波形比较,验证了模型的有效性。根据啮合式电机的特点,设计了基于DSP的全数字化控制器。本文对控制驱动电路、功率变换器的设计进行了详细的分析。控制电路以TMS320F2407控制器为核心,包括电源电路、电流电压检测电路、过压过流保护电路及位置速度检测电路、通讯电路等模块。试验结果证明该系统结构简单、实用、运行效率高。在理论分析的基础上,提出了啮合式电机的二种控制策略:电流斩波控制策略(CCC)、角度位置控制策略(APC),并进行了详细的分析,通过仿真验证了方案的可行性。采用模块化编程设计了系统的控制软件,并给出控制软件流程图,并在电机实验平台的上对这两种控制策略进行了验证。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2009-02-16）

吕新明,孙汉旭[5]（2006）在《啮合式电机及其动力输出机构的设计》一文中研究指出简要介绍了啮合式电机的结构和工作原理,分析了其优势所在;并具体给出了定子、转子的设计方法;最后选择了其动力输出机构的结构形式。(本文来源于《机电产品开发与创新》期刊2006年04期）

### 啮合式电机论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

啮合式电动机的定转子是一对相啮合的行星齿轮,它把电机与行星减速器天然融为一体,是一种新兴的电动机。为了促进这类电机的商业化应用,论文以此种电机为控制对象,采用廉价的MCS-51单片机为主控单元,设计了一种成本低廉、性能可靠的控制系统。主要介绍了系统的结构和工作原理,包括单片机硬件资源的分配利用,外围电路及电机驱动电路的设计,各项控制功能和控制算法的实现等等。实验表明,该控制器实现了预期的各项功能,为啮合式电机的商业化应用打下了基础。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 啮合式电机论文参考文献

[1].丁瑞华.双叁相啮合式电机设计与仿真分析[J].微电机.2014

[2].赵乾麟,柳文.啮合式电机经济型控制系统的设计[J].机电产品开发与创新.2012

[3].丁瑞华,师路欢.一种啮合式电机结构设计与转矩分析[J].微电机.2010

[4].张密.啮合式电机控制策略研究[D].北京邮电大学.2009

[5].吕新明,孙汉旭.啮合式电机及其动力输出机构的设计[J].机电产品开发与创新.2006

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3c0a96cc672c5789de2f1dc7.html