# 多塔连体结构论文-刘明国,姜文伟,于琦

导读:本文包含了多塔连体结构论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:超高层建筑,连体结构,动力特性,抗震性能

### 多塔连体结构论文文献综述

刘明国,姜文伟,于琦[1]（2019）在《南京金鹰天地广场超高层叁塔连体结构分析与设计》一文中研究指出南京金鹰天地广场由叁栋高度均超过300m的超高层塔楼在200m左右的高空经6层结构连接形成,是目前全世界在建的高度最高、连接体跨度最大的非对称刚性连体结构。介绍了该项目的主要结构体系,研究空中连接体与主塔楼的耦合效应影响,对超高层连体结构的动力特性进行分析,提出关于结构扭转与刚度突变问题的相关设计建议。结合风洞试验,研究了该结构体系的风荷载特性。对空中连接体及特殊构件及节点的性能化设计与构造进行阐述。研究表明,超高层连体结构的动力特性和抗震性能与普通超高层结构有较大的区别,现行规范的部分相关规定与计算方法对于这种特殊的结构形式并不适用。提出了一些针对超高层连体结构的分析方法和设计建议,解决了工程中的技术难题。(本文来源于《建筑结构》期刊2019年07期）

刘明国,于琦,姜文伟[2]（2019）在《温州中心叁塔连体超高层结构分析与设计》一文中研究指出温州中心由一栋建筑高度280m和两栋建筑高度164m的超高层塔楼在140m左右的高空连接而成。介绍了温州中心结构设计要点,主要包括结构体系布置与效率分析、塔楼间连接方案选择、连接体对整体结构的影响及作用等方面,对连体结构支座布置与选型提出了一些针对性的分析方法和设计建议。分析结果表明,合理控制塔楼的扭转效应是确定连接方案时需重点考虑的因素。提出采用隔震支座串联单向滑动条块来实现高低塔楼之间弱连接的支座布置方案,使得整体结构满足抗风刚度要求的同时具备优异的抗震性能。(本文来源于《建筑结构》期刊2019年07期）

车顺利,吴琨,贾俊明,陶晞暝[3]（2018）在《某复杂多塔连体超限高层结构设计》一文中研究指出该项目为复杂多塔连体超限高层建筑,结构中存在多塔、楼板不连续、连体及局部穿层柱等不规则类型。针对工程特点,探讨了结构体系及布置、结构超限等方面情况。结合超限情况,给出了不同的超限处理措施。同时给出多遇地震作用下反应谱、弹性时程及罕遇地震作用下静力弹塑性等相关分析结果,结果表明结构各项指标均比较理想,整体设计满足设定的性能目标要求。(本文来源于《建筑结构》期刊2018年17期）

王磊,靳瑾[4]（2018）在《大底盘多塔连体结构计算分析的若干问题探讨》一文中研究指出通过对大底盘多塔连体结构计算开展分析,对于不同的问题做出解决,结合实际案例做出判定后,认为大底盘多塔连体结构计算的过程中,应继续深入研究,加强大底盘多塔连体结构计算的准确性。针对大底盘多塔连体结构计算的若干问题展开讨论,并提出合理化建议。(本文来源于《山西建筑》期刊2018年23期）

廖昉,马悦,田宗宇,梁涛[5]（2018）在《重庆仙桃数据谷11#楼复杂多塔连体结构设计》一文中研究指出重庆仙桃数据谷11号楼为复杂的多塔、连体框架结构,平面和竖向均存在不规则。采用YJK和ETABS进行了小震计算,分析了结构特性和确定了薄弱部位,并采用YJK-EP对结构进行了动力弹塑性分析,评估了结构在罕遇地震下的抗震性能,保证了结构大震不倒,并采用SAP2000对钢结构屋盖进行了专项分析,确定了钢结构屋盖的稳定性。该文可为其他类似项目提供参考。(本文来源于《重庆建筑》期刊2018年04期）

林超伟,王兴法,向凯,毛同祥,夏熙尧[6]（2017）在《含柔性连接体的连体-多塔超高层结构设计》一文中研究指出贵阳未来方舟项目D1地块塔楼为大底盘多塔结构,塔楼在31~34层处有12.6m高的连接体结构,属于连体-多塔结构。根据平面分布特点,塔楼与连接体之间设置8个橡胶支座实现柔性连接。介绍了橡胶支座选型、连接体及楼盖的设计、支撑连接体的悬挑梁设计,并复核大震下橡胶支座变形能力。进一步研究表明,含与不含连接体塔楼抗震性能几乎相同。此外,进行了多塔与单塔的结构抗震性能比较,并考察了不同地震输入角对结构抗震性能的影响,结果表明,本工程的结构设计可直接基于不含连接体的整体模型(模型中将连接体简化为重力荷载),并以施加多个水平附加角来模拟不同地震输入角的影响。(本文来源于《建筑结构》期刊2017年24期）

陈超[7]（2016）在《大底盘多塔连体复杂体型高层建筑结构设计》一文中研究指出建筑功能以及建筑外观多样化需求的不断涌现,建筑变得越来越复杂,其中最为典型的一种形式就是大底盘多塔楼连体高层建筑。基于此,本文首先论述了大底盘多塔连体复杂体型高层建筑结构,其后就建筑的基础设计以及建筑的结构设计的要点进行了简要的分析,以期为相关人员提供参考。(本文来源于《低碳世界》期刊2016年24期）

杨钦[8]（2016）在《上海国际金融中心叁塔连体结构廊桥连接形式分析》一文中研究指出上海国际金融中心由"上海金融交易广场上交所"、"上海金融交易广场中金所"和"上海金融交易广场中国结算"叁幢高层塔楼和相连的整体地下层组成的建筑群。塔楼的总高度为220m(上交所),200m(中金所)和163m(中结算)。叁幢塔楼在7层、8层和9层由叁层轻型廊桥连接成整体结构。本文采用通用有限元程序Abaqus对该叁塔连体结构进行了罕遇地震作用下的动力弹塑性时程分析,并着重分析对比了塔楼与廊桥不同连接形式对廊桥位移、受力性能的影响,为该结构及其他类似结构的性能设计提供参考。(本文来源于《土木建筑工程信息技术》期刊2016年02期）

张宏,田春雨,肖从真,曹进哲,李建赢[9]（2016）在《超高层叁塔连体结构模型振动台试验研究》一文中研究指出本文介绍了1∶40缩尺比例的南京市金鹰天地广场整体模型振动台试验,结构模型由叁塔高位连体超高层塔楼组成。研究了高位连体结构在地震作用下的响应特点,评价了其整体抗震性能,并对结构设计提出了改进建议。试验结果表明:该连体结构设计合理,满足"叁水准"的抗震设防目标要求,具有足够的抗震安全储备。(本文来源于《工程抗震与加固改造》期刊2016年02期）

吴映栋,胡狄,颜潇潇,姜民[10]（2015）在《非对称多塔连体高层结构计算分析》一文中研究指出对某刚度和质量均不对称的多塔连体高层结构采用PKPM-SATWE,MIDAS-Building以及YJK进行了计算分析和比较,叁个软件计算所得的结构动力特性参数较为接近。重点论述了连体结构的计算分析和设计措施,进行了整体围合结构的温度作用分析,并结合连体结构的受力特点,对结构变形施工调控及技术实施做出了分析和探讨。(本文来源于《第五届全国建筑结构技术交流会论文集》期刊2015-04-22）

### 多塔连体结构论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

温州中心由一栋建筑高度280m和两栋建筑高度164m的超高层塔楼在140m左右的高空连接而成。介绍了温州中心结构设计要点,主要包括结构体系布置与效率分析、塔楼间连接方案选择、连接体对整体结构的影响及作用等方面,对连体结构支座布置与选型提出了一些针对性的分析方法和设计建议。分析结果表明,合理控制塔楼的扭转效应是确定连接方案时需重点考虑的因素。提出采用隔震支座串联单向滑动条块来实现高低塔楼之间弱连接的支座布置方案,使得整体结构满足抗风刚度要求的同时具备优异的抗震性能。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 多塔连体结构论文参考文献

[1].刘明国,姜文伟,于琦.南京金鹰天地广场超高层叁塔连体结构分析与设计[J].建筑结构.2019

[2].刘明国,于琦,姜文伟.温州中心叁塔连体超高层结构分析与设计[J].建筑结构.2019

[3].车顺利,吴琨,贾俊明,陶晞暝.某复杂多塔连体超限高层结构设计[J].建筑结构.2018

[4].王磊,靳瑾.大底盘多塔连体结构计算分析的若干问题探讨[J].山西建筑.2018

[5].廖昉,马悦,田宗宇,梁涛.重庆仙桃数据谷11#楼复杂多塔连体结构设计[J].重庆建筑.2018

[6].林超伟,王兴法,向凯,毛同祥,夏熙尧.含柔性连接体的连体-多塔超高层结构设计[J].建筑结构.2017

[7].陈超.大底盘多塔连体复杂体型高层建筑结构设计[J].低碳世界.2016

[8].杨钦.上海国际金融中心叁塔连体结构廊桥连接形式分析[J].土木建筑工程信息技术.2016

[9].张宏,田春雨,肖从真,曹进哲,李建赢.超高层叁塔连体结构模型振动台试验研究[J].工程抗震与加固改造.2016

[10].吴映栋,胡狄,颜潇潇,姜民.非对称多塔连体高层结构计算分析[C].第五届全国建筑结构技术交流会论文集.2015

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3c144f0f594ca3e4e8a8d0e9.html