# 单载波模式论文-郑大伟

导读:本文包含了单载波模式论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:DTMB单载波系统,帧同步,载波同步,采样同步

### 单载波模式论文文献综述

郑大伟[1]（2016）在《基于DTMB标准单载波模式的同步系统设计与实现》一文中研究指出近年来,地面数字电视技术得到了广泛的关注。数字电视地面广播系统所面对的是复杂多变的地面信道,对系统的同步性能要求非常高,因此数字接收机中的同步系统设计是至关重要的,其同步系统的性能直接关系到接收端的质量,仍需进行更加深入的研究。在目前的通信领域中,同步已经成为一个研究热点。本文充分利用DTMB单载波系统帧结构特点,深入研究了帧同步、载波同步和采样同步的算法,设计了 DTMB单载波系统同步方案并且在FPGA上实现。主要工作体现在以下几个方面:首先,本文详细介绍了 DTMB传输系统,并对DTMB单载波系统的发送端、接收端以及系统帧结构的特点进行研究。接着对DTMB单载波系统同步技术进行了研究,分析了各种同步误差出现的原因以及对系统性能的影响,进一步阐明了同步对于DTMB单载波系统的重要性。其次,在对各种同步技术进行深入研究的基础上,提出了一种实现DTMB单载波同步系统的算法流程方案。包括定时初调整、帧头模式检测及帧头位置粗估计、频偏粗估计及频偏校正、变步长扫频及频偏校正、帧头位置细估计、采样细同步、频偏细估计及频偏校正。借助MATLAB软件对该同步流程进行了仿真与分析,验证了该同步流程能够很好地实现系统同步。然后,出于对性能和实现角度的考虑,针对帧头位置估计的FPGA实现,本文提出一种改进的帧头粗估计算法,该算法只取相关累加和的实数部分,仿真结果表明改进算法仍能正确估计出帧头粗位置,并且减少了乘法器资源的使用。针对现有扫频算法扫频次数过多的问题,本文提出一种改进的变步长扫频算法,该算法在扫频阶段通过选择合适的频点,将扫频次数由原来的44次减少到20次,降低了系统复杂度,使扫频估计速度更快,但估计准确度不变。最后,以Altera公司的Stratix Ⅱ系列的EP2S90F1020C4芯片为硬件开发平台,对整个同步系统进行实现与验证。测试得到了各个模块的硬件时序图,并将FPGA的测试结果与MATLAB的仿真结果进行比较分析,验证了各模块算法的可行性。(本文来源于《福州大学》期刊2016-06-01）

许艳[2]（2009）在《DTMB系统中单载波模式的BDFE算法研究》一文中研究指出数字电视相对模拟电视的巨大优势使之成为公认的下一代电视系统。数字电视广播主要通过卫星、有线及地面叁种传输方式实现。其中,数字电视地面广播(DTTB)最为复杂、覆盖范围最广。对于地面数字电视传输标准,经国际电讯联盟(ITU)批准的共有叁个,分别为美国的ATSC标准、欧洲的DVB-T标准和日本的ISDB-T标准。中国国家标准化委员会于2006年8月30日颁布了数字电视地面广播标准《数字电视地面传输系统帧结构、信道编码和调制技术规范》(简称DTMB,数字电视地面多媒体广播),并将于2007年8月1日正式实施。因此,符合我国标准的地面传输接收技术具有重要的研究价值。数字传输系统的关键在于载波同步和信道均衡。其中,最重要的就是信道均衡。均衡的作用就是消除无线通信中信道的多径衰落,多普勒效应及加性噪声等问题对通信系统性能的影响。本论文是以DTMB标准的单载波模式为研究对象,将QR因式分解结合数据块判决反馈均衡算法进行均衡。论文首先介绍叁大数字电视地面传输标准及中国DTMB标准;然后,对地面数字电视无线信道特性进行分析;接着,对DTMB标准的系统详细描述,从数据块判决反馈均衡基本原理和各种BDFE算法等方面对数据块判决反馈均衡理论进行研究和分析;最后,结合DTMB标准的信号帧特点,将QR因式分解用于数据块判决反馈均衡算法。通过Matlab仿真验证算法的可行性,并将QR-BEFE算法嵌入到DTMB标准的C平台,在单载波模式下进行全面的仿真。从测试结果来看,本算法无论是对于静态信道还是动态信道都能获得良好的性能,均优于其它适合于DTMB标准的均衡算法,满足DTMB标准接收系统的性能要求。本算法综合了数据块处理和时域均衡的优点,既没有判决反馈均衡(DFE)算法不适于多载波系统的缺陷,又能够避免循环构造频域均衡(OLA-FDE)算法难以解决的深衰落问题。(本文来源于《武汉理工大学》期刊2009-05-01）

董佩[3]（2008）在《基于国标DTV单载波模式的载波恢复算法研究》一文中研究指出高清晰度数字电视(HDTV)是当今广播行业最引人注目的焦点之一,具有很大的市场潜力,对国家的政治、经济、文化和生活等各方面都会产生深远影响。在中国地面数字电视传输标准颁布以前,世界上已经形成了叁大地面数字电视标准,分别是:美国的ATSC标准(Advanced Television Systems Commitee)、欧洲的DVB-T标准(Digital Video Broadcasting-Terrestrial)以及日本的ISDB-T标准(Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial)。2006年8月30日,中国标准化管理委员会发布了《数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制》标准,并已于2007年8月1日起正式实施。该标准的颁布和实施为我国地面数字电视业务的开展奠定了基础,并全面启动了我国数字电视市场。在数字电视接收机的设计中,同步问题是首先要考虑的,同步可以说是接收机实现的基础,只有具备了可靠的同步能力,才能使系统中的其他部分,如均衡和解码,正常工作。载波恢复是同步的重要组成部分,也是本文紧紧围绕研究的课题。由于接收端本振时钟的不精确以及信道的快速衰落使得被传送信号偏离中心频谱,会导致下变频后的基带信号存在一定的频率偏移:同时,信号的相位在传输过程中也会因有线信道的时变特性、下变频电路等引起一定的抖动。这些原因所引起的频率和相位偏差都需要通过载波恢复来补偿。在本文中,笔者首先对中国地面数字电视广播传输系统进行了介绍,并针对《数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制》标准,采用理论分析和实验结果相结合的方法提出了一种可应用于国标DTV单载波模式的双导频载波恢复算法,重点对算法的原理和结构进行了说明。该算法充分利用了国标单载波模式下双导频的特点,通过两个独立的锁频锁相环分别利用正负导频完成频偏估计,并采用环路加权求和的方式对抗多径干扰所导致的导频衰落。最后在C仿真平台上,对算法在高斯白噪声信道和多径信道等条件下的性能进行了仿真。仿真结果证明,本算法在多径信道条件下,能改善单一导频发生衰落时所导致的性能恶化,相对单导频载波恢复算法具有更好的性能。(本文来源于《武汉理工大学》期刊2008-04-01）

### 单载波模式论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

数字电视相对模拟电视的巨大优势使之成为公认的下一代电视系统。数字电视广播主要通过卫星、有线及地面叁种传输方式实现。其中,数字电视地面广播(DTTB)最为复杂、覆盖范围最广。对于地面数字电视传输标准,经国际电讯联盟(ITU)批准的共有叁个,分别为美国的ATSC标准、欧洲的DVB-T标准和日本的ISDB-T标准。中国国家标准化委员会于2006年8月30日颁布了数字电视地面广播标准《数字电视地面传输系统帧结构、信道编码和调制技术规范》(简称DTMB,数字电视地面多媒体广播),并将于2007年8月1日正式实施。因此,符合我国标准的地面传输接收技术具有重要的研究价值。数字传输系统的关键在于载波同步和信道均衡。其中,最重要的就是信道均衡。均衡的作用就是消除无线通信中信道的多径衰落,多普勒效应及加性噪声等问题对通信系统性能的影响。本论文是以DTMB标准的单载波模式为研究对象,将QR因式分解结合数据块判决反馈均衡算法进行均衡。论文首先介绍叁大数字电视地面传输标准及中国DTMB标准;然后,对地面数字电视无线信道特性进行分析;接着,对DTMB标准的系统详细描述,从数据块判决反馈均衡基本原理和各种BDFE算法等方面对数据块判决反馈均衡理论进行研究和分析;最后,结合DTMB标准的信号帧特点,将QR因式分解用于数据块判决反馈均衡算法。通过Matlab仿真验证算法的可行性,并将QR-BEFE算法嵌入到DTMB标准的C平台,在单载波模式下进行全面的仿真。从测试结果来看,本算法无论是对于静态信道还是动态信道都能获得良好的性能,均优于其它适合于DTMB标准的均衡算法,满足DTMB标准接收系统的性能要求。本算法综合了数据块处理和时域均衡的优点,既没有判决反馈均衡(DFE)算法不适于多载波系统的缺陷,又能够避免循环构造频域均衡(OLA-FDE)算法难以解决的深衰落问题。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 单载波模式论文参考文献

[1].郑大伟.基于DTMB标准单载波模式的同步系统设计与实现[D].福州大学.2016

[2].许艳.DTMB系统中单载波模式的BDFE算法研究[D].武汉理工大学.2009

[3].董佩.基于国标DTV单载波模式的载波恢复算法研究[D].武汉理工大学.2008

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3c258f24750301dd31887623.html