# 园林景观给排水设计的现状及优化方法

张超

大庆师范学院山东泰安271000

摘要：给排水工程作为城市景观工程设计中重要组成部分，在确保园林景观工程质量，营造园林工程艺术效果方面发挥着重要的作用。尤其是在水景设计过程中，不仅要注重园林建筑物外观造型设计，而且要重视景观的给排水设计和电气设计等方面。目前，在园林景观给排水设计过程中，仍存在众多的问题及不足，需要对景观给排水工程进行优化设计，基于此本文对园林景观给排水设计的现状及优化方法进行探讨。

关键词：园林景观；给排水现状；优化方法

引言

给排水系统能够帮助园林景观将雨污水有效的排出，属于园林景观中最为基础的建设部分。对给排水系统进行优化设计，不仅满足了园林景观工程的需求，也满足了审美的需求。

1给排水工程在园林景观中的作用

植物作为在园林景观工程中主体部分，在园林的配套设施中起到维护及美观的作用。而为了确保植物的健康成长，需要做好植物的养护工作，在此工作中离不开给排水设施的设置。在园林景观给排水设计中，其设置方式众多，最为常见的是采用喷灌系统给植物浇水。在人们的日常生活当中，将会产生众多含有害物质的生活污水，为了将这些有害污水变成无害污水，并将它应用于植物灌溉中，必须建造园林景观污水系统，以便对污水中雨水进行合理处理利用，实现园林景观环境持续发展的目标。

2园林景观给排水建设存在的主要问题

2.1设计图纸无排水

少数园林景观设计院重点关注路桥铺装、园林小品、雕塑假山、灯光水景、花木草坪等美丽视觉性实体建造，忽视了景观抵御暴雨洪水能力的建设，在大面积园林景观设计中，如休憩公园、公共绿地、滨水廊道等，不做排水系统设计。一些依山而建的园林景观有山水经过，一些田园附近的园林景观有农地排水过境，还有一些园林景观自身雨水无排泄通道，结果洪水来袭园林设施及绿地被冲得面目全非，园林景观使用功能大打折扣。

2.2水体污染

园林景观水体污染问题涉及许多方面，与排水设施建设相关的问题是排水系统营造时没有建设去污设施。面源较大的景观水体治理，没有建设拦截漂浮物、过滤随流水移动杂物的设施，甚至发生未经净化的污水直接排入景观水体现象，这些问题的存在影响了景观水体的观瞻效果。

2.3施工质量差致使雨天积水

园路施工质量差，出现园路雨水口不是最洼的地方，导致排水不畅、局部积水。大面积铺装施工时高程控制不到位，或者地基压实不均匀，出现坑坑洼洼，这些低洼的地方雨天积水，既影响了景观效果，又缩短了工程使用期限。

3景观给水工程的设计

3.1水源选择

在风景园林建设时，不同地区对用水要求存在较大的差异。目前来说，园林供水水源类型众多，其设计的参考使用范围一般包括地表水、地下水、自然降水与再生水源等。但在实际水源选择时，应充分考虑到水源的水质问题，通过水质检测的方式，看水质是否能达标或水量是否充足等，以确保水源的正常供应，满足园林景观的使用需求。另外，考虑到在园林景观用水时，部分水源存在着一定的安全隐患，不仅会影响到人的安全，而且会对园林景观造成破坏。因此，工作人员对与人体直接接触的水源提出了更高的要求，尤其是用水的安全指数，对于一般性的用水，可以降低对水源的安全要求，但要满足国家的标准和要求。

3.2给水灌溉

目前，在大部分园林景观设计过程中，广泛使用自动化技术，如引入了自动化的植物灌溉方式。在此方式应用中，由于喷灌设施的喷灌量较小，喷灌时间较短，其喷灌效果容易达到要求，实现水资源的节约。在喷灌给水设计过程中，为了确保园林给水效果，应抛弃传统的洒水栓，选用新型的取水阀，并将取水阀间距调至40m，以便于后期的维护。除此之外，新型的取水阀不需要安装井盖，大大提升了园林景观设计效果，增加园林景观的观赏性。在园林喷灌设施设计过程中，我们还需要考虑到园林景观项目所处的环境和气候问题，同时结合园林景观植物的不同，采取不同的设计方式，在园林景观植物灌溉过程中，应选用最优的灌溉方式，以促进植物更好更快地生长，为人们创造高质量、高品质的园林景观。

4排水工程的设计改进

4.1雨水工程的设计

一般情况下，园林景观的径流系数都不会很大，所以很难会在地面上形成较大的径流。因为在园林景观内一般都没有设置道牙，即使雨水的排水管道有着较为高水平的设计，也就很难能达到对雨水进行大量收集的目的。想要真正实现雨水的有效收集，就需要对雨水进行分散排放并就近排出的优化设计，从而减少或取消雨水排出管道的设计。可以设计下凹式的绿地，使雨水不仅不会出现存积的情况，还可以就近渗出或存储，具有很强的可操作性。存储起来的雨水也可以进行合理的利用，建设景观水体或是建设人工湿地，都是使雨水能够进行循环利用的有效途径。

4.2污水工程的设计

园林景观中的污水排出需要完全按照国家和有关部门制定的相关标准进行实施。首先，对污水的处理不能不经检测就任意排出，一定要在园林景观内设计出功能较为完备的污水处理系统。在建设污水处理系统的时候，也一定要充分考虑到建设成本与规模是否能够符合园林景观的整体发展；其次，对预备排出的污水一定要进行相关的质量检测，如果不符合国家和有关部门制定的标准排放指数，就需要尽快对污水进行一定的净化处理流程，在重新检测并确认预备排出的污水能够达到国家标准后方可排出。

4.3广场排水的设计

园林景观中会修建一定数量的广场。广场一般地表都非常平坦，很少有缓坡、凸起或凹陷，且在广场上一般不会有雨水排放口的设置。在雨水较多的时候，为了避免出现雨水的累积，可以将广场整体构造设置成龟背式的构造，让雨水能够从边缘部分分散且连续的流出。

结束语

综上所述，园林景观在城市居民日常生活中发挥着越来越重要的作用。若在园林景观给排水设计环节出现问题，将会影响到整个园林景观的建设质量和环境效益。因此，在现代园林景观给排水设计过程中，应对园林景观设计方案进行优化，引入一些新的设计理念及模式，以设计出最优化的园林景观方案，满足现代城市发展和居民日常生活的需求，促进园林行业的持续发展。

参考文献：

[1]黄健.园林景观给排水设计的现状及优化方法[J].住宅产业，2018（07）：42-43.

[2]李声宙.园林景观给排水设计的理念分析[J].住宅与房地产，2018（11）：71.

[3]王桂琴.园林施工中给排水施工技术探究[J].建材与装饰，2016（53）：63-64.

[4]彭静，郭勇君.园林景观给排水设计分析[J].农技服务，2016，33（13）：157

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3c6ffa8281fc4d2da4043985.html