# 关于建筑工程高支模施工技术研究朱炜奇

关键词：建筑工程；高支模施工技术；技术探究

引言

国民经济的快速发展，在一定程度上带动了我国建筑行业的发展与进步，特别是随着大量高层建筑工程的开工建设，高支模施工技术由于其较强的承重力适应性，已经广泛开展应用。但是在应用高支模施工技术的过程中，产生了一系列的安全、质量隐患，因此我们必须提高对技术的重视程度，继而促进行业的整体发展。

1高支模施工技术对建筑工程的重要性

高支模施工技术虽然是建筑施工中较为重要的组成部分，但是其技术应用等级相是相当高的，因此目前该技术已经被纳入到了高危技术行列。在实际施工过程中，其施工效率会直接受到多项因素的影响及制约，这就施工的稳定性提出了更高的要求，审查工作是必不可少的，这不仅需要对应用材料的规格及质量进行标准化衡量，更为重要的是应当根据实际施工需求，对施工技术进行优化选择及调整，从整体上提高建筑工程质量。高支模施工技术从本质上来看，就是增强建筑物强度，提升其结构稳定性的关键性应用技术，只有建筑物本身强度达到预期标准，其承载力才能相对提升，相对的建筑能耗问题也能够被控制在合理范围内。在建筑需求不断上升的同时，工程规模日趋拓展，这就使得建筑施工应用技术愈发被人们所关注。高支模施工技术在大众眼中的技术形象就是，它是水平混凝土构件，其存在意义在与对系统高度进行科学支撑，因此人们普遍将该技术看成是支撑技术。

2高支模施工技术的重点内容

2.1模板安装。高支模施工中使用的模板大多是松木板，以便进行模板的拼接和安装，而且在模板的施工过程中，我们还需要考虑材质的特性，虽然不需要保证模板的绝对平齐，但是要留出适当距离的缝隙。此外，安装过程中还需要考虑模板、天气的干湿情况，避免在拼接完成后模板出现变形。

2.2模板安装搭设

2.2.1门架安装，在安装之前，用墨线弹出门架的安装位置，按照墨线走向进行门架安装。在此过程中，应注意对门架位置的调整，确保门架的位置、间距满足施工要求。这一部分的模板支架需要安装纵横向扫地杆，用直角扣件进行固定，确保支架的牢固性。纵向支架的位置应在底座上皮200m以内。

2.2.2梁模板安装，根据施工方案中设定的标高来调整支架的高度。一般情况下，在进行梁模板安装时，根据模板跨度设置起拱，合理规划起拱的高度。

2.2.3楼面模板安装，在安装过程中，采取由四周向中间的铺设方法，必要时可用线钉对模板进行加固。楼面模板安装完成后需进行检测，对模板的标高和平整程度进行复核，同时对模板的预留孔洞进行核查，避免出现孔洞数量不足或者位置不准的现象。检测的主要目的是保证楼面模板的搭设能够满足工程施工的需求，确保模板的牢固程度。

2.3设置外框架柱梁

通常情况下，我们都是将外框架柱梁的设计分为几个部分来完成，首先是进行柱子的浇筑，然后再进行梁板的浇筑。值得我们注意的是，在到达井字梁屋盖时，我们要使用排架为整体的稳定性提供充足的支撑力。最后，在各层的柱梁深处的水平、斜向支撑，要与脚手架互相拉结，保证紧密衔接。

2.4做好混凝土振捣及浇筑工作

在建筑工程中，建筑的质量保障在很大程度上和混凝土的实际施工情况具有十分密切的联系，所以需要不断提升混凝土的施工技术质量，其中一项就是振捣及浇筑技术，如在建筑物墙体施工中，需要应用到振捣与浇筑技术，可以借助于振动棒，从混凝土浇灌的地方进行振捣，使得混凝土的表面能够较好地除去多余水分，同时把一些较大的颗粒物更好地填入底部，因此，振动棒需要插入的实际深度应保持在150～250左右，而插入的方法也是有讲究的，一般会采用梅花式的插入方式，使建筑物的墙体具有密实性。

2.5高支模施工技术的应用

高支模施工技术的危险系数较大，所以还应该在具体施工之前，严格拟定相应的施工方案，通过相关技术负责人的审核，组织专家论证方案的可行性，得到结论后开始施工。在另外的一方面，高支模工程的施工情况和相应的验收环节，都应该经过仔细的检查，确保每一个环节都是按照标准的施工方案展开施工，施工模板支撑主要是工程的支撑架，确保建筑保持在稳固状态，同时还需要重视钢管的厚度、强度等设计的过程，保证其具体的标准应该落实到设计的要求范围内。在施工过程中，如果发现了存在着不符合要求的地方，还应该在第一时间及时解决相应的问题，避免出现遗漏的现象，还应该重视操作记录准确无误，保证在每一个检查的位置都能详细的登记出来，从而便于后续的检查工作。

3优化施工技术的有效措施

3.1重视对施工人员的聘用及培训

在建筑工程高支模施工中，想要进一步提升施工人员的能力，就要重视施工人员的聘用及培训，构建完善的施工人员管理制度等。由于考虑到施工人员在系统知识方面的程度较低。因此，在招聘中，应优先选取高学历的人才，加强组织培训工作，对施工人员进行系统知识的培训以及对其进行实际施工技术的指导，严格管理施工人员，从而使得施工中能够充分地保证建筑工程的质量，使其在实践中提高施工人员的整体素质。

3.2严格依据施工要求展开施工

在建筑工程施工过程中，施工人员应严格依据施工要求展开施工，尤其是对专业性要求较高的施工项目。例如，针对粉尘、噪声、危害等比较严重的施工，应让施工人员带上相应的防护工具，或者使用轮班制等。同时施工单位应引进先进设备，定期对安全防护工具进行检查、维修、保养，提高设备的使用效率，减少设备的安全隐患。3.3落实相关施工工序。我们在施工过程中必须严格落实下列工作，才能够实现施工质量的有效提升:①提前组织设计、施工人员到施工现场进行实际考察，根据施工位置以及周边环境的实际情况，制定出符合实际的专项施工方案;②严保材料质量，在材料进场阶段对其外观、性能进行严格检查确认，如不合格坚决不能使用;③完成高支模施工后，应根据质量控制流程，检查模板施工质量，并做好相关验收工作。在验收阶段，应由项目负责人组织相关部门、单位共同进行验收，而且还需要按照规程进行预压，做好相关记录，保证施工质量。

结语

综上所述，高支模施工技术在建筑工程中的重要性日益提升，因此说我们必须加大技术的研究、管理力度，通过对施工过程中常见问题的总结，针对性提出预防控制措施，有效提高工程施工质量。此外，我们还要加大高支模施工技术的研究力度，通过应用先进技术的方式，更好地实现工程施工质量、进度的改善，促进我国建设工程行业的蓬勃发展。

参考文献：

［1］王锡岩．浅析高层建筑工程施工中的高支模施工技术的应用［J］．城市建设理论研究(电子版)，2014(11):78－79．

［2］王旭东．刍议建筑工程中高支模施工技术的应用现状［J］．商品与质量，2015(06):32－33．

［3］何园．浅析建筑工程施工中的高支模施工技术的常见问题与对策［J］．科技创新与应用，2016(09):52－54．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3ca9a4bd05da2f1d610a80ea.html