# 光学测速论文-闫亚东,何俊华,许瑞华,韦明智

导读:本文包含了光学测速论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:光学系统设计,冲击波速度,多普勒频移,扫描高温计

### 光学测速论文文献综述

闫亚东,何俊华,许瑞华,韦明智[1]（2018）在《激光聚变冲击波被动式测速光学系统设计》一文中研究指出针对激光聚变装置冲击波速度被动测量的需求,设计了一种测速光学系统。采用高紫外透过率的氟化玻璃,实现了透射式300～800nm复消色差设计。系统光路具有前后两组镜头,中间为平行光,镜头间距可变,光路适应能力强。系统前端两侧的双目机器视觉能够完成自动寻的。平行光路中设置5个激光器,轴上的1个前向照明靶点用来观察条纹相机狭缝处的目标像质,轴外的4个与光轴平行后向传输用来标识系统光轴的位置,激光器部件可电动切入/切出。系统前组镜头F/#数为4,宽谱工作物方分辨率优于10μm,532nm单波长工作物方分辨优于5μm。该光学系统光路排布灵活,可单独被动测速,也可与主动测速系统VISAR耦合构成主被一体复合测速系统,满足激光聚变装置冲击波测速的需求。(本文来源于《光学精密工程》期刊2018年11期）

龙彦志,梁应剑,黄巧平,孙筱逸,吴梅[2]（2018）在《基于多普勒频移的光学大气测速系统设计》一文中研究指出为解决直升机大气数据系统中采用传统空速测量方法所带来的缺陷,提出了一种基于光学原理的大气测速系统实现方案和一种矢量风速及大气数据的快速分解反演方法,并基于该方案设计了光学大气测速系统。该系统根据大气中气溶胶粒子米散射和多普勒效应原理,优化了系统受感器、解调器和高速信号采集处理方案。通过仿真验证了该系统性能指标,系统最大前向可探测空速可达450 km/h,真空速探测精度优于±1 km/h。利用搭建的光学测速试验样机进行地面跑车试验,并与传统的空速测量系统进行对比分析,验证了本文方法和系统的有效性和可靠性。(本文来源于《北京航空航天大学学报》期刊2018年12期）

李建中[3]（2018）在《多点光学测速技术进步》一文中研究指出光子多普勒测速仪PDV(国内称DPS或DISAR)已成为流体动力学、脉冲功率、强激光等领域的主要测速技术,该技术及其他已有的光学测速技术一般仅能进行有限点数的测量(单台主机4~8点)。随着相关领域的深入研究,目前已提出了对测量对象进行多点数的阵列式或区域覆盖式速度测量的要求,为实现该目标,在主机方面采用的技术途径是利用复用技术构造多路复用光子多普勒测速系统MPDV~([6]),将多个测速点的信号合并到1个记录通道,大幅减少了测速主机和记录通道的数量,在探头方面则采用光(本文来源于《2017年版中国工程物理研究院科技年报》期刊2018-04-01）

李建中[4]（2016）在《32点多路复用光学测速样机研制》一文中研究指出光子多普勒测速仪PDV(国内称DPS或DISAR)已成为流体动力学、脉冲功率、强激光等领域的主要测速技术,但该技术及其他已有的激光测速技术仅能进行有限点数的测量(单台主机4~8点),无法满足对测量对象进行大数量点数的阵列式或区域覆盖式速度测量的要求,简单迭加多套主机则会导致整套系统(尤其是探测器和示波器构成的记录通道)的复杂度、成本和体积均大幅增加。国外最终采用的技术途(本文来源于《2016年版中国工程物理研究院科技年报》期刊2016-12-01）

罗娜,欧攀,张春熹,周金男[5]（2015）在《用于梳状结构光学测速系统的周期优化方法》一文中研究指出为了提高梳状结构光学测速系统的测速精度,采用数学原理研究了梳状结构的间距大小对输出光强信号周期性的影响,通过优化输出光强信号的周期性来提高测速精度,并采用一种结合图像处理选择最佳间距的实验方法,进行了相关的理论分析,对两种不同路面进行了实验仿真验证,得到不同间距下不同的输出光强信号的周期性情况。结果表明,当栅状结构的间距大小与地面特征点大小一致时,得到的输出光强周期性最优,对于普通的柏油和水泥路面,对应到地面的最佳栅状结构间距大小为1.0mm~1.5mm。(本文来源于《激光技术》期刊2015年01期）

刘国忠,李萍[6]（2015）在《光学相干层析技术微流场叁维可视化测速方法》一文中研究指出为实现微流场3D可视化速度测量,建立了基于光学相干层析技术的微粒子跟踪速度测量系统。对系统组成原理、微粒子图像提取、匹配和速度计算方法等进行研究。介绍了频域光学相干层析技术、微流场速度测量系统组成及对渗入微粒子的微流场扫描及叁维成像方法。利用中值滤波、最大类间方差二值化和体积滤波等方法搜索流场中各个微粒子,实现全流场流动特性3D可视化;利用微粒子之间距离、灰度二阶矩建立代价函数,对不同时刻扫描得到的微粒子进行匹配,根据微粒子叁维坐标求其运动速度。对对流流场进行了测量,实现了微米级空间分辨的微粒子图像与速度矢量显示。适合于复杂微流场的叁维速度检测,对微流动器件流动特性研究具有重要意义。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2015年01期）

张虹[7]（2013）在《光学测速图像退化参数算法的研究》一文中研究指出“超速”是交通安全方面受人们关注较多的问题之一，电子眼在交通路口处抓拍图像时，往往因在曝光期间，汽车与背景之间的相对运动，使得所拍图像较为模糊。为了从模糊图像中获得汽车速度，需对图像中的信息点进行研究，特别是模糊图像中的退化参数，即模糊角度与模糊尺度。本文主要从这两部分开展工作，并对现有的图像退化参数的算法进行改进。具体工作如下：首先，论文对模糊图像运动角度辨识的算法进行研究。介绍了图像退化理论模型，根据图像在频谱中的运动方向发生突变的特点，深入分析了Hough算法在进行角度辨识的优缺点和radon算法的适用性。论文同时介绍了运动模糊图像的一些基本理论，包括图像增强、图像分割等技术，为后面对角度的辨识提供了重要的理论准备。其次，论文对模糊图像的运动尺度鉴别算法进行了研究。计算机模拟仿真了运动尺度的算法，针对目标与背景对比度不强时算法准确率低的情况，论文提出了改进方法。改进了边缘提取时的算子，使得提取出的图像较完整，使最终获取的运动尺度的精确度得以提高。最后，论文根据获得的运动角度与运动尺度，依据真实景物与像之间的对应关系，以及相机的相关参数，在目标与背景对比度不高的情况下成功地获取了图像中物体的运动速度。(本文来源于《燕山大学》期刊2013-05-01）

赵超,郑丽丽,陈云逸,郑莲和[8]（2013）在《基于H2000-A0214的光学测速器》一文中研究指出介绍了一种利用H2000-A0214光学传感器芯片和MCS-51单片机技术实现瞬态转速的测量方法。这种转速测量方法具有测量准确度高,采样速度快,低成本等优点,具有广阔的应用前景。(本文来源于《电子制作》期刊2013年07期）

高宏[9]（2012）在《车载光学测速仪/惯性组合导航定位定向系统研究》一文中研究指出车载定位定向技术是指车上导航系统在载车行驶过程中精确确定其所在位置的地理坐标、北向方位及姿态角,为陆基导弹等武器的机动发射提供参考基准。对惯性定位定向系统的各种误差(包括陀螺和加表的随机漂移)进行误差分析建模,将光学测速仪的速度作为观测量,利用卡尔曼滤波技术,估计补偿惯性定位定向系统的各种误差,包括位置、速度、姿态和航向以及惯性器件误差等,最终实现系统的高精度组合导航。对山区泥石路和高原泥石路跑车试验结果进行统计分析发现,组合导航精度在15m以内,满足炮兵车陆基导弹等武器机动发射的使用需求。(本文来源于《光学与光电技术》期刊2012年06期）

胡万海,赵育善,郭勤,马懿超[10]（2012）在《采用序列图像的被动光学测速技术》一文中研究指出在获取无人机等飞行器的飞行速度时,自主、隐蔽性好的测量技术具有重要的应用价值。提出了一种利用光学相机拍摄的地面景象进行飞行器速度测量的技术。文中详细阐述了该项技术的工作原理,利用同一景物在两幅有重迭区域的图像中的位移量及间隔时间计算飞行器的运动速度。并且分析了其中关键的图像匹配技术,采用SIFT算法获得抗旋转、尺度变化的稳定特征点。重点对测速精度的各个影响因素进行了理论分析,给出了利用多帧图像进行测速提高测速精度的方法,综合分析了速度测量中的误差来源和各影响因素。理论研究和分析结果表明:利用光学图像进行速度测算的方案正确,精度能够满足飞行器速度测量的要求。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2012年10期）

### 光学测速论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为解决直升机大气数据系统中采用传统空速测量方法所带来的缺陷,提出了一种基于光学原理的大气测速系统实现方案和一种矢量风速及大气数据的快速分解反演方法,并基于该方案设计了光学大气测速系统。该系统根据大气中气溶胶粒子米散射和多普勒效应原理,优化了系统受感器、解调器和高速信号采集处理方案。通过仿真验证了该系统性能指标,系统最大前向可探测空速可达450 km/h,真空速探测精度优于±1 km/h。利用搭建的光学测速试验样机进行地面跑车试验,并与传统的空速测量系统进行对比分析,验证了本文方法和系统的有效性和可靠性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 光学测速论文参考文献

[1].闫亚东,何俊华,许瑞华,韦明智.激光聚变冲击波被动式测速光学系统设计[J].光学精密工程.2018

[2].龙彦志,梁应剑,黄巧平,孙筱逸,吴梅.基于多普勒频移的光学大气测速系统设计[J].北京航空航天大学学报.2018

[3].李建中.多点光学测速技术进步[C].2017年版中国工程物理研究院科技年报.2018

[4].李建中.32点多路复用光学测速样机研制[C].2016年版中国工程物理研究院科技年报.2016

[5].罗娜,欧攀,张春熹,周金男.用于梳状结构光学测速系统的周期优化方法[J].激光技术.2015

[6].刘国忠,李萍.光学相干层析技术微流场叁维可视化测速方法[J].红外与激光工程.2015

[7].张虹.光学测速图像退化参数算法的研究[D].燕山大学.2013

[8].赵超,郑丽丽,陈云逸,郑莲和.基于H2000-A0214的光学测速器[J].电子制作.2013

[9].高宏.车载光学测速仪/惯性组合导航定位定向系统研究[J].光学与光电技术.2012

[10].胡万海,赵育善,郭勤,马懿超.采用序列图像的被动光学测速技术[J].红外与激光工程.2012

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3ceb0bddb6e3ee3c537a6fc3.html