# 分路器论文-朱向阳

导读:本文包含了分路器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:市场占有率,PLC,股份有限公司,光分路器,芯片,光子,光电子产业,专利数,光纤光缆,全球市场份额

### 分路器论文文献综述

朱向阳[1]（2019）在《河南仕佳光子科技股份有限公司 PLC型光分路器芯片全球市场占有率超50%》一文中研究指出本报讯 （ 朱向阳）“目前，我们公司生产的PLC型光分路器芯片全球市场占有率维持在50%以上，AWG芯片良品率已超过国际同类企业。”8月22日，河南仕佳光子科技股份有限公司常务副总经理吴远大说。河南仕佳光子科技股份有限公司由郑州仕佳通信科技有(本文来源于《鹤壁日报》期刊2019-08-27）

李勇奇,蒋金宏,余明芯,张克非,刘维光[2]（2019）在《平面光波导光分路器耦合结构优化设计》一文中研究指出为了提升光纤阵列与平面光波导芯片耦合时的耦合效率和稳定性,基于光场模式匹配理论,分析光纤阵列耦合特性,理论推导出耦合效率与耦合装置各参数之间的关系。改进传统耦合光场匹配模型,加入端面斜8°对准理论,提出一种针对平面光波导光分路器耦合装置的优化方案。对径向错位、端面分离和角度失配进行了理论计算,为V型槽及芯片固定结构提供了优化的技术参数。利用ZEMAX软件仿真表明:最终优化耦合结构的耦合效率达93%。(本文来源于《光通信技术》期刊2019年07期）

乔地[3]（2019）在《厚积薄发，国产PLC光分路器芯片占全球市场50%份额》一文中研究指出我国光电子芯片，已在豫北小城鹤壁获得突破。其中的PLC光分路器芯片早在2012年就实现国产化，迫使国外芯片在中国市场的价格从每晶圆最高时2400多美元降到100多美元。目前已占全球市场50%以上份额。更了不起的是，他们研发的阵列波导光栅（AWG(本文来源于《科技日报》期刊2019-05-21）

谢宇威[4]（2019）在《基于RT-Thread的变电站远动机联网分路器设计》一文中研究指出在电力系统中,远动控制技术主要用于实现电力调度系统中调度主站对变电站的监控,以保证电力系统稳定可靠的运行。同时,为增强对站端监控的可靠性,一般会建立多个调度主站对同一变电站进行监控,并且各个调度主站通过不同的数据传输通道与变电站通信,以增强电力调度系统的可靠性和稳定性。现根据电力调度自动化系统提出的升级改造需求,要求将一些还未接入地调和备调系统的站点通过调度数据网接入,并要能在多个调度主站实时的对变电站进行监控。但一些变电站中正在使用的远动机没有网络接口且没有足够的串口接口,从而无法通过调度数据网接入到新的地调和备调系统,完成多调度系统一体化的改造要求,若更换所有变电站远动机,所需成本较高,且工作量大。对此,本文通过对需要改造的变电站所采用的远动通信规约和新的地调备调系统的接入方式进行研究,针对变电站远动机接口数量和种类不足的问题,自主设计了一种远动机联网分路器。其作为多调度主站与变电站远动机之间的一个通信控制装置,具有网络接口和足够的串口接口,并在其中实现了一种一对多通信控制方法,可以让远动机通过单个串口与多个调度主站通信,使得在多个调度主站端能够实时的对变电站进行监测与调度。从而在不更换变电站远动机的情况下,实现电力调度系统多调度主站系统一体化的改造目标。联网分路器的设计包括硬件设计和软件设计,硬件电路设计以高性能ARM微控制器LPC1768为控制核心,以串口和网络通信接口电路为基础,以指示电路和复位按键电路为辅,构成了完整的联网分路器硬件电路。联网分路器的软件功能是基于嵌入式RT-Thread操作系统实现的,由通信、一对多通信控制、配置、指示以及按键复位五大功能模块组成。通信功能功能的实现可以让变电站远动机通过调度数据网接入到新的调度系统。此外,为了能让远动机通过单串口与多调度主站之间进行正常通信,在分路器中实现了一对多通信控制功能,该功能由分路机制、自动封锁屏蔽机制和智能识别切换机制之间的相互协作来完成。配置功能则可以对分路器的网络和串口参数以及工作模式进行配置,使其能用于不同变电站中,从而大大增强了其通用性。最后,在联网分路器中实现了指示和复位功能,使其具有很强的实用性。(本文来源于《海南大学》期刊2019-05-01）

崔雅丽[5]（2019）在《光分路器在有线光纤到户网络中的研究与应用》一文中研究指出在叁网融合的大趋势下,有线运营商为了在激烈的竞争中占据一席之地,陆续开展了有线电视FTTH网络改造。在有线FTTH网络中无源光器件-光分路器作为重要的器件之一,分路器的选择、性能的好坏、使用稳定性等都严重影响着整个光网络的质量,本文针对有线FTTH独特的要求,重点对该器件进行研究分析,并给出了应用建议。(本文来源于《有线电视技术》期刊2019年03期）

揭敏[6]（2018）在《光链路光分路器分光比的精确设计》一文中研究指出在光纤传输系统中,因各链路传输距离不同,其光纤损耗也就不等。设计光分路器分光比的目的就是平衡各链路的总损耗,从而使光发机传输到各接收点(光节点)的光功率均匀。因此,分别用各支路的光纤损耗(mW)与光链路光纤总损耗(mV)之比,得出的分光比参数比其它方法设(本文来源于《电子报》期刊2018-02-18）

涂兴华,耿胜各[7]（2018）在《一种新型1×8平面波导光分路器的设计》一文中研究指出设计了采用输入波导、缓变展宽波导和宽的直过渡波导的Y型分支波导结构,大大降低了光分路器的插入损耗。利用OptiBPM软件,将其逐级扩展为1×8平面波导光分路器。分别研究了波导折射率、弧形波导长度、分支角及输入波长对该平面波导光分路器输出特性的影响,并结合最优结构参数对其进行了优化。仿真结果表明:该光分路器插入损耗、输出均匀性的最佳值分别为9.96 dB、0.41 dB。器件设计参数及性能可以满足批量生产要求,对光分路器的设计和生产工艺有一定的参考价值。(本文来源于《量子电子学报》期刊2018年01期）

田婷婷,李婧,张立岩,刘璐,李振华[8]（2017）在《平面光波导型光分路器振动过程试验研究》一文中研究指出振动过程试验是光分路器(PLC)的一个重要的测试项目,测试在低频振动过程中PLC的功率变化,由于PLC的特殊结构,采用单个样品测试效率会非常低,为了提高测试效率,可以采用多个PLC串联的方式进行。本文根据GR-1209-CORE附录B测试条件,研究了PLC振动过程试验时不同样品数量对测试结果的影响。(本文来源于《光纤材料产业技术创新战略联盟一届七次理事会暨技术交流会会议文集》期刊2017-10-31）

冯一鸣,李宁宁[9]（2016）在《光分路器及其在测试系统中的应用》一文中研究指出笔者介绍了一种新型机载视频测试设备光分路器及其在测试系统中的应用。为满足飞机座舱下显光纤视频抽引采集需求,某型号机载光纤视频信号未预留测试接口,采用光分路器将光纤信号一分为二,其中一路返回给原机链路,另一路对接测试系统,再利用采集器抽引记录视频数据,实现了机载DVI数字视频的抽引采集与遥测,满足。解决了某型号飞机对光视频信号与电视频信号的实时采集测试需求。(本文来源于《信息与电脑(理论版)》期刊2016年22期）

崔志敏[10]（2016）在《有线电视双向网络光分路器的选择》一文中研究指出本文介绍了插片式光分路器的结构、性能和使用方法,阐述了光纤到户场景下实际建网实例和设计原则。(本文来源于《有线电视技术》期刊2016年07期）

### 分路器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了提升光纤阵列与平面光波导芯片耦合时的耦合效率和稳定性,基于光场模式匹配理论,分析光纤阵列耦合特性,理论推导出耦合效率与耦合装置各参数之间的关系。改进传统耦合光场匹配模型,加入端面斜8°对准理论,提出一种针对平面光波导光分路器耦合装置的优化方案。对径向错位、端面分离和角度失配进行了理论计算,为V型槽及芯片固定结构提供了优化的技术参数。利用ZEMAX软件仿真表明:最终优化耦合结构的耦合效率达93%。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 分路器论文参考文献

[1].朱向阳.河南仕佳光子科技股份有限公司PLC型光分路器芯片全球市场占有率超50%[N].鹤壁日报.2019

[2].李勇奇,蒋金宏,余明芯,张克非,刘维光.平面光波导光分路器耦合结构优化设计[J].光通信技术.2019

[3].乔地.厚积薄发，国产PLC光分路器芯片占全球市场50%份额[N].科技日报.2019

[4].谢宇威.基于RT-Thread的变电站远动机联网分路器设计[D].海南大学.2019

[5].崔雅丽.光分路器在有线光纤到户网络中的研究与应用[J].有线电视技术.2019

[6].揭敏.光链路光分路器分光比的精确设计[N].电子报.2018

[7].涂兴华,耿胜各.一种新型1×8平面波导光分路器的设计[J].量子电子学报.2018

[8].田婷婷,李婧,张立岩,刘璐,李振华.平面光波导型光分路器振动过程试验研究[C].光纤材料产业技术创新战略联盟一届七次理事会暨技术交流会会议文集.2017

[9].冯一鸣,李宁宁.光分路器及其在测试系统中的应用[J].信息与电脑(理论版).2016

[10].崔志敏.有线电视双向网络光分路器的选择[J].有线电视技术.2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3cff2f71ebde372ebc481014.html