# 定子端部绕组论文-周昱材

导读:本文包含了定子端部绕组论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:结构优化,粒子群算法,近似模型,支持向量机

### 定子端部绕组论文文献综述

周昱材[1]（2019）在《基于智能算法和近似模型的发电机定子端部绕组结构优化》一文中研究指出汽轮发电机定子端部绕组结构优化是发电机设计的一个重要方面,其合理的设计对发电机的安全运行至关重要。若定子端部绕组在两倍工频电磁力的作用下发生共振,或在电磁力作用下的振动过大,都可能导致端部绕组结构破坏,产生严重的后果。所以,在端部绕组结构的设计中,要求其特定形状的模态对应的固有频率避开共振区域,同时在额定负载电磁力作用下的振动幅值小于规定值。粒子群算法具有原理简单、参数少、实现性强等优点,已成功应用于许多工程结构优化领域。考虑到粒子群算法一直都存在的早熟问题,通过引入自适应惯性权重,对粒子群算法进行了改进。在优化过程中,需使用有限元来获得端部绕组的固有频率以及在电磁力作用下端部绕组的振幅来作为目标函数值和约束值。然而,由于有限元计算耗时长,需建立支持向量机近似模型来代替有限元计算,缩短优化时间,提升优化效率。因此,本文提出了改进的粒子群算法和支持向量机近似模型组合优化端部绕组结构的方法。本文的主要研究工作和内容有:1.首先,本文引入自适应惯性权重,提出了一种改进的粒子群算法。结构优化中的设计变量通常是带有约束的离散变量,因此对变量进行离散化处理,并引入惩罚函数策略来处理约束条件,使其变得更加合理。以典型桁架结构为例,验证改进的粒子群算法具有良好的稳定性和有效性,能够很好地解决结构优化问题。2.然后,本文使用支持向量机来建立近似模型来代替有限元计算。支持向量机的参数选择对建立的近似模型的性能有着很大的影响。本文将参数的选择视为一优化问题,采用改进的粒子群算法寻求最优参数,根据所选取的最优参数,得到具有最优参数的结构响应近似模型,代替有限元计算。3.最后,根据具有最优参数的近似模型,结合改进的粒子群算法,优化汽轮发电机定子端部绕组结构。通过最终的结果,验证了采用改进的粒子群算法和支持向量机近似模型相结合的优化方法获得了良好的优化效果,从而可以为结构优化提供一种有效的解决方法。(本文来源于《重庆邮电大学》期刊2019-05-31）

白桦[2]（2019）在《大型汽轮发电机定子端部绕组的振动特性及结构分析》一文中研究指出大型汽轮发电机组在运行过程中出现的振动对其使用寿命会产生不利影响。若定子端部绕组在电磁力作用下的振动过大、或在两倍工频电磁力的作用下发生共振,将可能破坏端部绕组结构,导致产生严重的后果。所以,在端部绕组结构的设计中,要求其特定形状的模态对应的固有频率避开共振区域,同时在额定负载电磁力作用下的振动幅值小于规定值。因此,研究定子端部绕组的振动问题,以便为工程实际提供更加合理的设计方案,具有非常重要的意义。本文正是以此为出发点,针对600MW大型汽轮发电机的工程背景开展了研究工作,所得结论可为实际问题的解决提供理论依据,提出的定子端部绕组结构的优化设计方案具有极其重要的理论意义和工程实用价值。研究内容概括为以下叁部分:首先,在复合材料理论的基础上,通过建立迭层复合材料加筋圆锥壳模型,对定子端部绕组整体的固有振动问题进行了研究;得到了绕组整体和局部有关弹性常数的表达式,从而为发电机复杂振动问题的研究提供了理想的分析模型。利用伽辽金积分法得到了固有振动问题的广义特征值方程,并通过数值计算,指出了支架数目对固有振动特性的影响。其次,利用ABAQUS/CAE建立定子端部绕组结构的叁维精细有限元模型,模型中包括端部绕组的几乎全部构件,并考虑各构件之间的连接细节。采用叁维精细有限元模型,计算端部绕组的低阶模态和固有频率,得到的椭圆模态及其对应的固有频率与实测结果一致,验证了有限元模型和模拟方法的正确性。进一步对端部绕组的固有振动特性进行参数化研究,获得部分结构参数和材料参数对椭圆模态固有频率的影响规律。最后,基于端部绕组椭圆模态固有频率避开共振频率区域目标,结合对端部绕组固有振动特性的参数化研究结果,研究端部绕组结构的优化设计方案。(本文来源于《重庆邮电大学》期刊2019-05-30）

张跃,梁智明,周进,左瑞,何明鹏[3]（2019）在《大型水轮发电机定子绕组端部电场分布仿真及试验研究》一文中研究指出本文基于有限元方法对大型水轮发电机定子绕组端部电场分布进行了仿真计算,重点关注定子绕组斜边及层间电气距离,得到了气隙放电和沿面放电的特征参数。首次采用紫外成像仪量化评价模拟绕组的放电强度,并将测量结果与仿真计算结果进行对比分析和验证,探讨了定子绕组电气距离设计方法及避免绕组端部放电的应对措施,为大型水轮发电机定子绕组绝缘设计提供依据。(本文来源于《大电机技术》期刊2019年02期）

梁于强,刘政[4]（2018）在《定子绕组斜槽对冲片槽形及绕组端部并头的影响研究》一文中研究指出本文主要对水轮发电机定子按斜槽设计时与按直槽时的冲片槽形、线棒端部尺寸差异进行了分析,并推导出相关差异值的计算公式,包括定子冲片槽形修正尺寸、定子线棒轴向错位值、周向错位值、径向间隙增大值等参数的计算,从而能够对斜槽结构带来的变化进行定量化分析。(本文来源于《水电与抽水蓄能》期刊2018年04期）

欧阳睆[5]（2018）在《葛洲坝某型机组定子绕组端部电晕处理分析》一文中研究指出通过对葛洲坝某机组定子绕组端部电晕现象的深入分析,主要原因是防晕结构缺陷。针对每一槽电晕特点,详细研究其电晕产生机理和要素,最终按电晕产生机理划归为四类,分别制定相应的处理方法:低高阻防晕结构重塑、低阻防晕结构修复、层间电晕防晕修复、小间隙电晕及运行电位7kV以上电晕预防。处理后试验效果明显,在1.5Un下未起晕,机组运行良好。(本文来源于《水电与新能源》期刊2018年06期）

陈力飞,吴新亚,董兴建,彭志科,孟光[6]（2018）在《1200 MW级汽轮发电机定子绕组端部模态分析》一文中研究指出以1 200 MW汽轮发电机定子绕组端部为研究对象,利用有限元方法计算其模态。采用正交各向异性材料建立复合材料大锥环模型,基于接触静力学分析确定定位支架与锥环之间的等效刚度,利用优化分析方法建立线棒-胶体结构的均匀化等效模型。综合各部件形成整体结构模型,完成模态分析计算并结合实验模态分析验证有限元模型。给出1阶模态频率对材料参数和几何参数的灵敏度,明确影响汽轮发电机定子端部模态的关键因素,为定子端部的结构设计提供指导意见。(本文来源于《噪声与振动控制》期刊2018年03期）

刘石,万文军,高庆水,杨毅,张征平[7]（2018）在《基于温度场变化的发电机定子端部绕组振动主动控制》一文中研究指出针对引进型大型发电机定子绕组端部振动超标问题,提出一种基于温度场变化的定子绕组端部振动主动调频控制方法。采用两端固定-铰支直梁,研究温度场变化对结构固有频率的影响机制。据此设计试验方案,结果表明,通过调整定子冷却水、冷氢温度,达到定子绕组端部固有频率远离电磁激振频率的目的,避开了共振区,从而有效地降低了定子绕组端部的振动。最后,开发了基于温度场热应力主动调频控制逻辑模块,为控制汽轮发电机定子绕组端部的振动提供一种新方法。(本文来源于《发电技术》期刊2018年01期）

王美树,金泱[8]（2018）在《定子绕组端部绝缘施加直流电压试验在空冷发电机中的应用》一文中研究指出电位外移试验是传统高压试验的有效补充,该试验对空冷发电机组同样适用。通过详细介绍某发电厂空冷发电机非停事故后,在大修过程中应用电位外移试验的原因及其过程,论证了电位外移试验对空冷机组的适用性,并针对空冷发电机定子线棒端部绝缘质量把关提出了若干建议。(本文来源于《浙江电力》期刊2018年01期）

陆胜,常玉红,李建光,朱庆龙[9]（2017）在《天荒坪抽水蓄能电站发电电动机定子绕组端部磨损松动处理》一文中研究指出针对天荒坪抽水蓄能电站发电电动机定子绕组端部磨损松动的问题,经现场对绕组端部固有频率测量、数据分析及规律查找,结合设备结构提出了定子绕组端部固定的优化方案。实践表明处理方案可行、效果明显,可为抽水蓄能电站发电电动机定子绕组的设备计、安装及运维提供参考。(本文来源于《水电与抽水蓄能》期刊2017年06期）

王永青,余中军,姜亚鹏,高强[10]（2017）在《电机定子绕组端部建模方法对热流场仿真结果影响分析》一文中研究指出电机温升是影响电机性能和运行可靠性的主要元素之一,温度校核已成为电机设计过程中的重要环节。目前大多采用电机叁维温度场仿真方法,但是因电机端部绕组结构复杂,热流场耦合性强,对计算结果准确性影响较大。建立3种定子绕组端部建模简化方式,使用Fluent仿真软件平台对某感应电动机热流场进行了仿真计算及分析。结果表明,建模时可以将定子端部绕组简化为拉直向上弯折的二维结构,这种简化方式兼具建模时间短、仿真精度高等优点。所得结论对快速进行电机热流场仿真、缩短电机设计周期有一定的参考作用。(本文来源于《电机与控制应用》期刊2017年11期）

### 定子端部绕组论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

大型汽轮发电机组在运行过程中出现的振动对其使用寿命会产生不利影响。若定子端部绕组在电磁力作用下的振动过大、或在两倍工频电磁力的作用下发生共振,将可能破坏端部绕组结构,导致产生严重的后果。所以,在端部绕组结构的设计中,要求其特定形状的模态对应的固有频率避开共振区域,同时在额定负载电磁力作用下的振动幅值小于规定值。因此,研究定子端部绕组的振动问题,以便为工程实际提供更加合理的设计方案,具有非常重要的意义。本文正是以此为出发点,针对600MW大型汽轮发电机的工程背景开展了研究工作,所得结论可为实际问题的解决提供理论依据,提出的定子端部绕组结构的优化设计方案具有极其重要的理论意义和工程实用价值。研究内容概括为以下叁部分:首先,在复合材料理论的基础上,通过建立迭层复合材料加筋圆锥壳模型,对定子端部绕组整体的固有振动问题进行了研究;得到了绕组整体和局部有关弹性常数的表达式,从而为发电机复杂振动问题的研究提供了理想的分析模型。利用伽辽金积分法得到了固有振动问题的广义特征值方程,并通过数值计算,指出了支架数目对固有振动特性的影响。其次,利用ABAQUS/CAE建立定子端部绕组结构的叁维精细有限元模型,模型中包括端部绕组的几乎全部构件,并考虑各构件之间的连接细节。采用叁维精细有限元模型,计算端部绕组的低阶模态和固有频率,得到的椭圆模态及其对应的固有频率与实测结果一致,验证了有限元模型和模拟方法的正确性。进一步对端部绕组的固有振动特性进行参数化研究,获得部分结构参数和材料参数对椭圆模态固有频率的影响规律。最后,基于端部绕组椭圆模态固有频率避开共振频率区域目标,结合对端部绕组固有振动特性的参数化研究结果,研究端部绕组结构的优化设计方案。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 定子端部绕组论文参考文献

[1].周昱材.基于智能算法和近似模型的发电机定子端部绕组结构优化[D].重庆邮电大学.2019

[2].白桦.大型汽轮发电机定子端部绕组的振动特性及结构分析[D].重庆邮电大学.2019

[3].张跃,梁智明,周进,左瑞,何明鹏.大型水轮发电机定子绕组端部电场分布仿真及试验研究[J].大电机技术.2019

[4].梁于强,刘政.定子绕组斜槽对冲片槽形及绕组端部并头的影响研究[J].水电与抽水蓄能.2018

[5].欧阳睆.葛洲坝某型机组定子绕组端部电晕处理分析[J].水电与新能源.2018

[6].陈力飞,吴新亚,董兴建,彭志科,孟光.1200MW级汽轮发电机定子绕组端部模态分析[J].噪声与振动控制.2018

[7].刘石,万文军,高庆水,杨毅,张征平.基于温度场变化的发电机定子端部绕组振动主动控制[J].发电技术.2018

[8].王美树,金泱.定子绕组端部绝缘施加直流电压试验在空冷发电机中的应用[J].浙江电力.2018

[9].陆胜,常玉红,李建光,朱庆龙.天荒坪抽水蓄能电站发电电动机定子绕组端部磨损松动处理[J].水电与抽水蓄能.2017

[10].王永青,余中军,姜亚鹏,高强.电机定子绕组端部建模方法对热流场仿真结果影响分析[J].电机与控制应用.2017

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3d53e21c794c0a2096e9bab1.html