# 短距离无线数据传输论文-张睿全

导读:本文包含了短距离无线数据传输论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:透明传输,无线通信,超宽带,IEEE802.11a

### 短距离无线数据传输论文文献综述

张睿全[1]（2019）在《测试数据短距离无线透明传输技术研究》一文中研究指出为了与有缆数据通信技术优势互补,提高工业控制模块组的无线互联能力,短距离无线透明传输技术的研究成为关键热点问题。本文的目的是深入探讨无线透明传输技术的实现方法和应用价值,选择合适的无线通信手段弥补现有设备的不足,并研制出相应的原理样机验证本次论文技术研究的正确性。本文分析了现有的一些无线透明传输设备在设计上的不足和功能上的缺陷,拟定了本次课题需要实现的技术指标。本文首先对透明传输的原理进行了介绍,对比分析多种无线通信手段的技术特点,明确了无线透明传输技术对于现代工业体系的重要性。最终结合实际背景需求,选择UWB技术和基于IEEE 802.11a协议的5GHz频段Wi-Fi技术进行短距离无线数据透明传输研究。本次论文研究从硬件设计和软件设计两方面入手,完成了总体方案设计,确定了从无线透明传输技术的原理研究到结合项目需求的无线透明传输原理样机的实验验证的课题研究思路。在硬件设计中,本文应用UWB技术和5GHz频段Wi-Fi技术进行了无线透明传输模块组原理样机整体的硬件框架结构设计,完成了主控制器电路设计、通信接口电路设计、电源模块电路设计、无线射频模块电路设计、微带天线设计,充分将上述两种无线通信手段的优势应用到无线透明传输技术开发中。在软件设计中,本文基于FPGA主控器完成了整体固件设计,并对接口逻辑程序和数据无线透明传输控制程序设计进行了详细的介绍。最终通过软硬件协同的设计方法,完成了无线透明传输技术的论证开发。为了验证本次论文设计的正确性,结合项目背景,应用实际的测试数据汇聚节点搭建了测试验证平台,通过相关技术指标确定了测试内容。对无线透明传输模块组原理样机进行了系统调试,并对多项功能和性能指标进行了测试。测试结果表明,本次课题设计的无线透明传输模块组能够满足各项技术指标要求,UWB技术和5GHz频段Wi-Fi技术在无线透明传输中的应用可行性得到验证,为后续研究奠定了基础,提供了技术思路。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2019-06-01）

张浩锐[2]（2019）在《短距离无线数据传输系统研究》一文中研究指出数据传输是关乎国计民生的大业。数据传输系统的建设质量,一方面是一个国家综合国力的体现,另一方面也决定了人民的生活水平。从原理上讲,短距离无线数据传输的过程,实际上就是信号传递的过程。该文对短距离无线数据传输过程当中常见的一些问题进行介绍,同时针对这些问题,提出几个提高短距离无线数据传输系统可靠性的具体措施,希望可以对相关的部门和人员有所帮助。(本文来源于《科技资讯》期刊2019年04期）

孙健[3]（2018）在《一种基于VHDL的短距离无线传感节点数据传输控制器设计》一文中研究指出针对短距离低成本无线传感网络需求,采用VHDL语言设计了一种基于星形拓扑的无线传感网络传感器节点数据收发控制器。设计了以CSMA/CA协议为基础的段距离传感器无线通信传输帧格式,可以极大的减少数据传送的碰撞概率。给出了控制器设计的顶层图,其逻辑控制采用有限状态机完成。对控制器主要模块采用Mentor Graphics公司的Model Sim SE PLUS 6.5软件进行了功能仿真验证。该设计移植性强可快速嵌入其他物联网感知层数据传输控制器的设计中。(本文来源于《数字技术与应用》期刊2018年03期）

朱宏伟,马悦[4]（2017）在《短距离无线数据传输系统的设计》一文中研究指出无线数据传输的发展速度快、覆盖范围广、应用价值大,近些年,无线数据传输被越来越多地应用到现实生活中,其自身的无线化、数字化和移动化不仅实现了技术上的巨大革新,也促使整个传送技术从有线传输慢慢地向无线传输过渡,创造了相应的经济效用。目前,市面上存在以无线数据传输为基础的产品在传输距离上有了很大的提高,传送距离从几十米到几百米不等,这就为电子产品技术的革新以及产品在性能、成本和应用场合等多个方面的发展提供了更好的应用价值和发展前景。本文以无线数据传输系统的设计优化为研究对象,从多个方面提出相应的解决方案和措施,以便能更好地优化产品设计。(本文来源于《现代信息科技》期刊2017年03期）

刑瑞雪[5]（2016）在《短距离无线数据传输系统的研究》一文中研究指出无线数据传输是在有线数据传输基础上进行改进的新技术,无线传输技术以射频技术为基础技术,相比较于有线数据传输更方便、更快捷。同时无线数据传输技术也是发展移动类设备的前提,同样为数据的数字化、移动化、无线化发展奠定了基础。但无线数据传输发展仍存在很大的障碍,传输的距离始终是无线数据传输要攻克的难题,目前无线传输的最远距离约为几百米,并不能做到无距离限制。同时无限数据传输技术尚不完善,在较短的传输范围内需要耗费较高的传输成本,所以无限数据传输技术仍有进步空间,对数据传输系统还要进行大范围的研发工作。(本文来源于《信息化建设》期刊2016年06期）

何炎新,白仲文,黎卓康[6]（2016）在《短距离无线数据传输应用》一文中研究指出短距离无线通讯作为无线通信技术的重要分支,凭借其独有的特性及优势越来越被重视及应用。短距离无线通讯方案很好地解决了有线的弱点,使系统产品更美观,设计更简化。本文简要介绍了短距离无线数据传输技术,并主要阐述了无线数传模块的原理及应用。(本文来源于《科技经济导刊》期刊2016年14期）

何文才,田传凤,刘培鹤,杨伟,韩妍妍[7]（2015）在《短距离加密无线数据传输系统的设计与实现》一文中研究指出针对传统无线数传系统不能加密以保证数据和文件的安全性问题,设计一种利用Noekeon算法加密文件的短距离无线数传系统.该系统由软件和硬件共同运行:利用C#语言实现主控界面的编程,将Noekeon算法密钥存放在USBkey里,在系统界面调用Noekeon算法对文件进行加解密,操作USB1101-232无线数传模块对文件进行传输,利用MD5算法验证收发双方的HASH值.测试结果表明,该系统可保证文件传输的可靠性和安全性.(本文来源于《福州大学学报(自然科学版)》期刊2015年06期）

赖鹏[8]（2014）在《短距离无线数据传输系统的设计》一文中研究指出无线数据传输是在有线数据传输的基础上,通过射频技术实现无线数据传输,为数据传输的无线化,移动化,数字化提供了快捷方便的渠道,是数据传输的有效手段和应用广泛的技术。现今,市面上无线数据传输的产品传输距离可以达到数十米到几百米,从产品的成本、性能、应用场合、功耗等方面来看具有很高的应用价值和广阔的前景,但现今市场上的无线数据传输产品普遍存在着成本高、传输距离短、性能不稳定和抗干扰能力不强等缺点,如何实现低成本、高性能和传输距离远的无线数据传输系统是一项具有挑战意义的工作。论文拟解决现今数据传输产品的传输距离短、成本高、性能不稳定等问题,提出了一种基于μC/OS-Ⅲ操作系统,使用基于ARM Cortex-M3架构的处理器STM32,采用DPMR数字对讲机协议标准的通信协议,来实现短距离无线数据传输的方案设计。论文首先讨论了无线数据传输的工作原理,设计出无线数据传输系统的总体架构框图,详细阐述了硬件各模块电路的设计,包括控制电路设计、射频收发电路设计、功率放大电路设计和射频收发切换电路设计等。其次,对软件设计进行阐述,提出了软件设计的总体架构框图,对μC/OS-Ⅲ操作系统和DPMR协议进行了概述,并对系统软件进行分层设计,详细介绍了应用层AT指令的设计,中间层控制协议、串口收发处理和RF收发处理的实现,和底层射频收发器CC1125的驱动设计。最后,把整个μC/OS-III操作系统移植到自主设计的数传模块硬件平台上,并对系统进行综合测试,达到了预期系统性能设计指标,实现了最大发射功率达到1W、邻道抑制达到-60dBm,通信距离达到1km的性能良好的短距离无线数据传输系统。(本文来源于《厦门大学》期刊2014-04-01）

周黎明[9]（2013）在《短距离无线数据传输系统研究》一文中研究指出在研究现有的无线数据传输技术基础上,设计了选用嵌入式微处理器ARM9 S3C2440为控制核心,NRF24L01为传输核心,高斯频移键控(GFSK)的短距离无线数据传输系统。重点介绍基于NRF2401无线数据传输系统的硬件设计与软件设计的实现方法,使用PLL和高斯滤波器实现GFSK算法,提高系统的抗干扰能力。实验表明该系统可实现短距离的无线数据稳定传输,同时对降低无线数据传输系统的实现成本具有重要意义。(本文来源于《工业控制计算机》期刊2013年05期）

夏伯锴,杨晓红[10]（2013）在《基于ZigBee技术的短距离无线数据传输系统》一文中研究指出随着通信技术的不断发展,无线通信技术在很多领域得到广泛的应用。与有线通讯设备相比,无线通讯设备携带方便、无需布线特别适用于机动性要求较强,或者工作受到内部线路限制的通信设备。ZigBee作为一种新兴的短距离、低复杂度、低数据传输速率的无线网络通信技术,填补低功耗、低成本的无线通讯市场的空缺,在工业控制、消费性电子设备、汽车自动化、农业自动化和医用设备控制等领域有着较多的应用。结合ZigBee技术的发展和无线数据传输系统的需求,提出基于ZigBee技术的短距离无线数据传输系统的设计方案。(本文来源于《硅谷》期刊2013年01期）

### 短距离无线数据传输论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

数据传输是关乎国计民生的大业。数据传输系统的建设质量,一方面是一个国家综合国力的体现,另一方面也决定了人民的生活水平。从原理上讲,短距离无线数据传输的过程,实际上就是信号传递的过程。该文对短距离无线数据传输过程当中常见的一些问题进行介绍,同时针对这些问题,提出几个提高短距离无线数据传输系统可靠性的具体措施,希望可以对相关的部门和人员有所帮助。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 短距离无线数据传输论文参考文献

[1].张睿全.测试数据短距离无线透明传输技术研究[D].哈尔滨工业大学.2019

[2].张浩锐.短距离无线数据传输系统研究[J].科技资讯.2019

[3].孙健.一种基于VHDL的短距离无线传感节点数据传输控制器设计[J].数字技术与应用.2018

[4].朱宏伟,马悦.短距离无线数据传输系统的设计[J].现代信息科技.2017

[5].刑瑞雪.短距离无线数据传输系统的研究[J].信息化建设.2016

[6].何炎新,白仲文,黎卓康.短距离无线数据传输应用[J].科技经济导刊.2016

[7].何文才,田传凤,刘培鹤,杨伟,韩妍妍.短距离加密无线数据传输系统的设计与实现[J].福州大学学报(自然科学版).2015

[8].赖鹏.短距离无线数据传输系统的设计[D].厦门大学.2014

[9].周黎明.短距离无线数据传输系统研究[J].工业控制计算机.2013

[10].夏伯锴,杨晓红.基于ZigBee技术的短距离无线数据传输系统[J].硅谷.2013

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3d700489fd709da3cc480b2b.html