# 市政排水管道运行维护及管理对策探微陈兆军

天津市排水管理处第五排水管理所天津市300201

摘要：众所周知，当前城市发展迅速，每天产生诸多工业及生活废水以及雨季的大量降水，多经过市政排水管道进行排放，有效的避免废水、雨水给人们生产生活造成的不利影响。因此，我们对市政排水管道运行维护以及管理工作进行研究分析，可以为今后的市政排水管道运行提供思路，促进市政排水管道更加平稳运行。本文主要分析探讨了市政排水管道运行维护及管理对策，以供参阅。

关键词：市政工程；排水管道；运行维护；管理对策

1市政排水系统在城市中的作用

市政排水系统的作用在于排除和处理城市由于工业生产，或是雨水接收及人们在日常生活中造成的废水。因此市政排水系统作为城市环境保护的重要结构，被称为城市公用设施的重要组成部分。市政排水系统的规划作为市政建设工作的基础工作内容，通常由城市排水管道及污水处理厂构成。在实行污水、雨水分流制的情况下，污水由排水管道收集，送至污水处理后，排入水体或回收利用。而雨水则在排水管收集之后，就近排入附近水体。从环境保护来看，市政排水系统有利于改善与保护环境，消除污水给人们生活带来的疾病危害隐患。同时也是保障经济建设的必备条件，是确保人们生活品质的重要城建工作。从卫生角度来看，市政排水系统的兴建对于提高人们生活质量和健康具有不可替代的意义。从经济角度来看，水作为城市建设宝贵资源，合理与妥善处理污水，是确保工业生产与农业生产的重要先决条件。最后污水自身也有着很高的利用价值。比如从工业废水中，便能够提炼出有利用价值的回收原料。这么做不仅可以降低城市污染，同时还能够为国家经济建设提供更多的财富创造价值。

2市政排水管道运行有效维护的相关建议

2.1做好前期排水管网信息汇总，实现市政排水管网的优化设计

在对市政排水管网进行设计施工之前，最重要的就是要做好信息的收集。首先，要安排专门人员对当前城市内部市政排水管网的分布、口径、使用现状等信息进行调研和收集，汇总出最终版本在本单位内部存档，并根据实际情况进行实时的更新。其次，对于城市内存在的一些存在时间长、影响范围广的特殊地段排水管网进行重点整治，主要部门领导应针对此类问题召开专门会议，尽快讨论研究出整治方案并交由相关部门紧时间、高效率地执行，对于处在市中心等繁华地段的问题管网，更应加班加点进行整治，力求不妨碍市民的正常工作与生活。

2.2科学规划改造工程

①做好充分的论证分析。老城区排水管道改造关系民生，投入较大，因此，职能部门应做好充分的论证分析，从施工季节、施工时间、施工技术等方面进行深入分析，避免施工给人们正常的生产生活造成影响。一方面，选择在少雨的季节施工，避免降雨产生内涝，给施工造成不利影响。另一方面，合理确定施工时间以及施工所用技术，在保证施工质量的基础上，确保施工工作在规定的时间内完成。另外，规划排水管道时应注重结合城市发展速度，确保排水管道数量、排水能力满足当前及未来城市发展需要。②制定合理的改造计划。为最大限度的减少改造施工给居民生活造成影响，职能部门应制定详细的施工计划，做好改造区域居民生活污水排放的管理，并及时将施工计划公布于众，要求当地居民做好心理准备。③做好城市交通的疏导。实施改造工程时职能部门应做好城市交通疏导，合理设置围挡区域，要求部分车辆提前绕行施工区域，确保交通的顺畅。

2.3建立内部预警预报系统

市政给排水管理部门应该建立内部预警预报系统，并且做好相关气象灾害信息的收集工作，从根本上提升市政排水管道运行效率。必要时应用监测车和相关遥感技术，保证预警预报数据准确性。要提升市政排水管道运行维护效率，应当从根本上改善市政排水管道变形、断裂等问题。在市政排水管道出现变形等问题之后，会从根本上影响排水管道的坡度大小，导致管道输水问题出现。在出现市政排水管道变形等问题之后，必须采取有效措施，提升排水管道的管基支撑能力，保证管基加固到位，还要往管道当中灌注适量的水泥砂浆，从根本上提升其承载能力。针对那些问题严重的地方来说，可以适当采取有效的开挖处理措施，还要采取相应有效的水泥加固措施。在面对管渠受损问题之后，要及时替换受损管道，或者采取相应有效的管道修复方法，比如管道内穿方法和软衬方法，在面对管道接口漏水等问题之后，应当选择灌浆方法。在具体的方法应用过程中，要从根本上控制好相应的管道流量变化情况，必要时选择检查井方法进行处理。在实际的管道维修过程中，要在人流稀少的时间内维修，必要时在晚上维修。针对那些较大的维修项目来说，应当进行相应的警示设备设置，针对那些开挖施工难度较大的地方，可以选择非开挖方法进行施工。

2.4狠抓维护管理细节

①明确排水维护及管理内容。为保证市政排水管道维护及管理细节的落实，职能部门应加强维护及管理工作内容研究，了解排水管道分布情况，详细列出维护及管理工作重点，给维护及管理工作的实施提供指导。②加强维护及管理细节监督。为保证市政排水管道维护及管理细节的认真落实，职能部门一方面加强管理人员责任心教育。定期组织管理人员开展责任心教育工作，引导其观看相关的视频短片，使其充分认识到具备良好责任心的重要性，以高度、负责的态度对待排水管道维护及管理工作。另一方面，加强维护及管理工作监督。为督促管理人员认真落实排水管道维护及管理细节，职能部门应制定相关的细节规范，并抽派专门人员对维护及管理工作内容进行监督，及时发现维护及管理工作存在的问题，并根据情节严重给予通报批评或相关处罚，鞭策管理人员认真落实维护及管理工作。③注重维护及管理工作总结。为明确市政排水管道维护及管理工作存在的不足，为以后工作的开展提供依据，职能部门应鼓励管理人员结合自身工作，多做自我总结与反思，不断需求工作上的突破。

3市政排水管道运行优化管理的相关措施

为确保市政排水管道的稳定运行，在加大维护力度的同时，还要做好妥善的管理。保证各项管理工作能够得到有效的落实，实现多个岗位之间的相互配合，确保排水管道运行的通畅性。具体做法为：（1）实行市政排水管道施工监理制度，由专业人员来说是具体的管道检测，确保市政排水系统的各类问题能够以高的效率得到解决。（2）加强市政排水管网各个阶段和环节的运行监管和维护，全方位保障运行顺利进行。（3）各部门之间也要通力合作，携手进行排水管道运行环境及条件的严密观察，一旦发现问题及时的进行有效的调整。对于排水管道系统的管道、泵站及污水处理各系统，要实行明确的责任分工和分片包干落实，确定维护重点和顺序，优先对水利条件差的管段进行维护，完善排水管道的运行报警系统，并能够及时的收集自然灾害信息，从各角度来提升排水管道运行效率。同时借助先进的遥感技术，来确保报警数据的准确性。

结束语

总之，市政排水工程作为城市基础性民生工程，其运行中的稳定性对于整个城市的社会秩序稳定起到的作用是非常关键的。通过排水系统的完善，能够确保城市防涝目标的顺利完成，有利于城市正常运行。针对当前市政排水管道运行中的一些难点和问题，相关部门必须制定合理的维护和管理措施，确保市政排水管网处于稳定的运行模式。

参考文献：

[1]刘阳，黄琬苏.试述市政排水管道运行维护及管理对策[J].建筑工程技术与设计.2018（08）

[2]李辉.市政排水管道运行维护及管理对策[J].商品与质量.2018（22）

[3]刘学玉，聂鑫.市政排水管道运行维护及管理对策探微[J].中国科技投资.2018（05）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3df51cf7cadedab652060bcf.html