# 浅析输电线路工程施工技术要点及问题解决方法李晶

(国网河南省电力公司渑池县供电公司河南省472400)

摘要：电力工程输电线路的安全有效施工是电力系统能否安全高效运行的关键，因此，为了保证电力工程输电线路的施工安全，必须严格要求和控制施工技术，避免出现事故。输电线路是整个电力系统的枢纽，电力系统设施和变电站通过输电线路连接在一起，因此，输电线路的工程施工技术质量势必会影响到工程总体的质量与进度。随着经济的快速发展以及电网建设速度的增加，应加大电力系统输电线路施工技术的控制力度，以确保电力系统安全、稳定运行。本文分析了输电线路工程施工技术要点及问题解决方法。

关键词：输电线路；施工技术要点；管控重点

电力的输送与分配是电力工程输电线路唯一的根本任务，输电线路的路线分配间接的决定了电力的质量，因此，科学的对输电线路进行规划，是电力系统与网络系统正规化、明确化的基本方法，变电站、发电厂、电力用户需要输电线路的连接，才能使电力正常的进行输送。因此，输电线路保障着电力系统的稳定性与安全性，所以，不断的研发输电线路的技术，对电力工程有着跨时代的意义。

1输电线路工程施工技术要点

1.1基础工程施工技术

一般情况下，电力工程施工中基础工程占有相对较大的比重，基础工程的投资一般占电力输电线路施工投资的10-35%，工期约占总工期的20-50%，因为我国南北土质差异性较大，所以在基础工程施工中，要因地制宜，根据不同地区的地质情况，结合施工设计要求，选择合适的施工方式，并且严格按照施工设计进行施工，就基坑开挖来说，开挖方式一般是人力、机械两种，并且基础施工严禁爆破施工，保护基础的完整性。但目前我国电力施工方面，主要是采用人力方式。土坑、流动性淤泥坑在开挖的时候，应进行施工保护工作，采用阶梯式边坡、板桩或木桩支挡坑壁、锚定式钢板支撑、短桩横隔板支撑、袋装土护壁等方式；泥水坑或流沙坑在开挖的时候，则一般采用集水坑降水法、井点降水法进行保护。混凝土和钢筋混凝土是现阶段电力施工基础工程主要使用的材料，其中，受转角塔上拔力的影响的时候，一般采用钢筋混凝土作为基础。在具体施工过程中：①要对施工位置周边的岩石、土质进行考察，根据考察结果，判断实际情况与施工方案是否一致，从而保证基础施工的质量，当考察数据与设计数据有冲突时，我们应及时向有关部门汇报，向设计院申请重新制定施工方案。②在对岩石进行打孔、打磨、插筋、打造承台的时候，要确保岩石的完整性。锚杆安装时，符合相关标准，做好混凝土的浇筑和养护工作。

1.2增强杆塔施工管理

在杆塔施工中，要根据环境选择好施工方法，塔杆有整体组立形式与分离组立形式，在平面地形上，通常选用钢筋混凝土杆进行施工，而此方法的塔杆十分沉重，因此，都是先组装完成后，再利用抱杆完成塔杆的组立。

1.3增强架线施工管理

架线施工是电力工程极为重要的一环，全面的施工主要都在为架线施工打下良好的基础，因此，架线的质量极大的影响着输电线路的安全与稳定。架线目前我国主要运用张力展放与拖地展放两种方法，而张力展放对于资金的需要量较少，因此，目前一些施工主要运用张力展放的方法。而在架线施工中，放线滑轮应选取较大的轮径，使得磨损程度显著的降低。在线路展放后，需要留下一定长度的尾线。还有要避免在架线时，拉线过度而导致杆塔过度受力。

1.4光纤施工技术

在电力工程输电线路施工中会涉及到光纤技术，光缆中尽管具有一些金属材质，但其没有引雷的功能，所以“避雷”工作不容忽视，在安装电缆前，依照设计方案，仔细检查施工材料和相关机械设备，严格按照设计要求进行施工，检查光缆的技术性能时必须单盘测试，目前我国输电线路中光缆的卷盘长度一般在1-5km之间，所以在光纤施工中严禁出现过度拉伸或打结的情况，在光缆施工的时候，一定要注意输电线路的整体性，合理配盘、确定连接位置、选择合适的接头盒，也要注意交通和熔接环境等一些问题，整理余缆时，要接头盒处为准，以向外收缆的顺序，从而避免盒内盘好的光纤发生变形等质量问题。

1.5导线截面施工技术

导线截面的选取以及截面的尺寸，直接影响以后导线在线路工程中的使用情况，只有确保导线安全可靠，才能使整个电力系统稳定运行。①导线的机械强度，导线在运行中受机械设备或其他外力的影响，所以选取导线时，要保证其机械强度达到标准。②电压损耗，导线在运行过程中难免有一些损耗，电压损耗占的比重相对较大。电压损耗如果过大，会对导线的质量产生一定的影响，使输送的电压过低，无法正常使用，所以就要扩大导线截面，以降低电压的损耗。③温度方面，导线截面的大小，很大程度的决定了导线在运行时的温度是否超标，试验导线所承受温度范围，根据实验结果配置截面大小合适的导线，通过导线截面来控制其运行时的温度。

1.6线路检修

在电力系统运行过程中，为了保证输电设备正常进行，就要及时对输电线路进行检修。由于气候条件不同，输电线路会经常受到大风、暴雨、地震、雨雪等情况的影响，当输电线路出问题时，例如，塔杆损坏，电线掉落等现象出现时，输电线路就会跳闸。此时，相应的维修人员应作出应急处理，对输电线路进行检修。为了确保出故障的线路在检修之后能够顺利运行，技术人员在维修线路时，应查明发生事故的原因、地点，以及采取的解决方案，并对这些信息进行有效地记录。如果故障规模和范围不大，及时对其进行适当的处理，确保电力设施正常运行即可；如果故障规模和范围较大，暂时处理不了，可以及时上报上级部门，由上级部门进行研究并制定出合适的解决措施，再派出有经验的专业技术人员对故障进行处理。在处理问题时，应考虑到时间性和有效性。力求在最短的时间内恢复输电线路的正常运行。

2输电线路工程问题分析及解决方法

电缆沟及明沟施工保证沟底排水坡度，禁止积水。沟底标高及墙体砌筑符合设计要求，基底用立式打夯机夯实，两侧回填土分层压夯实；沟中预理件应先焊后埋，位置准确，沟线笔直、平整，阴阳角方正，无任何开裂现象沟盖板表面光洁，四棱四角厚薄均匀，施工时制定专门措施。

特殊季节和天气措施应做好相关预防措施（如防水、防雷、防冻等）。设备材料到达现场后，一定要有专人负责接管，放置在场地平实可靠的地方，防潮设备，元件应有防雨、风、日晒的措施。对到达现场的设备、元件、材料记录、标示的型号、规格、数量应一一与施工图核对，并对其外观认真检查。材料必须有材质证明，并经核验合格后方可使用。设备开箱时，应再一次核对实物规格、型号、数量，对备品、备件、专用工具、说明书、合格证（产品试验报告）应与产品装箱清单、设计施工图一一对照清点。作好设备、材料交接及开箱记录，及时反馈交接。

另外，对施工人员开展安全培训，并考试合格才能上岗；公司的人员作为监护人，必须每个施工作业点配置一个以上监护将为施工人员配备足够的劳保和施工前做足安全措施。

3结语

输电线路的施工在电力工程中占有极其重要的位置，为了能够保障电力工程可以成功的展开，输电线路的施工技术在其中起到十分重要的作用。通过分析，我们可以发现，在现阶段输电线路施工技术仍然不够健全，随着新技术的开发和应用，施工技术必须进行深入的改进与完善，以保证输电线路的施工质量，提高安全性，提高电力系统运行的稳定性。

参考文献:

[1]徐岩.电力工程输电线路施工技术要点探析[J].低碳技术,2016.

[2]荀之.关于电力工程输电线路施工技术问题探析[J].电力科技,2012.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3eda2a18b296ad19a503c435.html