# 磁势平衡论文-许加柱,王涛,崔贵平,刘裕兴

导读:本文包含了磁势平衡论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:有源电力滤波器,变压器,谐波治理,磁势平衡

### 磁势平衡论文文献综述

许加柱,王涛,崔贵平,刘裕兴[1]（2019）在《一种新型的基于变压器谐波磁势平衡的有源电力滤波方法》一文中研究指出为降低有源电力滤波器(APF)开关器件耐压水平,充分发挥低压大电流开关器件和装置容量潜能,节省APF与网侧线路相连接的升压变压器成本,并有效降低直流稳压电容的额定电压,提出一种新型的基于变压器谐波磁势平衡的有源电力滤波方法。该方法将有源电力滤波装置接于变压器二次侧绕组抽头中间,使该装置产生的谐波电流磁势在变压器二次侧与负载谐波电流磁势相互抵消,从而使得网侧电流谐波含量显着降低。详细分析了运用该谐波磁势平衡在变压器二次侧绕组进行滤波的数学原理,并对配电网侧常用的10 k V/380 V Y/△及△/Y变压器进行了负载谐波电流滤波仿真,并通过实验验证了该滤波方法的可行性。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2019年02期）

胡斯佳,张志文,李勇,罗隆福,谢斌[2]（2016）在《一种无辅助变压器的电气化铁道磁势平衡型混合补偿系统》一文中研究指出提出一种无辅助降压变压器的电气化铁道磁势平衡型混合补偿系统(railway ampere-balance based hybrid compensating system,RAB-HCS)。给出系统的谐波域数学模型,导出主变一、二次侧谐波分量的传递关系,揭示其谐波抑制机理。在此基础上对RAB-HCS的滤波及谐振特性给予定量分析,分析结果表明,本系统的滤波和谐振阻尼效果明显。最后基于实测数据的仿真结果以及实验验证了上述构想的正确性。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2016年03期）

杨华云,任士焱[3]（2009）在《基波磁势自平衡谐波抵消式有源滤波器的优化设计》一文中研究指出提出一种基波磁势自平衡谐波抵消式串联有源电力滤波器(SAPF)的无源电力滤波器(PPF)优化设计方法。该滤波器只需要考虑变流器及二次侧所接的电感L和电容C所组成的基波谐振电路;采用粒子群优化算法(PSO)直接应用于求解连续变量优化问题,对于离散优化或混合整数的优化,仅需对每一代的微粒速度和位置作离散化处理。论述了PPF优化的数学模型、PSO求解PPF支路参数的实现流程。通过对基波磁势自平衡谐波抵消式SAPF的PPF的优化设计结果表明:滤波器投运后系统电流波形畸变率由24.4%下降到3.06%,功率因数由0.7提高到0.96。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2009年05期）

任士焱,杨华云,任琳,张籍[4]（2008）在《基波磁势自平衡串并联混合有源电力滤波器》一文中研究指出研究了基波磁势自平衡串并联混合有源电力滤波器.其串联在系统和谐波负载之间的零磁通变流器可自动实现对基波呈现低阻抗,对谐波呈现高阻抗,并可实时方便地检测出剩余谐波电流流过变流器时产生的谐波电压降.通过逆变器产生一个与检测到的谐波电压成正比的谐波电压源,并通过耦合变压器与无源滤波器串联之后再并联接入电网,从而更好地减少流入系统的谐波电流.实验结果证明了结论的正确性.(本文来源于《华中科技大学学报(自然科学版)》期刊2008年11期）

任士焱,陈恒[5]（2008）在《磁势平衡可控式可调电抗器》一文中研究指出本文提出一种基于磁势平衡可控式可调电抗器的新技术,详细介绍了主电路的结构特点和工作原理。电力系统正常运行时,功率及触发模块关断,电感L和电容C组成对工频的串联谐振,使一次侧阻抗近似为零。当电力系统需要特定的阻抗时,调节晶闸管的开通角α在0°～180°之间变化,一次侧等效阻抗从零到变流器的励磁阻抗Z_m与电感线圈L的阻抗Z_L的并联值Z_m//Z_L之间连续变化,实现阻抗的连续可调。(本文来源于《第六届全国信息获取与处理学术会议论文集（3）》期刊2008-08-06）

陈恒[6]（2008）在《磁势平衡可控式可调电抗器》一文中研究指出在电力系统中,无功功率的不足或者过剩都会严重地影响供电质量。通过合理的补偿,保持系统功率因数在一个较高的水平,可以大大提高供电质量。与此同时,随着电网容量的不断扩大,短路电流水平不断提高,给系统的安全、稳定和可靠运行埋下了严重隐患,传统的限流技术已逐渐显现出局限性而越来越不能适应当今社会对电能质量上的高要求。本文在查阅国内外可调电抗器方面研究成果的基础上,分析了各种可调电抗器的优缺点,并结合目前PWM脉宽调制技术和电力电子开关技术的最新发展,提出了基于IGBT的PWM控制模块的新型磁势平衡可调电抗器。磁势平衡可调电抗器由电容和电感串联组成,而且电感与电容组成对工频的串联谐振,一个IGBT与四个电力二极管组成双向电力电子开关,然后并联在电容的两端,通过控制IGBT的门极触发脉冲的占空比可以改变其等效阻抗,实现阻抗的连续可调。本文首先回顾了可调电抗器的发展过程和现状,指出了相控方式应用于可调电抗器给电网带来的谐波污染;然后探讨了电力电子开关技术和PWM脉宽调制技术的发展;接下来阐述了新型的磁势平衡可调电抗器的拓扑结构和工作原理,以及硬件实现方案的论证和设计。最后,应用Matlab对磁势平衡可调电抗器仿真分析,结果表明达到了预定要求。(本文来源于《华中科技大学》期刊2008-06-01）

任士焱,吴波,王晓蔚,杨华云[7]（2007）在《磁势自平衡回馈补偿式直流传感器特性研究》一文中研究指出在磁势自平衡回馈补偿式直流传感器中,检测补偿回路对系统的精度有很大影响。检测回路利用一对铁芯和线圈对一次被测电流和二次平衡电流磁势之差进行检测。根据铁芯近似矩形磁化曲线在分析其磁通变化的基础上,对检测回路进行了理论研究,给出了检测灵敏度的计算表达式。通过分析表达式,认为通过增大激励电压和总电流,提高取样电阻,增加铁芯材料相对磁导率、检测绕组匝数,增大铁芯截面积,减小平均等效磁路长度可以提高检测灵敏度,这些措施在实验中得到了验证,灵敏度最高达到了124 mV/AT。根据磁势自平衡回馈补偿式直流传感机理,设计了实验样机,实验结果证明了这种新理论的正确性。(本文来源于《计量学报》期刊2007年03期）

钟丹[8]（2007）在《一种基于基波磁势平衡原理的混合型谐波抑制装置研究》一文中研究指出提出了一种基于基波磁势平衡原理的混合型谐波抑制装置,分析了其工作原理,对其中功率放大装置的主电路和控制方式作了介绍。给出了实验方法和波形、数据,证明该装置具有良好的滤波性能。(本文来源于《中国水运(学术版)》期刊2007年07期）

任士焱,吴波,褚江[9]（2006）在《磁势自平衡回馈补偿式直流传感器的设计研究》一文中研究指出磁势自平衡回馈补偿式直流传感理论,结合了电抗器磁势自平衡原理与差值电流回馈补偿原理,构成了一种新的传感原理与方法。本文对基于这种理论的新式传感器进行了设计研究。文章给出了传感器铁芯绕组系统的结构,并介绍了差值检测回路和放大处理单元电路的实现。模拟样机实验验证了磁势自平衡回馈补偿式直流传感理论的正确性,被测直流磁势在10,000AT内时,通过简单线性化电路处理,模拟样机的输出误差在0．3％内。(本文来源于《仪器仪表学报》期刊2006年S2期）

褚江,任士焱[10]（2006）在《磁势自平衡回馈补偿式直流传感器难点研究》一文中研究指出磁势自平衡回馈补偿式直流传感理论是在电抗器磁势自平衡原理与差值电流回馈补偿原理的基础上,将两者相结合而形成的一种新的传感原理与方法。为了实现基于该原理的传感器,本文首先对磁势自平衡回馈补偿式直流传感器模拟样机的工作过程进行简要介绍,重点研究分析了模拟样机线路中纹波感应干扰信号的影响及其传感器输出信号误差处理的问题。模拟样机的大量实验验证了磁势自平衡回馈补偿式直流传感理论正确性的同时,又暴露了模拟样机设计的局限性。被测直流磁势在1500～9000A T内时,通过简单的线性化处理可使模拟样机的输出误差控制在0.1%左右。(本文来源于《电测与仪表》期刊2006年10期）

### 磁势平衡论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

提出一种无辅助降压变压器的电气化铁道磁势平衡型混合补偿系统(railway ampere-balance based hybrid compensating system,RAB-HCS)。给出系统的谐波域数学模型,导出主变一、二次侧谐波分量的传递关系,揭示其谐波抑制机理。在此基础上对RAB-HCS的滤波及谐振特性给予定量分析,分析结果表明,本系统的滤波和谐振阻尼效果明显。最后基于实测数据的仿真结果以及实验验证了上述构想的正确性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 磁势平衡论文参考文献

[1].许加柱,王涛,崔贵平,刘裕兴.一种新型的基于变压器谐波磁势平衡的有源电力滤波方法[J].电力自动化设备.2019

[2].胡斯佳,张志文,李勇,罗隆福,谢斌.一种无辅助变压器的电气化铁道磁势平衡型混合补偿系统[J].中国电机工程学报.2016

[3].杨华云,任士焱.基波磁势自平衡谐波抵消式有源滤波器的优化设计[J].电力自动化设备.2009

[4].任士焱,杨华云,任琳,张籍.基波磁势自平衡串并联混合有源电力滤波器[J].华中科技大学学报(自然科学版).2008

[5].任士焱,陈恒.磁势平衡可控式可调电抗器[C].第六届全国信息获取与处理学术会议论文集（3）.2008

[6].陈恒.磁势平衡可控式可调电抗器[D].华中科技大学.2008

[7].任士焱,吴波,王晓蔚,杨华云.磁势自平衡回馈补偿式直流传感器特性研究[J].计量学报.2007

[8].钟丹.一种基于基波磁势平衡原理的混合型谐波抑制装置研究[J].中国水运(学术版).2007

[9].任士焱,吴波,褚江.磁势自平衡回馈补偿式直流传感器的设计研究[J].仪器仪表学报.2006

[10].褚江,任士焱.磁势自平衡回馈补偿式直流传感器难点研究[J].电测与仪表.2006

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3ee7b31259aefc073b526dcb.html