# 双曲抛物面组合扭壳论文-张庆国

导读:本文包含了双曲抛物面组合扭壳论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:双曲抛物面,组合扭壳屋盖,施工技术,基础设施建设

### 双曲抛物面组合扭壳论文文献综述

张庆国[1]（2016）在《双曲抛物面组合扭壳屋盖施工技术》一文中研究指出近年来,随着我国经济社会的发展,对于基础设施的需求在不断增加,一些大型场馆的建设过程中对于高新技术的应用在不断增加,双曲抛物面组合扭壳屋盖施工技术是目前场馆建设过程中经常采用的一种技术形式。文章对双曲抛物面组合扭壳屋盖施工技术进行了探讨。(本文来源于《中国高新技术企业》期刊2016年16期）

何达[2]（2016）在《双曲抛物面组合扭壳屋盖施工技术》一文中研究指出主要分析了双曲抛物面组合扭壳屋盖施工技术,以供参考和借鉴。(本文来源于《民营科技》期刊2016年04期）

方小丹,曾宪武[3]（2011）在《华南理工大学体育馆预应力钢筋混凝土双曲抛物面组合扭壳设计》一文中研究指出广州大学城华南理工大学体育馆屋盖采用预应力钢筋混凝土双曲抛物面组合扭壳,壳体厚130 mm,屋盖的平面投影长轴99.8 m,短轴70.0 m,水平投影面积约6 568 m2。组合扭壳由四片扭壳组成,支承于周边边缘构件和两榀正交拱架上。两榀落地拱架跨度分别为149.33 m和108.95 m。分析表明:扭壳的控制荷载为竖向荷载,风荷载和地震作用影响较小,设计时可不予考虑;施加预压应力可达到控制壳体拉应力、确保结构耐久性的目的,但过大的预压力会降低壳体的局部稳定性;拱架落地点宜设置预应力拉杆平衡壳体支座的巨大水平推力、控制支座位移;采取合理的施工顺序和措施可减少壳体混凝土收缩的不利影响。(本文来源于《建筑结构学报》期刊2011年08期）

邓晖[4]（2010）在《大跨度双曲抛物面组合扭壳屋盖变形监测研究》一文中研究指出大跨度双曲抛物面组合扭壳屋盖是一种新型结构,为了解屋盖在不同施工阶段的真实变形情况,依据提出的变形监测方案对其进行了变形监测,得到了屋盖在不同施工阶段的变形特性和参数,将实测值与模拟计算值进行对比,两者基本吻合。结果表明,该方案是正确的和可行的,同时监测成果将有益于以后同类工程的模拟计算、设计及施工优化。(本文来源于《广东省测绘学会第九次会员代表大会暨学术交流会论文集》期刊2010-06-01）

齐志刚,张希黔[5]（2008）在《双曲抛物面组合扭壳屋盖施工技术》一文中研究指出对空间大跨度组合扭壳屋盖结构的施工过程从屋盖的空间定位、内架的搭设、钢筋的安放与绑扎、混凝土的浇筑、预应力筋的张拉及内架的拆除等方面进行详细阐述,通过采用空间叁维坐标控制技术、合理的支撑体系设计、对钢筋绑扎及预应力筋的精确定位、混凝土浇筑区域的合理划分及确定拆模顺序等,为实现设计意图、满足功能要求及保障施工期的安全奠定良好的基础。(本文来源于《建筑技术》期刊2008年07期）

方小丹,曾宪武[6]（2006）在《华南理工大学体育馆钢筋混凝土双曲抛物面组合扭壳设计》一文中研究指出广州大学城华南理工大学体育馆屋盖采用预应力钢筋混凝土双曲抛物面组合扭壳,整个屋盖由四片扭壳组成,壳体总投影面积达到6 568m~2。主要介绍结构整体分析和设计要点,供以后同类结构设计参考。(本文来源于《建筑结构》期刊2006年S1期）

方小丹,曾宪武[7]（2006）在《华南理工大学体育馆钢筋混凝土双曲抛物面组合扭壳设计》一文中研究指出广州大学城华南理工大学体育馆屋盖采用预应力钢筋混凝土双曲抛物面组合扭壳,整个屋盖由四片扭壳组成,壳体总投影面积达到6 568m2。主要介绍结构整体分析和设计要点,供以后同类结构设计参考。(本文来源于《首届全国建筑结构技术交流会论文集》期刊2006-06-01）

陈建飞[8]（1992）在《四块组合型双曲抛物面扁扭壳的稳定分析》一文中研究指出本文用脉冲函数处理四边简支四块组合型双曲抛物面扁扭壳脊线处的曲率不连续性,根据线性稳定理论导出了与单块四边简支双曲抛物面扁扭壳具有相同形式的临界荷载计算公式,并给出了有关参数的图表。研究表明,这种壳体可能有两种失稳模态,即关于两个对称轴对称或反对称失稳。反对称失稳时,其临界荷载与单壳相同。(本文来源于《建筑结构学报》期刊1992年04期）

[9]（1974）在《组合型双曲抛物面扭壳仓库》一文中研究指出双曲抛物面扭壳的两簇正交母线均为直线,其曲面是由直线移动构成的,在几何学上属于负高斯曲率壳体。扭壳施工时,模板制作和钢筋配置比较简便;单块扭壳可以结合成多种组合型扭壳,能较灵活地适应建筑功能和造型的需要;扭壳屋盖在建筑音响方面,比正高斯曲率壳体(如球壳、双曲扁壳等)优越,不必专作声学处理。由于具有上述特点,扭壳成为建筑中常用的壳型之一。我国近年(本文来源于《建筑学报》期刊1974年01期）

张维岳,陈吼华,杨华雄[10]（1964）在《四块组合型双曲抛物面扁扭壳的内力分析(下)》一文中研究指出五、内力及位移系数表、主应力分布 兹将正方形底四块组合型扁扭壳内力及位移系数表列出(γ=1),以供计算查用(见附表)。表内数值计算中,级数的项数取到N=8,同时表中T_1和M_1已经是修正后的数值。当λ值在表中数值之间时可以采用插入法。(本文来源于《土木工程学报》期刊1964年04期）

### 双曲抛物面组合扭壳论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

主要分析了双曲抛物面组合扭壳屋盖施工技术,以供参考和借鉴。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 双曲抛物面组合扭壳论文参考文献

[1].张庆国.双曲抛物面组合扭壳屋盖施工技术[J].中国高新技术企业.2016

[2].何达.双曲抛物面组合扭壳屋盖施工技术[J].民营科技.2016

[3].方小丹,曾宪武.华南理工大学体育馆预应力钢筋混凝土双曲抛物面组合扭壳设计[J].建筑结构学报.2011

[4].邓晖.大跨度双曲抛物面组合扭壳屋盖变形监测研究[C].广东省测绘学会第九次会员代表大会暨学术交流会论文集.2010

[5].齐志刚,张希黔.双曲抛物面组合扭壳屋盖施工技术[J].建筑技术.2008

[6].方小丹,曾宪武.华南理工大学体育馆钢筋混凝土双曲抛物面组合扭壳设计[J].建筑结构.2006

[7].方小丹,曾宪武.华南理工大学体育馆钢筋混凝土双曲抛物面组合扭壳设计[C].首届全国建筑结构技术交流会论文集.2006

[8].陈建飞.四块组合型双曲抛物面扁扭壳的稳定分析[J].建筑结构学报.1992

[9]..组合型双曲抛物面扭壳仓库[J].建筑学报.1974

[10].张维岳,陈吼华,杨华雄.四块组合型双曲抛物面扁扭壳的内力分析(下)[J].土木工程学报.1964

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3f0447de09d349eaf0511e8b.html