# 压力容器用钢论文-李书瑞,刘文斌,刘中柱

导读:本文包含了压力容器用钢论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:压力容器,含铌,研发进展,微合金化技术,低温,碳氮化物,奥氏体晶粒,钢板强度,高压容器,钢中

### 压力容器用钢论文文献综述

李书瑞,刘文斌,刘中柱[1]（2019）在《我国含铌压力容器用低温和中温钢的研发进展》一文中研究指出1发展与回顾我国含铌压力容器用钢的研制始于20世纪70年代后期，首先在Q345（即16Mn）钢的基础上，添加微量的Nb元素，通过晶粒细化和析出强化使钢的性能得到改善，研制出了正火压力容器用钢Q345R（即16MnR），使得压力容器用钢的综合机械性(本文来源于《世界金属导报》期刊2019-10-29）

罗晔[2]（2019）在《碳当量和冷却速率对压力容器用A516钢的影响》一文中研究指出本研究中，主要考察了碳当量和冷却速率对压力容器用A516钢显微组织和硬度的影响。通过调整碳当量和冷却速率，制备出六种试样，并分析了其显微组织和硬度水平。碳当量低的试样主要由铁素体（F）和珠光体（P）组成。随着冷却速率加快，珠光体的尺寸略有减小。在10℃/(本文来源于《世界金属导报》期刊2019-10-08）

石莉,曹殿正,林明新,张萌[3]（2019）在《压力容器用DIWA373钢板的研制》一文中研究指出DIWA373主要用于制造高温高压容器,如火力发电超临界机组中的锅炉汽包、汽水分离器、蒸汽发生器等。现代压力容器设备日益向大型化及高参数化发展,对钢板的厚度要求也越来越高,如何获得高品质的低屈强比高强特厚钢板已成为该领域的研究热点。舞钢结合自身设备,通过合理的成分设计,采取控轧控冷及亚温淬火等工艺控制,成功开发出了厚度为170 mm具有良好综合力学性能及内部质量的低屈强比DIWA373钢板。结果表明:钢板探伤级别满足NB/T47013-2015标准I级;钢板各处组织均匀细小,表层以回火马氏体组织为主,内部以回火贝氏体组织为主;钢板厚度方向各处性能指标均符合技术要求,并有一定的富裕量。(本文来源于《金属世界》期刊2019年05期）

程云鹤[4]（2019）在《鞍钢高端压力容器用钢世界领先》一文中研究指出本报讯(全媒体首席 程云鹤)日前,鞍钢获得世界最宽压力容器钢板合同大单,将为国内规模最大的炼化一体化项目供货3000余吨重整装置核心管路用铬链钢,进一步助推国内石化产业装备发展。该项目管道设计直径1622毫米,在国内首次采用单缝直焊工艺,需要(本文来源于《鞍山日报》期刊2019-09-06）

姚小静,韩伟,杜洪阳[5]（2019）在《Q420R压力容器用钢板焊接工艺评定研究》一文中研究指出随着移动式压力容器轻型化需求的不断增长, Q420R低合金高强钢已应用于裸式移动式压力容器制造,由于目前焊接标准未给出相应的焊接工艺,文中结合已有的标准及相关参考资料,对其焊接工艺进行了研究分析及工艺验证试验,给出了SMAW, SMAW+SAW, GTAW+SMAW, FCAW焊接工艺。(本文来源于《焊接技术》期刊2019年08期）

刘明明[6]（2019）在《压力容器用原材料的细节管理》一文中研究指出压力容器由于其所处理的介质具有深冷负压、易燃易爆易中毒的特点,因此,压力容器用材更要谨慎。为保证压力容器产品质量同时管控制造成本,需要对压力容器用原材料管理有更高要求。(本文来源于《山东化工》期刊2019年16期）

宋娜娜[7]（2019）在《压水堆核电站压力容器用材料性能的试验研究》一文中研究指出对压水堆核电站压力容器用材料性能进行了试验研究,包括扭转性能和疲劳性能,从而为相关人员在设计、制造压力容器时的选材提供一定的借鉴。(本文来源于《化工机械》期刊2019年04期）

翟伟国,邓光平,侯发臣[8]（2019）在《压力容器用Monel-400/16MnⅢ复合板制造过程中的焊接试验研究》一文中研究指出镍铜合金Monel-400因其优良的耐蚀性能在石化行业得到广泛应用。在压力容器用的Monel-400/16MnⅢ爆炸复合板制造过程中,需要进行复层拼焊和未复合区补焊。根据材料的焊接性特点,对Monel-400板材拼焊和Monel-400/16MnⅢ复合板未复合区补焊进行焊接试验研究,结果表明,拼焊和补焊接头的各项性能均满足相关指标要求,符合工程实际需要。(本文来源于《焊接》期刊2019年07期）

王广山,霍仁杰[9]（2019）在《低温压力容器用钢16MnDR焊接接头显微组织和冲击性能》一文中研究指出采用等强匹配原则利用焊条电弧焊对30 mm厚低温压力容器用钢16MnDR进行多层多道焊,对焊接接头进行微观组织分析,并通过低温冲击试验对焊接接头的冲击性能进行了表征。结果表明,焊接接头各个微区低温冲击功均符合16MnDR钢的力学性能要求,焊接工艺合理。母材的低温冲击韧性最高,热影响区的最低。热影响区少量的针状铁素体提高了组织韧性,在-40℃时其低温冲击功为88 J。-40℃热影响区断口形貌呈现准解理断裂特征,能谱分析表明热影响区出现成分偏析,在-60℃时呈现解理断裂特征,低温韧性显着降低。(本文来源于《热加工工艺》期刊2019年13期）

郝晔,盘国力[10]（2019）在《正火轧制压力容器用Q345R工业开发》一文中研究指出正火轧制在实际应用中可节约能源和时间,同时能大幅度降低生产成本,在欧洲标准EN10025-2和国标GB 1591-2008中均详细阐述了正火轧制标准。本文以冶金学为基础对正火轧制变形的奥氏体进行晶粒细化再结晶,保温后空冷,钢板获得了较细的晶粒,从而达到了正火热处理的效果。钢板经检验后组织均匀致密,冲击韧性优异,拉伸性能更稳定,满足压力容器相关标准要求。(本文来源于《南钢科技与管理》期刊2019年02期）

### 压力容器用钢论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本研究中，主要考察了碳当量和冷却速率对压力容器用A516钢显微组织和硬度的影响。通过调整碳当量和冷却速率，制备出六种试样，并分析了其显微组织和硬度水平。碳当量低的试样主要由铁素体（F）和珠光体（P）组成。随着冷却速率加快，珠光体的尺寸略有减小。在10℃/

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 压力容器用钢论文参考文献

[1].李书瑞,刘文斌,刘中柱.我国含铌压力容器用低温和中温钢的研发进展[N].世界金属导报.2019

[2].罗晔.碳当量和冷却速率对压力容器用A516钢的影响[N].世界金属导报.2019

[3].石莉,曹殿正,林明新,张萌.压力容器用DIWA373钢板的研制[J].金属世界.2019

[4].程云鹤.鞍钢高端压力容器用钢世界领先[N].鞍山日报.2019

[5].姚小静,韩伟,杜洪阳.Q420R压力容器用钢板焊接工艺评定研究[J].焊接技术.2019

[6].刘明明.压力容器用原材料的细节管理[J].山东化工.2019

[7].宋娜娜.压水堆核电站压力容器用材料性能的试验研究[J].化工机械.2019

[8].翟伟国,邓光平,侯发臣.压力容器用Monel-400/16MnⅢ复合板制造过程中的焊接试验研究[J].焊接.2019

[9].王广山,霍仁杰.低温压力容器用钢16MnDR焊接接头显微组织和冲击性能[J].热加工工艺.2019

[10].郝晔,盘国力.正火轧制压力容器用Q345R工业开发[J].南钢科技与管理.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3f3ce0f0b54efe2bd318c71d.html