# 探讨环境监测现场采样的细节问题

东莞市环境保护局广东东莞523000

摘要：在环境监测工作中，一个非常重要的步骤就是现场采样，它将直接影响环境监测的结果，目前，在很多环境监测工作中，技术人员最容易忽略的就是现场采样的细节操作，这对环境监测与评价结果造成了误差。文章的主要内容就是分析讨论环境监测现场采样的细节问题。并提出对应的控制策略。

关键词：环境监测；现场采样；细节问题；细节控制

环境监测中的现场采样工作对最终的环境评价结果有着直接的影响。样本采集的准确性、全面性是保证环境监测结果精准的基础条件，一旦所采集的试验样本出现问题，环境监测的结果就必定会受到的影响。

一、环境监测现场采样影响因素分析

（一）自然环境因素

在样本采集的自然自然环境之中，存在很多的动态性因素和不确定因素，大部分因素都是人为难以控制的，例如，在采取空气样本的时候，环境中的湿度、温度、空气含量以及天气因素都会对最终的样本采集产生影响，所以，一般只能通过选择合适的时间和合适的地点来避免这些自然因素的影响。而实际上，在总有一部分因素是难以避免的，这就要求所采集的样本必须具有广泛性和代表性，避免环境监测结果的局限性。不同的环境监测项目，其自然影响因素也有所不同，例如在噪音监测中，监测时自然环境中的空气流动（如大风）、水流、树木摆动等等会对样本产生影响，而在水体环境的样本采集中，河岸水体环境的转变、植物、水生动物等就会对样本产生影响。

（二）样本采集的频点和点位因素

样本采集的频点和点位对样本也会存在较大的影响，频点设计和点位的布设直接作用于样本的位置选择，当然，在不同位置所采集的样本定然会有区别，不同的时间、不同的地点，样本的性质、内容等都存在一定的差异。所以，进行样本时，应当对采集时间和点位布设进行科学的设计，必须保障当时当地所采集的样本能够代表监测范围内的结构情况，而不是个别情况。

（三）采集容器的影响

水体环境监测、大气环境监测、土壤环境监测等各类环境监测项目所使用的容器差别甚异，首先，容器本身的材质将会对样本采集造成影响，如例如，在大气环境监测中，如果所使用的样本容器材质中含有挥发性物质，就会对采集的空气样本的成本产生影响；另外，容器的密封性、保鲜程度也会对样本产生影响，如，在土壤环境监测中，如果样本容器密封性差、保鲜程度低，则会对土壤中的水分含量、土壤的新鲜程度等造成影响，因此，容器的合理选择非常重要。

二、环境监测现场采样中相关的细节问题

（一）水质采样细节问题分析

1、分析方式。对于某一水域环境的水质监测，在样本采集过程中，各个样本定然是来自于同一水域环境中的不同位置，想要获得较为准确的监测构造，务必要保障样本分析方法选择和使用得当。在进行样本分析的过程中，不仅仅要从样本本身去考虑，还应着手于整个水域环境的概况、历史监测结果去斟酌样本分析结果是否合理，选择抗干扰能力较强的分析方式可以减少样本中个别因素对整个监测结果的影响，提高分析结果的准确性。

2、环境因素带来的细节问题。在水质环境监测中，浅层的水质与深层的水质存在差别、岸边与水体中心的水质存在区别、污染严重和污染较轻的水质也存在区别，所以在样本采集时，很容易使得所采集的样本个性化特点强烈，不能够映射水体环境的整体情况，对着这类自然环境因素的干扰，可通过时间的选择、采样点的布设、频点的设计等来避免，保持样本采集的合理性和广泛性、代表性。

3、保存问题带来的细节问题。样本的保存方式、样本的保存容器、保存环境等会对水质样本中的细菌、微生物、气体含量等造成影响，改变水质样本的化学构造，对于样本的保存，影响严格的遵循水质样本保存的先关规定，使用标准的储存容器、冷藏或冷冻手段、增加专业保护剂等维持样本本身的化学构造。

（二）大气采样细节问题分析

1、分析方式。对于大气样本的分析一般采用化学分析方法，其中的较为显著的影响因素就是化学试剂的使用、化学器具的选择两个方面。首先，化学试剂的选择不能影响样本自身的化学含量和成分构造，其次，所使用的化学试剂能够对应空气化学各成分的检测；其次，对于化学器具的选择，必须保持器具干净整洁，不含有任何影响化学检测的物质。

2、吸收液和样本的保存。吸收液的活性对样本的影响较为明显，所以一般选择活性较低，化学结构和成分比较稳定的吸收液，需满足步骤光照影响、温度湿度影响两项基础条件；穷次，对于样品的保存，也影响尽量在低温环境下，减少样本的动态变化，降低环境因素的影响。

3、容器检查。空气样本的保存一般使用真空密闭容器、注射器等，这些保存容器密闭性好，可以防止样本与外界空气或其它物质接触，对于容器的检查主要在容器清洁程度和密闭性两个方面，使用之前，最好对容器进行清洁处理，而后再使用专业手段检查其密闭性。

（三）固体废料以及土壤样本的细节问题

土壤样本采集的主要影响因素为土壤不均匀，不同质地的土层所采集的样本性质有所不同，这将对土壤的肥力检测、有机物含量检测、生物环境检测等造成影响，因此，在进行固体废料以及土壤样本采集的时候，一般会根据地域环境的差别，选择在多个地方进行样本采集，使用综合性的分析方法进行样本分析；样本储存则一般选择容器材质比较稳定的容器，应使样本自然风干，最后在则是合理的选择样本的频点和采集点位。

（四）噪音监测

噪音监测一般用于城市噪音污染环境监测和工厂的噪音指数监测，这两个监测环境噪音都存在很多的不确定因素和不可控因素，因此，在样本采集的过程中，很容易使得样本具有局限性，不能够代表整体的噪音污染情况。所以，进行样本采集首先要对所监测环境的噪音污染情况有一个大致的了解，而后在适合的时间进行样本采集，尤其要避免在个别条件下进行样本采集，如雷电天气。

三、样本采集的相关建议

环境监测过程中采用的分析方法、采样和布点方法以及质量保证和质量控制措施等，应首选最新颁布的国家监测方法标准、监测技术规范和规定，或选用与排放标准和质量标准配套的分析方法标准和采样布点方法。对于未做要求的，可选用环境保护部推荐的监测分析方法标准或试行的方法以及有关的技术规定。加强仪器设备日常保养和维护工作，更新和合理配置仪器设备，既要根据监测工作的需求，又要考虑单位的经济条件，合理配置仪器设备，确保监测仪器设备更合理、更加充分利用。保障人才队伍的技术水平，通过提高招聘门栏、强化人员培训以及引进主流人才等方式提高人才队伍的整体素质水平，定期对人员进行岗位考核，评价人员业务素质的高低，并实施有针对性的教育培训工作；最后，需加强对工作队伍的管理，要求各岗位人员详细了解并遵守工作的有关制度和规定，明确技术规范和实施流程，强化思想培训，树立科学客观的工作思想。

结束语：

环境检测是现代环境污染管理与环境保护的必要手段，环境检测为环境污染评价提供相应的数据指标，指导拟定环境污染处理的技术方法，可见环境监测对于环境治理与保护的重要性。现场采样的影响因素是多样化的，例如环境因素、采样技术等等，只有实现了对这些因素的有控制才能保障样本的准确性。

参考文献：

[1]吴冰.对环境监测现场采样细节问题的探讨[J].中国新技术新产品，2015（21）：422-423.

[2]程云；张蕊.关于环境监测现场采样细节问题的探讨优先出版[J].科技与企业，2013（22）：120-121.

[3]王允.做好环境监测现场采样过程质量控制工作的建议[J].北方环境，2013（07）：103-104.

[4]吴冰.加强环境监测现场采样质量管理[J].科技与企业，2015（18）：186-187.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3f4836e9ed3eb9026c055f93.html