# 疏水相互作用色谱论文-屈倩,袁洁,李维敏,王骊丽

导读:本文包含了疏水相互作用色谱论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:胆固醇,高效疏水相互作用色谱,变性蛋白质,复性与同时纯化

### 疏水相互作用色谱论文文献综述

屈倩,袁洁,李维敏,王骊丽[1]（2015）在《胆固醇配基的高效疏水相互作用色谱对变性蛋白复性与纯化》一文中研究指出生物膜几乎都是由脂类和蛋白质两大类物质组成,其脂类主要包括磷脂,固醇及其他类脂。胆固醇是生物膜上的主要组成部分,是一种环戊烷多氢菲的衍生物,动物细胞质膜中含胆固醇(cholesterol)较高。因此,胆固醇广泛存在于动物体内,尤以脑及神经组织中最为丰富,在肾、脾、皮肤、肝和胆汁中含量也很高。胆固醇属于两性分子,其分子中既有亲水部分,又有疏水部分。因而,在HPLC中,以胆固醇分子作为色谱配基,采用表面化学修饰合成色谱填料引起了色谱工作者的(本文来源于《第二十届全国色谱学术报告会及仪器展览会论文集（第四分册）》期刊2015-04-19）

王骊丽,王超展,耿信笃[2]（2011）在《采用不同疏水相互作用色谱柱从包涵体中快速制备重组人干细胞因子(英文)》一文中研究指出为了提高重组人干细胞因子(rhSCF)的复性效率,改进了高效疏水相互作用色谱(HPHIC)纯化和复性rhSCF的方法。首先将目标蛋白溶解于8.0mol/L脲中,然后将rhSCF包涵体的提取液直接进样到不同规格的HPHIC柱进行纯化和复性。优化了固定相配基结构和流动相组成等实验条件,结果表明,本方法可以快速地获得高质量回收率和高生物活性的rhSCF,rhSCF在40min内即可完成复性与纯化,目标蛋白的纯度在95.5%以上,质量回收率高于49.6%。通过体积排阻色谱和基质辅助激光解吸离子化飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS)的分析,确认rh-SCF以单体存在。结果进一步证明HPHIC法是同时复性和纯化重组蛋白的有效工具。(本文来源于《色谱》期刊2011年01期）

贾佳,王骊丽,高栋,耿信笃[3]（2010）在《高效疏水相互作用色谱法复性与同时纯化重组人Flt3配体的包涵体蛋白质》一文中研究指出Flt3配体(FL)是一类具有促进早期造血功能的细胞因子,在促进造血细胞生长发育及造血动员方面具有重要的临床应用价值。为了用基因工程方法获得大量用于临床和研究的重组人FL(rhFL)蛋白质,本文对在大肠杆菌(E.coli)中表达得到的Flt3配体的包涵体进行回收、洗涤,溶解于8mol/L脲后在高效疏水相互作用色谱(HPHIC)柱上进行rhFL包涵体的复性与同时纯化,并对其保留特征和复性规律进行了研究。结果表明,在连续进样、变性蛋白质质量浓度为8.51g/L、固定相选用端基为PEG800、流动相添加4mol/L脲、1.8mmol/L还原型谷胱甘肽(GSH)和0.3mmol/L氧化型谷胱甘肽(GSSH)、pH7.0的优化条件下,复性与同时纯化rhFL包涵体的质量回收率为36.9%,纯度达94.5%以上。本文仅用一步HPHIC法成功地复性与同时纯化了rhFL蛋白质,为获得高活性的rhFL产品奠定了一定的工作基础。(本文来源于《色谱》期刊2010年06期）

张晓鸥,宋茂谦,王长海,Jan-Christer,Janson,顾铭[4]（2010）在《疏水相互作用与亲水相互作用组合色谱纯化缩宫素》一文中研究指出将疏水相互作用色谱与亲水相互作用色谱结合,建立了用于化学合成缩宫素粗品分离纯化的两步纯化工艺.先以纯水为流动相,采用Nylon6疏水相互作用色谱对粗品进行脱盐与富集,后以Superose12亲水相互作用色谱进行进一步纯化,两步纯化后,峰面积纯度达93.5%,提高了5.96倍,总回收率为50.1%,与用C18为介质的传统两步反相色谱纯化的结果相当.本方法有机溶剂用量仅为传统反相色谱的1/7,且两种介质都能耐受极端pH值清洗条件,重复利用率高.(本文来源于《过程工程学报》期刊2010年03期）

Srinivasa,Rao,Andrei,Bordunov,Andrea,Heckenberg,Christopher,Pohl[5]（2007）在《用于蛋白质的分离和蛋白质组学研究的高稳定性疏水相互作用色谱柱》一文中研究指出本文介绍了一种以硅胶为基质,修饰多功能氨基官能团的疏水相互作用色谱固定相。由于同时具有疏水和亲水配基,这种固定相在水相中的稳定性得到了改善。这种修饰还能改善蛋白/多肽分离的分辨率和柱效,同时延长色谱柱的使用寿命。(本文来源于《生命科学仪器》期刊2007年05期）

程悦生,胡洪波,王威,赵国良,苏志国[6]（1997）在《疏水相互作用色谱法分离大豆凝集素》一文中研究指出采用疏水相互作用色谱法（ＨＩＣ），以苯基琼脂糖凝胶ＳｅｐｈａｒｏｓｅＣＬ－４Ｂ为固定相，硫酸铵－磷酸盐缓冲溶液（ｐＨ６．８）为流动相，从大豆匀浆液中分离出大豆凝集素（ＳＢＡ）。(本文来源于《色谱》期刊1997年06期）

郭立安,耿信笃[7]（1997）在《疏水相互作用色谱中Z值的测定》一文中研究指出对在疏水相互作用色谱（ＨＩＣ）中报道的３种测定蛋白质Ｚ值的方法进行了讨论和比较，从线性参数、各种Ｚ值的物理意义Ｚ值的准确性等结果看，计量置换保留模型中的计量参数Ｚ是一个在ＨＩＣ中好的和通用的描述蛋白质保留特征的表征参数。(本文来源于《分析化学》期刊1997年08期）

常建华,耿信笃,殷剑宁[8]（1991）在《新型高效疏水相互作用色谱填料的合成及性能的研究》一文中研究指出本文介绍了在硅胶基质上键合聚乙二醇、聚丙二醇、聚四氢呋喃和改性聚乙二醇等多类疏水色谱填料的合成及其分离蛋白质的色谱特性。其中改性聚乙二醇、聚1,2-丙二醇、聚四氢呋喃型配基的疏水填料为首次合成。文中探讨了硅胶孔径、聚乙二醇链长、改性聚乙二醇配基的端基和不同的聚醚链对蛋白质的保留值、活性回收率、分离度、填料稳定性和键合密度的影响,发现了在聚醚链单元上引入支链改变生物大分子与填料疏水区的接触面积可以改变蛋白质的保留时间和选择性。此外,还介绍了在硅胶上包裹有机胺类化合物再与环氧交联的疏水色谱填料的制备。(本文来源于《色谱》期刊1991年04期）

边六交,冯文科,耿信笃[9]（1991）在《疏水相互作用色谱中蛋白质保留值的预测》一文中研究指出全面考虑了疏水色谱中蛋白质、固定相和流动相之间的各种相互作用,特别强调了流动相中盐和水的作用。提出了一个能够准确预测较宽浓度范围内蛋白质在疏水色谱中保留值的方程式,以实验数据对此方程进行了验证。结果表明,无论洗脱曲线是否存在极小值,本文所提出的方程式都能予以良好地描述。(本文来源于《色谱》期刊1991年04期）

### 疏水相互作用色谱论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了提高重组人干细胞因子(rhSCF)的复性效率,改进了高效疏水相互作用色谱(HPHIC)纯化和复性rhSCF的方法。首先将目标蛋白溶解于8.0mol/L脲中,然后将rhSCF包涵体的提取液直接进样到不同规格的HPHIC柱进行纯化和复性。优化了固定相配基结构和流动相组成等实验条件,结果表明,本方法可以快速地获得高质量回收率和高生物活性的rhSCF,rhSCF在40min内即可完成复性与纯化,目标蛋白的纯度在95.5%以上,质量回收率高于49.6%。通过体积排阻色谱和基质辅助激光解吸离子化飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS)的分析,确认rh-SCF以单体存在。结果进一步证明HPHIC法是同时复性和纯化重组蛋白的有效工具。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 疏水相互作用色谱论文参考文献

[1].屈倩,袁洁,李维敏,王骊丽.胆固醇配基的高效疏水相互作用色谱对变性蛋白复性与纯化[C].第二十届全国色谱学术报告会及仪器展览会论文集（第四分册）.2015

[2].王骊丽,王超展,耿信笃.采用不同疏水相互作用色谱柱从包涵体中快速制备重组人干细胞因子(英文)[J].色谱.2011

[3].贾佳,王骊丽,高栋,耿信笃.高效疏水相互作用色谱法复性与同时纯化重组人Flt3配体的包涵体蛋白质[J].色谱.2010

[4].张晓鸥,宋茂谦,王长海,Jan-Christer,Janson,顾铭.疏水相互作用与亲水相互作用组合色谱纯化缩宫素[J].过程工程学报.2010

[5].Srinivasa,Rao,Andrei,Bordunov,Andrea,Heckenberg,Christopher,Pohl.用于蛋白质的分离和蛋白质组学研究的高稳定性疏水相互作用色谱柱[J].生命科学仪器.2007

[6].程悦生,胡洪波,王威,赵国良,苏志国.疏水相互作用色谱法分离大豆凝集素[J].色谱.1997

[7].郭立安,耿信笃.疏水相互作用色谱中Z值的测定[J].分析化学.1997

[8].常建华,耿信笃,殷剑宁.新型高效疏水相互作用色谱填料的合成及性能的研究[J].色谱.1991

[9].边六交,冯文科,耿信笃.疏水相互作用色谱中蛋白质保留值的预测[J].色谱.1991

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3f6ca6f89045de78b08c06e3.html