# 建施工中地基基础施工技术的应用探讨

任琦瑛潘阳

中国水利水电第四工程局有限公司青海省西宁市810000

摘要：随着我国经济的发展，建筑业在国民经济中所占比例日益增大，加上人民物质文化生活的提高，房屋建筑的质量对整个行业的健康发展起着决定性的作用，地基的稳固与否又是房屋建筑质量的关键。近年来，我国科学技术水平不断提高，针对不同地质环境的地基基础施工技术也逐渐成熟，并不断改进发展。本文对房屋建筑施工中的地基基础施工技术进行分析和探讨，以期对我国现阶段从业人员能有所帮助。

关键词：房建施工；地基基础施工技术；应用

引言

伴随着改革开放的步伐，现代房屋建筑行业带来的经济效益也是显著的增加，已经成为我国国民经济的重要增长点之一。与此同时，国家也加强了对建筑行业的施工质量的要求，对建筑行业的发展提出了新的挑战。建筑行业要想在竞争中处于优势地位，在民众中和社会树立更好的口碑，就应该提高工程的施工质量，地基基础是核心问题，万丈高楼平地起。房建地基工程质量直接涉及到居民的住房安全和生活环境的安全性。因此，提高房建工程地基基础质量是必然之路，也是最有效的举措。

1影响现代房建工程地基基础施工质量的因素

1.1人为因素的影响

房建工程地基基础施工的主体是人，人在施工的过程中起着决定性的作用，无论从决策者还是作业者来讲，他们的责任感、理念、意识都有着至关重要的作用。一方面，从施工方决策者的角度讲如果施工方的决策者为了追求利益的最大化，忽略了社会的责任感，为了赶工期、节省原材料、减少工人的支付成本，可能加快房建施工的进程。另一方面，房建施工的作业人员，直接参与施工的操作人员是影响地基基础施工技术重点因素之一。其一，房建工程的施工人员的操作技能问题，施工作业人员的技术水平如果没有丰富的经验，基础工作不熟练，非常容易导致材料的使用顺序、配比等工作不合格。例如，经验丰富的施工人员熟识混凝土等材料的搅拌、配料的比例以及用量和搅拌的时间，掌握搅拌后的用料是否符合使用的标准，从这个角度上讲能够影响水泥等物质的坚硬度，并影响到后期的使用周期和质量问题。

1.2事故多发性

在房建地基基础工程施工中，一方面由于不合理的设计方案另一方面存在着复杂性的特点，就会导致质量出现问题，房屋开裂甚至坍塌，频频发生不可控的事故，人们的生命安全受到威胁，给人们造成财产上的损失。1.3职业素质差异造成的问题近年来，随着国家对整个宏观经济的布控，建筑业觅得先机，从业人员数量逐年递增。但由于参与人数众多，职业素质无法得到保障，造成工程质量上的差异明显。作为施工主体的施工单位管理水平参差不齐，市场竞争更加激烈，加上地基基础施工初始阶段对工程质量影响的隐蔽性较强，往往工程后期甚至竣工后问题才逐渐显露。所以有些企业为了追求更多既得利益，不是对地基基础施工重视程度不够，造成施工前期资金规划不够，就是未按设计要求执行，把地基基础施工部分投入转移到后期室内装修等可以直观看得到的施工，以期更大的利润。这样做的后果是部分质量控制环节必然缺失，如：施工原材料因为图便宜质量不合格或施工中机械年久失修造成施工质量无法保证等，这些环节的控制不力都给工程留下重大安全隐患，甚至日后会给用户造成不可估量的人身财产损失。

2现阶段地基基础施工技术及应用

2.1施工常用的技术

我国现阶段在房屋建筑地基基础施工中常用的技术有桩基技术、加固技术及地下连续墙技术。桩基技术是用缓冲的方法降低冲击力影响，将建筑荷载力有效传导到地基下面的技术，主要手段是利用搭建各种桩体来实施完成；地下连续墙技术是通过挖槽利用泥浆护壁作用，并浇筑混凝土到槽中，实现挡水、防渗等功能，来增强地基侧向支撑保护的技术；地基加固则是通过机械等外力手段提高地基土质密实度、增加地基承重能力的技术。主要以夯击为主，包括试夯、场地平整勘查、垫层及降水处理、强夯等阶段，是最为常见的技术。试夯的目的是确定最终强夯的参数指标，可选择在施工的典型区域内实施，并通过数据对比得出最佳施工方案。场地平整勘查的目的是预估可能造成的地面变形及强夯区域内地下管道、管线等设施的情况排查，避免因为夯击强度过大给其他设施造成破坏。垫层及降水处理主要适用于有丰富地下水的细土层，通常采用增加0.5～2米以松散性材料为主的垫层或人为的降低地下水水位的方法，以保证地表有足够的承重能力满足重机械参与施工的需要，同时避免夯坑积水。强夯是地基基础施工中最重要的环节，主要是为了夯实表层土，增加地基稳定性。具体施工时应由深及浅进行，土质是松散的、大颗粒的情况最好使用小夯锤夯实。强夯的锤重和落距都要有专人负责监测，为避免夯点放线误差，每次夯击前要复核夯点，如有偏差应及时校正，同时做好各项参数的记录工作，如果周围环境对震动有具体要求，在强夯前还应搭建一些相应结构避免强夯震动带来的负面影响。

2.2地基基础的勘察

地基基础的勘察是施工前提和重要的依据，勘察结果和研究汇总会提供出即将施工的地基基础提供地质环境的数据资料，其中包括地地质土壤是否疏松、岩石情况、地下水纹的走向。地基基础的勘探工作应该注意如下的技术要点，确保勘探的数据精准。一方面，在勘探前期，要制定可需合理的勘探方案，根据工程设计的标准型进行执行，做到全面、细致；另一方面，勘探时，应该针对每个环节进行质量控制，对于钻探、水的抽样、测试等，一次确保检测结果的准确性。

2.3支护设计与土方开挖

在对现代的房屋建筑地基基础进行支护时，一般采用的方式是：水泥砂浆护坡。第一，把地基基础挖方的区域有的障碍物进行清理；第二，在施工场地，调整搬迁电缆以及排水管；第三，对于边坡坡度以及开挖路线的确定要根据现场的制图设计来确定；第四，场地内的排水系统要做好；第五，处理岩石时利用岩石粉碎机处理，在机械设备施工时可以结合人工施工。为了以免深层挖掘对地基土层造成破坏，就要在挖掘地基时控制好深度。

2.4地基处理技术

地基处理技术主要包含两个方面，一方面是换土垫层技术，另一方面是铺垫材料技术。换土垫层及时将地基基础中土壤密度或者是其他指标不合格的土壤换掉。垫层中应该着重使用素土、碎石、砂砾等材料，这样的材料硬度比较高，换土之后要进行振捣或者压实等方法。另外一方面，地基基础存在下陷、不均匀沉降等问题，这种情况下需要铺设一些材料提高地基基础的稳定性，保证建筑物的质量和安全。

2.5施工技术的发展状况

随着科技水平的提高，更多先进的技术和设备被投入到施工中，使地基基础施工技术有了更广阔的发展空间，在工程质量保障和提高效率上都有长足的进步。如：粉煤灰吹填和孔内深层强夯（DDC）灰土挤密等技术。粉煤灰吹填技术主要利用粉煤灰的高渗水性来提高填土凝固速度，同时提升土层硬度。因为粉煤灰相对低廉的价格，所以这项技术还可以有效降低预算成本。具体施工时，常常把粉煤灰和淤泥混合使用，得到更高固结度的土层，可以有效改善土基质量。

结语

地基基础承载者成个建筑物的基础，在建筑领域是至关重要的，现代房屋建筑的及基础施工技术在不断的改进和升级，根据是工地的地址环境和勘探结果进行施工方案的设计和流程的定位，通过技术的不断改进，施工的效果越加的合理化和安全化，促进房屋建筑质量的提升，为人们提供更加安全的居住环境。

参考文献：

[1]李水平.房建工程深基坑施工常见问题及施工技术[J].工程技术研究，2016（05）：49-50.

[2]杨建义.房建工程监理中问题和解决方案探究[J].住宅与房地产，2017（09）：13-14.

[3]付慜.基于供应链的房建工程造价管理对策探讨[J].住宅与房地产，2017（23）：35.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3f749600e03a80931745469b.html