# 房建工程检查重点

##### 问：房屋建设工程中专项验收包括什么？

- 答：房屋建设工程中专项验收包括什么？包括合理就可以了

答：包括档案验收，分户验收，节能验收，安全验收，竣工验收，人防验收（如有，大多为异地人防），规划验收，消防检测及消防验收，防雷验收，绿化验收，环保验收，市政验收，室内空气检测，电梯专项检测等。

- 房屋验收由参建主体（设计单位、勘察单位、建设单位、监理单位、施工单位）验收，质量安全监督站监督验收程序的合法性。单位工程竣工验收前，人防、消防、建筑节能、规划、气象、环保等应进行专项验收。然后是单位工程竣工验收，由建设单位主持，参加验收单位有建设行政主管部门及上述参加验收单位，最后质量安全监督站出具验收报告。

- 答：节能规划消防人防 你直接拨打当地质检部门的窗口电话，一次就可以问的很清楚，个地方的规定是不一样的

- 答：桩基子分部验收、地基与基础分部验收、主体结构分部验收、主体现浇结构实体中间验收、建筑节能专项验收、单位工程验收、分户验收。

答：房屋建设工程中专项验收包括档案验收，分户验收，节能验收，安全验收，竣工验收，人防验收，规划验收，消防检测及消防验收，防雷验收，绿化验收，环保验收，市政验收，室内空气检测，电梯专项检测等。

拓展资料：

房屋建筑工程是指各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程及室内外装修工程。"房屋建筑"指有顶盖、梁柱、墙壁、基础以及能够形成内部空间，满足人们生产、居住、学习、公共活动等需要的工程。

- 房屋建筑工程一般简称建筑工程，是指新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物所进行的勘察、规划、设计、施工、安装和维护等各项技术工作及其完成的工程实体。

- 答：节能规划消防人防防雷

- 答：地基、基础，主体、结构、全面验收

##### 问：建筑工程主要验收有那几项？

- 答：一般质监站和勘察、设计、监理、甲方需要到场的，也就是验槽（质监站不需到场）、基础验收、主体验收、竣工验收。竣工初验应由监理机构组织承包单位进行。

- 答：竣工验收还包括：建筑屋面、给排水及采暖、建筑电气、节能工程，电梯工程

- 答：质监站必到的是：基槽验土质、基础验收、主体验收、节能等相关专项验收、分户验收、竣工验收。

##### 问：建筑工程需要做哪些检测

答：1、安全管理是否到位；是否存在安全隐患；防范措施是否到位.

2、施工顺序是否符合规范要求；施工进度是否与预期的相符；

3、质量是否符合国家规范要求；

4、材料是否符合国家规范及设计要求；

- 5、铭牌是否符合规范要求.

##### 问：房建工程主要检测什么项目

- 答：砼、砂石、钢筋、主体结构、门窗、节能、防水 等

##### 问：房屋建筑工程中的验收分为几个部分？

- 答：按过程：1、验槽2、底板防水检查3、底板钢筋4、地下室顶板5、中间检查（根据当地不同质监站要求，主要检查以完工程的混凝土质感）6、屋面钢筋7、主体结构验收（包括钢筋扫描，砼观感、砼强度）8、二次结构中间抽检9、二次结构验收10、屋面、厨卫防水检查11、中间检查（栏杆、烟风帽之类）12、石材验收（骨架一次、安装中间一次、安全完毕一次）13、电梯验收14、消防验收15、规划验收16、各有关部门的联合检查（水电煤气什么乱七八糟的，各地不同）17、主体竣工验收大致就这样了，各地方也不同，实在不行就问当地干过的管理人员

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3f82cd60e99eb67f8e5725a8.html