# 全尾矿论文-郝卓,荆晓雷,刘云志,阎文强

导读:本文包含了全尾矿论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:充填采矿法,应用前景,环境保护,浮选工艺调整

### 全尾矿论文文献综述

郝卓,荆晓雷,刘云志,阎文强[1]（2019）在《全尾矿充填前景以及全尾充填对铜铅锌铁多金属浮选流程工艺调整的研究》一文中研究指出近年来,充填法已经成为高效采矿方法之一。资源的合理开发利用和环境保护意识对采矿与浮选方法提出了更高的要求。文章对充填采矿法的应用前景与环境保护进行探讨,并分析了全尾充填对浮选流程的影响,以及对应浮选工艺流程的药剂调整。(本文来源于《工程技术研究》期刊2019年15期）

李宗洋[2]（2019）在《草楼铁矿全尾矿充填系统设计初步研究》一文中研究指出为解决草楼铁矿急倾斜矿体和倾斜、缓倾斜矿体填充难题,在分析矿床的开采条件和地质特征的基础上,结合矿山生产系统和采矿方法,根据选厂尾砂特性确定了不同深度充填的灰砂比,设计出全尾砂胶结充填系统,有效降低了矿山生产中存在的安全隐患。(本文来源于《中国金属通报》期刊2019年07期）

张善硕[3]（2019）在《全尾矿砂充填体室内配比试验及管输数值模拟研究》一文中研究指出矿产资源是国家经济发展的基础,矿业支撑着国民经济的运转。然而在获取矿产资源的同时,产生了大量的固体废弃物,如:尾矿砂,对于尾矿砂必须得到有效处理。目前矿山企业普遍采用的处理方法是使用分级尾矿砂与水泥进行胶结充填,而溢流尾矿砂(超细颗粒)则输送到尾矿库进行堆存。尾矿库的存在一方面给矿山企业带来巨大的基建成本和运行成本,另一方面给周边的环境带来极大的污染及严重地威胁着周边的居民的生命财产安全。所以实现尾矿砂的零排放,逐步退出尾矿库,必须实现全尾矿砂的全部综合利用。本文针对目前全尾矿砂胶结充填研究大多使用水泥作为胶凝材料存在的问题,使用《固废资源高效利用井下充填新材料制备与应用研究》项目(以下简称《项目》)现有的新型胶凝材料,以全尾矿砂作为充填骨料,开展了一系列研究。该胶凝材料的配方范围为:45%~60%矿渣微粉、18%~26%氟石膏、15%P·O 42.5R水泥、4%~6%生石灰、2%~4%氢氧化钠、1%~2%复合添加剂。主要研究内容和结论如下:(1)实地调研,熟悉充填工艺、充填系统,掌握实际充填要求,明确试验目标,采集原材料样品;(2)采用X射线荧光光谱分析(XRF)、X射线衍射分析(XRD)、激光粒度分析仪分析等分析方法对原材料样品进行了物化性能分析,确定原材料样品的化学成分及组成、粒度组分等关键试验参数。认为:我国南方某铅锌矿的全尾矿砂为细尾矿砂;(3)通过设计室内配比试验方案,并按照试验方案展开了配比试验,采用折线图法、极差分析法、方差分析法等方法对试验结果进行了分析。认为:同等条件下,该胶凝材料充填体试块的抗压强度、充填体料浆的流动度均明显优于水泥;灰砂比对该胶凝材料充填体试块的抗压强度的影响大于质量百分浓度,而对充填体料浆的流动度的影响小于质量百分浓度;灰砂比和质量百分浓度对该胶凝材料充填体试块的抗压强度、充填体料浆的流动度均有非常显着的影响;(4)通过设计管道输送数值模拟方案,并按照方案展开了数值模拟,采用对比分析法、控制变量法等对数值模拟结果进行了分析。认为:同等条件下,该胶凝材料料浆比水泥料浆表现出更好的管道输送性能;管道内径对该胶凝材料料浆管道输送的影响很大,因此在设计充填系统时,应对管道内径的选择予以足够重视;提高料浆的质量百分浓度,能降低井下排水压力、提高全尾矿砂的利用率、降低充填成本,故在满足充填输送要求的情况下,应尽可能地提高料浆的质量百分浓度。(本文来源于《广州大学》期刊2019-06-01）

侯贺子,李翠平,王少勇,颜丙恒[4]（2019）在《全尾矿浓密压密区细观结构研究》一文中研究指出为对全尾矿浓密压密区的细观结构进行叁维表征和定量化研究,使用显微CT对压密区进行了扫描,基于体绘制方法进行了絮团和孔隙结构的叁维重构,并对絮团分形维数、絮团面积率、孔隙分支数量、孔隙尺寸、孔隙连通密度等参数的变化规律进行研究。结果表明:①压密区絮团体积所占比重较大,并且絮团连通性较好,絮团面积率与絮团分形维数的变化趋势相反;②绝大部分孔隙的分支数目不超过2个,分支长度大多较短小;③压密区孔隙结构数量众多,但孔隙基本较小,体积小于500μm3的孔隙占98.6%,表面积小于500μm2的孔隙占97.6%,孔隙结构的连通性不佳,连通密度最高为0.000 218。通过压密区絮团结构和孔隙结构的叁维重构,以及对孔隙与絮团各项结构参数的分析,有利于进一步揭示全尾矿浓密压密区细观结构规律。(本文来源于《金属矿山》期刊2019年03期）

[5]（2019）在《一种浮选尾矿全尾矿胶结充填系统》一文中研究指出专利号:201720373655.2申请人:中蓝连海设计研究院有限公司发明人:胡顺发,王相凯,刘大鹏,陈兆荣,程杰0背景技术充填采矿法在国内经历了几十年的发展历程,特别是近二十年来随着采矿设备和充填工艺的进步已经使其成为高强度、高效率、高效益的采矿方法,而全尾矿胶结充填系统更是具有提高资源利用率、防止地(本文来源于《化工矿物与加工》期刊2019年03期）

李小鹏[6]（2017）在《全尾矿深度回收钛铁矿选别浮选流程优化》一文中研究指出介绍了攀枝花市兴茂动力设备安装有限公司全尾矿深度回收中的浮选流程优化情况,选厂通过多次考察和实验将原一粗叁精两扫的浮钛流程改为一粗两精一扫的工业生产流程。改造后,浮选精矿TiO_2品位能够达到47.00%以上,且浮选流程的选矿回收率由72.76%提升至74.23%。(本文来源于《2017第二十四届鲁冀晋粤川辽陕京八省（市）金属学会矿业学术交流会论文集》期刊2017-09-25）

李小鹏[7]（2017）在《全尾矿深度回收钛铁矿选别浮选流程优化》一文中研究指出介绍了攀钢集团矿业公司兴茂公司尾矿综合利用分公司全尾矿深度回收中的浮选流程优化情况,选厂通过多次考察和实验将原一粗叁精两扫的浮钛流程改为一粗两精一扫的工业生产流程。改造后,浮选精矿TiO_2品位能够达到47.00%以上,且浮选流程的选矿回收率由72.76%提升至74.23%。(本文来源于《世界有色金属》期刊2017年08期）

胡晓蓉[8]（2015）在《探索绿色矿山发展路径》一文中研究指出本报讯（ 胡晓蓉） 昨日，全国全尾矿高浓度胶结充填整体技术交流会在昆明召开。来自全国高等院校、科研院所、矿山企业的200多名代表参加会议。 本次会议由中国环境科学学会、中国工业环保促进会主办，中国有色金属学会承办，旨在交流和总结我国(本文来源于《云南日报》期刊2015-11-18）

李公章,李丹[9]（2015）在《全尾矿及分级尾矿胶结性能试验研究》一文中研究指出采用自制胶固粉为胶结材料对河西金矿全尾矿及分级尾矿进行了胶结对比试验。通过对不同的养护龄期、料浆浓度及灰砂比条件下胶结体的单轴抗压强度进行测定,对自制胶固粉胶结全尾矿以及分级尾矿(-100目尾矿,-200目尾矿和+325目尾矿)进行胶结试验,得出不同粒度尾矿控制合适的料浆浓度和灰砂比可以满足不同强度要求的底层充填和面层充填需要,可为现场充填技术的应用提供工艺条件设计依据。(本文来源于《黄金》期刊2015年02期）

陈杏婕,倪文,吴辉,汤畅,仇夏杰[10]（2015）在《全尾矿废石骨料高强混凝土的试验研究》一文中研究指出从资源再生、生态环境保护和循环经济的角度出发,以重新级配后的密云地区铁矿废石为粗骨料、密云地区铁尾矿为细骨料,将铁尾矿与矿渣、水泥熟料、脱硫石膏通过梯级混磨得到混合料,与单独磨细的钢渣粉混合为胶凝材料,加入减水剂和水后制备成高强混凝土材料,并采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、能谱分析(EDS)等手段进行微观结构与物相组成的变化研究,进而分析反应机理。所制备的混凝土的固废总比例达到91%,使用废石代替天然石子,铁尾矿代替天然砂子,其天然砂石替代率达到100%,制得的混凝土试块28 d抗压强度达到75.92 MPa。(本文来源于《金属矿山》期刊2015年02期）

### 全尾矿论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为解决草楼铁矿急倾斜矿体和倾斜、缓倾斜矿体填充难题,在分析矿床的开采条件和地质特征的基础上,结合矿山生产系统和采矿方法,根据选厂尾砂特性确定了不同深度充填的灰砂比,设计出全尾砂胶结充填系统,有效降低了矿山生产中存在的安全隐患。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 全尾矿论文参考文献

[1].郝卓,荆晓雷,刘云志,阎文强.全尾矿充填前景以及全尾充填对铜铅锌铁多金属浮选流程工艺调整的研究[J].工程技术研究.2019

[2].李宗洋.草楼铁矿全尾矿充填系统设计初步研究[J].中国金属通报.2019

[3].张善硕.全尾矿砂充填体室内配比试验及管输数值模拟研究[D].广州大学.2019

[4].侯贺子,李翠平,王少勇,颜丙恒.全尾矿浓密压密区细观结构研究[J].金属矿山.2019

[5]..一种浮选尾矿全尾矿胶结充填系统[J].化工矿物与加工.2019

[6].李小鹏.全尾矿深度回收钛铁矿选别浮选流程优化[C].2017第二十四届鲁冀晋粤川辽陕京八省（市）金属学会矿业学术交流会论文集.2017

[7].李小鹏.全尾矿深度回收钛铁矿选别浮选流程优化[J].世界有色金属.2017

[8].胡晓蓉.探索绿色矿山发展路径[N].云南日报.2015

[9].李公章,李丹.全尾矿及分级尾矿胶结性能试验研究[J].黄金.2015

[10].陈杏婕,倪文,吴辉,汤畅,仇夏杰.全尾矿废石骨料高强混凝土的试验研究[J].金属矿山.2015

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3f96720748fdb86b75d6b7f3.html