# 独立式内燃机热泵论文-陈轶光

导读:本文包含了独立式内燃机热泵论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:内燃机热泵独立供能系统,发电系统,数学模型,仿真

### 独立式内燃机热泵论文文献综述

陈轶光[1]（2010）在《内燃机热泵独立供能系统的理论模拟与实验研究》一文中研究指出内燃机热泵独立供能系统是以天然气或其它燃料为独立输入能源,为建筑物提供冷、热、生活热水及系统自用电的节能环保型设备,是对内燃机热泵技术的继承和发展。本文对内燃机热泵独立供能系统进行了较为全面的理论模拟和实验研究,主要研究内容如下:⑴以内燃机热泵独立供能系统为研究对象,将整个系统分为叁个部分:内燃机系统、热泵系统和发电系统。建立了由内燃机、排烟换热器、缸套水换热器、发电机、压缩机、翅片管换热器、板式换热器、电子膨胀阀和分液器等部件模型组成的内燃机热泵独立供能系统数学模型。针对实际热泵系统,对带分液器流量调节的翅片管换热器进行了详细的研究,模拟并分析了换热器内工质参数沿程分布情况。⑵对发电系统进行了理论研究,建立了叁相同步发电机abc坐标系和dq坐标系下的数学模型,并对同步发电机空载建立电势和叁相短路动态性能进行了研究。针对发电系统的特点本文利用Matlab中的Simulink工具箱建立了整流器模型。⑶利用实验台对内燃机热泵独立供能系统进行了变转速、变主板换水流量和变蒸发温度的性能试验,用得到的实验数据验证了本文建立的内燃机热泵独立供能系统仿真模型,结果表明模型的计算结果和实验数据吻合的较好。⑷利用内燃机热泵独立供能系统数学模型对内燃机热泵独立供能系统性能影响因素进行了研究,分析了室外换热器管子排列方式、板式换热器水流形式和发电机负荷对内燃机热泵独立供能系统性能的影响。⑸以内燃机热泵系统数学模型为基础,建立了空气源内燃机热泵系统动态分布参数模型,研究了空气源内燃机热泵系统的动态特性,结合近30年的气象资料,建立了北京、上海、广州和南京四个地区的温区统计资料,计算了制冷和制热季节内燃机热泵以室内负荷运行时系统COP和PER随室外温度的变化情况,分析了四个城市的内燃机热泵系统制冷季节能效比(SEER)、制冷季节一次能源利用率(SPERr)、制热季节能效比(HSPF)和制热季节一次能源利用率(SPERh),并对不同类型空气源热泵的季节性能进行了比较。(本文来源于《天津大学》期刊2010-06-01）

徐振军[2]（2009）在《独立式内燃机热泵系统及其控制特性实验研究》一文中研究指出独立式内燃机热泵系统是在普通内燃机热泵系统上整合一套发电系统实现的,主要包含发动机子系统、热泵子系统、发电子系统、末端能量利用子系统和智能控制系统五个部分,是内燃机热泵的新的发展。内燃机驱动的独立式热泵能够产生冷、热、电,其电力能够满足自身用电,废热可以用来生产生活热水。本文的主要研究内容如下:(1)提出了新型内燃机热泵空调形式-余热复合式(独立式)燃气机热泵空调系统。该系统由一个核心的(独立式)燃气机热泵和房间一次换热器、二次换热器以及风机、水泵等一些附属设备组成。建立了包括房间墙壁传热模型、燃气机热泵模型、换热器模型、空气处理模型等数学模型,研究了余热复合式(独立式)燃气机热泵空调系统性能和节能特性。结果表明余热复合式(独立式)燃气机热泵空调系统能够较好的利用系统余热实现空调系统的节能高效运行。(2)独立式内燃机热泵系统控制特点包括多变量、非线性、强耦合、大延迟等。提出了神经网络非线性PID控制方法、多目标联合控制方法和PID神经元神经网络预测控制方法来控制本系统运行,并且针对这些方法做了仿真研究和实验研究。结果表明该系列智能控制方法不但具有结构简单,工作稳定,各参数物理意义明确和工程上易于实现等优点,又具有并行结构和学习记忆功能及任意函数逼近的能力,在不同工况下具有广泛的自适应性。(3)独立式内燃机热泵智能控制系统复杂,除了包括实现特定功能的控制算法和控制策略,还包括实现这些控制方法的硬件和软件系统。本文采用分级递阶智能控制策略将智能控制系统的软硬件有机的组织起来,形成一个协调多功能的智能控制系统。实验证明,本智能控制方式能够较为有效地控制独立式内燃机热泵系统。(4)搭建了独立式内燃机热泵系统及其智能控制系统样机,并进行了实验。实验包括内燃机驱动的独立式热泵系统特性和总体性能、各个控制方法效果和总体控制效果实验以及变末端水流量系统性能实验等。实验证明,本系统是一个绿色高效的能量利用系统,本智能控制系统能够较为有效的控制系统稳定、安全、高效的运行。(本文来源于《天津大学》期刊2009-06-01）

### 独立式内燃机热泵论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

独立式内燃机热泵系统是在普通内燃机热泵系统上整合一套发电系统实现的,主要包含发动机子系统、热泵子系统、发电子系统、末端能量利用子系统和智能控制系统五个部分,是内燃机热泵的新的发展。内燃机驱动的独立式热泵能够产生冷、热、电,其电力能够满足自身用电,废热可以用来生产生活热水。本文的主要研究内容如下:(1)提出了新型内燃机热泵空调形式-余热复合式(独立式)燃气机热泵空调系统。该系统由一个核心的(独立式)燃气机热泵和房间一次换热器、二次换热器以及风机、水泵等一些附属设备组成。建立了包括房间墙壁传热模型、燃气机热泵模型、换热器模型、空气处理模型等数学模型,研究了余热复合式(独立式)燃气机热泵空调系统性能和节能特性。结果表明余热复合式(独立式)燃气机热泵空调系统能够较好的利用系统余热实现空调系统的节能高效运行。(2)独立式内燃机热泵系统控制特点包括多变量、非线性、强耦合、大延迟等。提出了神经网络非线性PID控制方法、多目标联合控制方法和PID神经元神经网络预测控制方法来控制本系统运行,并且针对这些方法做了仿真研究和实验研究。结果表明该系列智能控制方法不但具有结构简单,工作稳定,各参数物理意义明确和工程上易于实现等优点,又具有并行结构和学习记忆功能及任意函数逼近的能力,在不同工况下具有广泛的自适应性。(3)独立式内燃机热泵智能控制系统复杂,除了包括实现特定功能的控制算法和控制策略,还包括实现这些控制方法的硬件和软件系统。本文采用分级递阶智能控制策略将智能控制系统的软硬件有机的组织起来,形成一个协调多功能的智能控制系统。实验证明,本智能控制方式能够较为有效地控制独立式内燃机热泵系统。(4)搭建了独立式内燃机热泵系统及其智能控制系统样机,并进行了实验。实验包括内燃机驱动的独立式热泵系统特性和总体性能、各个控制方法效果和总体控制效果实验以及变末端水流量系统性能实验等。实验证明,本系统是一个绿色高效的能量利用系统,本智能控制系统能够较为有效的控制系统稳定、安全、高效的运行。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 独立式内燃机热泵论文参考文献

[1].陈轶光.内燃机热泵独立供能系统的理论模拟与实验研究[D].天津大学.2010

[2].徐振军.独立式内燃机热泵系统及其控制特性实验研究[D].天津大学.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3fa6d1d60a054ebf5614927b.html