# 建筑工程混凝土施工质量影响因素分析及控制措施

大庆石化建设有限公司黑龙江大庆163000

摘要：对于建筑工程施工而言，混凝土施工是其中一道极为关键施工工序，对于工程项目整体施工质量有着直接影响作用。今年来，随着科技水平不断进步，建筑混凝土技术也得到了较为快速的发展，然而在具体实际工程施工过程中仍然存在许多问题，对建筑混凝土施工质量造成不良影响。为有效缓解与解决混凝土施工质量问题，对于施工工作人员提出了更高要求，要求其在施工过程中必须提高对混凝土施工技术规范性应用，以保障建筑整体施工质量。基于此，文章通过研究相关文献以及结合自己多年工作实践经验情况下对建筑项目中影响混凝土施工质量因素进行分析，探讨了混凝土施工质量控制措施，以期为提升建筑工程施工质量提供有效参考。

关键词：建筑施工；混凝土；施工技术；质量；控制措施

1影响建筑工程混凝土施工质量因素分析

（一）施工现场环境因素

建筑工程混凝土施工质量与相关施工技术息息相关，同时混凝土施工质量也受到诸多条件影响，其中施工现场环境对混凝土施工质量有着极为关键影响。在进行混凝土施工之前，技术人员按照常规流程会预先在实验室进行混凝土质量检测实验，确定混凝土中各项材料配合比，以为后续混凝土浇筑施工提供技术上的依据。然而，建筑工程施工现场与实验室环境不同，其现场条件不但复杂，而且多变，诸多外界环境因素会对混凝土施工质量造成不良影响，造成实际施工与实验测试出现较大差异，无法保障混凝土施工质量。

（二）施工方法因素

建筑工程混凝土施工有着不同施工方法，应根具实际情况选择合适的施工方法，而不同施工方法其混凝土浇筑方式也不同，诸如车泵浇筑、地泵浇筑、自卸浇筑等方式对于混凝土状态也有着不同要求。因此为了更好地控制混凝土浇筑质量，须对混凝土塌落度及含砂率进行适当地调整，对于特殊情况，如要求较大塌落度时，则需对混凝土和易性及水灰比进行严格控制，确保混凝土施工质量充分满足建筑施工要求。但是在实际施工过程中，也时常出现施工空隙过小、混凝土骨料过大以及卸料时间过长等现象，对混凝土施工质量造成不良影响。

（三）养护方面因素

在一些建筑工程建设过程中，由于施工人员并未充分认识到施工后期养护工作重要性，而忽略了对混凝土施工的后期养护。虽然混凝土施工养护对于环境没有特殊要求，但也有着诸多方面应加强注意。混凝土由于认账冷缩作用，在凝结过程中极易出现裂缝，因此需要对其进行定时浇水养护。尤其是在夏季应采用控温保湿设备加强对混凝土养护力度。此外若是混凝土内外温差过大且水分蒸发过快也会导致裂缝产生。注意若是冬季温度过低，还应做好保温措施，避免温差过大造成混凝土冻裂。

2建筑工程混凝土施工质量控制策略分析

（一）对混凝土配合比与施工材料质量进行严格控制

混凝土砂石、水泥等材料配合比例，以及材料质量对于于混凝土施工质量有着直接影响作用，所以在具体建筑工程施工过程中，应对配合比而进行合理的制定，并且确保选用的施工材料符合混凝土施工要求。水泥作为混凝土重要组成材料之一，在建筑施工中发挥着极为重要作用。所以在水泥材料的选择方面必须经过相应的实验检测，并且充分考虑施工具体环境影响作用，选择合适的水泥型号。在生产混凝土过程中，在确保水泥质量前提下，可适当混入合格的掺和料，更好地对施工材料质量与施工成本管理的有效统一。骨料也是组成混凝土重要部分，且骨料类型多种多样，所以在实际施工当中，根据具体施工条件对混凝土骨料进行合理选择，预防出现骨料强度不足、规格型号不符等现象。同时也应注意加强对水质的严格管理，对于水质[H值以及硫酸盐含量进行确定，确保其指标符合施工标准要求，确保混凝土施工质量。此外，对外加剂进行合理地选择与使用，能够有效降低混凝土水灰比，以提升混凝土和易性，进而提高混凝土工程施工质量。

（二）提高对混凝土搅拌技术应用水平

对于混凝土生产过程中，必须以实验得出的材料配比，结合实际施工要求对混凝土材料配比进行确定，并确保混凝土生产过程中得到充分搅拌。可通过采用强制式搅拌机提高对混凝土的搅拌效率，其过程除了需要严格控制材料配比之外，还应实现对混凝土坍落度有效控制，避免出现坍落度不合格问题而影响建筑工程整体施工质量。同时主注意加强对混凝土搅拌时间与搅拌强度的有效控制，确保所有材料得到充分搅拌、融合，避免出现搅拌不均问题而影响混凝土浇筑质量。

（三）加强对混凝土浇筑技术应用水平

良好的混凝土施工质量必须确保混凝土浇筑能够有关技术规范要求。进行混凝土浇筑施工之前，应事先做好浇筑模板检查工作，充分保障模板尺寸、规格、强度等满足施工需要，并确保模板、钢筋整洁干净。在进行混凝土浇筑施工之前，首先要做好模板湿润工作，注意预防出现积水现象，若是模板表面出现裂缝应立即进行封堵，避免对浇筑施工产生不良影响。对于基土混凝土浇筑施工，还应确保施工场地清洁，提前做好排水工作；对于粘性基土施工，还需用水浇透，确保基土充分湿润之后清楚基土表面遗留积水。除此以外，还应尽可能避免在雨雪天气施工，避免混凝土出现裂缝问题。混凝土浇筑过程应连续，若是不得不进行间歇性施工则必须做好施工缝的处理，以确保混凝土施工整体质量。在对大面积施工时，应采用泵送模式进行施工，以保证在较短时间内完成施工，避免混凝土出现离析现象。

（四）混凝土振捣技术应用

为加提高混凝土施工密实程度，应加强对混凝土振捣技术应用水平。施工人员在进行振捣施工时，应进行规范化操作，确保振捣器插入点、振捣移动速度、移动顺序等符合规范要求，振捣应均匀进行，避免出现遗留现象。混凝土振捣操作应使振捣器与模板、钢筋等结构保持安全距离，并对振捣时间进行严格控制，不宜过长也不能太短，若是振捣不充分则须进行重复振捣。注意消除振捣过程中出现的气泡及泛浆问题，在进行平板振捣时，应注意保障边缘部分较好夯实效果。

（五）加强混凝土养护技术应用

完成对混凝土施工之后应做好相应的养护措施，才能确保混凝土较高的施工质量，在这一阶段，施工人员尤应注意提高对养护技术应用水平。在模板拆除过程中，应合理施工，不可暴力拆卸。对混凝土进行全方位养护，必须做好对其内外温度差异有效控制，避免出现裂缝。通常来说，施工完成48小时后则可以拆除模板，但要在混凝土表面覆盖稻草、塑料薄膜等，同时配合均匀洒水进行保护。冬季较为寒冷时，对混凝土养护应注意保温保水，避免混凝土收缩过度产生裂缝，常用保温方法包括蓄热法、暖棚法、加热法、负温养护法等。夏季则主要做好降温补水措施，充分做好对混凝土的遮阴补水工作，避免温度应力过大产生裂缝。

参考文献：

[1]南庆德.试论建筑工程混凝土施工技术与质量管理[J].建材与装饰，2013（6）：155-156.

[2]李建永，张杏梅.建筑工程中建筑施工技术的强化管理分析[J].住宅与房地产，2015（9）：202-203.

[3]李桂武.建筑工程中的建筑施工技术的现状及其要点探究[J].江西建材，2015（11）：79-80.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4014bd89f283f83a7f244996.html