# 光外差法论文-沈玲玲,伊学君,卢婧

导读:本文包含了光外差法论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:光纤无线电(RoF),毫米波,光外差法,色散补偿光纤

### 光外差法论文文献综述

沈玲玲,伊学君,卢婧[1]（2016）在《基于光外差法产生信源的RoF系统仿真设计》一文中研究指出简述了光纤无线电(RoF)技术原理及优势,设计了一个适用于宽带无线通信技术的RoF系统。该系统采用光外差法产生60GHz毫米波信源,给出了设计思路,并在此基础上使用OptiSystem软件对系统模型进行了仿真,得出了相应的仿真结果。重点分析了系统的信源产生模块及光纤传输特性对系统性能的影响。(本文来源于《实验技术与管理》期刊2016年11期）

朱兴邦,刘超,费丰,孙权社[2]（2015）在《基于光外差法的宽带示波器滤波器频响测试技术研究》一文中研究指出分析了光外差测试频响的原理,提出了采用光外差法测试宽带示波器滤波器频响的方案,分析了偏振态和波长稳定性对于测试结果的影响。实验结果表明,光外差法测试宽带示波器光电模块频响方案可行,9.953Gbps滤波器下测试,3d B带宽频率处频响重复性小于0.1d B。(本文来源于《宇航计测技术》期刊2015年01期）

朱兴邦,费丰,赵耀[3]（2011）在《基于光外差法的高速光电探测器带宽测量技术》一文中研究指出本文分析光外差测量带宽的原理,提出了一种改进型的基于光纤光路的光外差干涉方法,用于带宽的测量,对测量结果进行了分析。结果表明,基于光纤光路的光外差法测量光电器件带宽精度高、重复性好。(本文来源于《全国光电子与量子电子学技术大会论文集》期刊2011-03-18）

陈璐,黄永清,任晓敏,张霞,黄辉[4]（2010）在《基于叁频光外差法产生毫米波的研究》一文中研究指出将叁频光外差法运用到光纤无线系统(Radio-over-Fiber)中,研究了一种采用叁频光外差法产生毫米波的RoF系统。在中心站产生叁路不同波长的窄线宽光波,其中两路光波分别由光调制器调制上数据信号,另外一路作为本振光。经光纤传输后,再通过基站光探测器的探测混频产生两个不同频率的毫米波信号。结果表明,采用叁束波长为1549.68nm、1549.52nm和1550nm的光波可产生两路分别携带10Gb/s下行基带数字信号的频率为40GHz和60GHz的毫米波,并实现基带信号在单模光纤中20㎞的传输。(本文来源于《光通信技术》期刊2010年03期）

陈璐[5]（2010）在《RoF系统中光外差法和光电探测器的研究》一文中研究指出随着高速数据的业务的应用,现有的通信带宽已经不能满足人们的需求。为了提高无线通信系统的容量并实现宽带通信,必须使用高频传输频段。毫米波通信可提供大容量的通信带宽,但毫米波在大气中衰减极大,无法实现长距离传输；另一方面,光纤通信信号传输质量好,损耗低,但移动性差。将光纤通信和毫米波通信相结合的光纤无线系统Radio-over-Fiber (RoF)技术可以很好的解决这个问题,RoF系统具有光纤通信和毫米波通信的双重优点,可以实现大容量的无线接入通信。在RoF系统中,毫米波的产生是一项关键技术。目前用于产生毫米波的技术很多,光外差法是其中一种比较有效的方法。除此之外,器件对系统的性能也有很大的影响,在RoF系统中,光电探测器是接收端的重要的器件,决定着接收信号的噪声,功率等参数。本文对光纤无线通信系统中光外差技术和光电探测器进行了研究,论文的主要工作和成果如下：1.研究了RoF系统结构、关键技术、关键器件和性能参数,重点分析了RoF系统中的毫米波产生技术和光电探测器原理。2.研究了毫米波产生技术中的光外差法,分析了已有的方法的技术特点。针对光外差法中的相位噪声问题,将OCS(光载波抑制调制)用于光外差法中,对系统做了理论研究,分析了系统原理,结果表明该系统能够消除光外差法中激光器频率不稳定带来的相位噪声,并简化了系统结构。3.提出将叁频光外差法用于毫米波的产生,研究了此方法的原理和系统结构,理论研究了系统的性能。根据原理结构图搭建了叁频光外差法实验系统,实验证明了理论的可行性。4.分析了平衡探测理论,并将平衡探测和叁频光外差法相结合,理论分析了二者结合后的系统的性能,并验证了系统在信噪比上的提高。5.研究了RoF系统中的关键器件光电探测器,对光电探测器原理、器件的发展进行了分析,并着重研究了光电探测器中的非线性以及大功率光电探测器。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2010-01-20）

王沁泉[6]（2009）在《光外差法产生微波（毫米波）信号的研究》一文中研究指出随着无线通信用户对信息传输速率要求的提高,现有频段已经逐渐不能满足传输数据的要求,高达数十GHz传输频段(毫米波频段)的利用成为新要求。但是,由于毫米波信号无法实现长距离传输,将光纤通信和无线通信相结合的Radio over Fiber(ROF)技术被提出,微波副载波信号的光学生成方法是该技术的核心之一。用来生成微波信号的光学方法有很多,光外差法是其中一种方法。本文就光外差产生微波(毫米波)信号的系统展开了一系列的研究。文章介绍了光外差产生微波(毫米波)信号的原理,通过利用两个光信号之间频率差来产生微波信号。采用不同的光源个数时,构建系统的器件及原理会有一定差异。使用单光源,主要是利用光学滤波器来选取调制后的光波,滤出所需频率差对应的两个信号,将这两个信号差频;使用双光源,是直接利用两个光源之间的频率差,在光电探测器上差频,产生所需的微波信号。采用光源个数不同则选择的激光器不同,所以比较了两种常用的激光器。由于受到光学器件等因素的限制,产生的微波(毫米波)信号将根据输出激光特性的变化而变化。本文推导了激光器偏振状态变化、光信号初相位差变化、激光器强度差变化、激光器相对强度噪声等因素变化时,产生的微波信号变化的公式,利用MATLAB软件对公式推导的结果进行了仿真验证。研究了激光光谱宽度、激光器相位噪声对产生微波信号特性的影响,并模拟仿真验证推导结论。同时,说明若用于ROF系统,应考虑光纤色散的影响。为了降低系统噪声,产生特性较好的微波信号,对光外差系统做了一些改进。本文改进了探测方式,引入平衡探测技术用于“光生微波”系统,并对传统的光外差系统做了一些改进。最终采用结合平衡探测与改进后的光外差注入的技术来产生微波(毫米波)信号。建立了采用平衡探测接收端的等效噪声模型,推导了微波(毫米波)信号的信噪比公式。通过计算证明平衡探测能有效抑制激光器引起的过剩强度噪声,提高系统的信噪比,并利用OPTISYSTEM软件,搭建仿真系统进行验证。采用优化后的光外差注入系统,降低了激光器频漂产生的影响。通过主激光器注入从激光器,将从激光器锁定在主激光器的边带上,主从激光器间的频率差为微波(毫米波)信号频率。利用OPTISYSTEM软件搭建系统仿真平台,对改进后的光外差注入系统进行模拟仿真,仿真结果证明该系统产生的微波信号特性得到了较好的改善。然后将平衡探测与改进后的光外差注入相结合,说明结合的系统能抑制一些噪声,提高微波(毫米波)信号的信噪比。同时,利用OPTISYSTEM软件搭建系统仿真平台,对结合后的系统进行仿真验证,仿真结果表明产生的微波(毫米波)信号的特性得到了提高。(本文来源于《电子科技大学》期刊2009-04-01）

王睿,苗昂,王松,黄永清[7]（2008）在《光外差法测量光探测器频率响应的系统校准》一文中研究指出通过实验证明了光外差法测量光探测器频率响应特性的一种校准方法的有效性。首先根据光外差法的基本原理详细推导了光探测器频率响应的表达式。发现了激光器调谐过程中的输出不稳定性是影响光外差法测量光探测器频率响应特性结果准确性的主要原因。激光器的输出不稳定性主要表现在输出光的偏振方向、光功率以及光谱不稳定造成的拍频信号线宽变化。实验对两个3dB带宽分别为10GHz和50GHz的探测器进行测量,逐一比较了采用与没有采用相应校准方法的结果,验证了该校准方法的有效性。(本文来源于《光电子.激光》期刊2008年09期）

徐晓东,张飞飞,张淑仪,刘天柱,水修基[8]（2001）在《薄膜材料中表面声波的光外差法检测》一文中研究指出1.引言 由于薄膜材料的性质不同于体材料的性质,利用激光超声研究薄膜材料的微结构及其性质已成为一个重要的研究领域。激光超声技术由于具有无接触、无损、快速等无可比拟的优点,因而如何使用激光超声技术对薄膜材料评价已成为一个重要的研究方向。本文所介绍的是在光偏转技术检测超声位移的基础上改进的光差分检测技术,通过检测光强的相对变化,得到声表面波在样品表面的传播规律。我们利用激光照射于沉积在基片表面的薄膜上激发表面声波,并利用外差光检测器探测表面声波位移。利用实验(本文来源于《中国声学学会2001年青年学术会议[CYCA'01]论文集》期刊2001-11-01）

蔡式东,邱吉衡,张显炽[9]（1993）在《光外差法测量转盘微小偏心距》一文中研究指出本文介绍了一种利用光外差测量原理测量旋转转盘偏心距的新方法。给出了用CO_2激光器做为本振光源,旋转圆盘做为目标,对旋转偏心距进行测量所需满足的条件和测量结果。(本文来源于《激光杂志》期刊1993年02期）

叶盛祥[10]（1985）在《光外差法正弦尺干涉测角计》一文中研究指出本文介绍用稳频横塞曼激光(STZL)作光源,研制了光外差法正弦尺干涉测角计装置,提出校正测角灵敏度的一种方法,并用此装置测量压电陶瓷(PZT)的滞后特性。(本文来源于《光学学报》期刊1985年05期）

### 光外差法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

分析了光外差测试频响的原理,提出了采用光外差法测试宽带示波器滤波器频响的方案,分析了偏振态和波长稳定性对于测试结果的影响。实验结果表明,光外差法测试宽带示波器光电模块频响方案可行,9.953Gbps滤波器下测试,3d B带宽频率处频响重复性小于0.1d B。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 光外差法论文参考文献

[1].沈玲玲,伊学君,卢婧.基于光外差法产生信源的RoF系统仿真设计[J].实验技术与管理.2016

[2].朱兴邦,刘超,费丰,孙权社.基于光外差法的宽带示波器滤波器频响测试技术研究[J].宇航计测技术.2015

[3].朱兴邦,费丰,赵耀.基于光外差法的高速光电探测器带宽测量技术[C].全国光电子与量子电子学技术大会论文集.2011

[4].陈璐,黄永清,任晓敏,张霞,黄辉.基于叁频光外差法产生毫米波的研究[J].光通信技术.2010

[5].陈璐.RoF系统中光外差法和光电探测器的研究[D].北京邮电大学.2010

[6].王沁泉.光外差法产生微波（毫米波）信号的研究[D].电子科技大学.2009

[7].王睿,苗昂,王松,黄永清.光外差法测量光探测器频率响应的系统校准[J].光电子.激光.2008

[8].徐晓东,张飞飞,张淑仪,刘天柱,水修基.薄膜材料中表面声波的光外差法检测[C].中国声学学会2001年青年学术会议[CYCA'01]论文集.2001

[9].蔡式东,邱吉衡,张显炽.光外差法测量转盘微小偏心距[J].激光杂志.1993

[10].叶盛祥.光外差法正弦尺干涉测角计[J].光学学报.1985

本文来源: https://www.lw00.cn/article/408b9153100f2ca8e7b0841c.html