# 通信基站天馈线安装工艺研究

身份证号：45010619860127xxxx广西南宁

摘要：通信基站天馈线安装，是整个通信工程建设中重要的施工分项工序，天馈线工程的安装施工，直接关乎整个通信系统的通信质量提升以及稳定正常运行。本文简单介绍了通信基站天馈线系统组成和作用，以及天馈线的种类，并就天馈线的安装工艺进行了初步探讨研究，以供大家参考。

关键词：通信基站；天馈线；安装施工

一、通信基站天馈线系统组成和作用

天馈系统主要包括基站天线和主馈线两大类，还包括如跳线、避雷器、相关天馈附件等。天馈线主要工作是辐射、接收电磁波，在整个通信基站的运行中起决定性作用。它的功能主要是传输和接收作用，即传输由高频率的电流到发射天线转化为电磁波，再由天线将电磁波传到发射天线转换为高频率电流，实现了通信系统能量值间的转换。可以说，天馈线系统是移动通信系统的重要组成部分，其性能优劣对整体移动通信质量的影响至关重要。

二、天馈线种类

1、天线的种类

天线，用于接收和发送无线信号，具有向所需方向辐射或接收所需方向无线电波的能力，即定向辐射或接收，因此天线又是一个聚焦或接收器件。常见的天线有全向天线和定向天线两大类，天线的选型通常根据实际网络规划的要求而定的。1）全向天线。全向天线是一种辐射角度较广的天线，在辐射的过程中无方向性，辐射较为均匀。全向天线由于其无方向性，所以多用在点对多点通信的中心台，比如应用在需要辐射范围较广的县、镇，起到全方位覆盖信号的目的。2）定向天线。定向天线为板状天线，采用多馈源结构，增益一般为18dBi以上。在3扇区结构中，天线水平波瓣宽度推荐采用65度，以减少扇区之间的干扰。定向天线由于具有最大辐射或接收方向，因此能量集中，辐射相对全向天线受限，但增益相对比全向天线要高，适合于远距离点对点通信，比如应用于人口密度较大、利用频率较高的城区及小区。同时由于其具有方向性，抗干扰能力比较强。

2、馈线种类

馈线包括主馈线和跳线两种。主馈线主要是从机房到天线平台提供传输路径，并尽可能的降低损耗，一般采用7/8电缆。跳线为基站天线和主馈线、主馈线和BTS之间提供连接，一般采用超柔的1/2电缆。在基站天线和主馈线之间的跳线两端均是DIN-M型连接器，在主馈线和BTS之间的跳线一端是DIN-M型连接器，一端是N-M型连接器。

三、天馈线安装工艺

1、天线的安装施工

通信基站安装，首先要确定安装的天线规格和型号。由于天线的作用首先是实现自由空间传输的电磁能量与无线设备中的高频电流（或电磁）能量的相互转换，同时还要按设备的用途和技术要求，使电磁能量在指定的区域内传输，所以天线的安装质量必须满足设计要求，保证基站覆盖整个服务区[1]。在安装天线之前，要核对设计文件确定安装高度和角度要求，并使用GPS定位检测，确保天线安装位置的准确度。具体的天线安装施工技术要求如下：1）天线结构应具有较好的机械强度，能够抗台风、雨雪的影响。2）确保与天线的直线距离400米之内没有障碍物，保证天线正常使用条件。3）安装天线时，应先核对天线的方位度、俯仰角，并以天线方位角的顺时针安装。4）应利用吊绳把组装好的天线吊上铁塔上方，以设计图为标准进行天线的安装。5）天线安装在铁塔上时，全向天线应安装在塔顶位置，定向天线可安装在塔身侧面。天线距天线杆或铁塔的距离应大于等于1.5个波长。6）天线安装在抱杆上时，安装位置应在距离塔身大于3米，定向大于1米，抱杆安装高度应在天线安装高度的1公分上方。7）天线共塔安装时，应尽量拉开天线水平及垂直间距的安装距离，同时应优选垂直安装，其次考虑水平安装。8）在一个扇区内两个天线的安装距离应大于4米，相邻扇区两个天线的安装距离应大于1米。而天线与其他设备的天线安装间距，水平距离上应在8米以上，垂直距离上应在2米以上。9）天线及其共用器的安装要稳定、牢固、可靠，天线与支撑之间不能产生相对摆动，天线的锁紧螺母应紧固，螺杆应上双螺母。10）天线的防雷保护接地系统（电阻）应符合工程设计要求，天线要处于避雷针下45°角的保护范围内。11）安装后要检查天线接头及接地装置的安装效果，确保安装质量没有问题。

2、馈线的安装施工

馈线安装施工技术要求：1）安装馈线时，安装人员必须携带安全带和安全帽，雷雨天气应停止施工。2）移动基站馈线沿铁塔的一侧进行安装，在铁塔上吊装馈线的时候可以利用钢丝将其吊装于电缆上方3米左右的位置，但是要确保馈线的稳定性，防止馈线出现脱落问题[2]。3）馈线的走向应从塔顶开始，顺着护栏梯向下布置。馈线的走向不得有交叉变形、扭曲损坏的情况发生。两个相邻塑卡之间的水平距离应小于1.5米，垂直距离应小于1米。4）安装馈线时，长度符合要求，剩余度不能太多，不允许盘圈，不准打折、打节、扭曲、挤压和损伤电缆外皮，不能将电缆直接放在地上拖拉，以免擦伤电缆。5）馈线之间、小跳线之间不得交叉布置，防止互相干扰。6）安装馈线，应每隔1～1.5m安装固定卡子，馈线的卡子应距离接口大于20厘米。7）馈线在进机房入口处要安置防水板，并设置防水圈，回水弯的切向角度应该不小于60度。同时每条馈线进入机房的孔洞要严格密封，以防雨水渗入机房。8）馈线离开铁塔处，馈线进入机房前做三点接地，当铁塔高度超过60米时，应在铁塔中部增加一处接地点，对于铁塔高度在90米以内的应用四点接地。9）馈线从机房到天线均应安装平行或垂直一致，布局合理规范，整齐有序；馈线转弯时，应符合曲率半径的要求。10）馈线接头应由专业人员制作处理，馈线的接头部分应确保15厘米的笔直距离。馈线接头做好后，用1/2软馈线连接天线接头与馈线接头，1/2馈线不能盘圈、打弯。

接头连接制作完后，应作防潮气防水密封处理。11）馈线下接头与机房走线架要有良好绝缘层，下接头处要安装避雷器，避雷地线必须引到室外铜排上。12）天线、同轴电缆以及同轴电缆避雷器直接连接部位在安装之后需要加固，并仔细检查稳定度。同时检查同轴电缆的内部电芯完好没有损坏或断裂情况。

四、避雷架安装施工

1）避雷架应安装在距离室内走架线和馈线孔1米之内，并注意馈线走向。

2）避雷架安装时应使用一个绝缘垫与室内走架线进行绝缘隔离。

3）避雷架接地部分应从室内接到室外，在室外的接地排中固定。

五、小结

总之，随着移动通信基站建设数量越来越多，基站天馈线的正确安全地安装，可以把安装中产生的误差降到最低，这样才能保证网络的正常运作，又提高了通信质量。

参考文献：

[1]石磊.移动通信基站天馈线安装工程施工技术[J]城市建设理论研究（电子版）.2014（345）

[2]宫长龙段朝辉.移动通信基站天馈线安装工程施工与维护[J]中国新通信.2017（10）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/409d98863c34be2c3123232c.html