# 桦木单板论文-梁铁强,谢序勤,程明娟,沈煜燕,王立娟

导读:本文包含了桦木单板论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:非洲白梧桐,桦木,去色,酸性染料

### 桦木单板论文文献综述

梁铁强,谢序勤,程明娟,沈煜燕,王立娟[1]（2019）在《3种酸性染料对不同去色工艺处理的非洲白梧桐及桦木单板的染色效果》一文中研究指出为了提高低档木材的后续使用价值,对3种去色工艺处理得到的非洲白梧桐及桦木单板进行酸性染料染色实验,以色度参数为对比依据得出适用于酸性染料染色的去色工艺。实验结果表明染色后的过氧乙酸去色单板的明度值相对较高,并且在色度方面与其余两种传统去色工艺所得单板在染色后的色度方面相差不大,说明过氧乙酸去色工艺更加具有优势,既有利于后续的染色,又在视觉上又提高了染色后单板的明亮度与艳丽程度,以期为提高中低档木材的表面涂饰效果提供一定的参考。(本文来源于《家具》期刊2019年05期）

林斌,翟学勇,李瑞,孙立鹏,张元婷[2]（2019）在《桦木单板/玻璃纤维复合材料的制备工艺优化》一文中研究指出【目的】为了探究工艺因子对复合材料声学振动性能的影响,优化复合材料制备工艺条件参数以提高复合材料声学振动性能。【方法】按照单板层积材结构设计制备桦木单板/玻璃纤维复合材料。利用双通道快速傅里叶变换频谱分析仪(FFT)对复合材料的声学振动性能进行检测,以比动弹性模量(E/ρ)、弹性模量和剪切模量的比值(E/G)、声辐射品质常数(R)、损耗角正切(tanσ)、声速(v)归一后的综合得分值为响应指标,分析热压时间、热压压力、施胶量对复合材料的声学振动性能的影响。在单因素实验的基础上,利用响应面分析法建立工艺因子和响应值的二次回归模型,优化复合材料的制备工艺条件。【结果】单因素实验范围内,在热压时间10～25 min、热压压力0.6～1.3 MPa、施胶量140～180 g/m~2时,复合材料声学振动性能显着提升,说明实验的工艺因子对复合材料声学振动性能影响显着。利用Design-Expert软件对复合材料的声学振动性能测试结果进行二次多项式回归拟合,剔除对模型影响不显着的因素,建立了复合材料综合得分值的响应面模型。通过响应面模型优化后的最佳工艺条件为:热压时间24.5 min、热压压力1.3 MPa、施胶量180 g/m~2,此条件下复合材料的E/ρ为25.27 GPa,E/G为15.99,R为6.48 m~3/(Pa·s~3),tanσ为0.001 25,v为5 026.55 m/s,综合得分值可达到98.19。【结论】综合得分值的模型P <0.000 1,响应值的实测值和预测值之间的偏差均小于5%,说明响应值与回归模型均存在高度显着关系,也说明回归模型准确、可靠。(本文来源于《北京林业大学学报》期刊2019年04期）

林斌,苗媛媛,李瑞,金祥龙,李慕之[3]（2019）在《桦木单板/玻璃纤维复合材料声学振动性能的研究》一文中研究指出【目的】面对我国乐器音板用材资源的严重不足,寻找新材料替代传统乐器木质音板用材是非常有必要的。【方法】本试验以玻璃纤维为增强材料,桦木单板为基体,按照单板层积材结构设计制备桦木单板/玻璃纤维复合材料。通过对玻璃纤维复合材料声学振动性能检测分析,探究玻璃纤维布的不同铺放位置和铺放层数对复合材料声学振动性能的影响。【结果】用1层玻璃纤维布铺放在表层单板下的复合材料A的比动弹性模量和E/G值分别为22. 20 GPa和16. 55,比用1层玻璃纤维布铺放在芯层单板单侧的复合材料B分别高了8. 7%、17. 8%。用2层玻璃纤维布分别铺放在上下表层单板内的复合材料C的比动弹性模量和E/G值分别为25. 04 GPa和17. 04,比用玻璃纤维布铺放在芯层单板两侧的复合材料D高了7. 5%和18. 0%。纤维铺放位置对声辐射品质常数和声阻抗的影响较小。玻璃纤维布的层数与复合材料的声学振动性能不成线性关系,铺放2层玻璃纤维布的复合材料具有较高的比动弹性模量和E/G值。玻璃纤维布铺放3层和4层的复合材料的比动弹性模量和E/G比铺放2层的都小。随着玻璃纤维布层数的增加,声辐射品质常数呈减小的趋势。通过综合评分法分析发现:玻璃纤维布铺放在表层单板下的复合材料综合评分值都高于铺放在靠近芯层单板的复合材料,铺放2层玻璃纤维布的复合材料的综合评分值达到最大。【结论】玻璃纤维布铺放在表层单板下的复合材料声学振动性能优于纤维布铺放在靠近芯层单板的复合材料。铺放2层玻璃纤维布的复合材料C的声学振动性能达到最好。尽管复合材料C的E/G值约为西加云杉的80%,但比动弹性模量和西加云杉的相接近,说明桦木单板/玻璃纤维复合材料具有替代传统木质音板用材的可能性。(本文来源于《北京林业大学学报》期刊2019年01期）

成真[4]（2016）在《阻燃炭化桦木单板饰面阻燃中密度纤维板的研究》一文中研究指出桦木在东北次生材林区分布广泛,它具有结构细致、纹理直、材质均匀、纤维含量高、加工性能良好等优点,在人造板和制浆造纸领域应用广泛。但由于桦木存在很多天然缺陷,如抗腐朽能力差、颜色浅而单一、尺寸稳定性差,大大限制了它的应用。将桦木单板经过阻燃和炭化处理后可以使其颜色加深,纹理更加突出,尺寸稳定性也得到了提高。利用炭化处理后桦木单板材色加深的特点,可将其仿制成珍贵红木的材色,并将其作为装饰材料贴覆于外观质量较差的阻燃中密度纤维板表面,制得高附加值的新型人造板复合材料。这种方法不仅拓展了桦木的应用范围,而且提高了产品的附加值,制得的新型人造板外观美丽,又兼具阻燃、防腐等功效,可广泛地应用于建筑装修、高档家具和室内装修,具有广阔的发展前景。本文首先研究了一种阻燃浸渍炭化处理桦木单板的方法,通过单因素试验和正交试验探讨浸渍炭化处理对桦木单板材色的影响,确定最优浸渍炭化处理工艺,制得仿交趾黄檀的桦木装饰单板；探讨水和脲醛胶对阻燃炭化桦木单板的润湿性能；在此基础上,将阻燃炭化桦木装饰单板与阻燃中密度纤维板复合,通过正交试验、物理力学性能检测,确定阻燃炭化桦木单板饰面阻燃中纤板的最优工艺；利用锥形量热仪法(CONE)分析阻燃炭化桦木单板饰面阻燃中纤板的阻燃性能。试验得到以下主要结论：(1)对桦木单板进行阻燃炭化处理时,浸渍浓度、热压时间和热压温度叁个因素都对单板的材色值产生了影响。叁个因素对材色值明度指数L*、红绿色品指数a*、黄蓝色品指数b*、色调角Ag*和色饱和度C*的综合影响顺序为：热压温度>浸渍浓度>热压时间。最接近交趾黄檀材色的最优浸渍炭化处理工艺为：热压温度195℃,浸渍浓度为10%,热压时间为8min。(2)炭化处理和阻燃炭化处理都可以提高桦木单板的疏水性,但都不利于UF胶在桦木单板表面的润湿和渗透。不同浸渍浓度的阻燃炭化桦木单板表面的接触角不同,浸渍浓度越高,水和UF胶对桦木单板的润湿性越好。(3)贴面工艺中,热压温度、热压时间和涂胶量对材料的表面胶合强度、浸渍剥离强度和含水率都有一定影响。其中涂胶量对表面胶合强度影响最显着,热压时间对浸渍剥离强度和含水率的影响最大。考虑最终材料的物理力学性能和制作成本等因素,确定阻燃炭化桦木单板饰面阻燃中纤板的最优工艺参数是：热压温度为110℃,热压时间为3min,涂胶量为150g/m2。(4)对阻燃炭化桦木单板饰面阻燃中纤板和桦木素板饰面普通中纤板进行锥形量热仪法的阻燃测试对比,分析测试结果可知,阻燃炭化桦木单板饰面阻燃中纤板具有明显的阻燃、抑烟效果,尾气毒性小,在室内建材和装饰材料的应用中安全性能更高。(本文来源于《东北林业大学》期刊2016-04-01）

惠彬,李坚,王立娟[5]（2015）在《温度对桦木单板表面化学镀Ni—Cu—P叁元合金的影响》一文中研究指出利用化学镀方法在桦木单板表面沉积Ni—Cu—P叁元合金,考查施镀温度对镀后单板表面电阻率和电磁屏蔽效能的影响,采用扫描电镜(SEM)观察镀后单板的表面形貌,利用EDS和XPS分析镀层成分,利用X射线衍射(XRD)分析镀层的组织结构,采用直拉法测定镀层与木材表面的结合强度。结果表明:当温度从80℃升高到90℃时,镀层平均表面电阻率从0.451Ω/cm2降低至0.301Ω/cm2;继续升高温度,表面电阻率小幅升高;在90℃时,施镀单板的电磁屏蔽效能在9 k Hz~1.5 GHz频段达到55~60 d B。SEM观察发现镀层连续、致密且具有金属光泽;EDS分析可知镀层中存在Ni、Cu和P元素,XPS分析可知镀层组成为Ni、Cu、P,其质量分数分别为79.84%、11.82%和8.34%;XRD分析表明镀层为微晶态结构;镀层与木材表面结合牢固。(本文来源于《东北林业大学学报》期刊2015年04期）

于娟[6]（2014）在《桦木单板活性染料染色工艺初探》一文中研究指出将桦木单板作为研究对象,采用活性染料作为染色剂进行染色处理,从而对单板的活性染料染色工艺进行初步研究,最终确定的染色工艺为:染料浓度1%,温度75℃,纯碱浓度2%,NaCl浓度2%,渗透剂JFC浓度0.1%,固色时间30 min,染色时间60 min,浴比10∶1。(本文来源于《辽宁林业科技》期刊2014年03期）

郭明辉,管雪梅[7]（2010）在《桦木单板仿珍贵材叁刺激值配色技术》一文中研究指出以桦木单板为试材,利用计算机配色技术中的叁刺激值法,以Kubelka-Munk理论为依据,对仿珍贵木材染料配方的调配方法进行研究,得出4种仿珍贵木材的染料配方。紫檀:活性艳红X-3B为0.116%,活性黄X-R为0.219%,活性蓝X-R为0.032%;黑酸枝:活性艳红X-3B为0.461%,活性黄X-R为0.544%,活性蓝X-R为0.177%;黑胡桃:活性艳红X-3B为0.119%,活性黄X-R为0.206%,活性蓝X-R为0.077%;柚木:活性艳红X-3B为0.122%,活性黄X-R为0.400%,活性蓝X-R为0.082%。研究发现此方法对于木材染色的配色十分有效,经过极少次的校正就可以得到仿珍贵木材的染料配方,叁刺激值相对误差小于5%。(本文来源于《林业科学》期刊2010年09期）

陈勇平,王金林,李春生[8]（2009）在《杨(桦)木单板树脂浸渍调控系统的开发设计》一文中研究指出利用广义神经网络建立了树脂浸渍模型,该模型可实现常压浸渍和辊压浸渍中树种、单板纹理、单板厚度、树脂固体含量、浸渍时间或辊筒间隙等几方面因素与单板增重率之间的高精度映射,从而进行树脂浸渍量的实时调控。模型相关系数均大于93%,平均相对误差均小于10.2%。(本文来源于《林业机械与木工设备》期刊2009年10期）

黄丽[9]（2009）在《桦木单板颜色调控技术研究》一文中研究指出为了改善桦木的材色缺陷,提高木材使用过程中的颜色稳定性,采用过氧化氢,氢氧化钠,硅酸钠为漂白剂,聚乙二醇,抗坏血酸,苯骈叁唑,聚乙烯吡咯烷酮为耐光助剂,对桦木的漂白工艺进行优化研究。以漂白单板表面白度、颜色均匀性、热稳定性及光稳定性为考察指标,通过设计正交试验并分析漂白剂及耐光助剂、时间和温度对指标的影响规律,同时还研究了漂液循环使用中主漂剂过氧化氢的补充情况,及针对变色桦木所采用的多种调色方式。研究结果表明:(1)过氧化氢浓度是漂白效果各项指标最大的影响因素。桦木单板漂白优化工艺参数为过氧化氢4%,硅酸钠0.4%,氢氧化钠1%,时间60min,温度60℃。漂白后桦木单板表面白度较高,颜色均匀,干燥后表面颜色比较稳定。(2)耐光处理对漂白桦木的耐光性有明显的改善作用,处理方式对提高耐光性影响最大,漂洗阶段0.4%的苯骈叁唑溶液浸泡得到的漂后单板耐光性能最佳。(3)变色桦木木材经氢氧化钠常温溶液浸泡后,再进行整体漂白的调色效果较好。染料溶于漂液中上染得到的单板比常温染液浸染的颜色更加均匀。变色桦木经漂白处理后染色,仿真正常桦木原色得到优化配方。(4)桦木单板漂白过程中可以通过补充主漂剂过氧化氢,实现漂液循环利用的目的。过氧化氢单周期补充量约为漂液初始浓度的52.23%。(5)据FTIR分析,漂白处理能够破坏木材中发色基团的结构,引起助色基团的变化,能够去除木材中部分抽提物。试验工艺条件下耐光助剂与木材未发生化学结合。(本文来源于《北京林业大学》期刊2009-05-01）

黄丽,于志明[10]（2009）在《助剂对桦木单板漂白与耐光性的影响》一文中研究指出在桦木单板漂白的基础上,考察添加助剂种类、用量以及处理方式对单板漂白效果及漂后单板耐光性的影响。结果表明:助剂的使用不影响单板漂白,单板可以获得较高白度,同时能够减缓光变色引起的白度下降的趋势;漂洗阶段添加浓度为0.4%的苯骈叁唑,漂后单板的耐光性能较为理想。(本文来源于《中国人造板》期刊2009年04期）

### 桦木单板论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

【目的】为了探究工艺因子对复合材料声学振动性能的影响,优化复合材料制备工艺条件参数以提高复合材料声学振动性能。【方法】按照单板层积材结构设计制备桦木单板/玻璃纤维复合材料。利用双通道快速傅里叶变换频谱分析仪(FFT)对复合材料的声学振动性能进行检测,以比动弹性模量(E/ρ)、弹性模量和剪切模量的比值(E/G)、声辐射品质常数(R)、损耗角正切(tanσ)、声速(v)归一后的综合得分值为响应指标,分析热压时间、热压压力、施胶量对复合材料的声学振动性能的影响。在单因素实验的基础上,利用响应面分析法建立工艺因子和响应值的二次回归模型,优化复合材料的制备工艺条件。【结果】单因素实验范围内,在热压时间10～25 min、热压压力0.6～1.3 MPa、施胶量140～180 g/m~2时,复合材料声学振动性能显着提升,说明实验的工艺因子对复合材料声学振动性能影响显着。利用Design-Expert软件对复合材料的声学振动性能测试结果进行二次多项式回归拟合,剔除对模型影响不显着的因素,建立了复合材料综合得分值的响应面模型。通过响应面模型优化后的最佳工艺条件为:热压时间24.5 min、热压压力1.3 MPa、施胶量180 g/m~2,此条件下复合材料的E/ρ为25.27 GPa,E/G为15.99,R为6.48 m~3/(Pa·s~3),tanσ为0.001 25,v为5 026.55 m/s,综合得分值可达到98.19。【结论】综合得分值的模型P <0.000 1,响应值的实测值和预测值之间的偏差均小于5%,说明响应值与回归模型均存在高度显着关系,也说明回归模型准确、可靠。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 桦木单板论文参考文献

[1].梁铁强,谢序勤,程明娟,沈煜燕,王立娟.3种酸性染料对不同去色工艺处理的非洲白梧桐及桦木单板的染色效果[J].家具.2019

[2].林斌,翟学勇,李瑞,孙立鹏,张元婷.桦木单板/玻璃纤维复合材料的制备工艺优化[J].北京林业大学学报.2019

[3].林斌,苗媛媛,李瑞,金祥龙,李慕之.桦木单板/玻璃纤维复合材料声学振动性能的研究[J].北京林业大学学报.2019

[4].成真.阻燃炭化桦木单板饰面阻燃中密度纤维板的研究[D].东北林业大学.2016

[5].惠彬,李坚,王立娟.温度对桦木单板表面化学镀Ni—Cu—P叁元合金的影响[J].东北林业大学学报.2015

[6].于娟.桦木单板活性染料染色工艺初探[J].辽宁林业科技.2014

[7].郭明辉,管雪梅.桦木单板仿珍贵材叁刺激值配色技术[J].林业科学.2010

[8].陈勇平,王金林,李春生.杨(桦)木单板树脂浸渍调控系统的开发设计[J].林业机械与木工设备.2009

[9].黄丽.桦木单板颜色调控技术研究[D].北京林业大学.2009

[10].黄丽,于志明.助剂对桦木单板漂白与耐光性的影响[J].中国人造板.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/40dd45b4304e0a893c0af4f7.html