# 水文地质勘查对岩土工程的重要性

武汉华中岩土工程有限责任公司湖北武汉430040

摘要：根据一项权威调查我们可以发现，由于水文地质出现一定的问题而引起的岩土工程发生事故现象是非常普遍的，为了使得岩土工程的事故发生率得到有效降低，将岩土工程的耐久性能以及稳定性能提升上去，應该充分认识到水文地质问题的严重性，并且对不同类型的水文地质的情况对于建筑物的影响进行仔细的分析，从而可以非常积极的想出各种应对措施，只有这样才可以确保建筑物具有很强的稳定性，并且将岩土工程的使用时间提升上去，在最大限度上发挥出其经济效益以及社会效益。

关键词：水文地质勘查；岩土工程；重要性

1岩土项目中水文地质环境勘查要点

1.1勘查自然地理环境

勘查自然地理环境是水文地质勘探的基础内容，由此保证岩土工程的正常施工。在勘探自然地理环境时，会涉及诸多内容，应确保勘查过程的层次分明，尽量扩展勘查的覆盖面积，以确保涉及施工现场的每个方面。对于自然地理环境的勘探表现在对气候特征、水文特征和地形地貌特征等层面，具体概括是：针对气候特征来讲，勘查要点是勘探施工现场气象特点，包含确定施工现场气候时热带性气候、温湿性气候或者亚热带气候，明确空气湿度与热度的基本指标，全面统计施工现场的风力与风速条件等；就水文特征来讲，勘查要点是对周围水系的总数与空间组成方面的勘查，包含各类地表水与地下水的方向、速度，地下水位实际情况等；针对地形地貌特点来讲，勘查要点是对岩土项目所处部位的地貌展开勘查，包含地形的布局与特征、地貌侵袭情况、地势冲刷结果、地形堆积状态等。

1.2勘查地质条件

水文地质环境勘查过程，涉及范围很广，包含对地质特点的勘探、环境岩土特性的勘查、地形机构运动的调研与预测、地基结构的调查与研究、对第四系厚度管理状况的了解与掌握等多种内容。另外，要勘查岩土项目地质条件，还需对施工现场岩石层对水环境抗压性能的勘查，而且要认真调查岩体腐蚀大小，以保证岩土项目结构的耐久性。

1.3勘查地下水位状况

针对整个岩土项目而言，影响到岩土项目稳固性的一大关键因素就是项目所在地区的地下水位状况，为此，将勘查地下水文状况视为水文勘查的核心，由此保障岩土项目结构的地基稳固性。在勘察地下水位时会涵盖很多内容，主要包含对地下水位增减特征的勘察、地下水位浮动区域的预估、对环境水补充功能的勘查、对岩石层内地下水排水状况的勘查、对最大地下水位与最小水位的历史探究等方方面面，以此形成比较完整的地下水位测量系统。在具体勘查环节，岩石层物质特性的不同是干扰其地下水隐藏程度差别的一大关键因素，为此，在开展水位勘查活动时，着重勘查水类型与水流速变化差别也属于地下水勘查重点。对地下水开展动态水位研究时，可以尽量保障沿途项目基底调整过程的有效性及指导性，确保施工中能及时调整工作流程与操作，由此确保岩土项目的稳固性。在勘查地下水位时，对于各种岩石层及各种地质水系，应采用相对应的勘查方法，由此提升地下水位勘探效率及正确性。在勘查环节，能结合实际状况采用钻孔、探井等手段确定地下水位，必须保障确定时的时效性，确保当地下水接近静止状态时开展测定工作，唯有如此方可了解地下水实际的渗透状况与储存状态。

2水文地质对岩土工程勘察的影响

2.1地下水位升降对岩土工程勘察的影响

地下水位变化主要包括地表水下降和地下水上升，受自然气候变化和人为因素的影响，地下水位会处于不稳定的状态，给岩土工程的勘察带来的重大的影响。地下水位的升降会影响岩石的水理性，导致部分岩石软化，岩石软化会导致地面沉降，直接影响岩土工程的整体质量。地下水位上升会导致岩土的部分腐蚀，大大降低了岩土的可承载能力，给建筑物的质量带来的极大的安全隐患。地下水位下降也是不可忽视的现象，地下水位下降会直接导致水资源枯竭，导致地面出现裂缝或者崩塌的现象，对建筑物的安全性造成一定的威胁。地下水位的高度会严重影响建筑物的安全性能，所以要重视岩土工程勘察工作，以此来保证建筑物的安全质量。

2.2岩石的泥土性质发生变化对岩土工程的影响

岩石的性质会随着时间的推移发生改变，经过大自然的长期风化和水流的侵蚀作用，岩石的特征会发生一定的变化，有些岩石的硬度会因此下降，使岩石容易发生解体或者崩塌，崩解后的岩石粘合度会降低，对建筑物的承载力会造成一定的不利影响。同样的情况对于泥土而言也会降低泥土的粘合性，泥土在水流的侵蚀作用下发生降解，慢慢地其性质就会发生变化，再受其他水性作用的影响，地下水位的岩土会发生膨胀或者收缩现象，频繁的膨胀或者收缩现象会使岩石发生解体。如果再加上一些人为因素的影响，会导致地下水位严重失去平衡，岩土的性质也会因此发生变化，因此一定要采取有效的措施解决岩土性质变化带来的不利影响。

2.3周围地理环境对岩土工程勘察的影响

岩土工程勘察工作不仅仅受地下水位及岩土性质的变化的影响，而且更多的来自于建筑物周围环境因素的影响，自然地理条件优越的地区建筑工程的质量相对较高。气候因素也是影响岩土工程的重要因素之一，包括对气候的观察和气象的预报。地质勘察是对施工地点的土质、地层结构等自然因素的勘察；地形勘察是对建筑物周围山地、丘陵的勘察；地貌勘察是对建筑物周围被侵蚀状态进行的勘察，包括地形的堆积程度、地貌的侵蚀程度。工程周围的地理环境对岩土勘察的影响不可忽视，科学合理的开采和项目建设工作对保护岩土周围的形态有着积极的作用。

3加强水文地质勘查的措施

3.1勘察施工地区的自然地理条件

岩土工程勘察中最基础的工作是对施工地区的自然地理环境进行勘察。施工地区的自然地理环境包括降雨、环境温度与湿度、风向、地形及地貌等。通过对气候及地貌的勘察，可选择合适的区域进行岩土工程施工，从而保证建筑工程质量。

3.2重视施工区域地下水位的勘察

地下水位的不规律变化会对岩土工程造成巨大影响，增加施工的难度系数。因此，在实际的岩土工程施工前，应对施工区域一定范围内的水文地质条件进行全方位的勘测，包括水位的升降情况及水位的流动规律。

3.3完善水文地质勘察管理制度

完善的制度是保证水文地质勘察科学有效进行的前提。因此，相关部门应及时完善文地质勘察管理制度，明确水文勘察的任务及规范的操作流程。在勘察前，应做好准备工作，熟悉勘察计划与勘察方案等，做到心中有数，遇到复杂的水文条件，可以采用多种勘察方案。

3.4对水文地质问题进行评价

①在岩土工程建设过程中，要加强对水文地质条件的勘察，分析其可能对岩土和工程项目造成的影响，并对其影响原因及影响程度进行分析，针对可能出现的危害制定防治对策。②重视地下水位的影响，并针对其影响采取必要的补救措施。

4结语

在岩土工程的水文地质勘查中，需要十分重视水文地质勘查的试验方案、试验方法及成果的准确性。保证水文地质勘查与基础工程的设计施工相适应，不但可以充分保证地质勘查工作的整体质量和整体效率，同时还可以对后续的岩土工程施工提供有效的数据支撑，保证地质勘测工作的整体质量。

参考文献

[1]陈涛.水文地质勘查对岩土工程的重要性初探[J].建材与装饰,2017(47):204-205.

[2]郭诗洁.工程地质勘查中水文地质的重要性分析[J].建筑技术开发,2017,44(14):1-2.

[3]刘学江.水文地质在岩土工程勘察中的应用浅析[J].世界有色金属,2017(08):171-172.

[4]申屠良义.论水文地质勘查对岩土工程的重要性[J].建材与装饰,2016(52):203-204.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/40e0a3cd069637a9593ca732.html