# 探讨工业废水处理方法浅析及发展趋势

广州中滔绿由环保科技有限公司511466

摘要：随着国工业产业不断升级，规模也不断扩大，工业生产带动经济发展的同时，工业废水处理也成为了人们重点关注的社会性问题。本文就此对工业废水处理方法与发展趋势进行了探讨。

关键词：工业废水；处理方法；发展趋势

引言

工业废水是我国环境污染的主要污染源之一，中国当前处于强势发展期，工业生产不可能因为环境问题而停止，只能在工业生产的过程中有效处理污水，减少污染。工业废水处理一直以来是我国环境保护的重要问题，由此高效的废水处理技术不断研发更新，我国也在工业污水的治理上加大了投入，保障我国工业生产体系正常运转的同时，有效解决环境污染问题。

一、工业废水的分类

1.悬浮物

悬浮物工业废水，主要是在日常生活与生产期间，产生的煤气、选煤洗涤水，还包括轧钢生产排放的废水。在实际处理的过程中，可以利用自然类型、混凝类型、压气类型与过滤类型的方式对其进行处理，保证在净化沉淀的过程中，促进废水的循环利用，达到良好的生态环境保护作用。

2.无机溶解物

无机溶解物废水主要是在电镀生产、有色冶金生产、矿山生产等过程中所产生的废水，其中含有较多酸性的物质、重金属污染物，对环境的危害较大，毒性很高。在对此类废水进行处理的过程中，工作流程较为复杂，应当遵循循环利用的原则，将废水利用在实际生活中，更好地开展回收利用工作，对其进行严格的处理。通常情况下，在对含有无机溶解物的废水主要用采用物理与化学手段相结合的方式进行处理。

3.有机物

含有有机物的废水主要是在使用焦化技术、印染技术、造纸技术、石油化工技术等工业生产技术所产生的危害性废水，其中包含较多毒性物质，且耗氧量较高，对于生态环境造成危害性影响。在对有机物废水进行处理的过程中，可以使用雾化方式与生化方式相结合的方法开展相关工作，提升污水净化水平。

4.冷却用水

工业生产中产生的冷却用水占工业污水总量的75%左右。一些企业会对其进行直接排放，或是利用串联、循环利用的方式处理生产过程中产生的废水，这样会导致水体环境受到严重的热污染，对生态环境造成严重的危害。目前，我国已经开始重视热污染的管理与控制工作，在实际发展的过程中，应当树立正确观念，合理使用废水处理方式应对冷却用水污染问题，在减少污染率的情况下，对其进行循环使用，保证自身工作水平。

二、常见的工业废水处理方法

工业废水处理方法较多，大体可分为物理处理法、化学处理法、物理化学处理法和生物处理法，我们选取几个来进行分析：

2.1含氰的工业废水处理

工业废水中，含氰废水的污染性较大，且有较强的毒性，若不经过处理直接排放，将对环境造成巨大的污染，甚至造成附近生物的大面积死亡。碱性氯化法是处理含氰工业废水的有效方式，且目前该技术已经相对成熟，在处理过程中要注重含氰废水的全面分流，不能与其它废水混合，以减少镍、铁等金属离子的干扰，提升处理效率。碱性氯化法的原理是以碱性环境破坏氰化物，通常应用氯系氧化剂进行。碱性氯化法的包含两个处理阶段，一级处理是不完全氧化阶段，以化学试剂将氰氧化为氰酸盐；第二阶段将已经转化的氰酸盐进一步氧化，完全分解成CO2和水，进而达到废水处理的目的。

2.含重金属粒子的工业废水处理

工业废水处理中，含重金属粒子的废水处理一直以来是废水处理的重要问题，且综合性的重金属废水，其中包含铜、镍、锌等多种金属粒子，部分金属具有较强的污染性。对于综合性金属废水的处理，处理的方法、工艺、流程较为简单，采用碱性条件下生成氢氧化物沉淀的工艺对该类污水进行处理，就能达到理想的处理效果。处理工艺流程如下：综合重金属废水→调节池→快混池→慢混池→斜管沉淀池→过滤→pH回调池→排放。该污水处理工艺需要全面控制反应条件，尤其是pH回调池的pH值，要控制在9~10之间，同时要控制污水流经混池的反应时间，采用机械搅拌或空气搅拌的方式更为科学。

3.酸洗磷化处理措施

在使用酸洗磷化废水处理措施的过程中，要结合当前工作情况，将废水输入调节池，然后利用一级混凝反应方式开展处理工作，在完成反应之后，将其输入沉淀池，然后进入二级混凝反应池中，协调各个系统之间的关系，在二沉池过滤之后，应当对废水处理成果进行检测，在达到相关标准之后才能排放到水体中，避免出现严重的污染问题

三、工业废水处理的对策

1.加强培训、指导

首先，团队作业是工业废水处理的非常有效方法，通过正确的培训和指导，能够确保工业废水处理的进行，按照正确的路线来完成，很多工作的实施，都可以进一步减少固有的挑战，而且在各项工作的开展上，不会造成新的挑战，整体上的工作进行，可以按部就班的落实。其次，培训与指导的过程中，应注意加强工业废水处理的监督。有些工作人员存在经验作业的现象，要坚持按照统一标准来部署，减少错误的操作，尤其是在重要指标和一些净化措施上，都不能展现出严重的问题。

2.创新设备技术

企业需要根据自身的实际情况，引进相应的节能减排设备，定期对设备进行技术改进和创新，提高煤炭的利用率和减少环境的污染。同时，各级政府要支持煤化工企业节能减排研

究工作，将节能减排工作当作重要任务，积极组织人员去对煤化工产能的消耗和节能减排中的技术进行创新和升级，加大节能减排技术的实用性，及时淘汰落后的节能减排设备和技术，使企业能够完成国家所规定的节能减排指标任务。

3加强人才培养

节能减排在煤化工企业中的运用，少不了专业人才的操作和管理。因此，企业需要组织培训节能减排方面的专业人才，建立相关的节能减排技术培训班，定期对专业人员进行考核，教授他们最新的节能减排技术知识，以此来提升他们节能减排的管理意识和职业责任感。企业需要专门的技术人员去熟练地掌握节能减排的技术理论知识和操作技术，肩负起企业节能减排的重担，通过自身的技术来提升企业的资源利用率与污染物的控制率。

四、工业废水处理的要点及发展趋势

1.处理要点

对于工业废水处理而言，在具体处理工作的开展上，必须对不同的要点开展有效的分析和把控，从而进一步减少自身的漏洞。例如，工业废水处理的工作内容中，必须阶段性的分析处理成果，观察各项指标是否能够朝着较高的成绩来完成，是否可以取得理想的成绩，是否表现出较大的不足。另一方面，工业废水处理的技术创新，必须坚持在室内试验、室外试验上结合开展，这样才能在理论和实践上共同取得较好的进步。

2.发展趋势

工业废水处理的调研工作，要坚持结合不同地方的工业发展趋势，以及废水的种类和性质作出合理的干预，将废水利用效率进一步的提升，减少工业浪费的现象。从这一点来看，工业废水处理的未来工作，还有很多的挑战和机会。我国对于工业废水处理的重视程度逐渐提高，对于不同种类的工业污水处理技术开展良好的研究和处理，从而确保工业与城市建设工作的正常进行，推动国家事业的全面发展，改善人民生活水平。

结束语：

党中央提出了人与自然和谐相处的发展理念，习近平主席更是指出：青山绿水就是金山银山。这既是贯彻科学发展观，实现中华民族伟大复兴的战略决策，也是实施国家环境保护政策的重要方针，是保持经济可持续发展的必然要求。在城市和工业化建设的过程中，各级地方政府和投资建设主体，尤其应当注意工业污水对自然环境的影响，加强应对处理措施，不能因一时的利益而破坏人类赖以生存的家园。

参考文献：

[1]工业废水处理方法及实例[J].王大勇.科技创新与应用.2015（15）

[2]工业废水处理方法及发展趋势探讨[J].张景辉.科学技术创新.2018（33）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/40f30bc921e50babd2f16570.html