# 建筑工程预结算审核工作要点分析

华能庆阳煤电有限责任公司核桃峪煤矿甘肃省745306

摘要：建筑工程施工工期一般较长，施工过程复杂，在各因素影响下工程造价会有不同程度的增减，为了最大程度的保证实际施工成本在预算范围内，我们需要构建一套合理且完整的预结算审核机制，使其对建筑工程施工过程中资金的使用情况进行管控，在保证施工质量及进度的情况下尽量减少施工成本，进而带来更多的收益，下面我凭借自身经验对建筑工程预结算审核要点简单进行分析。

关键词：建筑工程；预结算审核；工作要点

1引言

预结算审核工作的主要目的是通过科学有效的措施，合理有效的确定工程造价，同时尽可能节约建筑工程的造价，从而提升建筑施工企业的经济利益。预结算审核工作是控制工程造价的重要手段，只有将工程造价的预结算审核工作在建设工程的各个环节进行有效的落实，才能让工程成本得到合理控制，以此保障建筑工程的施工进度，确保建筑工程的施工质量。因此，建筑工程造价审核的工作人员必须对工程造价审核的内容范围、方法等内容进行详细的了解和掌握，通过有效的预结算审核方法，提升建筑工程造价的预结算审核工作的水平。

2建筑工程预结算审核方法

2.1全面审核

全面审核法就是指按照行业或国家施工的先后顺序或建筑工程预算定额的编制顺序逐一进行审查的方法。这种方法比较全面，经过审核的工程造价质量较高、差错比较少，缺点是耗时间、工作量大、存在重复劳动的情况。当审核要求较严格时此方法不可取，但建设单位为了嚴格控制工程造价常常采用这种方法。不过当工艺比较简单、工程量比较小可以采取此种审核方法。

2.2重点审核法

该方法是以全面审核法作为前提，从总的审核项目中找到重点项目，对某个项目展开具有针对性的审核。这种审核方式在工作中的使用，能够让审核人员简化工作步骤，减少工作量，提高效率。其适用的对象是复审的建筑工程，其原因是是建筑工程二次审核时多用全面审核法，但它会浪费不必要的人力、物力。

2.3对比审核法

这种方法适用的对象是位于同一个区域，或有相同结构建筑。通常来说，对两个工程的预结算指标的深度分析，可以从发现工程的规律，用书面文字呈现出来，若在过程中发现与规律背离，随即对违背的造价计展开审核，加快了审核的速度并保证精度。这一方法设计的指标具有全面性，且其自身对精度也有很高的要求。

2.4分组计算审查法

这种方法把预结算中所有相关的分部分项工程项目作为一个组，在同一组中选一个分部分项工程审查其工程量。该方法的步骤：第一按具有一定内在联系而且相邻的原则，把分部分项工程项目进行分组。第二由于同组中分项工程之间具有相近或相同计算基数，可以审查一个分项工程工程量，以此结果作为依据可判断同组中其他几个分项工程工程量的准确性。比如可以把楼面面积、天棚涂料面层、天棚抹灰、底层地面面积、底层建筑面积、地面垫层等归为一组，首先把楼面面积、底层建筑面积求出来，其他分项工程的工程量就利用这些基数算出。此种方法的最大优点是工作量不大，审查迅速。

3建筑工程预结算审核工作要点分析

3.1做好工程计量的审核

预结算的审核工作，分为量的审核和价的审核两部分。工程量的审核，首先要熟练掌握工程量清单的计量原则，这就要对审核工作人员的业务素质提出很高的要求，要熟练运用工程量清单计量原则计算施工图中工程量；其次审核工作人员要会识图，要能清楚的辨识施工图中的平、剖、断面图；第三要了解施工现场的实际情况，以便对比清单工程量与实际工程量的差异，从而更有效更合理的进行工程计量。对于工程施工过程中出现的设计变更或签证工程，根据合同约定来判断是否应对其作出工程量的增减，增减范围或增减幅度是否合理。只有精确的工程计量，才能使工程在施工过程中对资金的安排、进度的安排、材料采购计划的安排作出合理的布置，更有效的提高工程经济效益，减少工程材料的浪费，提高工程质量。

3.2做好工程计价的审核

工程计价包括人工费、材料费、机具使用费、管理费、利润、规费、税金等费用，其中以材料费在工程使用过程中所占比例最大。建筑工程中材料是构成工程实体的部分，因此材料价格的高低直接影响工程成本的高低，合理有效安排材料的采购计划是工程施工中的重中之重，也是工程计价审核的重中之重。施工过程中，材料价格会受到多方面因素的影响，会有所浮动，尤其是施工工期长的工程，开工时的材料价格与施工过程的材料价格更是无法控制，往往会出现施工过程中材料价格的暴涨，致使施工单位无法以原有报价的材料价格来购买材料，导致工程无法正常施工，因此对材料价格的审核工作提升了难度。工程施工的成本与材料价格是密不可分的，一般开展审核预算工作时，需要以合同为依据，根据合同约定，对材料价格上涨或下浮范围外的情况进行调整，超出约定范围幅度大的材料价格要根据市场询价，由建设单位、施工单位、监理单位各方来确定最终的材料价格，保证材料价格的真实性。

3.3着重审核建筑工程预算的定额部分和各项工作单价的审核

在开展建筑工程预结算审核工作时，本着实事求是的原则，审核人员应根据不同的定额项目来审查其内容。其中要重点计算建筑工程预算的定额部分，并进行仔细审核和分析，避免出现重复和定额子目套用重复等问题，具体如下：对直接套用定额项目的审核过程需要注意的事项比较多，例如要注意采用的项目名称和内容与设计图纸标准是否要求相一致，如构件名称、断面形式、强度等级（混凝土强度等级、水泥砂浆比例）、钢筋直径、块料面层下水泥砂浆找平层、装修主要材料换算等；对补充定额项目的审核——主要是检查编制的依据和方法是否正确，材料价格、人工及机械台班单价是否合理。

3.4加强审核工作人员的素质培养

对于工程造价预结算的工作人员，对专业知识的要求是非常高的，加强对工作人员的素质培养是非常关键的，建筑工程预结算审核工作不仅与经济学有关，也与建筑技术有关，所以要求审核工作人员不仅有良好的专业储备知识，也应有职业道德，在专业技术上，不仅对市场上时常变化的物品单价非常清楚，也能够根据工程变更确定购买种类，充分认识建筑材料的价格，认识各种现场施工图纸，在审核工作进行的过程当中也应实际的进入工程场地进行考察。方便及时掌握信息。

3.5加强结算审核工作要点

在开展关于结算环节的审核工作要点分析时，需要重点把控好以下几部分内容：注意审核工程结算、工程施工合同与招投标文件是否完全相符；保证各项审核材料与数据资料信息在计算与提交等环节的的精准性、真实性及完整性，避免出现数据信息错误现象，确保最终的计算审核完全符合实际情况；重点加强对工程量与费用的计算处理；检验图纸内未开展的项目是否被扣除。

4结论

总之，建筑工程预结算审核是一项较为系统、复杂的工作，也是确定合理的工程造价的关键所在。因而作为建筑工程预结算审核人员，必须选定合理的造价审核办法，做好各方面的造价审核工作，确保预结算审核工作的高效性和实用性，不断提高建筑企业的经济效益和社会效益。

参考文献：

[1]范钦培.预结算审核工作要点在建筑工程造价的分析[J].中小企业管理与科技（中旬刊），2017（01）：66-67.

[2]樊宗义.建筑工程造价中预结算审核工作要点分析[J].九江学院学报（自然科学版），2017，32（01）：44-46.

[3]苏华容.试析建筑工程预结算审核工作要点[J].江西建材，2017（13）：229+233.

[4]李雅英，李雅莉.建筑工程预结算审核工作要点分析[J].南方农机，2017，48（18）：139.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4147c68f86813bf9612f7b86.html