# 锚梁网临时支护技术改进及应用

淮南矿业集团张集煤矿安徽淮南232001

摘要：巷道掘进临时支护和防片帮技术水平不但影响着施工安全，也是管理的薄弱环节。传统锚梁网临时支护采用轻型塑钢液压单体配合钢带，而本文首先介绍的临时支护改进技术，不但大大减小了锚梁网临时支护的劳动强度，缩短了耗用的本道工序时间，增加了迎头操作空间，也能更好的保证工程质量的完成，并介绍了煤矿掘进中防片帮技术。

关键词：临时支护；技术改进；防片帮

巷道临时支护就是在井巷施工中，在掘进工作面架设永久支护之前架设的维护巷道安全和工作空间的一种临时支架，以保护掘进施工人员的安全，在适当时机可改为永久支护。临时支护问题一直巷道快速掘进过程中的难题。目前，掘进巷道的临时支护装置有机载前探梁式、架棚式和悬挂式等结构形式。其中，机载前探梁式是固定在掘进机上，与掘进机配套使用，不能用于炮采掘进巷道，且顶梁支撑面形状固定，不能适应巷道顶板的变化;架棚式是在掘进巷道永久支护前，用单体液压支柱或木柱等与顶梁配套，人工在巷道空顶区架棚，费时费力，尚不安全;悬挂式是利用巷道已安装的永久支护设备为依托，将多条前探梁悬挂在已安装的永久支护设备上，并沿巷道纵向伸出至空顶区，对空顶区的顶板起到护顶的作用，没有初撑力，可靠性差，人员在空顶区作业，安全性差。

1概况

某矿一工作面上风巷设计全长约1600m，断面5*3.4m或5*3.7m，巷道基本采用锚梁网（矩形断面）进行支护（过断层时采用架29U型棚支护），锚梁网支护不仅能够节约材料成本，而且在回采过程中，能简化给采煤带来的困难。该工作面所采的3煤直接顶为砂质泥岩，灰色，块状，砂质泥状结构，平均厚约4.6m；老顶为粉细砂岩，灰色，块状，粉砂质颗粒结构，平均厚约2.89m；巷道整体压力不大，采用锚梁网支护是最合适的选择。

该上风巷顶部采用7根￠22*2500mm的高强锚杆配合4.9mM5型钢带，3根￠22*6200mm的锚索配合2.8m的14#槽钢进行联合支护；循环进尺时，锚梁网支护巷道采用穿铁鞋塑钢液压单体作为临时支护，点柱不少于3根，点柱直接支护在M钢带上，M钢带规格为4900×178×5mm。点柱必须垂直于顶板，穿鞋、挂防倒钢丝绳，并打牢有劲。钢带上方及时铺设菱形金属网，金属网必须压茬连接；压茬≥100mm，用16#双股铁丝绑扎，绑扎间距≤200mm。点柱间距要均匀分布。

2临时支护

2.1原临时支护的缺点

①当综掘机一掘两排时，迎头两排采用6根轻型单体配合两根钢带进行临时支护，第一排的排间距如未调整好情况下，第二排的排间距就无法调整，二次调整即耗时又耗力，且顶板在未支护的情况下，安全易出事故。

②迎头使用6根单体，不仅单体较多，且工作空间较小，人员站位打不开，不能同时操作锚索机，工序不能同步。（附图1）

2.2改进后的临时支护

①从图中，我们看出该临时支护采用3根轻型液压单体配合规格为2m*0.2m*0.07m的优质大板，每块大板上固定有3个特质的槽钢，槽钢规格为200mm长*200mm宽*10mm高，槽钢口朝上，槽钢与槽钢之间距离为800mm；使用时，先把两根钢带横放在槽钢中，托起后，把一端的槽钢对应在支护好的钢带上，最后用3根单体作用在大板上，并打上劲。

②其优点有：该临时支护只使用了3根单体，钢带与钢带之间的排间距不用来回调整，保证了工程质量，迎头作业空间增大，人员能够及时打上锚杆、锚索，保证了永久支护及时跟上，确保了安全。（附图2）

3掘进中迎头防止片帮技术

首先我们根据掘进迎头岩石性质，严格控制控顶距，严禁空顶作业；严格执行敲帮问顶制度，危矸活石必须挑下，无法挑下时应采取临时支撑措施，严禁空顶作业；在地质破碎带或层理裂隙发育区掘进巷道时要缩小棚距；支架间应打设牢固的撑杆或拉板把棚子连成一体，如情况特别严重时增加戗棚，防止棚子被推垮，必要时还要打中柱以抗突然来压。

作业时，要有经验丰富的老工人现场盯岗，以保证能提前发现预兆，及时组织采取措施进行处理；现场一旦出现问题要立即处理，不得无故拖延；在可能的情况下巷道应布置在稳定的岩体中，并尽量避免采动的影响；巷道支架应有足够的支护强度以抗衡围岩压力；巷道支架所能承受的变形量，应与巷道使用期间围岩可能的变形量相适应。

尽可能做到支架与围岩共同承载，支架选型时，尽可能采用有初撑力的支架，支架施工时要严格按工序质量要求进行，并特别注意顶与帮的背严背实问题，杜绝支架与围岩间的空顶与空帮现象。

在易发生推垮型冒顶的巷道中要提高巷道支架的稳定性，可以在巷道的支架之间用拉杆撑木连接固定，增加架棚的稳定性，以防推倒。倾斜巷道中支架被推倒的可能性更大，其支架间拉撑件的强度、密度要适当加大。

掘进工作面10米以内，地质破坏带附近10米内，巷道交叉点附近10米内，已经冒顶处附近10米内，都是容易发生顶板事故的地点，巷道支护必须适当加强。

4结束语

我们通过掘进中锚梁网临时支护技术进行了改进，改进后的临时支护简化了锚梁网支护的工序，整体上加快了锚梁网的单进，给同类矿井以后采用锚梁网支护提供快速、简易的掘进借鉴；另外针对掘进中迎头容易发生片帮事故，提出了预防措施，希望可以为煤矿安全生产做出自己应有的贡献。

参考文献：

[1]郭中平.关于软岩矿井巷道掘进顶板支护的探索[J].内蒙古煤炭经济，2012，（12）：84-85；

[2]李超.略论煤矿井下巷道掘进衔接工作的开展[J].科技风，2013，（04）：132；

[3]徐尤松，宛礼平.对软岩矿井巷道掘进顶板支护的探索[J].矿业安全与环保，2009，S1：171-172。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/41f3075142ce9f22a160c0f0.html