# 建筑屋面防水施工技术措施控制分析李艳梅

杭州鲁班建筑防水有限公司浙江杭州31000

摘要：近年来，我国的建筑工程发展迅速，人们对建筑工程的施工质量要求也越来越高。控制好屋面防水施工质量，需要在具体施工过程中严把材料质量关，并强化对施工流程和工艺的有效控制，控制好施工中任何一个环节的质量，从而实现屋面防水的重要作用，提高屋面防水的性能，有效的避免渗漏问题的发生，为整体建筑物质量的提升奠定良好的基础。本文对建筑屋面防水工程施工技术措施控制进行了分析。

关键词：屋面防水；建筑工程；施工技术

引言

作为人类来讲，房屋是人类的生活必备品之一，而屋顶的质量直接决定了房屋的整体质量。因此，防渗、防漏是人们普遍关注的生活问题。屋顶的防水能力对人们的生活质量有着直接的影响，而防水措施不完善会直接引起财产问题。类似屋面、平台、阳台这种凸出的部分一旦出现渗漏情况，墙体的坚固能力会遭到削弱，可能会危及到人身财产安全。因此，针对屋面防水施工技术进行分析是十分必要的。

1、我国当前建筑工程屋面出现防水质量问题的原因分析

1．1、防水设计不合理

作为建筑工程来讲，设计是总体工作的领导者，每一个工作环节都与设计有着千丝万缕的联系，一旦设计上出现问题，再好的材料和施工人员也没有用。除防水设计外，今天的许多工程设计都存在着这样一种现象，设计人员主观上对建筑物了解后，并没有依据客观存在的自然条件进行设计，而是一味地大包大揽，固执己见，一些老资历的设计师更是目中无人，认为自己的设计是对的，从而造成了在实际施工时与设计相去甚远，加大了成本的投入，为建筑施工带来许多不必要的麻烦。

1.2、材料问题

这主要集中在材料的质量问题上。防水材料的质量是建筑防水性能的保障，所以，材料的选择也是施工和建设的控制重点，以保证其应用效果最大化。然而，由于市面上，材料市场的复杂、规模大，材料质量参差不齐、品牌真假不一，再加上设计要求不同、业主要求不一、各地环境不一等等差异，给材料的选择带来难度，容易出现“以次充好、文不对题、物无所值”等不良现象，给后期使用中屋面渗漏问题和质量问题埋下了隐患。最后，还有最常见的原因，就是造价压低问题，导致承包商、施工方不得不选取一般的防水材料，以降低材料的资金投入。这也导致渗漏成为必然，变相加大了建筑的维修和养护难度。

1.3、施工人员经验少，能力差，技术不合格

由于建筑行业的发展太快，导致建筑质量出现的问题很多，目前许多施工人员行业资历较为浅薄，技术能力也不符合施工的具体要求，一个技术超群、经验丰富的施工人员并非是一朝一夕培养出来的，而是需要经过长时间的学习和工作积累，因此，今天的防水技术较低、防水措施不完善是有着一定的原因的。

2、提高屋面防水施工技术的对策

2.1、加强对设计的控制

设计水平不仅决定了工作人员的操控质量，也对屋面防水施工的整体质量起到了关键作用。因此，为了保质保量，一个先进、科学的设计观念是必须形成的，必须加强对设计方案的严格审核。同时，工作人员也要加强学习和培训，提高施工技术，创建一个高技术、高素质的专业施工团队。

2.2、工程材料的选择

对防水施工材料质量进行合理控制，对材料质量进行严格把关，避免使用质量不过关的防水施工材料，确保材料质量能够满足屋面防水施工要求。其中防水卷材等在屋面防水施工中的应用较多，其品种也较多，质量也存在一定差异。因此，施工单位及施工人员应对防水卷材质量进行严格把关，做好其质量验收工作，杜绝不合格卷材的应用。

2.3、施工流程

混凝土浇筑是做好防水的重要一步，混凝土浇筑前模板安装必须平整、接缝密实、严禁出现漏浆现象。混凝土浇筑要严格按照设计要求及施工方案进行，混凝土浇筑时要注意位置的选取，做好坡度的控制，采用振动棒分层铺设分层振捣密实，并及时打磨平整。同时必须采取措施做好混凝土的养护工作，严禁混凝土表面出现裂缝。

2.4、提高建筑屋面防水工程施工技术

2.4.1、处理基层

基层的处理是屋面防水的第一步。首先要清理基层，将基层凹凸不平的地方进行填补和削平，将基层的裂缝修补完整，保证屋顶不会有脱皮、鼓起和裂缝的出现，基层表面的污垢也必须清理干净。使用适合的清洗力度，保证清洗的干净，也不损坏房顶。待基层干燥无积水后涂抹粘接底胶，底胶的作用就是使得基层和防水层之间可以无缝结合，粘接的力度越大，粘接的时间越长，对于防水层来说越好。一般粘接胶都是采用毛刷刷在基层表面，刷的尽量薄一些，可以减少空隙和气泡的产生，更提高粘合性能。基层应该在干燥的条件之下刷上底胶，因为水的夹杂也会降低底胶的粘合性能。将底胶均匀的涂抹在基层之上，减少空白的产生，是在施工中尤其要注意的。

2.4.2、分隔缝

分隔缝一般设置在屋面板支撑面上，这样就能充分保证防水层的作用，避免出现因为温度等影响作用下的裂缝。屋面防水出现裂缝是很多防水施工技术失败的主要原因，所以想要从质量上进行控制就首先要对分隔缝进行合理的设计。分隔缝一般设置距离并不是很大，在相应距离下适当设置几个排气孔。如果防水层材料选择的是油毡或者石油沥青等，可以考虑适当加上油毡厚度，并且在一面粘贴沥青胶，同时将分隔缝中加入油膏。这样就实现了分隔缝的安装。

2.4.3、屋面找平层

对质量的控制中还要提到的另一点就是对屋面找平层这一步骤的控制。屋面的坡度一般是按照建筑结构的3%设计的，我们可以利用这一点通过建筑找坡的方式进行。另外，膨胀水泥的结构层也可以作为找坡标准。这里所谓的找平层指的是厚度25mm的水泥稀浆。建筑找坡是帮助我们更好的找到水流方向以及坡度的方式，也是防水施工技术的突破点。我们可以将流水处与最高点进行连接，然后通过尺子以及滚筒进行赶压，以此确保防水层密实度。

2.5防水维护

在建筑物的防水过程中，由于天气原因，原来的质量受到影响，除了客观因素外还有主观因素就是人为的破坏，相关人员不注意保护。还有一个重要原因就是建筑物年久失修，许多防水材料即使质量再好，施工再好，也会出现老化现象，影响防水效果，使本来非常坚固的防水措施受到破损，造成屋面漏水。所以在这个过程中，要最大限度的做好防水措施，使建筑物不受到漏水影响，从各方面做好防水系统的维护，让防水措施最大限度的发挥作用。同时施工过程必须严格按照设计图纸施工，严禁随便更改图纸和改变房屋原来的结构，严禁在混凝土浇筑板上随意打眼、开孔。另外屋面滴水和管道周围也是容易漏水的地方，在滴水处和管道周围应采用堵漏王嵌缝密实，表面处理光滑。

结语

我国的建筑业在历史上有着无比辉煌的发展进程，在经济飞速发展的今天，建筑行业重获新生，但是与此同时也带来了不少问题。针对建筑工程屋面防水施工的现状，我们需要从全方位进行考虑，包括它的材料、人员以及设计等因素，针对当前的问题，需要开发创新思维，合理进行选材，在大力落实监管机制的基础上完善每一处细节，为每一个屋顶尽责。

参考文献

[1]欧阳大为.建筑屋面施工的要点控制技术研究[J].中国高新技术企业，2016，01.

[2]赵小荣.浅谈建筑工程中屋面防水施工技术要求及质量控制措施[J].江西建材，2016，02：50.

[3]吴军.浅谈建筑工程中屋面防水施工技术要求及质量控制措施[J].四川水泥，2016，04：217.

[4]叶加建．建筑屋面防水工程施工技术措施控制分析［J］．河南建材，2016（4）：128－129．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/42739c3ca95c46bf7ef8bb46.html