# 市政道路排水管道工程管理分析

东莞市大岭山镇人民政府重点工程建设办公室523000

摘要：市政道路排水管道工程在施工过程中，因环境因素限制，经常会出现质量问题，如果管道施工不达标，在后期运行过程中，很容易出现渗漏水问题，深入到市政道路基础内，会削弱道路基础稳定性与承载力。因此必须要提高排水管道施工管理重视，确定工程施工要点，以提高施工质量为目的，做好每个施工节点的控制，减少不规范施工行为的发生。本文分析了市政道路排水管道工程施工常见问题，并提出了相应的管理措施。

关键词：市政道路；排水管道；施工管理

排水管道施工效果会在一定程度上对市政道路工程产生影响，其作为道路施工的重要工艺，需要采取措施来提高各项技术落实有效性，保证所有作业均能够按照设计图纸来进行，提高施工效果。城市建设速度不断提高，市政道路排水管道施工作业所面对的环境复杂度更高，受各项因素影响也就更容易出现质量问题，必须要采取措施加强施工活动的管理，保证各项施工作业行为实施的规范性。

一、市政道路排水管道施工管理分析

对市政道路排水管道施工活动进行管理，是提高工程施工质量的重要措施，减少管道质量问题的发生，可降低管道问题对地面道路工程产生的影响。有效的排水管道施工，通过合理合计与规范施工，可以在及时将积水排除，降低雨水对路基、路肩、边坡的冲刷[1]。同时也可以消除积水深入到道路基础内，削弱结构承载性与稳定性，延长道路工程服务寿命。排水管道为市政道路工程施工的重要项目，通过对其施工活动的有效管理，提高项目施工效果，还可以避免各类外界因素对路基结构的损坏。如温度较低地区，雨水深入道路结构内部后，雨水凝结成冰后体积膨胀，会对结构造成损坏，情况严重的甚至会造成路基沿着基地移动，对道路工程产生破坏性损坏，缩短工程服务寿命。因此，需要全面分析排水管道施工过程中所存问题，有针对性的采取措施进行优化，减少各类质量问题的发生，提高工程施工效果。

二、市政道路排水管道常见施工问题

1.排水管道错位

对排水管道进行安装施工时，存在部分工程因设计方案与现场实际存在偏差，而造成管道安装后出现错位问题，投入运行后便会出现城市积水与倒坡问题。施工方案设计时，未提前对现场环境进行勘察，受水文地质与已建管线等因素影响，而出现质量问题。另外，在后期管道运行阶段，积水排除不及时会造成管道腐蚀，使得管道被损坏，还会造成管道位移。并且受到水流冲击后，会使得管道承受力增大，加剧了管道的腐蚀，造成原的设定水头位置变化，而出现倒坡现象。当倒坡达到一定程度后，就会造成管道错位[2]。

2.平顺度误差大

造成管道基础平顺度出现误差的主要原因可以分为三个方面：第一，沟槽基底开挖标高控制不当。大部分沟槽开挖均是选择应用机械设备，由专业人员进行操作，这样操作人员个人能力就在根本上决定了开挖效果。如果机械操作人员经验少且技能水平较低，在开挖过程中就容易出现超挖问题。第二，基础支模误差大。对管道基础进行人工支模施工时，因工艺控制不当，出现模顶面标高与平顺度误差大问题，而对排水管道基础平顺度产生影响。第三，沟槽作业难度大。行政道路排水管道施工开挖的沟槽，作业面十分有限，很多施工技术与工艺落实难度大。且在作业过程中往往会存在大量泥土、泥块落入沟槽内，影响模板安装质量，且会对已经浇筑完成的混凝土表面产生影响[3]。

3.管道渗漏水

渗漏水是市政道路排水管道常见质量问题，发生后不仅会影响管道工程的正常使用，情况严重的还会对道路结构以及周边建筑产生影响。管道出现渗漏水问题主要是因为所选管材质量不合格，所承受荷载压力低，在投入使用后受上部荷载影响而出现裂缝漏水问题。很多排水管道工程施工时，为降低成本投入，会放松对管材的要求，选择成本低但是质量差的材料，施工后埋下质量隐患。另外，如果管道基础出现沉降，管道会因为拉裂而出现渗漏水问题。因此在对基底进行施工时，需要保证其不会出现沉降问题，且要控制好管道联接部位处理效果，减少渗漏水问题的发生。

三、市政道路排水管道施工管理措施

1.施工前准备工作管理

为提高排水管道施工效果，需要重视施工前准备工作，为后续各项施工工作提供帮助，降低各项因素的影响。应组织各单位进行施工图纸会审，对比施工现场实际情况，确定方案内存在的不合理内容，通过协商后对其进行修改调整，提高图纸可操作性。同时，要求所有施工人员进行图纸学习，掌握各道工序施工要点，明确施工要求，对各项施工任务做到心中有数，确定可以严格按照专业规范进行作业。施工图纸为所有作业实施的依据，通过前期审查来消除存在的不合理内容，降低管道移位、漏水等问题的出现。另外，因为排水管道施工环境的特殊性，还应提前对施工路段交通进行管理，避免施工活动对正常交通活动的影响，同时避免因交通运输而延误工期，保证现场周围交通良好，可以及时将各项材料运输进场。

2.排水管道沟槽开挖

对市政道路排水管道进行施工前，应提前对施工现场环境进行勘察，确定地下已存管线工程，确定各类设施所存位置，并与负责单位取得联系，在得到对方同意后才可进行沟槽开挖施工，以免对已存项目造成损坏。正式对沟槽进行土方开挖时，尽量避免雨季施工，如果遇到地下水位比较高的情况，需要将各项排水措施落实到位，及时将过多的水排出，将水位控制在工作面2m以下位置，避免积水长期影响出现浮管问题[4]。另外，在土方开挖施工前需要掌握当地天气变化，尽量避免在降雨天气施工，以免基槽泡水。对于底部为岩石的沟槽，为满足施工要求，还应在设计基础上增加30cm开挖深度。而如果为软土地基，或者地下存在其他埋置物时，需要采取特殊措施进行处理。另外，沟槽开挖出的土方要尽量运离现场，对于不方便运离现场的，堆放位置应距离沟槽一段距离，避免土方压力造成沟槽失稳。

3.排水管道敷设施工

沟槽开挖完成后，需要对其进行夯实处理，然后便可进行管道的敷设安装。对于需要敷设的管道，需要对其进行检查，确定不存在任何质量问题。同时还需要确定模板位置、强度、标高，确定无误后便可进行安装。正式安装时会可以利用吊车将管道吊放入沟槽内，对于不方便利用吊车的路段，可以采取人工下管的方式。无论是选择应用哪种方式，不得将管道至直接扔进沟底，避免造成管道损坏。安装完成后要按照设计方案，对管道进行稳定处理，且清洗管道口，用砂浆涂抹接缝，将封口橡胶圈压实，确保管道联接质量满足专业要求。

结束语

市政道路排水管道施工管理，需要针对其所具有的特点，对存在的问题进行分析，确定各类问题发生原因，以提高施工质量为目的，采取措施对各类问题进行优化。通过管理来确保各项技术的实施完全按照专业规范来进行，减少违规行为的发生，从根本上来提高施工效果。

参考文献：

[1]李星.加强市政道路排水管道工程管理[J].科技创新与应用，2012，10：71.

[2]杨勇.市政道路排水管道质量管理方法分析[J].城市建筑，2013，12：129.

[3]贝宗维.加强市政道路排水管道工程管理[J].城市建筑，2014，06：146.

[4]涂明.市政道路排水的管道施工质量控制[J].住宅与房地产，2015，25：152-153.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/42e2faccd09d9cc2342e3e5e.html