# 冲激无线电超宽带论文-石巍

导读:本文包含了冲激无线电超宽带论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:超宽带,冲激无线电,同步,平均搜索次数

### 冲激无线电超宽带论文文献综述

石巍[1]（2013）在《超宽带冲激无线电通信系统同步捕获技术研究》一文中研究指出超宽带技术（Ultra-wideband,UWB）由于传输速率高、功耗低、成本低、抗多径能力强等优点，近年来受到业界广泛的关注。IEEE标准化组织已经将超宽带无线通信技术作为高速无线个域网物理层的实现方案。由于超宽带信号脉冲宽度窄，多径分量丰富，使得接收端同步难度显着增加。作为接收端首要解决的问题，同步已经成为超宽带冲激无线电通信系统设计的关键问题，成为目前国内外研究的一个热点。论文首先阐述了超宽带冲激无线电通信系统的基本原理和系统模型，仿真分析了IEEE建议的信道模型，接下来重点研究基于检测理论的同步捕获方法。针对多径较少的信道，首先阐述了基于导频脉冲序列的同步捕获方法的实现原理，仿真对比了该方法在不同信道下的同步捕获概率，之后研究了一种差分跳时码同步捕获方法，阐述了跳时码的构造及其性质，仿真分析了算法的平均捕获时间，结果表明该方法具有较好的同步捕获性能。针对密集多径信道，研究了各种常用的搜索算法，以平均搜索次数这一性能指标对其做了详细分析，并进行了算法仿真与对比，针对各个搜索算法平均搜索次数过大的不足，研究了分块变步长搜索算法，通过算法性能分析与仿真，验证了算法在系统同步捕获方面的有效性。在此基础上对分块变步长搜索算法进行了改进，仿真结果表明特定参数下的改进算法使得平均搜索次数降低了30%，有效提升了系统同步捕获的性能。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2013-03-01）

王全民,陈彬,郭刚,黄柯棣[2]（2011）在《超宽带冲激无线电引信地面回波仿真算法》一文中研究指出超宽带冲激无线电引信系统设计过程中使用计算电磁学的方法研究地面对回波信号的影响,目前对超宽带冲激信号地面回波的计算多使用传统FDTD算法,其仿真步长受到稳定性条件的限制,计算量较大;基于ADI-FDTD(交替方向隐式-时域有限差分)算法,使用CPML(卷积完全匹配层)作为吸收边界,使用多极点Debye土壤模型描述地面电磁特性,提出一种多极点Debye介质中的CPML-ADI-FDTD方法;对不同湿度和粗糙度的地面回波进行仿真,结果表明所用的算法具有较高的精度和计算效率。(本文来源于《系统仿真学报》期刊2011年03期）

周来金[3]（2009）在《冲激无线电超宽带发射机参数对接收机性能影响的研究》一文中研究指出本文分析基于冲激无线电的直接扩频码分多址接入(DS-CDMA)超宽带系统在无多径加性高斯白噪声(AWGN)信道下的性能,研究了发射机参数对接收机误码性能的影响。分析结果显示,在脉冲时间间隔和脉冲时间宽度固定时,改变每比特映射脉冲数对误码性能的影响较为显着和平稳;而当每比特映射脉冲数和脉冲时间宽度固定时,脉冲时间间隔的改变会使误码性能发生跳变。针对特定的脉冲宽度,提出了脉冲时间间隔临界点的概念,同时也就给出了系统速率的上限。(本文来源于《中国通信学会信息通信网络技术委员会2009年年会论文集（下册）》期刊2009-08-22）

周来金[4]（2008）在《冲激无线电超宽带系统若干关键技术研究》一文中研究指出“新一代宽带无线移动通信”是国务院在2006年2月制定的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》中提出的16个重大专项之一。超宽带是新一代短距离无线通信的热点技术,它有很多独特的优点,使其非常适合于在家庭娱乐、办公室和战场军事指挥等场合使用。作为一种新兴的通信技术,近年来在国际国内受到了显着的重视,同时在应用中也面临许多需要解决的问题。论文主要对冲激无线电超宽带的若干关键技术进行了研究。本文首先对发射的基本脉冲波形设计进行了探讨,重点分析了高斯脉冲的不同形成因子和不同阶导数对脉冲波形的影响,选定了基本脉冲波形。然后分别对跳时脉冲位置调制和直扩脉冲幅度调制系统提出了影响发射信号波形的几个影响因子。同时对发射信号进行了频域分析,并确定了发射机功率上限。然后研究IEEE802.05.3a推荐的多径信道模型。对四种信道类型都进行了仿真,得出了每种情形下的信道冲激响应、功率延迟剖面、多径幅度增益直方图和均方根时延扩展,并且都进行了相应的分析。接下来对无多径加性高斯白噪声信道下接收机性能进行研究,接收机采用最大似然判决准则。此外,还对发射端影响因子对误码率的影响进行了分析,并且首先提出了脉冲时间间隔临界点T_(scp)的概念,并且在本文条件下通过仿真分析得出了T_(scp)具体数值。接着研究了多径信道下Rake接收机结构和性能。Rake接收机采用最大比率合并准则合并多径信号。重点研究了有直达径信道下全Rake、选择性Rake和部分Rake接收机的性能,同时也对每比特映射脉冲数和接收机叉指数对误码性能的影响进行了研究。接着把前面分析得出的各个结果进行了比较。论文最后对冲激无线电超宽带系统的多用户干扰进行了分析。主要研究在无多径信道下基于标准高斯近似假设的多用户干扰,得出了两个系统的理论误码性能,并对两个系统进行了比较分析。另外,把标准高斯近似假设与前面得到的误码性能进行了比较验证。(本文来源于《北京交通大学》期刊2008-06-01）

王鹏[5]（2008）在《冲激无线电超宽带通信系统的仿真研究》一文中研究指出超宽带(UWB)通信技术是一种全新的短距离无线通信技术。它利用极窄脉冲传输数据,具有传输速率高、功耗低、抗多径能力强等许多优点。UWB技术以其独有的特性正受到通信学术界和产业界的重视,并将获得日益广泛的应用。因此,研究并提高超宽带无线通信系统性能,对无线通信的发展具有重要的科学意义和现实意义。目前,UWB通信的关键技术包括调制技术,脉冲形成,多址技术等。为了更好地了解超宽带通信系统调制技术及其通信原理,本文先概括地介绍了超宽带无线通信的基础知识:超宽带通信的基本原理、超宽带的基本脉冲波形以及超宽带信号的调制技术等。接着我们具体分析和仿真了几种典型的超宽带信号(TH-PPM—UWB信号、TH—PAM—UWB信号和TH—APPM—UWB信号)的时域表达式及其功率谱密度(PSD)。同时,简单地叙述了多脉冲信号接收机的相关知识,并且也通过仿真给出了不同脉冲重复频率下、不同判决方法和不同调制方法所引起的误码率的对比;在此基础上,分析与仿真了多进制的调制方案,包括跳时M元脉冲幅度调制(TH—MPAM)和跳时M元脉冲位置调制(TH—MPPM)。最后,我们提出跳时脉幅脉位混合调制(TH—APPM)超宽带通信系统,并分析了该通信系统性能及在不同集分割方案下的TH—APPM—UWB的通信系统性能。通过仿真得到结论:与传统的MPPM通信系统相比,在相同的条件下,APPM通信系统具有更低的SER。在不同分集方案中,UP映射方案优于BP映射方案和MP映射方案。(本文来源于《南京信息工程大学》期刊2008-05-01）

叶凌峡,葛利嘉,曾孝平[6]（2007）在《超宽带冲激无线电相关接收器的仿真比较》一文中研究指出超宽带相关接收器的设计是超宽带冲激无线电接收机实现信号接收的关键之一,针对使用二阶高斯脉冲的超宽带冲激无线电相关接收器的特点,建立了相应的仿真模型,在Simulink平台下实现了对超宽带冲激无线电相关接收器的模拟,采用了T-R(发送-参考)自相关和互相关叁种相关接收机方案,分别通过高斯噪声信道和多径信道进行相关仿真,对比了各种相关接收器的脉冲检测效果,验证了相关检测技术从噪声环境中提取超宽带信号的能力,为超宽带相关接收机系统的优化设计提供了参考。(本文来源于《计算机仿真》期刊2007年06期）

叶凌峡[7]（2007）在《超宽带冲激无线电相关接收技术研究》一文中研究指出超宽带冲激无线电已成为无线通信研究领域的热点之一,而其接收机的研制则是整个超宽带系统中的重点,要能充分发挥超宽带脉冲信号传输速率高,功耗低,安全性好,抗多径能力强等特点,就必须拥有合适的信号检测接收设备,本文通过对多种无线通信接收技术进行分析研究,设计出适用于超宽带冲激无线电系统的相关接收机。与传统无线通信技术相比,超宽带系统具有其不同的特点,本文第一、二、叁章对超宽带系统作了较为全面的回顾,比较系统地分析了超宽带冲激无线电系统的原理、结构以及目前发射机和接收机的研究现状,描述了超宽带信道模型。为后续章节研究超宽带冲激无线电接收机技术奠定基础。针对超宽带冲激脉冲的特点,相关接收技术是设计的重点,本文第四章详细的分析了相关接收技术,对不同的相关检测方式进行了比较,针对超宽带接收机适合采用的自相关接收和互相关接收作了仔细的分析,并进行了性能仿真。在完成相关接收技术的对比分析后,第五章给出了基本相关接收机方案和Rake接收机方案,对超宽带冲激无线电接收机的设计进行了具体的考虑,针对超宽带多径信道的特点,提出了一种新的二次相关Rake接收机架构,并通过性能仿真验证了此新架构的有效性。第六章研究了超宽带接收机的工程实现方案,完成了超宽带相关接收机实际电路的设计,并对关键电路和同步控制程序进行了具体分析。本设计改进了迟早门同步控制方案,编写了新的同步控制程序,新方案使同步系统工作更加可靠和稳定。(本文来源于《重庆大学》期刊2007-04-01）

王明阳[8]（2006）在《非合作超宽带冲激无线电信号检测技术研究》一文中研究指出本论文所研究的超宽带(UWB)信号均指超宽带冲激无线电(UWB-IR)信号。UWB系统以低占空比的超短冲激脉冲作为载体,无需载波调制,采用跳时扩谱(TH-UWB)或直接序列扩谱(DS-UWB)技术实现信息传输。与传统无线电系统相比,UWB具有更低的功率谱密度和更宽的带宽,具有高数据率、强抗干扰的特点。UWB信号常常被隐蔽在环境噪声和其它干扰信号中,难以检测,是一种很有军事应用前景的低截获/检测概率信号。超宽带无线电技术在高速军事通信、无人机低截获数据链、高分辨率雷达/定位系统中已经得到实际应用。因此在非合作条件下,研究对UWB无线电信号的检测技术,具有重要的军事意义。本文研究了在负信噪比且没有先验信息或仅有部分先验信息条件下, UWB无线电信号的检测问题。论文的主要工作如下:在全盲和负信噪比情况下,研究了基于希尔伯特-黄变换(HHT)的UWB信号检测方法。仿真实验表明:在进行UWB信号检测时,与传统小波分析方法和Wigner-Ville分布相比,希尔伯特-黄方法具有优越性。利用信号和噪声在固有模态函数域中有不同的性态表现,提出了一种固有模态函数积检测器(IMFs product detctor),在低信噪比和背景噪声分布未知条件下,IMF积检测器优于Teager能量算子(TEO)检测器。参考Rosenfeld子带乘积理论,提出了基于固有模态函数域滤波(IMFDF)方法,用于对带噪信号的边缘检测。IMFDF和小波域滤波方法相比,相对简单,计算复杂度小。提出了可用于全盲信号检测的CCIO测度准则和两种基于参数可调非周期随机共振(PASR)的UWB信号检测方法。利用PASR系统输出信号和输入信号最匹配时,随机共振最显着的这一现象,区别于Collins互相关方法,提出了基于输入(信号+噪声)输出互相关的ASR测度方法,即CCIO方法。利用线性响应理论(LRT),推导了CCIO测度方法的性能,验证了CCIO测度下的PASR方法可以实现全盲负信噪比(低于? 10dB)非合作UWB信号检测。在CCIO准则下,提出了基于PASR的DS-UWB系统码序列检测方法。对于低信噪比DS-UWB而言, PASR检测器逊于匹配滤波检测器;但当匹配滤波器存在较大失配时(出现同步误差),结论完全相反。研究发现:PASR方法的检测性能随采样频率的提高而改善。在CCIO准则下,利用多窗并行检测的思想,提出了基于PASR的多时窗检测器(PASR-MWD),用于TH-UWB信号检测。仿真试验表明:在负信噪比情况下,PASR多时窗检测器优于多辐射计组和固有模态函数积检测器,但逊于匹配滤波检测方法。在负信噪比和全盲的条件下,研究了基于分段自相关积累(PACA)的UWB(DS-UWB和TH-UWB)信号检测方法。经过严格数学推导,指出了TH-UWB信号的PACA函数不但在字符周期整数倍处出现离散峰值,而且按叁个峰值(一大峰值左右对称出现小峰值)成对出现,大峰和小峰的间隔就是PPM调制时间偏移。仿真验证了通过增加积累时间,实现负信噪比UWB信号检测的可行性。研究了仅需已知字符周期情况下基于特征值分解方法的UWB码序列波形检测方法,首次理论推导了DS-UWB、TH-UWB特征值和码序列波形的分布情况。提出了基于特征值分解的TH-UWB码序列波形估计方法,指出了在时间窗和字符非同步情况下,将会出现叁个大的特征值,对应的叁个特征向量反映了二元字符跳时序列波形之和的特性。利用矩阵扰动理论,证明了码序列波形估计误差的引理。分析了波形估计误差和输入信噪比、积累窗个数的关系。(本文来源于《国防科学技术大学》期刊2006-10-01）

马晓慧[9]（2006）在《冲激无线电超宽带新调制方法研究》一文中研究指出本文介绍了冲激无线电超宽带技术的基本概念、特点、发展过程、研究现状和发展趋势。在分析比较信号特点、接收方式、高斯白噪声信道(AWGN)下的误码率性能、多经多址性能的基础上,推导出了随机IR-UWB脉冲统一信号模型的功率谱密度(PSD),提出了一种更高速、抗多径性能更好、解调结构更简单的跳时双极性PSM调制(TH-PPSM)。本文应用推导出的PSD表达式举例分析并比较了几种典型调制下带有均匀分布的随机时间抖动(Timing jitter)及理想情况下的信号PSD,结果表明,时抖动的存在平滑了信号功率谱,降低了对其他窄带通信系统的干扰。而且,本文中给出的PSD函数表达式可以用来估计信号各参量的变化对PSD函数的影响,而不需要考虑脉冲序列的详细设计过程。本文阐述了TH-PPSM调制方案及接收方法,分析了系统的调制解调性能。结果表明,使用K个正交脉冲时,传输速率最高可达到传统调制的倍,解调所需相关器的数目仅是TH-PPM与PSM混合调制的一半。K=2时,系统的误码率性能随着每符号传输的比特数的增加而增大,且使用相同波形时,1-bit和2-bit方案的BER介于TH-BPSK调制和TH-PPM或PSM调制之间,3-bit方案的BER比OOK调制高,相同发射功率下1-bit和2-bit的BER变得比TH-PPM略高。(本文来源于《桂林电子科技大学》期刊2006-04-01）

罗娟,岳光荣,李仲令,李少谦[10]（2004）在《提高超宽带冲激无线电信号抗单频干扰能力的参数选择方法》一文中研究指出针对叁种超宽带冲激无线电信号(TH-PPM、TH-PAM和DS-UWB)在强单频干扰下的存在误码率恶化的情况,通过理论分析和计算机仿真验证,分析了影响超宽带冲激无线信号抗单频干扰能力的主要系统参数,提出了提高叁种超宽带无线电信号抗单频干扰能力的系统参数选择方法。采用这种参数选择方法,可主动降低甚至消除干扰信号对超宽带冲激无线电信号的干扰,降低超宽带冲激无线电接收机设计的复杂性。(本文来源于《通信学报》期刊2004年12期）

### 冲激无线电超宽带论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

超宽带冲激无线电引信系统设计过程中使用计算电磁学的方法研究地面对回波信号的影响,目前对超宽带冲激信号地面回波的计算多使用传统FDTD算法,其仿真步长受到稳定性条件的限制,计算量较大;基于ADI-FDTD(交替方向隐式-时域有限差分)算法,使用CPML(卷积完全匹配层)作为吸收边界,使用多极点Debye土壤模型描述地面电磁特性,提出一种多极点Debye介质中的CPML-ADI-FDTD方法;对不同湿度和粗糙度的地面回波进行仿真,结果表明所用的算法具有较高的精度和计算效率。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 冲激无线电超宽带论文参考文献

[1].石巍.超宽带冲激无线电通信系统同步捕获技术研究[D].西安电子科技大学.2013

[2].王全民,陈彬,郭刚,黄柯棣.超宽带冲激无线电引信地面回波仿真算法[J].系统仿真学报.2011

[3].周来金.冲激无线电超宽带发射机参数对接收机性能影响的研究[C].中国通信学会信息通信网络技术委员会2009年年会论文集（下册）.2009

[4].周来金.冲激无线电超宽带系统若干关键技术研究[D].北京交通大学.2008

[5].王鹏.冲激无线电超宽带通信系统的仿真研究[D].南京信息工程大学.2008

[6].叶凌峡,葛利嘉,曾孝平.超宽带冲激无线电相关接收器的仿真比较[J].计算机仿真.2007

[7].叶凌峡.超宽带冲激无线电相关接收技术研究[D].重庆大学.2007

[8].王明阳.非合作超宽带冲激无线电信号检测技术研究[D].国防科学技术大学.2006

[9].马晓慧.冲激无线电超宽带新调制方法研究[D].桂林电子科技大学.2006

[10].罗娟,岳光荣,李仲令,李少谦.提高超宽带冲激无线电信号抗单频干扰能力的参数选择方法[J].通信学报.2004

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4316cbf01cfd7015c19ee73d.html