# 小型水库洪水计算对防洪影响

中国水利水电第三工程局有限公司陕西西安710032

摘要：在水利工程设计中，设计洪水的计算、分析与研究是十分重要的内容，同时也具有十分重要的意义。洪水设计参数的确定，对工程自身的安全具有一定的保障，也对下游流域范围的控制有着至关重要的作用，同时也对水库库容量工程规模的确定起着指导作用，对整个工程的经济效果评价也必不可少。因此，对设计洪水及其计算方法进行详细探究十分重要。

关键词：小型水库；洪水计算

1洪水特性

设计流域洪水由暴雨形成，受流域地形地貌的影响，造成该流域洪水的主要特点为峰高量大且汇流集中，洪水涨势凶猛，历时不长，一般1d以内;洪量主要集中在24h之内;洪水陡涨陡落，多呈单峰型。洪水量级主要受暴雨量、暴雨强度控制，前期降雨和前期土壤含水量等也起一定作用。

2溃坝洪水计算目的及依据

洪水的大小对下游影响范围和到达下游的时间，可以为溃坝洪水的防范提供依据。通过溃坝洪水计算，了解下游各断面洪峰与溃坝水位，确定洪水淹没范围，根据下游淹没的社会经济状况，估算下游淹没损失。在汛期溃决，水库水体采用设计洪水位以下水体计算，下游初始水位由相应设计洪水位最大下泄量确定。

3设计洪水计算与分析

分期设计洪水计算，是合理布置施工场地和确定修筑围堰进度的依据。为了满足工程设计的需要，分析确定在分期内的施工时段。

3.1典型洪水过程线的选择

根据典型洪水选取原则，在设计条件下最可能发生的，具有一定的地区代表性，对工程不利的洪水过程，其次考虑使根据设计洪水设计的水利工程在建成后在防洪方面偏于安全。

具体选取原则为：有历年洪水资料的，资料完整和精度较高、峰高量大的大洪水过程；形状能够概括地代表本流域大洪水特性，即洪水出现季节、洪峰个数、洪水历时、主峰位置等符合大多数大洪水的一般规律；其形状对工程不利，如洪量集中等。

对于无资料地区，一般采取经验公式法，洪峰面积相关法为单因素的经验公式，忽略了河长、坡度等地形特征值的影响以及植被损失等下垫面和汇流过程等重要因素，仅以综合参数Kn表现。对于特小流域，不能准确反映各流域的特殊性，造成结果的准确性不足，其结果仅供参考。综合参数法也忽略了植被损失等下垫面和汇流过程等重要因素，同样不使用于特小流域洪水计算。对特小流域暴雨洪水，无论是暴雨的时空分布或流域汇流特性，推理公式更能适应其概化条件。

3.2设计洪水过程线

对于有资料地区采用分时段同频率控制典型的放大方法，典型洪水过程线在系列中选取峰高量大、主峰靠后、对工程不利的洪水过程，用同频率放大法放大后，洪水过程变形不大，涨落完整，均没出现交叉现象。无资料地区采用五点概化法或者三角形概化法推求设计洪水过程线。

3.3设计洪水成果合理性分析

设计流域属小流域，选用“雨洪法”计算设计洪水，其中:雨洪法以邻近雨量站为参证站，采用《暴雨洪水计算实用手册》中雨洪基本计算式;该公式是根据具有代表性的若干中小流域水文站实测资料拟定有关参数，并经过了大量的实际工程验证，符合特定的地理环境、水文地质条件和暴雨产、汇流条件，广泛应用于中小流域的暴雨洪水计算，在公式的采用中对公式适用条件(如流域下垫面条件、流域面积、流域几何特征值θ等)进行了合理判定，所选择的公式是正确合理的。从暴雨统计参数来看，以雨量站为参证站，并结合周边雨量站分析区域暴雨规律，暴雨统计参数与最新的有关暴雨等值线图是吻合的。

4水库设计洪水复核

4.1复核计算方法选择

基于水库所在地流域地理状况和相关水文资料，主要采用三种方法对设计洪水进行复核。（1）借助相关流量资料，对设计洪水进行科学推求。当水库坝址以及水库上下游区域附近地点具备超过30年的洪水流量实测资料以及插补延长资料，且具备调查历史洪水，可直接借助相关流量资料，进行频率分析，对水库设计洪水进行科学推求。当水库工程具有较长的运行期，且运行期间相应的水文资料具有全面性和可靠性时，可将水库运行相关资料作为依据，对历年入库洪水的具体过程进行还原，直接实现对入库设计洪水的准确计算。（2）当水库工程所在流域缺乏洪水流量的实测资料，且水库运行期间相应的观测资料难以为设计洪水计算提供充分依据，但水库工程所在地区具备超过30年的雨量实测资料以及插补延长资料时，可对相关雨量资料进行利用，实现对设计洪水的合理推求。（3）当水库工程所在地区缺乏相关流量资料，且不具备暴雨相应资料时，可采用地区综合法对设计洪水进行估算，也可采用本省所审定的《暴雨洪水图集》推荐的相应方法进。应用地区综合法要对设计流域特性呈现出的差异性进行考虑，并尽量利用近期大暴雨洪水相关资料进行有效检验。

4.2防洪复核注意事项

（1）在对小型水库所在地区进行水文分析计算的过程中，降雨量等相关参数是影响计算结果准确性的主要因素，因此设计人员应该对降雨量等相关参数的取值加以重视。为了保证降雨量取值的合理性，设计人员需要充分考虑小型水库所在地区以往暴雨资料，通过对小型水库附近位置降雨量实测值、以往资料中降雨量值等相关数据的比较，得出有针对性的设计结果，进而保证防洪复核设计的有效性。（2）开展地区性综合检查，主要检查方式有：①当水库工程所在流域存在较多的内测站或者已建工程时，应对流域上下游相应的设计洪水成果以及相关参数呈现出的合理性进行检查；②水库工程所在流域不具备对上下游相应的设计洪水成果以及相关参数呈现出合理性实施检验的条件时，可选择具有相似暴雨和流域特性的流域，对设计洪水相关参数呈现的地区合理性实施检查；③选择类型相同的水利工程相应的设计洪水成果以及相关参数进行对比检验。地区性综合检查要重点对相关设计参数呈现出的地区综合规律进行检查，并对频率相同的设计洪峰相应的模数呈现的地区分布具体规律进行检查。当设计洪水相关参数与实际成果有悖于一般性的地区分布规律时，要对具体原因进行分析，最终科学合理地确定设计洪水成果。（3）相对于大型水库而言，小型水库调节洪水的能力相对较小，为了保证防洪设计的准确性，应该注重洪峰流量计算的准确性。在计算小型水库洪峰流量的过程中，应该将对小型水库调节能力影响较大的雨型分布作为计算参考，通过对洪峰流量的准确计算，保证小型水库防洪设计的合理性。

结语

设计洪水，为防洪等工程设计而拟定的、符合指定防洪设计标准的、当地可能出现的洪水，即防洪规划和防洪工程预计设防的最大洪水。设计洪水是确定水利工程建设规模及制定运行管理策略的重要依据，推求设计洪水的途径和方法是随着资料信息的积累不断进行完善的。设计洪水的研究计算已有近百年，从最开始的简单分析计算发展到现在，已形成一套较完整较成熟的计算理论体系，为准确得出设计洪水参数打下了坚实的基础，同时为水库设计提供重要依据，从根本上保证水库设计安全。

参考文献

[1]王少军．溃坝洪水与大坝风险管理［J］．中国减灾．2007．(11):179－181．

[2]王卓娟，乔娟.湖北省小型水库设计洪水计算[J].三峡大学学报（自然科学版)，2011，33（3）：6-9.

[3]黄志强，林跃.长潭水库防洪风险分析与决策[J].浙江水利水电学院学报，2008，20(3)：1-4.

[4]刘朝辉,刘高峰,仇蕾.城市洪水灾害损失评估及应用[J].水利经济,2009,27(01):36-38+48+76.

[5]陈璐，卢韦伟，周建中，等．水文预报不确定性对水库防洪调度的影响分析［J］．水利学报，2016(1):77-84．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/445ecd05c63c13d5d4076045.html