# 建筑结构的检测现状与趋势

身份证号码：36012119851224xxxx

【摘要】安全性与稳定性是建筑结构的基本性能，随着建筑行业快速发展，各种建筑结构如雨后春笋般涌现，在繁荣景象下，为了确保建筑工程建设质量，必须做好工程交付使用前的结构检测工作，检测到安全隐患及时处理。本文从建筑结构检测原则出发，分析建筑结构的几种基本检测方法，并对建筑结构检测发展进行展望。

【关键词】建筑结构；结构检测；现状；发展

1.建筑结构检测的原则

在进行建筑结构检测时，应遵循的四大原则：科学性原则。被测构件的抽取、测试手段的确定、测试数据的处理必须具有科学性，而不应头脑里先有结论，然后再把检测作为证明结论的手段来对待；“必须、够用”原则。也就是说，建筑结构检测的范围、内容和数量应根据鉴定评级的需要来确定，既不能随意省略检测内容，也不要盲目扩大检测内容，应按照规定确定抽样检测的最小样本容量；规范性原则。在建筑结构检测过程中所采用测试方法必须符合国家有关的规范标准要求，检测仪器必须符合相关标准，检测单位必须具备相应资质，检测人员必须取得上岗证书；针对性原则。因为建筑结构的种类很多，结构现状千差万别，必须在建筑结构检测时应在初步调查的基础上，针对每一个具体的工程制定检测方案。

2.结构检测方法

2.1砌体结构检测

砌体结构检测可分为砌筑块材、砌筑砂浆、砌体强度、砌筑质量与构造以及损伤与变形等项工作。以贯入法检测砌筑砂浆抗压强度为例，对砂浆要求为自然养护、自然风干、龄期28天以上强度0.4-16.0MPa。流程：将测钉插入贯入杆测钉座，测钉尖端向外固定——摇柄旋紧螺母至挂钩挂上，将螺母退至贯入杆顶端——贯入仪的扁头对准灰缝中间部位，垂直贴在被测砌体灰缝砂浆表面，握紧贯入仪把手扳动扳机，将测钉贯入砂浆——将测钉拔出，用吹风器将测孔中的粉尘吹干净——将贯入深度测量表的扁头对准灰缝，测孔插入测头，保持测量表与被测砌体灰缝砂浆表面垂直，表盘读取测量显示值并做记录——剔除16个贯入深度检测数值中3个较大和较小值，剩余10个贯入深度值取平均数值。

2.2混凝土结构检测

混凝土结构检测常采用的检测方法主要有：结构性能实荷检测、混凝土强度回弹法、超声波法、超声回弹综合法、钻芯法、拉拨法和射钉法等。

2.2.1以结构强度回弹检测技术为例：回弹测区选取应避开构件接缝处和钢筋密集区，回弹测区一般情况下应布置在构件两个相对上。测区数量根据目的而定。通过回弹法检测混凝土强度应确保回弹仪与测试面垂直，不得打在气孔和外露石子上。回弹宜在侧面范围内均匀分布，每个测区回弹16次，点间距不小于20mm，点距构件边缘或外露钢筋距离不小于30mm。一点弹击一次，测点回弹读数精确到1mm。回弹仪使用方法：轻压弹击杆使按钮松开，让弹击杆伸出，挂钩挂上弹击锤；对混凝土表面均匀缓慢施加压力，等弹击锤脱钩，冲击弹击杆后，弹击锤即带动指针向后移动直到一定位置，指针块刻度线即在刻度尺上指示某一回弹值。

2.2.2抗压强度钻芯检测法：钻芯开始，推进刀杆使钻头缓慢匀速接触混凝土表面，轻压进刀杆钻入混凝土5mm左右，持续轻微用力，期间水冷钻头，控制水流量为每分钟3-5升，冷却用水流量不足要适当减慢钻入速度，进退刀杆，避免碎屑变稠，造成卡机，损坏。取出芯样用一字的螺丝刀沿钻缝插入，螺丝刀的直径比钻头嘴壁厚稍大即可，沿同一轴线用锤子敲击螺丝刀尾部，使螺丝刀缓慢进入，尽可能深入，到达芯样尾部断裂。

2.3钢结构检测

钢结构的检测是指钢构件质量或性能的检测，可分为钢结构材料性能、连接、构件的尺寸与偏差、变形与损伤、构造以及涂装等项工作，必要时，可进行结构或构件性能的实荷检验或结构的动力测试。

2.3.1钢材料检测：以里氏硬度计检测法为例——首先效准仪器，然后用角磨机在预测构件打磨长度大于50mm光滑平面，用粗糙度仪对打磨面粗糙度测定，要求满足后用里氏硬度仪测试钢材打磨面表面强度。采用C和D头测头，测试中保持冲击头和测试面的垂直。每个面测9点，测点均匀布置，间隔大于3mm。以9测点的硬度平均值为钢试件硬度值，换算钢材抗拉强度值。

2.3.2变形检测：测量小跨度梁、屋架挠度时，可用拉铁丝方法，也可选取基准点用水准仪测量。屋架倾斜变位测量一般在屋架中部拉杆处从上弦固定吊锤到下弦处，测量倾斜值并记录倾斜方向。

2.3.3裂缝检测：裂缝宽度检测主要用10-20倍放大镜、塞尺及裂缝对比卡。测量裂缝长度可以用钢尺，深度可以用极薄钢片插入裂缝粗略测量，还可以沿裂缝方向取芯或用超声仪检测进行检测。可用粘贴石膏法判断裂缝是否发展，用厚度在10mm左右、宽度在50-80mm石膏饼于裂缝处牢固粘贴，然后观察石膏是否裂开。还可以用手持式应变仪测量变形是否发展，于裂缝两侧粘贴手持应变仪头子。

3.建筑结构检测技术发展

3.1在全国范围来说，建筑结构的检测技术对提高建筑结构工程施工质量方面起到了重要的作用，逐渐成为建筑工程质量主管部门监管建筑结构施工质量的措施，也成为了建筑单位和施工企业控制施工质量的技术措施之一。更加精准、减少损伤、快捷方便无疑是已有建筑结构检测技术改善和提高的发展目标。开发新的检验项目，使检测技术更加完善，是检测技术发展的未来方向。

3.2在建筑结构检测中，检测仪器和设备发挥着十分关键的作用。因此，研制和应用精确度高、操作方便、使用寿命长、体积小的检测仪器设备是今后建筑结构检测技术发展的重要方向。此外，建筑结构检测理论和检测数据分析方法对解决检测结果的不确定性和提高检测精度有重要的影响，因此，改进建筑结构检测理论和改善检测数据分析方法是建筑结构检测技术研究的另一重要方向和工作。

3.3伴随着工程技术的快速发展及检测要求逐步提高，检测技术面临新形式与新问题。高强度混凝土、新型墙体等材料出现，亟需新的检测技术的支持，检测技术要根据新材料的不同性质进行新的质量等级评定，这无疑需要时间的沉淀才能形成完善体系。钢结构因其发展潜力也要求检测技术更加专业化、科学化，以提供更全面的测试数据。由于技术的进步，结构设计的创新，检测工作也要运用新的技术才能跟上发展的步伐。

结束语：

建筑结构是否安全可靠是评价建筑工程最重要的指标。随着人们对建筑工程的质量要求和安全意识的提高，建筑结构检测已成为建筑工程质量安全保障体系中的重要组成部分，被应用到建筑施工过程、竣工验收以及使用营运等各个阶段，建筑结构检测是建筑工程中必须要进行的程序。它是建筑结构安全的有力保障。

参考文献：

[1].陈剑平.建筑结构检测技术与评定技术的应用及发展[J].文摘版：工程技术，2015（06）：279.

[2].肖阳举.建筑结构检测与加固方法[J].文摘版：工程技术，2015（25）：30-31.

[3].姚涛，徐教宇，张仁瑜.建筑结构检测标准体系的研究和建议[J].工程建设标准化，2014（7）：34-38.

[4].罗淋.浅谈建筑钢结构构件性能的检测[J].新业主：现代物业上旬刊，2015（7）：64-65.

[5].李金凤.建筑结构工程质量检测中的无损检测技术应用探讨[J].文摘版：工程技术，2015（36）：27.

[6].马志强.建筑结构检测与加固方法[J].文摘版：工程技术，2015（04）：248.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/44ef8b18c14f2c72aa5fcf18.html