# 强化农电线损管理工作开展的必要性分析郑黎

（1国网河南省电力公司新乡供电公司河南新乡453000；

2国网河南省电力公司新乡县供电公司河南新乡453731）

摘要：农村电网线损管理水平的提高，是目前我国供电管理部门面临的一项重要工作内容。降低农电线损可以更好的为农村的工农业生产提供电力来源，同时，也可促进我国工农业的生产力度。在我国目前的电网建设过程中，往往只重视城区及乡镇的工业主干线路，在很多时候忽视了农村电网线路的建设与维护。本文主要对农电线损管理工作开展的必要性、问题以及对策进行了一定的探讨。

关键词：强化；农电线损；管理工作；开展；必要性；分析

1农电管理工作中线损分析的必要性

第一，对当前线损情况进行综合、系统的分析，是整个配电系统能够安全、稳定运行的重要前提，结合实际线损情况，对线损发生区段逐一制定管理措施，逐一明确是否电力设备的运行机制、配电系统结构与运行状态、用电管理以及计量装置等方面存在严重的损坏问题，清楚的判断线路受损问题产生的源头，有利于后期对该环节重点防御工作的开展，且能够进一步了解该单位线损的组成、性质以及产生原因，掌握不同区段线路在数量及规模上的实际需求量，有效控制供电成本的投入力度，以便为农村电网系统创造良好的经济效益以及社会效益。

第二，配网线损。分析方法按照不同分线区以及分台区进行，在此过程中不仅要联系售电量与供电量在时间因素上的差异，还需将以往时期中线损的理论值、计划值、实际线损值与现阶段线损值，全部纳入对比分析范围之内，若分析数据表明线路受损，应及时制定相应的降损措施，以避免线损波动对整个线路的影响。线损分析。对往年统一时间段内的线损值与现阶段线损之进行全方位比较分析时，应当以整个输配电设备中分主、分线以及分压变压器的数据变化其分析的主要前提，并且能够对改善方向进行调整。其他影响因素分析。主要是包括无损电量的变化、改变抄表时间、本年度完成的技术降损项目等对线损率的影响分析。

2农电线损管理存在的主要问题

2.1缺乏管理意识

在我国农村由于对农电线损的重要性认识不足，所以缺乏农电线损的管理意识。我国一些电力企业认为农村消耗的电能只占总消耗电能的很小一部分，农电线损在电力企业的整体电网线损中可以忽略不计，电力企业不愿意投入人力、物力、财力在农电线损的管理上，企业认为农村的电网管理工作的重点在用电安全上，对农村电网的管理只需关注农电安全管理即可，电力企业对农电线损管理意识的缺乏会导致农电线路管理人员缺乏农电线损的管理意识，最终的结果是农电线损管理不善，农电网运行时线损得不到有效控制，不但降低农电线路的供电效率还影响电力企业总电网的线损。

2.2计量设备管理不规范

在农电线路管理中不统一规定计量设备的安装、移动和拆解规范的现象很常见，这会导致农电线损管理职责不清，责任无法落实，监督管理无法有效开展等问题。在低压供电区，若电能计量设备管理不符合我国相关规范，会影响电能表连接方式和计量准确度的核实，导致农电线损测量不能得出有效数据，影响农电线损的管理质量。此外，电能表不规范校核或者烧坏后无人处理等问题会导致低压供电区的农电线损无人知晓，降低农电线损的管理水平。农村用户电表不统一安装，大部分农户电能表缺乏封装设置，型号老化功能落后等管理不善的问题，会影响电能表计量的准确性，进而影响农电线损计量的准确性，增加农电线损的管理难度。

2.3抄表程序不规范

抄表程序不规范主要变现在两方面，一是农村抄表时间不统一，影响农电线损管理水平的提高。二是抄表行为不规范，缺乏监督管理，影响农电线损管理水平的提高。农村供电所的电能表抄表时间混乱不规范，经常发生电能表抄表时间与农村供电局抄表结算时间相差较长，影响农电线损统计数据的准确性，进而影响农电线损的管理水平。在我国农村偷电窃电问题比较严重，农村供电所的工作人员又相对缺乏责任心，工作不积极对偷电、窃电用户缺乏应有的监督管理。有些农村电工缺乏合法电工证和比较规范的检查工具，对农户用电情况检查不合法、不准确，导致农电线损管理困难。此外，偷电技术的发展速度大于反窃电技术的发展速度导致农村供电所发窃电技术不能有效控制窃电、偷电行为，也会增加农电线损，降低农电线损管理水平。

3强化农电线损管理工作开展的几点对策

3.1强化培训，加大投入

一是加强对现有线损管理人员的教育和培训，并确保教育和培训内容的针对性。就需要切实加强农村电网实际情况的分析，结合台区内线损管理的紧迫性，针对性的对线损管理人员的教育和培训的内容进行倾斜，且始终引导其意识到强化农电线损管理工作的重要性，切实注重农电线损管理专业技术知识的学习，及时的掌握台区线损情况，针对性加大线损管理的投入，尤其是应在技术、资金和人员上下功夫，优化线损管理技术，掌握线损管理要点，配备线损管理专项资金，优化线损管理人才结构，不断的充实和优化线损管理的成效，为线损管理水平的提升奠定坚实的基础。

3.2科技助力，优化成效

在当前电网科技快速发展的今天，作为电力企业必须在注重城市电网科技投入的同时，还应向农村电网加大科技投入力度。最为基本的就是将传统的机械式电表改成智能电表，并设置远程在线监控系统，及时掌握台区内的用电情况，并利用线损检测系统加强对线损检测数据的收集和分析，并结合分析的结果，针对性的采取措施，及时对农网线路线损问题进行优化和完善。例如在对线损较高的农网线路中，应加强对其检测外，还应采取提高功率因素、升压等措施的应用，尤其是应通过不断的实践，分析和总结线损分布的规律，且导致线损的因素较多，除了外部因素外，还有很多内部因素，例如线路结构、无功电流等。

3.3优化电网，强化管理

为了更好地强化农电线损管理工作的开展，切实提高降损工作的成效，在做好上述工作的基础上，还应切实注重电网结构的优化和完善，切实强化电网管理工作的开展。这就需要对电网结构进行调整和完善，对线路电压进行调节，及提高功率因素等方式。但是这都是最为基本的降损措施，在当前农村电网负荷日益增加的今天，就需要对农电线损管理方式进行不断的优化和完善。这就需要切实对农村电网进行中长期规划，明确近期的实施计划，对农村电网用电负荷进行精准的预测，对变压器的容量和分布点进行确定，及时的采用节能变压器，尤其需要结合无功负荷及其分布的情况，针对性的对无功补偿设备进行选择，同时还需要对补偿容量进行合理的确定，尽可能地将电网损耗降到最低。

综上所述，电力企业飞速发展的今天，决定农村配电网运行能力的关键因素主要来自线损管理是否全面、彻底的，以及线损技术是否增强，全面贯彻落实两项基本内容，不仅能够保障供电的安全性与稳定性，且能够提高电力企业的经济效益与社会效益。

参考文献：

[1]张小辉.电力营销中农电管理线损问题研究[J].南方农机，2016，47（12）：132-133.

[2]梁珑.农电降损节能管理措施分析[J].科技创新与应用，2016（22）：211.

[3]田文树，甄纲.专业化管理助力供电所管理提升[J].农村电工，2016，24（08）：14.

[4]陈斌.规范基层供电所管理的对策探讨[J].中国电力企业管理，2016（20）：74-75.

[5]杨国平，张勤.绩效管理在乡镇供电所的运用[J].中国电力企业管理，2016（20）：85.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/454b8c83817b14740133ef26.html