# 探讨市政工程道路排水管道施工技术要点王兴刚1

1身份证号码：21122319781221xxxx；2身份证号码：33062319751105xxxx；

3身份证号码：33062119750613xxxx

摘要：随着我国城市化发展，市政道路为人们交通运输、出行做出了很大贡献。市政工程是城市发展建设中的重要工作之一，而道路排水管道施工又是决定城市道路排水能力的关键环节。市政工程的好坏，直接影响了城市发展，道路排水管道的好坏，直接决定了城市道路的排水能力和防灾害能力。因此，在市政道路工程中应该严格把控好道路排水管道的施工质量，提高道路排水管道的施工技术水平，进而保证城市道路的排水能力。本文就是针对道路排水管道施工技术，分析施工现状及存在的问题，以及提高施工质量的建议。

关键词：市政工程；道路排水管道；施工技术；要点

引言

作为我国城市基础设施之一，市政道路排水管道施工的质量对于人们的日常出行和生活有着非常大的影响。同时在进行市政道路排水管道施工的过程中，影响工程施工质量的因素也存在很多，因此在进行施工的过程中需要充分的考虑城市的各方面因素，从而更好的提高整个城市道路排水质量，为我国的城市发展提供更加优秀的保障。

1排水管道施工技术的简介

在城市中，道路的排水管道主要由主排水管道和支线排水管道组成，在市政道路工程施工时，需要考虑到道路排水方面的能力，每条道路根据水量排放需求来进行排水管道的设计，在道路两侧需要预留排水沟渠，在排水沟渠内铺设支线排水管道，再将各支线排水管道与主排水管道连接，进而组成一套完整的城市排水系统。因此，在排水管道施工中，各排水管道布置连接的设计是否合理、排水管道排水量是否达到该道路区域的排水需求量，都将直接影响城市道路的排水能力，进而影响城市交通和市民正常出行。

2市政道路排水管道施工问题

2.1管道基础平顺度存在误差

管道基础平顺度存在误差的主要表现为标高控制难度大，在基底开挖时，基本以机械设备为主，其由工作人员对全程操作，如果工作人员的技术水平较低，将影响操作的效果，无法对标高进行有效的控制。另外，在施工中，工作人员需对管道基础进行人工支模，其槽顶面的实际标高、平顺度的误差相对较大，影响后续施工的质量。同时，在管道施工中，工作人员的作业面较窄，导致很多杂物会进入沟槽之中，影响安装模板环节的质量，甚至造成混凝土表面受到破坏。

2.2管道错位问题

市政工程道路排水管道的施工误差问题极易引起排水管道的错位，排水管道错位危害极大，不仅会影响管道的排水性能，还会使市政工程道路出现倒坡与积水问题。产生管道错位的原因很多，人为因素、自然环境因素都可能引起管道错位，在人为因素上主要是由于施工人员并没有进行实地考察，忽视了周围环境对排水管道的施工影响，进而使排水管道的设计方案不合理。另外，在排水管道投入使用的过程中，一些砂石、雨水会对排水管道造成破坏，管道壁会逐渐的变薄，导致管道错位问题的发生，缩短排水管道的使用寿命。

2.3管道漏水现象明显

将排水管道投运以后，如果在使用中发生漏水等问题，就会对周围的建筑产生严重的影响。对管道漏水而言，其原因种类较多，其中最为关键的因素就是管材的质量较低，不能满足工程的需求。另外，在施工时，管道衔接位置的密封效果较差，在长期使用以后，就很容易发生漏水的现象，影响工程的整体质量。

3市政工程道路排水管道施工技术要点

3.1管沟开挖施工要点

管沟开挖是排水管道施工的首要环节，需要采用合理的开挖技术和开挖断面形式。主要根据现场地形、地下水位、周边建筑和施工技术条件等进行选择，同时要注意季节等因素对施工技术的影响。一般采取机械与人工开挖配合的形式推进作业面，并对现场土质状况、道路宽度等进行控制。其中管沟开挖放坡系数应控制在1∶0.25或1∶0.33左右，沟底宽度应比管道构筑物的横断面最宽处大50cm左右，从而为管道安装施工留下空间，方便后续施工的进行。若施工场地较为开阔，可将弃土堆置在槽边1m以外，降低管壁负载，提高边坡稳定性。采用机械方式开挖时，应控制在基底标高200mm以上，其余部分采用人工开挖，避免出现超挖现象。

3.2市政排水管道放线技术要点

放线工作作为所有建筑工程施工中核心工作之一，在市政道路排水管道施工的过程中也发挥着非常重要的作用。由于放线技术是以工程施工图纸作为基础来进行的，所以在进行施工的过程中要对图纸进行严格的审核，以此为基础，严格按照图纸进行放线，同时在施工过程中，放线技术人员还应该根据开挖渠道的深度以及坡度不同来进行调整，更好的保证施工人员的安全。

3.3管材、管道安装施工技术

在管材的安装上工作人员首先要观察管材是否存在裂缝、漏洞等质量问题，质量问题的出现需要与厂家协商进行更换。其次，在下管之前，工作人员需要对管基边线、井基、中心线等尺寸与规格进行检查，使其满足施工要求。之后工作人员也要调查混凝土的强度等级、接口防渗砂浆是否满足施工的要求。最后工作人员需要要对管口安装中存在的突出接缝进行及时的处理，从而有效的防止流水断面减少的情况发生。管道安装施工是市政工程道路排水管道施工的重要环节。工作人员首先需要根据测量中心线来控制管道的一侧边线，在控制的过程中可以利用细绳等工具。其次，工作人员在管道投放的过程中可以利用专业吊钩或柔性吊索等工具，这一过程需要工作人员具有较高的专业技能。如果市政工程道路排水管道施工现场面积狭窄，在施工的过程中无法使用机械设备，这时可以采用人工压绳下管。最后，为了避免沟槽下部的管道与槽壁发生碰撞，需要加强管道方向的控制，另外，在管道安装的过程中，必须将管道进行铺垫，确保其稳定性，并且对管内存在的砂石、泥浆、木块等杂物进行清理。

3.4回填时技术要点

回填的土多选用附近开挖土方，以减少运输所浪费的时间与成本。且所选用的回填土必须保证其中无碎石、无碎砖、无混凝土块等硬土块，也不允许使用淤泥、受冻土、腐殖土等。并对回填土的水分进行控制，保证其中的含水量达到最佳。且回填土壤时，槽内不可存在积水，也不允许出现各种杂物。回填土的厚度要适中，多采取换层夯实的方式。回填土通常分为重型与轻型，管道两侧利用轻型回填方式，50厘米以上需要采取重型回填的方式。土层的厚度多控制在30厘米以内，当验收合格后，还需要合理调整管道两侧回填土的高差，应控制在30厘米以内。在重点区域应以警示牌做为标志，以免其他工程或人为等因素破坏排水管道。

3.5沟槽底处理

在施工期间，沟槽底的处理具有重要作用，可提升管道敷设的质量，以及施工效率，甚至对后期的施工也会造成一定的影响。沟槽处理的主要目的是保证其底部凭证，不会出现明显的土层起伏。在施工期间，要选择合适的施工方法，保证与施工环境与地下情况相符合。将所有杂草、石块、垃圾等全部清理干净，保证沟底无起伏。并对沟底的土层加以分析，包括土质的类型，土质承载能力等。若施工区域为软土等承载能力较弱的土质时，需要采取相对应的举措进行加固处理，或适当深埋、或利用混凝土浇筑方式避免地基下沉。

结语

综上所述，在进行道路排水管道施工工作时，应该从各施工环节抓起，提高各施工环节的工作质量，施工流程符合设计标准，施工设计科学合理，才能提高道路排水管道的施工质量。

参考文献：

[1]张守才.市政道路排水管道施工技术要点探析[J].建材与装饰，2016（07）：41~42.

[2]刘宏伟.浅析市政工程道路排水管道施工技术要点[J].科技资讯，2016，14（01）：45~46.

[3]曹庆.关于市政工程道路排水管道施工技术要点的探讨[J].建材与装饰，2016（24）：221~222.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/455760de0376c28a8bc84b39.html