# 浅析变电运行的安全问题分析及故障排除赖绍元林志艺

（国网福建省电力有限公司安溪县供电公司362400）

摘要：在电气变电运行的过程中，安全问题十分重要，如何才能使作业更加安全，如何才能使工作更加高效，受到了大家的关注。经过多年的努力研究以及自身的经验，笔者对电气变电运行的安全管理以及排除故障进行了探讨，提出了有针对性的改进建议，具有一定的理论意义和实践意义。本文就变电运行的安全问题进行了分析探讨，并提出了相关故障排除措施，以供参阅。

关键词：变电运行；安全问题；故障排除

引言

变电运行在整个电网系统中占据中重要地位，也是电能进出的主要通道，变电运行的安全与否对整个电网系统的安全运行有直接影响，尤其是这几年我国的经济建设得到了较大的发展以及进步，各地新的电网系统也在不断增加，投入使用了许多新型的变电设备，做好这些设备的安全检查以及维护工作对保证整个电网系统的可靠、经济以及健康运行有重要作用。在新形势下，电力企业要增强自身的综合实力，就必须要做好安全问题分析工作。

1变电运行安全管理工作的重要性分析

改革开放以来，伴随着社会经济的飞速发展，人们的物质生活条件也极大改善，与此同时，人们的日常生活中的用电量也伴随着其生活品质的提高而增多，在这一时代背景下，人们对电能的安全性和方便性也有了更多的要求，所以，其对于变电运行的安全管理问题也给予了广泛的关注。在电力系统运行管理中，变电运行属于一个重要环节，若这一环节的安全管理存在隐患，那么各种故障的发生率也会不断提升。在电网运行管理、事故处理以及倒闸操作等环节，变电运行均是重要的执行机构，其主要任务包括两个部分：①安全维护管理工作；②对电力运行设备的运行操作的管理。在变电运行安全管理中，人是最重要的因素，如果不能规范操作，那么常常会酿成事故，从而造成严重的社会影响。

2变电运行的安全问题

（1）操作错误。变电技术直接由变电操作员操作，但由于变电运行的特点是需要维护的变电设备太多，工作量庞大，繁琐而乏味，人们往往会失去耐心导致疏忽，操作态度不端正、行为不规范等，但这些小的失误，就会破坏整个电网系统，影响运行稳定，可能会发生严重的机械事故。（2）防范疏忽。一些管理者为节约人力物力资源，在事后防范这一方面做得非常不到位，例如，在夜间机械仍在运转时技术人员值班不足，只有一小部分人来维护整个电网系统，任务量之大可以想象，还有夜间正是人们需要休息的时候，容易疲劳，出现打盹、瞌睡的现象，这时更容易犯错误；还有值班的人员可以未经专业管理人员允许就可使用机构箱的机械挂锁钥匙，疏于检查只是过于形式，将给安全带来很大的隐患。（3）培训欠缺。对专业人员的要求不高，没有专业培训过程，在工作质量上面有很大的欠缺，职工的素质技术都不到位难以满足现代化技术的需求，对设备掌握度不够，可能不会及时处理应对设备故障等，同时也没有制度的约束，职工没有自觉意识普遍素质低下，导致工作上的失误。（4）设备老化。变电设备一经安装投入到使用中去，就几乎不会有很大的改换设备工作，但随着时间的推移，设备应用时间过长导致设备老化，而且也没引进新的技术设备，及时更新改造，技术达不到要求，年限又超过，设备就会存在安全隐患问题，增加事故发生率。

3变电运行的安全故障排除

3.1主变三侧的开关跳闸故障排除对策

引起主变三侧的开关跳闸故障的主要原因有侧开关拒动的故障、连线的故障、主变差动区的故障以及主变内部的故障等等，要确定引发主变三侧的开关跳闸故障出现的原因必须要经过具体的检查进行判断。在对其进行检查的过程中如果有瓦斯保护动作出现，那么很有可能是出现了二次回路故障或者是变压器的内部出现故障，然后再根据故障的根源对这两种可能出现的情况实施区分性检查。而如果在检查的过程中存在着差动保护动作，那么应该在CT间开展必要的检查。如果在检查的过程中同时出现了瓦斯保护动作以及差动保护动作，那么这就表明在变压器的内部存在着故障。

3.2消弧线圈故障及排除方法

消弧线圈的故障的排查与判断是变电故障排查中复杂困难的工作，主要就是因为这项故障的引发因素很多，而这些引发故障的因素的来源也各不相同。其可以来自电路内部也可能来自外部。如果判断出故障是来自内部，那整个变电系统必须停止运行，否则会引起更危险的事故。不管故障来自内部还是外部，我们都需要对故障进行进一步的确定。

3.3主变低压侧开关故障与排除方法

在实际进行排查时，我们首先要确定主变低压侧开关的故障具体是由上述的哪一种因素造成的。首先我们应该确定这种故障是不是由于母线故障造成的，如果母线故障排查时开关没有跳闸，就要采取更专业更复杂的技术来对故障进行进一步的确定。由此可见，主变低压侧开关故障的排除是一项很复杂的工作，它需要工作人员有很高的专业素质。在变电运行的过程中会发生主变低压侧开关跳闸故障是因为母线、开关误动、越级跳闸等方面的故障导致的，检修人员应详细的检查变电设备的相关保护动作，然后再根据相应的保护动作对过流保护动作做出初步的判断。接着再仔细检查继电保护的实施情况，主要是检查主变保护和线路保护这两个方面。在检测设备的时候如果只有过流保护动作，那么就可以确定其为母线故障和线路故障，如果同时出现过流保护动作和线路保护而没有发生开关跳闸的问题则可以确定是线路故障，如果并为出现开关跳闸问题则可以以接地方式来确定故障。

3.4线路跳闸故障与排除方法

在变电设备出现线路跳闸故障以后，就必须要对保护动作的实际情况实施及时、准确的检查，同时还要把CT回路图当做检查的主要依据，然后对相应的线路实施必要的检查。在检查的过程中要把线路出口以及线路CT之间的范围确定为检查的主要范围，假如在确定的范围之内不存在任何异常情况，那么则必须要对跳闸开关实施进一步重点的检查，对消弧线圈、三相拐臂以及开关位置的指示器等的情况进行必要的检查。如果跳闸开关的结构为弹簧结构，那么还需要对弹簧的储能情况开展一定的检查，检查其是否正常；而如果跳闸开关的结构为电磁结构，那么必须要对开关保险动力的接触情况开展必要的检查；而如果跳闸开关的结构为液压结构，那么必须要对开关的压力状况开展系统化的检查。在开关的一系列故障均排除并且经过检查不存在任何异常的情况之后才能开展正常的输送电，这样才能够保证输送电过程中安全、经济、高效，为人们的生产生活提供更加可靠的电能供应。

3.5消弧线圈故障及排除方法

消弧线圈的故障的排查与判断是变电故障排查中复杂困难的工作，主要就是因为这项故障的引发因素很多，而这些引发故障的因素的来源也各不相同。其可以来自电路内部也可能来自外部。如果判断出故障是来自内部，那整个变电系统必须停止运行，否则会引起更危险的事故。不管故障来自内部还是外部，我们都需要对故障进行进一步的确定。

结束语

综合上述，变电运行中的故障因素较多，如技术水平较低、设备落后、工作人员职业技能低等，不及时排除，会对供电企业的发展、社会的生产生活造成很大影响，同时也阻碍了电力的发展。因此，为了满足社会生产的供电需求，要求提高变电运行工作人员的职业素养、知识技能，完善变电运行设备的管理，制定科学、合理的故障隐患检查制度，及时排除变电运行中潜在的故障，提高变电运行的稳定性和安全性，保证变电站的正常运行。

参考文献：

[1]赵君.浅析变电运行的安全问题及故障排除[J].科技创新导报，2016，13（12）：36~37.

[2]郑率，高航，郑伟，等.浅析变电运行的安全问题及故障排除[J].科技与企业，2015（24）：40.

[3]陈章.浅析变电运行的安全问题分析及故障排除[J].大科技，2016（36）：162~163.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/45bdfa6ae6676682ee4520d1.html