# 电子对抗技术及装备的发展趋势

海装武汉局综计处湖北武汉430060

摘要：简要介绍了电子对抗技术的的概念，对电子对抗技术进行了分类。探讨了电子对抗技术的发展；论述了电子干扰技术的辐射与反辐射摧毁技术。同时，探讨了电子对抗技术中的隐身技术与电子防御技术。最后论述了电子对抗装备发展趋势。

关键词：电子对抗技术；电子干扰技术；辐射；反辐射摧毁；发展趋势

0引言

电子对抗技术，简单地说是直接应用于信息对抗的各种技术的总称。它是军用信息技术的一个分支和现代军事高技术之一。由于军队广泛应用先进的电子技术和装备进行战场侦察、目标监视、作战指挥、通信联络、武器控制与制导，从而大大提高了作战能力和快速反应能力。电子对抗的目的就在于：削弱或破坏敌方而同时又保护己方的这种能力，为掌握战场主动权，夺取战役、战斗的胜利创造有利条件。随着电子技术在军事上的广泛应用，电子对抗将成为对抗敌方自动化指挥系统和武器控制系统的重要手段。

1电子对抗技术的分类

电子对抗技术包括电子对抗侦察技术、电子干扰技术、电子防御技术和反辐射摧毁技术等。按其运用领域，也可分为雷达对抗技术、通信对抗技术和光电对抗技术等。电子对抗侦察技术包括对敌方电磁辐射信号的截获、测量、信号处理、识别、威胁判断，以及对辐射源测向、定位等技术。电子干扰技术包括有源干扰技术和无源干扰技术。电子防御技术包括各种反电子侦察、反电子干扰和抗反辐射摧毁等技术。反辐射摧毁技术包括对辐射源精确定位技术和导引技术等。电子对抗侦察技术对密集复杂、多参数变化、超宽频率范围和全空域的环境信号进行搜索、截获、测量、分析和识别是电子对抗侦察技术的显著特点，主要反映在接收技术和信号处理技术上。在接收技术方面应用低噪声固态器件、声表面波器件、微波集成器件、电荷耦合器件，研制出信道化接收机、数字瞬时测频接收机、压缩接收机、声光接收机，较好地解决了在超宽频率范围内电磁辐射信号的全概率截获，以及瞬时测量信号参数的问题。由于采用数字频率合成技术、快速傅里叶频谱分析技术、高精度时差法测向定位技术和实时信号处理技术，使通信对抗侦察能截收跳频、直接序列扩频和猝发通信的信号，并能对1毫秒的短信号测向定位。在信号处理技术方面,采用相关理论、模糊理论、模式识别技术、数据库技术和高速大规模集成电路,对信号流中的每个信号进行实时处理,使在时间上交错的信号得到分选、使未知的辐射源得到识别和判断威胁，最后依据敌我态势给出最佳电子对抗对策。

2电子对抗技术的发展

随着一些新技术、新材料、新器件的出现，无源干扰技术也获得了很大的发展。已研制出由计算机控制与电子对抗侦察告警设备交连的无源干扰投放装置系统，它可根据威胁数据、载体航行数据、气象数据等进行运算，确定干扰对象、干扰器材的种类和数量、投放方式、投放方向和投放时机等，以取得最佳干扰效果。投放装置还具有可投放箔条弹、红外诱饵弹和投掷式干扰机等多种功能。研制出散开快、留空时间长、频带宽、雷达截面积大的箔条，以及新型的空心箔条、充气箔条、V型箔条、配重箔条、红外综合箔条等。气悬体是一种扩散快、持续时间长、干扰频带宽的无源干扰器材，它是由悬浮在空间的微粒所构成，对电磁波有强的散射、吸收作用。电波吸收材料有涂料、贴片、结构型材料等，可有效减少目标的雷达截面积，降低雷达探测距离，为发展隐身技术提供了条件。

3电子干扰技术的辐射与反辐射摧毁技术

3．1电子干扰技术的辐射

战场上威胁辐射源的增多，促使电子干扰技术的发展，有源电子干扰技术仍是主要方面，主要反映在干扰多目标上。为使得有限的电子干扰资源能获得最佳的运用，发展了功率管理技术。功率管理技术主要是采用计算机在对信号环境的信号进行分选识别、威胁运算和逻辑判断、确定辐射源威胁等级后，根据诸威胁的态势和本设备的干扰能力(干扰目标的数量、干扰功率、频率范围等)，经过对策运筹，在时域、频域和空域上控制干扰发射机和天线波束，在需要的时间窗瞬间、以所需的干扰频率信号(含最佳干扰样式)、向所需的目标方向发射。雷达干扰机采用数字调谐的压控振荡器和双模行波管功率放大器，可按数字的频率码在微秒量级上变换频率。研制出相控阵干扰天线和透镜馈电多波束阵列天线，具有(2～3)∶1带宽比，能够在数微秒内和小于1°的精度，将干扰波束指向任一威胁目标。干扰技术中的另外一些成就是：数字射频存储技术，可在指定的时间将存储的数字信号恢复成射频信号，使干扰波形与信号波形精确匹配；发展了一次性使用的干扰机，包括遥控工作的摆放式、飞航式、投掷式、火箭或火炮发送式等干扰机；研制出电子调制编码的红外干扰机和欺骗式激光干扰机；由于大功率激光源的出现，又研制了致盲式激光干扰机。

3．2反辐射摧毁技术

反辐射摧毁技术80年代以来，各种反辐射导弹大量装备部队，在局部战争中广泛应用，并与电子干扰配合形成软硬一体化作战。反辐射摧毁技术的核心是对辐射源精确定位与导引技术。在导引头性能上，采用超宽带器件和低噪声器件，使之可在0.8～20吉赫范围工作，能在远距离从天线副瓣进行攻击。在导引头中加装记忆部件或捷联式惯性导航设备，即使被攻击的电子设备关机，仍能继续导向目标。采用微波集成技术、信号处理技术和可重编程技术，提高了导引头的处理、存储、识别、记忆功能，增强了通用性和在复杂电磁环境中攻击目标的能力。还研制了巡航式反辐射导弹，它可在敌区上空盘旋，截获到敌方威胁信号后，迅速转入攻击状态。如敌关机，则利用其记忆功能完成攻击；或者恢复到巡航状态，等待目标暴露，再行攻击。

4隐身技术与电子防御技术

4．1隐身技术

隐身技术包括雷达隐身、红外隐身、可见光隐身和声波隐身技术等，特别是雷达和红外隐身技术迅速发展并获得广泛应用。研制发展了一批隐身作战飞机和隐身巡航导弹，隐身军舰也在研制试验中。雷达隐身技术主要是采用电磁波低散射外形技术和新材料技术(电磁波吸收材料，透波-吸波复合材料)等，大幅度减小目标的雷达截面积。如海湾战争中频繁使用的F-117A隐身战斗机的雷达截面积小于0.1平方米。

4．2电子防御技术

各种抗干扰能力强的电子设备已广泛装备部队使用，如频率捷变雷达、脉冲多普勒雷达、战术相控阵雷达、跳频通信电台等。部分地解决了捷变频与动目标显示的兼容问题,多基地雷达的关键技术已经突破,战术导弹广泛采用复合制导技术。此外，还有自适应跳频技术、超低副瓣天线和副瓣对消技术、多参数捷变技术以及反辐射导弹诱饵技术等。自适应跳频技术就是把自动频谱分析处理技术与跳频通信技术结合,不但可快速跳频,使对方难于侦察和干扰，还能根据频谱分析的结果，跳到无干扰的频率上。采用超低副瓣天线技术,地面雷达天线的副瓣电平已可降到-35分贝以下，机载雷达已可达到-50分贝以下，再加上副瓣对消技术，大大提高了反侦察、反干扰能力。多参数捷变技术使得对方的信号处理难于获得有用信息。随着反辐射摧毁技术的产生，发展了对抗反辐射武器的告警技术和诱饵技术，并研制出有源告警设备和有源假目标(诱饵)。

5电子对抗装备发展趋势

新型的电子对抗装备必须要具备以下诸多能力：快速反映能力、自适应功率管理能力、现场程序可重编能力、精确测向测频能力、诸如微波、毫米波与光信号等的侦察干扰能力、对敌方信号干扰引导和跟踪的能力、复杂信号的分选识别能力、较强的信号处理能力等等。

未来电子对抗装备在电子进攻方面，主要的发展方向是提高自身打击性能和实现与其他武器的紧密结合，其关键是实现武器的智能化，核心是将电子进攻、电子侦察、电子防御三大系统一体化，未来主要表现的形式有：电磁压制、强电磁脉冲、反辐射摧毁、网络攻击、微波武器、激光武器等等。

在未来电子对抗装备的电子防御方面，要采取一种综合措施，既能做到削弱敌方武器装备效能，又能真正保护好己方装备不受影响，从电子战技术和行动上看，可包括反侦察、反摧毁、反制导、反干扰等，其未来主要表现的几种形式有：隐身防护、加固防护、捷变防护、求新防护、网络防护、综合信息处理系统防护等等。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/45e6e82e5b700aaa2622c759.html