# 砌块成型论文-王野平,李杭,朱凤

导读:本文包含了砌块成型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:砌块成型机,机架,模态,优化

### 砌块成型论文文献综述

王野平,李杭,朱凤[1]（2019）在《砌块成型机机架的模态分析与结构优化》一文中研究指出介绍了模态分析的基本理论,并对砌块成型机机架进行了模态分析,得到机架前十阶模态频率和前两阶振型。在此基础上,对砌块成型机机架结构进行改进,并对改进后的机架进行模态分析,得到机架前十阶模态频率和前叁阶振型。由于砌块成型机机架前叁阶模态频率仍然处于电动机激振频率范围内,因此应用ANSYS软件对机架结构进行进一步优化。分析了结构优化的过程和结果,确认对结构进行进一步优化后,砌块成型机机架模态频率已超出电动机激振频率范围,能够避免机架与电动机产生共振。(本文来源于《机械制造》期刊2019年09期）

[2]（2019）在《用干硬性混凝土成型大型干垒挡墙砌块》一文中研究指出对于"干垒砌块+土工格栅+回填土"形式的挡土墙结构,挡墙背面的土工格栅水平拉接深度——也就是回填土的工程量,除与挡土墙的高度、墙面倾角大小有关外,也与干垒砌块本身的块体大小相关。受混凝土砌块成型机的能力限制,一般的干垒挡墙砌块,它的成型高度——块体在挡墙结构上的使用高度,基本未超过250mm。这也造成绝大多数干垒砌块挡墙结构,挡墙背面都需要有较大的开挖工程量,以便于放置土工格栅和回填土。(本文来源于《建筑砌块与砌块建筑》期刊2019年01期）

高公略,王岩,张若冰[3]（2018）在《高压成型多排孔砌块砌体力学性能试验研究》一文中研究指出针对非承重型和承重型两种类型的高压成型混凝土多排孔砌块砌体进行了一系列力学性能试验,给出了抗压、抗剪强度的建议取值,为该节能墙体的设计、施工提供了依据,并对该砌块的制作工艺提出了改进建议。(本文来源于《山西建筑》期刊2018年25期）

张强[4]（2018）在《稻秸黏土墙体砌块成型试验装置与工艺参数研究》一文中研究指出将水稻秸秆与黏土混合压制成墙体砌块,作为农业建筑的墙体材料,是农业废弃物资源化利用的有效措施之一,具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。本课题利用自行研制的与WDW-200型微机控制电子万能试验机配套的成型装置,将水稻秸秆、黏土、水混合在一起压制成秸秆墙体砌块,并研究了秸秆含量、秸秆长度、压块压强等因素对压制能耗及砌块的物理机械性能的影响。主要结论如下:(1)利用ANSYS软件对关键部件进行受力分析,确定并优化了压头等关键部件的结构参数,为水稻秸秆黏土墙体砌块压制成型提供基础。(2)对水稻秸秆黏土墙体砌块成型工艺进行了讨论,进行了低草土比水稻秸秆黏土墙体砌块压制成型试验研究,以含水率、秸秆含量、秸秆长度、压块压强为试验因素,以抗压强度、抗折强度、尺寸变化率、能耗为试验指标进行单因素试验,得出较优参数范围,并进行了四元二次回归正交旋转组合试验,得出各个指标的优化参数组合。利用MATLAB软件进行多指标参数优化,得出最优参数组合为:含水率为20%,秸秆含量为1.6%,秸秆长度为90 mm,压块压强为2.43 MPa,利用最优参数进行了叁次重复试验验证,结果表明,在最优参数下,试验结果与理论结果近似。(3)以秸秆含量、秸秆长度、压块压强为试验因素,以抗压强度、抗折强度、尺寸变化率、能耗为试验指标,进行了高草土比的水稻秸秆黏土墙体砌块叁元二次回归正交组合试验,建立了秸秆含量、秸秆长度、压块压强与抗压强度、抗折强度、尺寸变化率、能耗等参数的数学模型,得出了各个指标优化参数组合。利用MATLAB软件进行多指标参数优化,得出最优参数组合为:秸秆含量为28%,秸秆长度为90 mm,压块压强为8 MPa,用最优参数进行了叁次重复试验验证,试验结果表明,在最优参数下,试验结果与理论结果近似。(4)进行了高草土比水稻秸秆黏土墙体砌块热工性能试验研究,以秸秆含量、秸秆长度、压块压强为试验因素,以导热系数为指标进行叁元二次回归正交试验,得出导热系数最优参数组合为:秸秆含量为40%,秸秆长度为130 mm,压块压强为8.89 MPa,,利用最优参数组合进行叁次重复试验,测得叁次试验的导热系数平均值为0.1358 W/(m~2.K),与理论值近似,导热系数小于0.23 W/(m~2.K),属于保温材料。研究结果为水稻秸秆黏土墙体材料成型工艺、装备的研究与应用奠定了基础。(本文来源于《沈阳农业大学》期刊2018-06-10）

蔡学财[5]（2018）在《混凝土砌块成型机企业发展战略研究》一文中研究指出自20世纪60年代以来,我国混凝土砌块成型机经过几十年发展已成为新型墙材的主要生产设备,混凝土砌块成型机生产的砌块产品以粉煤灰、煤矸石等工业废弃物和建筑垃圾为主要原料,不需要粘土,也不用烧制,环保效益突出,已广泛应用于我国基础设施和建筑业两大领域。在经过本世纪前10年的高速发展后,我国混凝土砌块成型机形成了具有一定规模的行业。然而,近年来由于国内经济发展趋缓,我国的基础设施建设和房地产投资的增速逐年降低,使得多数混凝土砌块成型机企业销售压力和成本压力增大,价格竞争时有发生,企业的健康、可持续发展面临严峻的挑战。本文首先通过对混凝土砌块成型机行业环境分析、行业结构分析,总结出了行业目前发展所存在的主要问题。其次,以行业内具有代表性的企业泉工公司为例,通过企业的外部环境分析和内部环境分析,对泉工公司的管理水平、品牌建设、营销能力、研发能力和人力资源进行综合分析,在此基础上,通过关键成功因素法和SWOT矩阵分析确定公司的发展目标,并制订相应的发展战略和实施策略。泉工公司是中国混凝土砌块成型机行业龙头企业,近年来,企业发展迅猛,但也遇到了不少新的难题,一是国际化步伐进程提速后,在高端市场产品竞争力较弱、人力资源不足、成本压力大等劣势逐渐显现;二是多元化的尝试分散了混凝土砌块成型机制造主业的精力。在当前环境下,能否兼顾巩固现有行业地位和延伸到预制领域,需做出正确的判断。因此,借着我国“一带一路”建设和泉州市“中国制造2025”城市试点示范的东风,如何更好的制定发展战略,整合和利用资源,巩固企业现有的行业龙头地位,进一步拓宽高端市场,正是公司需要研究的重要课题。本文还将“一带一路”倡议作为泉工公司外部环境中的重大历史机遇进行分析,结合企业和行业的实际情况,总结了机遇和参与的风险,为其他企业参与“一带一路”建设提供更多的参考。(本文来源于《华侨大学》期刊2018-06-01）

姚传富[6]（2018）在《砌块成型机振动方式研究》一文中研究指出由于对砌块成型机振动器布置缺乏深入研究,振动器布置不科学、不合理,导致生产的砌块存在缺角、密实度不均等质量问题。深入探讨了砌块成型的物理过程,揭示了砌块成型的内在规律,提出了科学合理的振动器布置方式,能够彻底解决上述质量技术问题。(本文来源于《现代制造技术与装备》期刊2018年05期）

[7]（2018）在《印度制造的混凝土砌块(砖)成型机正在推向国际市场》一文中研究指出五至十五年前,包括中国在内的混凝土砌块(砖成型机供应商,都将印度当作最有潜力的市场,有些国际供应商还在印度设立了分公司。最近,市场形势好象出现一些变化,少数印度自己的混凝土砌块(砖)(本文来源于《建筑砌块与砌块建筑》期刊2018年01期）

罗剑伟[8]（2017）在《基于DSP的混凝土砌块成型装备控制系统的设计与研究》一文中研究指出在建材行业迅速发展,国家墙改政策力度不断加大的背景下,我国正大力发展环保节能的混凝土砌块用于取代具有诸多弊端的粘土砖,但由于国产混凝土砌块生产设备普遍存在自动化程度低、故障率高、稳定性差的缺点,而引进国外先进的混凝土砌块生产设备价格昂贵,容易对外形成技术依赖,因而我国需要提高相关设备的自主研发和设计制造水平,以满足市场发展的需要。本文对QMT型混凝土砌块成型机生产线进行研究,在对其工作原理和控制需求进行分析后,给出控制系统设计的总体方案,并运用F2812 DSP芯片设计出一套砌块成型机生产线的自动控制系统。文中着重研究了上、下位机之间的通信,语音提示,触摸屏操控和上位机软件开发等关键技术,并通过对双向可控硅感性负载电路的研究,为其控制电路的正确设计提供了理论依据。完成了控制电路板的设计制作,相关控制程序的编写以及上位机监控软件的开发。实验调试表明:本文设计的混凝土砌块生产线的自动控制系统达到了预期的功能,总体实现了控制系统的语音提示,触摸屏控制和上位机远程监控的功能,具有很好的实用性,符合实际生产的需求。(本文来源于《广西大学》期刊2017-06-01）

王丙,郑丝柳[9]（2016）在《基于ANSYS Workbench砌块成型机布料箱结构分析与优化设计》一文中研究指出通过案例对比法,建立了布料箱的叁维模型,在ANSYS Workbench中进行静力学分析,得到了布料箱总体、前侧面、后侧面的应力云图和变形云图。以结构尺寸最小为设计目标建立优化数学模型,利用内点惩罚函数法在MATLAB中求解,并将优化后的模型重新建模。结果表明,布料箱在满足变形和应力条件下,结构尺寸有所变化,总体积减小。(本文来源于《机械与电子》期刊2016年09期）

张磊,罗忠涛,杨久俊,荣辉,王雪平[10]（2016）在《生土砌块振动压制成型工艺和性能研究》一文中研究指出通过调配材料组成及工艺参数控制,研究振动压制成型工艺下生土砌块的力学性能变化。结果表明:外界压实能量直接影响生土砌块力学性能,压制压力越大,其力学性能提高越明显。振动时间延长有利于生土砌块的早期力学性能,对其后期力学性能影响不明显。水泥掺量由5%增加到15%,生土砌块28d抗压强度由4.02MPa增加到6.65MPa。综上考量,本试验条件下建议砌块的水泥掺量为15%,适宜水固比为0.12~0.13,压制压力为8~10MPa,振动时间为15.5~17.7s。(本文来源于《砖瓦世界》期刊2016年07期）

### 砌块成型论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

对于"干垒砌块+土工格栅+回填土"形式的挡土墙结构,挡墙背面的土工格栅水平拉接深度——也就是回填土的工程量,除与挡土墙的高度、墙面倾角大小有关外,也与干垒砌块本身的块体大小相关。受混凝土砌块成型机的能力限制,一般的干垒挡墙砌块,它的成型高度——块体在挡墙结构上的使用高度,基本未超过250mm。这也造成绝大多数干垒砌块挡墙结构,挡墙背面都需要有较大的开挖工程量,以便于放置土工格栅和回填土。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 砌块成型论文参考文献

[1].王野平,李杭,朱凤.砌块成型机机架的模态分析与结构优化[J].机械制造.2019

[2]..用干硬性混凝土成型大型干垒挡墙砌块[J].建筑砌块与砌块建筑.2019

[3].高公略,王岩,张若冰.高压成型多排孔砌块砌体力学性能试验研究[J].山西建筑.2018

[4].张强.稻秸黏土墙体砌块成型试验装置与工艺参数研究[D].沈阳农业大学.2018

[5].蔡学财.混凝土砌块成型机企业发展战略研究[D].华侨大学.2018

[6].姚传富.砌块成型机振动方式研究[J].现代制造技术与装备.2018

[7]..印度制造的混凝土砌块(砖)成型机正在推向国际市场[J].建筑砌块与砌块建筑.2018

[8].罗剑伟.基于DSP的混凝土砌块成型装备控制系统的设计与研究[D].广西大学.2017

[9].王丙,郑丝柳.基于ANSYSWorkbench砌块成型机布料箱结构分析与优化设计[J].机械与电子.2016

[10].张磊,罗忠涛,杨久俊,荣辉,王雪平.生土砌块振动压制成型工艺和性能研究[J].砖瓦世界.2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/46585e7ba90f5fd444a51310.html