# 试分析超高层建筑施工中新技术的运用

关键词：超高层建筑施工新技术运用

伴随世界范围内科技水平的不断发展，也给工程建筑行业带来了更大的契机与挑战。据科学研究表明，当一个城市中的人均消费水平和个人生产力提升到了某个层次，就会对城市建筑的最大层数进行增加，形成高层或超高层建筑（即经济发展决定上层建筑）。超高层建筑的建立往往可以促进社会经济产能的提高，不仅最大程度优化了城市中土地的利用率，同时也增强了企业之间各个部门的紧密度，当下在我国的大中型城市，超高层建筑建造的发展速度极快，并且建筑规模和建筑质量都在不断提升，同时在建筑行业进行设计工作时，超高层建筑的外形往往不是一层不变的。因此，相关的建筑施工企业需要在保持建筑质量的前提下，保证超高层建筑外形的多样性，就需要依靠多种超高层建筑施工技术进行施工。

一、超高层建筑在施工中的特征

（一）施工时间较长

根据调查，超高层建筑的施工时间一般都在两年以上。因为超高层建筑和一般建筑所使用的施工技术存在有很大的差异，超高层建筑在进行施工的过程当中需要面临更多的施工技术方面上的问题。若需要将超高层建筑的施工时间降低，施工单位可以从降低结构施工时间与装饰施工时间两方面进行考虑。超高层建筑的构造之间往往存在差异，造成不同的超高层建筑在施工方式中存在着不同。当下，主流的高层施工的进展顺序是先进行混凝土浇筑，如果要把建筑主体框架的施工时间降低，就必须要选定适合于该建筑的模板。同时，还可以有效减少施工过程中的原材料成本。

（二）高空作业较多

在进行超高层建筑施工时，往往需要进行建筑材料的垂直运输，这种运输方式往往工作量很大，运输距离较远。高空作业主要是针对建筑材料与施工技术人员的垂直输送工作，因此在施工过程中需要注意诸多的安全性和技术人员的信息沟通问题。一旦处置欠妥，就极有可能发生建筑材料和施工人员的高坠事故，造成重大的人员伤亡。

（三）施工类别多

超高层建筑在进行施工的过程当中，涉及到了很多项目类别，并且这些项目类别都各自拥有很大的工作量，需要多种技术人员加以配合。针对一些结构复杂的超高层建筑，它们的设计工作与施工工作基本保持一致，在施工过程中，还存在不同施工类别之间需要进行协作的关系。因此超高层建筑在施工的过程中，相关施工单位对于各环节之间的协调和管理工作就显得尤为重要。除此之外，在超高层建筑施工的过程中，各环节技术人员的施工面积都很大，施工层数很多。因此，在当前高层建筑的施工中，一般都会选择平行式的流水施工方式。

（四）地基装埋置深度较大

为了保证超高层建筑的整体稳定性和安全性，建筑行业明文规定地基埋置的深度不得小于高层建筑总高度的十二分之一。而且地桩基不得低于超高层建筑十五分之一的建筑高度，并且还需要有一层地下室，地桩基需要在地下五米以上的深度位置进行埋设。在国内的部分超高层建筑当中，地桩基的埋设深度超过了二十米，深地基的基础施工可以让超高层建筑有着良好的稳定性。尤其是在软土地基中，该种地基对于施工时间和施工总体造价都会产生不利影响。所以，在超高层建筑施工的过程当中需要针对地基的质量决定是否需要开挖支护。

二、超高层建筑施工中新技术的运用

（一）混凝土施工

在超高层建筑开始进行混凝土浇筑工作以前，需要先使用设计图纸进行比对参考工作，判定好浇筑混凝土的关键点，在混凝土浇筑的测温过程之中，将电流温度感应器作为最重要的测温仪器。首先，在电流温度感应器接头焊接处使用环氧树脂进行密封工作，之后巡视测温点的当前状况，使用一些稳固技术将相关的检测仪器进行保护。在开始配置混凝土工作时，选定较低水化热的水泥，并在水泥中加入河沙、小石子、煤灰和缓凝剂等。混凝土第一次凝固的时间一般不能小于十个小时，才可以保障混凝土的施工能够顺利开展。在进行浇筑的过程当中，应该有条理展开，并在浇筑的过程中适当对混凝土进行震荡，以保证混凝土内各物质的均匀。

（二）灌注桩技术

在超高层建筑之中，建筑的中上部往往会承受很大的负荷，其原因在于该部分之中含有很多的钢筋与混凝土。一般的超高层建筑中，中上部分绝大多数属于钢筋混凝土构架。所以在超高层建筑施工过程中，中上部分的施工往往会有更高的要求，在施工过程中工程管理人员必须要保障工程的质量，同时还要考虑到未来业主的需求。因此就需要使用灌注桩技术，在使用灌注桩技术之前，用运用硬地施工的方式进行施工，并使用数台钻孔机开展钻孔工作，运用自然土质的泥浆护壁。在清理钻孔时，首先进行三次正循环清理，再使用气体反循环清理，在灌注桩体时，先利用模具制造钢筋笼，之后让混凝土导管注入混凝土，并利用法兰与之结合。

（三）支撵和挖土

在进行高层建筑施工过程当中，针对浅坑地可以使用混凝土支撑技术，在深坑地则可以使用钢支撑技术，在深坑和浅坑的交汇处就可以使用灌注桩技术进行支撑工作。除此之外，在施工的过程中相关的技术人员需要做好降水工作，包括上层土质的短期降水工作与深层土质的长期降水工作。在井点全部施工完毕之后，就能够开展降水工作了，在这段时间之中，地下水的水位需要低于坑底一米。在开始挖土之前，需要先把喷射井井点进行移除，挖土过程之中，应准备好周边辅路的铺设，保证相关人员与车辆能够正常通过。

（四）大体积柱梁

在超高层建筑的中上层搭建过程中，钢筋混凝土的结构往往十分巨大。因此，需使用相应的手段，对这些大体积的钢筋混凝土柱梁的施工质量进行有效监管。在施工过程之中，首先相关设计人员需要对混凝土的配置比例进行准确的计算，依照大体积混凝土配比办法，选定相应的混凝土配置原材料。在进行混凝土震荡的过程中，需要保障混凝土震荡完全，满足超高层建筑施工要求。

（五）地下的连续墙施工

在超高层建筑修建伊始，首先需要做的是对地基坑周边的保护工作。相关施工单位针对地基坑的保护，大多数是修建地下连续墙。地下连续墙能够成为超高层建筑当中地下室的外墙，并且在进行施工的过程当中，地下连续墙对于基坑有很好的保护作用，因此修建地下连续墙在高层建筑施工的过程当中被广泛使用，其具体操作流程是：首先需要制造好楔型挡板，并在楔形挡板中加入止水版。接下来将楔形挡板延伸到水平方向的钢筋之外，在外层的铁板进行固定之后，就可以将水平钢筋制造成一个刚性接口。这样连续墙的修建工作就算完成了，在接下来的混凝土浇筑过程中，相关的技术人员需要注意混凝土的首次灌注量，确保其符合实际和要求。

结束语：

随着我国人均生产总值的不断提升，我国经济的发展速度变快，让各大城市之中出现了大量的超高层建筑。这些超高层建筑不断使用新的施工技术，并且结构也更加复杂化，其目的都是让超高层建筑更好的服务于人民大众。因此，对于相关的施工企业而言，超高层建筑构建对于施工技术的要求提出了更高的挑战，相关建筑企业应该学习优秀超高层建筑的施工技艺，让自己始终处于行业内的领先地位。在这种良性竞争的引领之下，才能够让建筑企业得以健康的发展，并且让更先进的技术运用到超高层建筑施工之中。

参考文献：

[1]程磊.高层建筑清水混凝土施工工艺及工程应用研究[D].山东大学,2012.

[2]马伟.高层建筑中土建施工技术的应用分析[J].门窗,2014,07:148+151.

[3]廖广庆.建筑施工中新技术和新材料的应用分析[J].经营管理者,2013,19:315.

[4]刘锁成.高层建筑施工新技术研究[J].现代商贸工业,2011,22:311.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/46c7f75071e4dec9958d5588.html