# 供电企业电能计量管理存在的问题及对策

（1国网渭南供电公司714000;2国网榆林供电公司719000;3国网西安供电公司710000）

摘要：主要研究供电企业电能计量管理工作中存在的问题和应对措施，现阶段，供电企业电能计量管理工作中存在着电能损耗偏高、电能计量准确性不高、电力计量管理系统不完善等问题，需要采取有效措施的应对，提高供电企业电能计量管理工作水平。

关键词：供电企业；电能计量；管理

电能计量是供电企业重要的工作内容，对电力企业经济效益有着直接的影响，及时发现并解决供电企业电能计量管理工作中出现的问题，并积极采取有效的应对措施解决，对提高供电企业电能计量准确性和供电管理水平有着重要意义。

一、现阶段供电企业电能计量管理工作中出现的问题

（一）电能损耗

这是一个供电企业普遍面临的问题，我国供电企业技术水平和西方国家相比还存在着一定的差距，而且我国电能供应规模十分巨大，电能浪费的情况也更加严重，电力品质和能源质量不高。一些供电企业供电设备老化陈旧，运行效率低下，功耗偏高，电力用户缺乏节能意识，电能用量偏大，对仪器使用不当也会导致用电量增加，各种形式的能源浪费总体规模十分可观，每年都给供电企业带来了巨大的损失。

电网运行中的电能损耗有线损和设备消耗两部分，线路、变压器以及其他一二次设备的电能损耗是不可避免的。传输功率相关的损耗主要是线路以及变压器上的串联阻抗导致的，传输功率增加，损耗也随之增加，而导致线路电压降落的损耗主要和线路以及变压器并联导线有关，包括线路电晕损耗、变压器励磁损耗等，这部分损耗中，电晕损耗占主要比重。

（二）电能计量准确性偏低

电能计量的准确性直接影响供电企业的经济效益，工作人员的岗位失误、设备故障等各方面工作中出现的疏忽都会导致电能计量失真，供电企业电能计量正处于更新换代之际，智能计量设备逐渐普及，传统的计量设备逐渐淘汰，对新型智能设备运行管理工作经验的缺乏使得电能计量对失误几率增加，计量装置的老化和故障也会加剧数据失真。

电能计量准确性不高还和窃电现象有关，现阶段，窃电行为逐渐向着隐蔽化、高科学技术化的方向发展，传统的反窃电手段难以察觉，造成的经济损失也更加严重，供电企业需要加强反窃电技术的研究，打击窃电行为，并利用法律武器保护自己。

（三）电能计量管理系统有待完善

现阶段，智能化电网综合管理系统在供电企业的应用更加广泛，电能计量基础工作更多的由智能化计量设备和管理系统代劳，但是现阶段，智能化电能计量管理系统有待完善，居民用户集中抄表以及关口电费计量方面，不成熟的传输技术和接口技术容易导致信号中断，干扰偏大，各种不同厂家生产的仪器设备之间兼容性差，数据库结构不合理，查询系统反应缓慢。同时由于一些工作人员对关口电费计量系统缺乏认识，导致电网管理系统安全性差，计量精度也难以保障。

（四）缺乏电能计量管理工作意识

现阶段，一些供电企业存在着电能计量管理人员缺乏法律意识的情况，计量设备巡检工作没有严格遵循计量法以及其他相关标准规范要求，使得电力计量出现了一些不公平的现象。而且在一些偏远地区，很多用户仍然使用了传统的机械式电能表，随着使用时间的延长，电能表计量误差逐渐累积，电能损耗也逐渐增加，在造成了电能浪费的同时也影响了电能计量的准确性。

二、解决供电企业电能计量管理问题的对策

为了解决供电企业电能计量管理工作中存在的问题，企业需要不断完善电能计量管理组织机构，推动电能计量管理工作向着规范化的方向发展，同时加强技术攻关和人员管理，做到依法计量、诚信计量，提高电能计量管理工作水平。

（一）健全电能计量管理组织机构

供电企业需要对现有的科学技术条件充分利用，基于互联网技术、智能自动化技术，进一步完善电能计量管理网络体系，提高电能计量管理工作的反应灵敏度和响应速度，扩大覆盖范围、过程，提高电能计量管理工作的现代化和智能化水平。供电企业应该积极引入电能计量管理相关的专业人才，积极培养掌握管理能力和扎实专业知识基础的电能计量管理工作人员，提高电能计量管理系统网络的安全性，消除管理漏洞。与此同时，基于电能计量管理系统，供电企业需要进一步加强分散电力计量设备的集中管理，将用电单位逐渐纳入统一的计量管理系统管辖范围内，进行有效的检查和运行监视，出现问题在第一时间响应处理。

（二）加强电能计量管理工作的规范化

供电企业需要加强电能计量管理工作的制度建设工作，积极探索制定精细化、完善全面的计量管理规范，确保计量管理体系能够有序运行。供电企业可以制定最高规范制度，使得所有的电能计量行为和管理行为都能够遵循明确的规范，约束供电企业的行为。供电企业还要对计量工作流程进行持续优化，建立计量设备档案数据库，形成清晰直观的内部工作流程，实现计量器具的闭环管理，避免出现电能表选型不匹配、不首检不周检就轮换的情况。

与此同时，国家为了解决供电企业电能计量管理方面出现的问题，出台了一系列具有明显专业性质的法律法规，为电能计量行业提供了权利的法律保障，为供电企业用电需求、计量资产、计量技术管理提供了良好的制度基础，在法律文件的强制力约束下，徇私舞弊弄虚作假的违法行为均得到了有效打击，确保电力行业能够健康发展。

（三）提高供电企业计量管理的技术实力

我国国家电网运行多年，积累了丰富的运营和管理经验，电力计量设备以及人才都有着相对丰厚的底蕴，初步实现了电力系统的智能化，但是和西方发达国家相比仍然存在着一定的差距，尤其是在电力计量精确度以及电能损耗控制方面的不足比较明显，为此，供电企业需要加强这方面的科研力度，组织专项资金进行技术攻关，突破技术封锁，研发高精尖的电能计量智能化设备，不断提高电力智能设备的计量精度，缩小和国际先进水平之间的差距。

与此同时，培养提高电能计量管理人员的综合素质，组建一支掌握专业技术并具备管理能力的人才队伍，为电能计量提供智力基础也是十分关键的。企业需要积极开展岗位培训，保证工作人员都具有足够的专业知识储备，能够胜任日常管理工作，规范化操作，减少人为失误造成的计量误差。

（四）依法计量，诚信计量

电力计量属于供电企业的常规生产经营活动，电力生产中的各种生产经营技术指标考核以及供电计量都依赖规范化的计量技术手段和管理规程进行，供电企业需要遵循守法规范、科学公正的服务态度组织开展计量管理工作，加快电力计量工作的法治化进程。供电企业还应该有意识的提高员工的法定计量意识，可以积极组织周末、晚间培训班，带领工作人员进行现场观摩、座谈会和研讨会，通过多种形式来提高工作人员的法律意识，保证工作人员能够自觉遵守法律法规和计量操作规范。

结语：

电力计量是供电企业最为关键的日常经营活动，对供电企业整个价值链都有着巨大的影响，供电企业需要加强计量管理和监管工作，推动计量工作向着规范化、现代化、法制化的方向发展，才能够有效保障供电企业和用户的权益。

参考文献：

[1]杨文芳.供电公司电能计量管理对策[J].科技创新与应用,2014（18）.

[2]杨祖勇.浅谈县级供电企业电能计量有效管理[J].通讯世界,2014（17）.

[3]叶斌.浅谈县级供电企业电能计量有效管理[J].科技风,2010（07）.

[4]宋鹏飞.浅谈供电企业电能计量管理[J].黑龙江科技信息,2016（02）.

[5]苏渝.浅谈供电企业电能计量装置运行中的问题分析及措施[J].中国新技术新产品,2011（22）.

[6]关敬东.农电企业电能计量管理工作的问题与对策[J].安徽电力,2014（04）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/47078b3d43c13f47ed3ac4ef.html