# 电力系统调度自动化故障分析及处理措施探讨张慧明

国网阳泉供电公司山西阳泉045000

摘要：经济的不断发展，加速了城市化的进程，人们对电能的需求量也逐年攀升。电力系统调度自动化，是当前电力系统发展中最快的技术领域之一。在我国传统的电力系统调度理念中，它以减少能源消耗，实行输电和配电的协调运行，保证电力系统的安全、优质运行为目标，努力实现电力系统的自动化调度。但随着信息时代的到来，计算机技术、通讯技术预计自动化控制得到了迅速的发展，对电力系统实现自动化调度的要求也越来越高，电力调度自动化管理的优化问题随之也提到了前所未有的高度。本文就电力系统调度自动化故障分析及处理措施展开探讨。

关键词：电力调度；系统自动化；故障分析；处理措施

引言

随着电力工业技术的发展，电力调度系统中，自动化技术被广泛应用开来，同时也对电力系统运行的安全带来了考验。本文通过对电力系统调度自动化故障进行简单的分析，提出了电力系统调度自动化故障的分析方法和解决措施，从而更好地推动电力系统的运行。

1电力系统调度自动化及其常见故障分析

1.1电力系统调度自动化

电力系统调度自动化主要是利用计算机进行电网的监控与管理，系统主要是由电力系统各自动化监控管理的软件和硬件组成，系统组成结构上相对较为复杂，其具有较高的专业性和技术性。由于系统的复杂，电网系统调度自动化在运行过程中就容易产生系统故障，这些故障都会严重影响电力系统调度自动化运行的效果。以往电网系统调度自动化发生相关的故障，将会导致系统不能够正常运转，还可能导致调度信息的获取产生不准确的现象，这将严重阻碍调度工作的质量和效率，甚至还有可能影响电力系统运行的稳定性、安全性，给整个电力系统带来严重的影响，因此，我们需要采取有效的方法对电力系统调度自动化的故障进行及时的排查和处理，保障电力系统运行的安全。

1.2电力系统调度自动化常见的故障

1.2.1主站故障

主站故障主要发生在前置机、服务器、软件、硬件、通道板、网络、数据库等。如果故障出现在应用程序上，可重新安装应用程序，设置数据库，连接数据源，恢复数据备份。

1.2.2通道故障

一些单位在对变电站和调度端的通信通道进行连接时，使用的运行模式仍然是单通道或者假双通道，这使得一些系统通道环节十分薄弱，如果这种通道一旦发生故障，就很难在短时间内恢复，使调度端无法进行监控，出现调度员的监控盲区。

1.2.3数据库故障

（1）实时数据库有错误，不能定义。应检查数据库的遥测数据存盘描述是否有空的或做了重复记录。（2）事件告警记录中某厂站有频繁的遥信变位出现。排除该厂站端辅助接点故障后，则可确定数据库中的遥信表有重复填写；若开关位置不对，则检查数据库中极性是否取反，或接线图与数据库是否一致。（3）遥信、遥测正常，遥控发不下去或返校时间超时，确定通道无故障，则检查数据库中该设备的信息号是否填写或填写正确，是否限制可控，是否单人操作；站端设备告警，调度端未告警，则检查是否定义该信息或者信息号是否正确。以上仅是数据库定义错误的一部分情况，上述情况产生原因也很多。

1.2.4设备故障

设备故障，又称RTU故障、综自故障。综合自动化的组成主要是监控、通信、主变差动等模板，每个模板都有一条线路，都有对应的指示灯来对其正常进行指示，我们对故障的判断就可以通过指示灯进行初步判断。

2电力系统调度自动化常见故障的处理措施

2.1自动化调度故障信息

在整个电力系统中，由于外部环境的影响、系统内部故障，都会导致整个电力系统发生故障问题。自动化调度在处理故障问题时，要以分层过滤为原则，过滤掉那些冗余讯息，把反映出故障的信息送到调度中心里进行处理，但是在变电站里，要保留好原始讯息。计算机调度系统对不一样的故障信息要进行及时、有效的处理，以实现信息订购和发布机制的需要。在对故障信息的计算和处理中，必须要按照统一规划、分步实施的原则进行，在信息不完整的情况下，对可能实现的应用作出预期处理。当故障的系统中出现故障滤波器时，要补充事件量的信息，为自动化调度做好准备。在任何情况下都要把安全设计放在首要位置，设置好设备的监控装置。对信号复位进行有效监控，才能保证自动化调度的安全性。

2.2选择合适的故障排查方法

在电力系统调度自动化故障排查的过程中，我们要结合实际情况选取合适的故障排除方法进行故障的排除。一是电力系统调度故障发生的初期，我们可以利用观察法对电力调度系统各种仪器进行观察，查看其运行的状态，对仪表的指示灯进行查看，对运行的参数及警告信息进行检查，我们根据获取的信息数据进行初步的判断，从而为后续电力调度系统的故障排除提供一些参考的数据。二是对于较为复杂的运行故障，我们对故障检查时可以利用故障排除法，故障排除法的使用需要对电力系统充分了解的技术熟练人员，这些人员需要对系统的各个模块有充分了解，对零件的性能有一定的认识，当电力调度系统出现故障时，可以采取分级分段的方式对系统进行检查，有效的提升故障排查的效率，帮助我们在最短的时间、最快的效率查找故障的原因，从而开展电力系统故障的维修工作。例如对通信传输故障，我们可以对通信设备的接点进行故障排查，再结合主站数据库参数的设置进行故障排查和处理，确保通信传输功能的正常。如果上述两种方式都不能对故障进行排查和清除，就需要我们使用专业的检测仪器开展检查，对故障进行有效的判断。例如，我们对于网络故障可以借助网管系统判断故障点，如果是板卡问题可以对其进行更换以处理故障，如果是光纤断裂故障，我们可以利用熔接机进行熔接来恢复性能。

3自动化电力调度控制技术的发展趋势分析

3.1自动化电力调度控制系统的性能将得到完善

随着技术的发展，自动化电力调度控制系统的性能将更加完善。首先电力调度系统将采用更加开放式的管理技术，并将调度投影以及自动拨号等先进技术更加广泛地融入电力系统调度中。同时要在提高自动化控制技术性能的基础上，提高其分布性以及开放性，促进各地区以及省级调度工作的发展。此外，还应不断完善自动化电力调度控制系统的运维技术，扩大系统的适用范围，使系统的维护管理更加便捷，从而使自控技术的可靠性和稳定性得到进一步的提高。

3.2完善自动化技术设施

电力系统的完全自动化也需要基础设施的自动化加以配合，如何提升基础装备和设施的自动化水平，成为电力工作人员和相关技术研究人员的工作难点。为了使得自动化技术在配电、送电过程中更好的发挥作用，需要符合实际工作要求的自动化设备。目前，市场上已经存在一些相关产品，但在产品种类、科技含量、后期保障方面都缺乏统一的行业标准，相关市场还存在较大的空缺和发展前景。自动化技术在供电设施中的普及需要严格依照现实情况的需求，制定统一的生产规范和标准，并提高设备的科技含量和智能程度，电力设施的自动化将极大的推进电力系统自动化的发展。

3.3自动化电力调度控制系统将向智能化方向发展

随着智能技术的不断发展，自动化电力调度控制系统也将向智能化方向发展。在电力调度控制系统中将逐渐融入计算机技术、图像处理和可视化的相关技术以及系统安全防护技术等智能化的新型技术。传统的用以反映数据信息的文字、数据以及表都将通过更加先进的显示以及图形技术进行直观反映。同时智能技术与其他开放式技术的相互融合也将为电力系统调度的自动化以及分布式处理的实现创造更加良好的技术条件。

结语

社会在不断发展，科技在不断进步，电力系统的自动化调度将面临着前所未有的变革。电力企业应积极加强电力系统调度自动化技术的推行，加强电网调度的安全性和可靠性，切实提高电网运行的安全效率。

参考文献：

[1]魏征.电网调度自动化故障分析及处理措施[J].山西工业技术.2016.

[2]李冰，赵宏庆等.电网调度自动化系统故障研究[J].新科技.2015.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/47122698cae0fd960a1ed122.html