# 水文地质工程的渗漏技术措施探讨周秀英

摘要：新时期下，社会经济水平提升速度越来越快，建设工程的发展速度也得到了很大提升，尤其是在水文地质工程建设期间，其质量以及水平更是得到了前所未有的提高。针对水文地质工程而言，其具有较强的复杂性，施工技术难度较高，因此，在实际的工程建设工作进行期间，经常会出现工程渗漏问题。在这种背景下，本文即对水文地质工程的渗漏技术措施进行了研究，希望可以为工程质量以及效果的提升提供保障。

关键词：水文地质工程；渗漏技术；措施

近年来，我国各个地区在具体的发展过程中，为了可以更好的适应当前经济发展要求，全面对自身经济水平进行提升，其也加大了对水文地质工程的重视程度，强化了建设力度，积极制定工程施工方案，科学进行施工，力求可以从根源对工程水平进行提高。但是，在水文地质工程的建设阶段，由于工程项目具有较强的特殊性，因此工程经常出现渗漏问题，对工程建设工作的进行造成了很大阻碍。对此，为了可以更好的解决这些问题，对渗漏技术进行科学的采用，降低问题出现几率，推动工程发展。

一、水文地质工程勘察工作的必要性

在整个水文地质工程开展期间，水文地质工程勘察工作是其非常重要的组成部分，对工程建设工作的开展具有非常重要的影响和意义。在水文地质中，强化对水文地质工程勘察工作，不仅能够有效提升工程的质量，还可以精准的预测出工程建设期间可能存在的问题，以便更好的制定解决方案，最大程度的对渗漏问题进行的规避，提升工程质量[1]。然而，在具体的水文地质工程进行期间，由于施工现场勘察人员缺乏对水文地质参数的重视、勘查工作形式化严重等，使得水文地质勘察工作存在了很多的问题，影响了勘察水平的提高，也导致工程存在了严重的渗漏问题，严重阻碍水文地质工程的发展。

在具体的水文地质工程进行过程中，要想保证渗漏问题不会出现，强化勘察工作非常有必要。一方面，自然条件。在工程建设期间，针对地形地貌，主要是指工程周围的地势以及地貌等情况。而对于气象水文，主要包括气候、湿度等。另一方面，地质条件。地质条件主要包含基底构造以及资质构造等。此外，地下水位。地下水位主要包括近几年水位变化等情况。通常情况下，地下水位的变化可以很大程度上影响工程勘察工作[2]。因此，应该加大对这一方面的重视，以便可以从根源解决渗漏问题。

二、水文地质工程的渗漏技术措施探讨

（一）渗透水检查

在具体的水文地质工程建设工作进行阶段，针对渗漏水问题，其主要包括：面漏以及点漏等类型，依照渗漏的具体水量，也可以进一步的进行划分，包括涌水等。一般情况下，在对水文地质工程渗漏水问题进行检查过程中，其应用的方法以及手段相对较多，具体可以体现在的以下几个方面。

第一，凿槽法。在实际的水文地质工程渗漏问题查找过程中，应该这种方法，其比较常用于工程的转角部位[3]。通常，其可以顺着水流方向来对渗漏问题进行探寻，如果必要，需要在结构上凿出一个小槽，以确保可以在最短的时间内将渗漏源头查找出来。

第二，胶浆法。针对这一方法而言，其通常适用于面积比较大的渗漏部位，并且需要在渗漏水量不是很多的情况下，利用这种手段，可以在短时间内将问题查找出来。同时，在应用胶浆法期间，应该对渗漏部位的表面进行擦拭，当擦拭完成之后，应该在其表面敷上一层水泥浆，并在其上方撒适量的干水泥粉，如果水泥的面层上有湿点，则说明该处存在渗漏问题。

第三，宏观法。针对一些渗漏水量比较大的部位，并且渗漏的部位相对集中，那么可以采用这种方法来对渗漏部位进行查找。在具体的查漏过程中，相关人员可以通过肉眼对渗漏部位进行观察，对不稳定的区域进行查找，以便可以在短时间内找到问题，及时进行解决。

（二）渗漏水的处理技术

在实际的水文地质工程开展过程中，针对渗漏水问题，比较常用的手段就是排堵相结合的方式。在实际的处理期间，利用疏导方式，将岩石中的渗漏水等全部排放出来，然后再对工程内部结构的水进行拦截，在进行这一作业期间，可以应用封堵手段，合理的对漏水源头进行封堵，确保可以降低问题对工程产生的影响。同时，在进行防渗漏水处理期间，如果工程渗漏水的情况非常严重，那么相关人员可以采用引排的手段，科学的将水导入到排水沟中[4]。通常，针对引排方式了来说，其主要包括：暗排引流、明排引流、暗排引流和明排引流相结合三种。其中，针对暗排引流，其主要是在漏水等部位凿出一个Y字型，对让其可以与排水沟有效的连接在一起，让渗漏水全部排放到排水沟中，有效解决问题。针对明排引流，其比较适用于渗水量较多并且相对集中的部位，在对其处理过程中，合理的对这一技术进行应用，可以有效对渗漏问题进行防止。对于暗排引流和明排引流相结合方式，其通常比较适用于侧墙渗漏等情况，对这一方法进行应用，不仅可以有效对工作量进行减少，还可以进一步对时间进行节约，不断对工作效率进行提高。

在实际的渗漏问题处理过程中，除了要采用引排方式之外，还可以采用渗漏处理技术中的封堵技术。通常而言，对于封堵方式来说，其主要可以包括粘贴法、修补法、压浆法。针对粘贴法而言，其主要适用于非固定的开裂缝等，应用树脂以及玻璃丝等进行粘贴，在具体的粘贴期间，可以利用粘结剂对表面进行涂抹，并间隔十分钟左右，在对粘结材料与水泥泥浆进行有效的贴合在一起，确保在提升贴合效果的同时，进一步对渗漏问题进行防止。对于修补法，在实际的防渗漏处理过程中，对这一方法进行有效采用，可以良好的处理好一些裂缝不是很严重的部位。在对这些裂缝进行处理期间，相关人员可以对防水涂料进行科学的采用，合理的进行处理。

结束语：

在具体工程建设工作开展过程中，水文地质工程质量的高低可以直接影响到工程的整体水平。当前，在水文地质工程进行阶段，由于受到环境等因素的影响和制约，使得工程的开展经常出现渗漏问题，严重影响了工程质量体以及水平的提升。因此，为了可以最大程度的对这一问题进行规避，一定要做好防渗漏工作，加大对防渗漏技术的应用，降低施工风险，有效推动水文地质工程发展和进步。

参考文献：

[1]甄作鹏.水文工程地质条件及防渗漏措施初探[J/OL].世界有色金属,2019(04):259+261[2019-05-29].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2472.TF.20190523.1645.296.html.

[2]陈章霖.水文工程地质条件及防渗漏措施探讨[J].绿色环保建材,2019(06):191+194.

[3]廉巍.水文工程地质条件及防渗漏措施初探[J].能源与节能,2019(02):21-22+49.

[4]俸涛.水文地质工程的渗漏技术措施探讨[J].中国金属通报,2018(02):200-201.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/47920a4c8298cb786819f5bf.html