# 试论述无线通信网络优化与规划

中国移动通信集团设计院有限公司陕西分公司710065

摘要：21世纪属于信息高度发展的时代，随着社会科学技术的不断发展，移动通信网络成为了人们生活和工作不可分割的一部分。移动通信网络的规划工作非常复杂，属于综合性比较强的技术领域。对于移动运营商来说，只有在工作中不断地优化网络，做好网络维护工作，才能够提升网络的运行质量，让社会中的信息交流更加顺畅。鉴于此，本文就从无线通信网络优化与规划展开分析。

关键词：无线通信；网络优化；规划

引言：无线通信网络作为移动通信的核心，随着通信产业环境、客户对通信需求的变化，对无线通信网络的挑战越来越大，特别是在稳定性、安全性、信道质量上面。网络设备集成度越来越高，在实际过程中经常会遇到意想不到的情况，网络设备的参数以及设备组合需要实时调整；客观环境的限制与无线网络自身特点，很难保证移动通信设施和规划设计完全一样，网络之间的互相干扰会影响到通信质量以及数量；4G网络的普及、网络用户行为的变化等，这些环境、需求的变化都需要加强无线通信网络规划优化。

1、移动通信网络概述

移动网络通信指的是固定和移动之间的通信，或者是移动的物体之间的通信方式，这种移动的物体可以是人，也可以使汽车、或者、飞机还有轮船等能够出于移动状态的设备。移动通信系统主要分成为两个重要部分：①地面系统；②空间系统。移动通信网络，顾名思义，网络自身的特点就是带有移动性，能够让物体在保持移动的状态下还能够接收到信号，而实现这一现象的主要技术就是应用无线网络或者是无线和有线之间的结合。移动通信网络自身的系统结构属于非常复杂的类型，其中包含了多个用户的通信系统还有网络系统，因此想要让通信系统中的各个用户在不互相打扰的情况下还能够有条不紊的工作，就需要把网络跟卫星通话网络进行连接，确保网络结构能够正常建立。无线通信技术随着社会科学技术的发展也在不断的创新，从一开始的1G模式到后来的2G全数字化网络系统，再到前几年的3G移动多媒体网络技术，最后到现在的4G网络技术，能够真正的实现了高速移动通信系统的运行，很多用户的使用速率高达300Mbps，不管是画质还是音质都已经达到了较高的质量水平。

2、无线通信网络规划

2.1网络规划概述

网络规划工作非常的系统，其中包含有分析无线传播理论和天馈设备指标，还包括网络管理预测和网络性能预测，还有系统参数的调整优化等，这些工作几乎贯穿了整个移动通信网络工程整体，可以看出，网络规划属于综合性非常强的技术领域，不仅仅是需要纸上谈兵的理论性研究那么简单，很多知识点都需要经过大量的实验来进行分析和解决。例如说如何才能够增加网络容量，如何能够满足未来的网络发展需求等。网络规划过程中涉及到了覆盖预测、干扰分析、话务（容量）分析还有频率计划等，针对移动通信网络的运行能够起到很好的平衡作用。

2.2网络规划具体工作步骤

在进行网络规划工作时，一开始首先需要设计好站型，这个过程能够分成两个工作内容，走访用户还有勘查基站。走访用户的主要目的就是能够确定将要开始建设的网络覆盖区域还有周围边界的相关要求，从而能够有效的确定好网络建设容量，进而能够帮助明确出基站建设的位置和具体需要。勘查基站能够了解经过一开始的走访，选择的基站建设地址是否拥有足够的空间支持建设，在详细的观察周围的工作环境，是否能够有利于网络的质量，是否有其他影响网络质量的因素存在，能够为后期的基站建设提供科学依据。选择好基站建设地址之后，就要进行覆盖预测，预测出将要覆盖的网络面积和区域，判断是否能够满足用户网络需求。在频率资源一定的情况下，根据站型选择频率的使用方式。经过以上的工作完成之后，就可以把基站的工程参数进行数据整理，例如说天线挂高、方向角等，形成一定的局部数据文件，并输入仿真规划软件进行验证。

3、无线通信网络规划优化措施

3.1网络优化概述

网络优化的工作就是通过使用各种有效的硬件技术或者是软件，能够提升移动通信网络性能，从而满足我们对于网络的需求。硬件指的就是能够在相应的性能和价格上提升质量优化，软件方面指的则是通过设置一些软件参数，从而能够提升移动网络的质量。在基站开通了网络优化之后，要确保基站的各项工作能够完善进行，检查网络是否能够符合技术要求，从而最大限度的提升网络运行性能。在网络规划完成之后，很多网络通常会存在各种各样的问题，例如说覆盖率较弱因此影响了通话质量，服务小区的相关原因导致通信质量不稳定，还有基站的建设位置过高等导致网络信号出现问题，这些问题都需要在后期应用优化措施进行改善。

3.2无线通信网络规划优化过程

进行通信网络优化工作，第一个工作步骤就是收集和分析相关数据，然后通过数据分析能够发现通信系统中目前现存的问题和潜在的问题。要严格规范收集的数据质量，确保数据能够提供准确又完整的信息。一般工作人员可以利用两种方式来收集数据。①利用相关路测工具进行测试，然后通过测试得出网络的覆盖、通话质量还有切换等相关的数据信息。②获取方式就是应用OMC的统计工具，能够有效的发现通信系统中的现存问题。通过以上这两种方式，能够有效地分析出网络故障的定位和原因。网络优化的第二个步骤就是要针对系统中的参数和基站工程参数进行优化，目标是要不低于业务要求的网络性能指标。系统中的参数和基站工程参数优化可以通过调节基站的天线方向和倾角进行优化，调整好功率控制参数还有切换参数。为了能够确保调整完成之后提升了通信效果，还需要在优化工作完成之后在进行一次网络数据的信息收集和分析，确保通信系统中的网络性能得到了改善之后，才算是网络规划优化工作的完成。

3.3无线通信网络规划与优化发展

随着我国网络信息技术的不断发展，网络用户及通信制式变得越来越多，导致通信市场竞争日益激烈，形成愈发复杂的网络体系，因此移动运营商要加强通信网络运行质量的优化工作，使用自动路测系统等系统，提升用户的体验质量，同时推动移动通信网络的服务质量提升。目前已实现自动路测，未来通过自动化网络参数调整系统等工具，可以更好地适应网络环境参数的动态变化，从而为为用户提供更加稳定及完善的通信质量。同时，网优平台的建立积累了很多的工作经验和数据库，能够完成MR和信令等数据的管理和分析，支持无线网络日常优化分析工作，为我国移动通信网络发展提供了强有力的技术支持。

结束语

无线通信网络规划和优化工作属于非常系统和综合性的工作，特别是针对中国移动、中国联通这样的运营商来说，其中网络的规模越来越大，用户也越来越多，业务种类繁杂，而且人们的需求也在不断的提升，必须要重视移动通信网络规划优化工作的重视，提升移动通信网络质量，推动网络事业不断地创新发展。

参考文献

[1]于伟.蜂窝移动通信网络规划与优化[J].中国新技术新产品，2015.

[2]李杰.移动通信网络优化及规划探讨[J].电子世界，2014.

[3]周昭华.论析移动通信网络规划中优化措施[J].中国新通信，2014.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/47efd74ae2ddf0ed1ea158e9.html