# 水循环系统论文-谢丽娟,卢述林

导读:本文包含了水循环系统论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:软水,缓蚀,高效,无磷

### 水循环系统论文文献综述

谢丽娟,卢述林[1]（2019）在《一种高效低价缓蚀剂在炼钢连铸软水循环系统中的应用研究》一文中研究指出为控制软水对循环系统的腐蚀,通过实验室多轮静动态实验筛选出最佳缓蚀配方为钼酸钠12mg/L,苯丙叁氮唑10mg/L,亚硝酸钠100mg/L,葡萄糖酸钠1mg/L,AA/AMPS 50mg/L,最佳投加浓度1000mg/L。经缓蚀性能测定和工业试验,结果表明该缓蚀剂缓蚀效果较市售缓蚀药剂提高45.6%,表现出明显的优势,而且无磷低毒,年处理费下降53.3%,具有显着的经济效益。(本文来源于《四川冶金》期刊2019年04期）

赵虎,邱大战[2]（2019）在《TFT基板玻璃清洗工序水循环系统杂质去除浅析》一文中研究指出TFT基板玻璃生产过程中清洗工序通过盘刷、滚刷、二流体、超声波等单元清洗基板玻璃表面,去除掉生产过程中产生的玻璃粉、研磨粉、纸粉等杂质,每个单元都需要大量水冲淋基板玻璃,为节省用水量,水通过水箱滤芯过滤后循环使用,根据水中杂质含量的不同滤芯的过滤精度也不同。普通过滤系统只有一个滤芯过滤,滤芯负载大,过滤能力弱。含有导流槽的过滤系统在滤芯前方增加一个导流槽,将大的杂质和颗粒从水中剥离出来,减轻了滤芯的负载,提高了水循环系统去除杂质能力,延长了滤芯的使用寿命,提升了水的水质。(本文来源于《玻璃》期刊2019年07期）

朱明山,刘剑敏,胡小虎,余数,徐顺宠[3]（2019）在《锅炉水循环系统的无模型自适应控制研究》一文中研究指出为了保证软水循环系统的流动性以充分吸收燃气锅炉烟气余热,改造了锅炉水循环系统的控制策略。首先采用批量最小二乘法辨识出锅炉水循环系统保温水箱部件的输入输出关系,然后对辨识模型施加无模型自适应控制(MFAC)策略,再采用模式搜索算法对无模型自适应控制进行参数优化,最终对保温水箱进行基于模式搜索优化的无模型自适应控制。实验结果表明:所提出的控制策略能降低超调量和上升时间,减少相对稳态误差,降低平均抗扰动时间。(本文来源于《重庆理工大学学报(自然科学)》期刊2019年07期）

谢丽娟,徐苹[4]（2019）在《新型高效缓蚀阻垢剂在海绵钛厂水循环系统中的应用研究》一文中研究指出针对攀枝花地区某海绵钛厂循环水系统的特点,通过实验室实验和现场试用跟踪的方式,研究出一种新型高效缓蚀阻垢剂。结果表明,采用优选的缓蚀阻垢剂配方后,循环冷却水的处理效果优于传统含磷配方,藻类滋生量减少,现场应用效果良好。(本文来源于《四川冶金》期刊2019年01期）

李坡,邵红灵,李准,李斌[5]（2018）在《壳牌煤气化渣水循环系统的研究》一文中研究指出目前,壳牌煤气化技术是国际上较为先进的洁净煤气化技术之一,具有原料利用率高、消耗低、对资源节约、对环境友好等显着优点。但是实践表现,一系列的问题易出现架桥、压实堵塞或下闸不畅现象,一旦出现堵渣现象,渣无法正常排出,将造成停车,带来重大的事故隐患与经济损失。本文介绍对壳牌煤气化渣水循环系统的研究,能够有效解决除渣系统堵渣、下闸不畅问题,从而实现煤气化设备长周期的正常运行。(本文来源于《石化技术》期刊2018年12期）

刘文波,邱昌华[6]（2018）在《进口废纸含杂率下降对新闻纸水循环系统DCS的影响》一文中研究指出针对废纸含杂率变化前后对同一个新闻纸生产水循环系统的溶解与胶体物质(DCS)情况分别进行调研,以评估进口废纸含杂率对造纸清洁生产的影响。检测结果表明,除废纸脱墨段的胶粘物含量、浊度、纸机气浮胶粘物含量之外,2018年其它表征参数较2017年下降。表明废纸含杂率的下降并不能使脱墨段的胶粘物含量和浊度降低,而是通过提高可用纤维质量来为新闻纸水系统创造更好的环境,有利于新闻纸机的清洁生产。(本文来源于《造纸科学与技术》期刊2018年06期）

古振荣[7]（2018）在《预制梁场养生水循环系统设计》一文中研究指出在路桥施工中常需面临大型预制场的建设,对于预制场的厂区规划及建设往往有比较成熟的方法及工艺,但在预制场养生水循环系统设计方面却极其欠缺,由此造成了预制场养生水供水能力不足、循环用水水质较差、水资源浪费等问题。预制场养生水循环系统是否能良好运行对预制梁外观质量起着决定性的作用。文章以清西大桥项目前期预制场建设为例,通过对预制梁养生水循环系统存在的各种问题进行梳理,结合本工程现有施工及技术条件,对本项目预制场养生水循环系统进行了设计及试验总结分析,对养生水循环系统引入了"针对性过滤"、"混合用水"等全新理念,在提高废水利用效率的同时,也有效地降低了对废水过滤的成本,其实践为预制场精细化施工管理提供了宝贵的实践经验。(本文来源于《公路交通科技(应用技术版)》期刊2018年11期）

卞宁[8]（2018）在《做好水循环系统热态调试 确保群众温暖过冬》一文中研究指出今天，市长郭建英就主城区供暖工程进行现场办公。郭建英强调，要牢固树立以人民为中心的发展思想，严格按照上级要求，切实做好水循环系统热态调试，确保群众温暖过冬。郭建英首先来到西湖龙湾小区，实地查看换热站、二次管网、一次管网建设。这里的工程已完工，郭(本文来源于《保定日报》期刊2018-11-09）

王洪涛,刘敏[9]（2018）在《浅析轧钢水循环系统的运行与改进》一文中研究指出某钢厂成立于1971年7月1日投产,机组年设计能力为20万吨,现年产量已达到34万吨以上。水处理设施主要由循环水泵站、旋流式沉淀池、化学除油设备、冷却水塔和相应的循环水管路组成。随着年产量的由最初的20万吨增加到34万吨,设备使用过程中浊环水系统出水悬浮物和油类偏高,经常出现冷却水塔沉泥较多,管路及喷嘴堵塞问题,针对浊环水系统出现的问题,2015年在循环水系统中增加磁盘分离净化废水设备,该设备有效的去除了水中杂质,为系统稳定运行提供保障。(本文来源于《民营科技》期刊2018年11期）

佟雪姣[10]（2018）在《滑盖式节能日光温室太阳能水循环系统蓄放热效应解析》一文中研究指出日光温室以太阳能为主要能量来源,以墙体和土壤为主要蓄热体,是我国北方地区主要的园艺设施,具有高效、节能和低成本等特征,不仅成功解决了北方地区冬季蔬菜生产难题,而且成为解决我国“叁农”问题的支柱产业之一,产生了巨大的经济、社会和生态效益。但是,传统日光温室仍然存在许多问题,如温室的墙体和土壤的蓄热能力有限,东西山墙遮光严重,南北光温分布不均匀,草帘和棉被等保温材料防风、防雨、防雪和防火能力较差,土地利用率低等,为此,本团队研制了一种以岩棉彩钢板为保温覆盖的半圆弧型滑盖式节能日光温室创新结构,实现了日光温室保温覆盖件的自动化控制,为日光温室的现代化发展奠定了基础。同时,研制了以水为蓄热介质的主动式太阳能水循环系统,以期解决滑盖式节能日光温室的蓄放热问题,为日光温室墙体结构的改进和装配式建造方式的转变奠定基础,也为日光温室环境控制的自动化提供理论与技术指导。因此,在团队前期研究的基础上,本文以滑盖式节能日光温室为依托,以太阳能水循环系统为研究对象,首先对温室内太阳总辐射照度、光照强度、光谱辐射及空气温湿度时空变化规律进行了分析,进而明确滑盖式节能日光温室的光温特性。其次对太阳能水循环系统在滑盖式节能日光温室内的试验应用效果及性能影响因素进行了分析。最后对太阳能水循环系统集/散热装置和蓄热装置的蓄放热过程进行了分析,建立了基于蓄热装置水温昼夜变化的蓄放热模型,对各循环阶段蓄热水温进行模拟,并结合温室夜间的能量平衡计算了温室内不同设定温度系统所需的集/散热装置面积及蓄热装置容积。主要研究结果如下:1.以辽沈II型节能日光温室为对照,分析了滑盖式节能日光温室不同季节典型晴天的太阳总辐射照度,光照强度及光谱辐射随时间和空间变化的规律及冬季不同天气条件下空气温湿度昼夜变化情况,并对室内外太阳总辐射进行了模拟计算,为太阳能水循环系统的蓄放热研究奠定了基础。结果表明日光温室采光面的角度和形状对日光温室光分布及太阳能截获有显着影响。滑盖式节能日光温室冬季采光率比对照平均提高15.4%,太阳能截获量提高11.6%,室内太阳总辐射达300~400 W·m~(-2)的时间延长了30 min以上,且南北方向分布较为均匀。夏季滑盖温室北坡处太阳辐射以散射辐射形式存在,平均太阳总辐射显着低于对照温室,采光率平均降低了20.9%,太阳能截获量降低了21.9%。春季和秋季与对照温室差异不显着。夜间太阳能水循环系统启动之前,滑盖温室空气温度下降较为缓慢,比对照温室高0.6~1.5℃,体现了滑盖温室保温滑盖良好的保温性能。冬季晴天滑盖温室室内夜间空气温度比对照升高2~3℃,空气相对湿度显着低于对照,且南北、东西及垂直方向分布较为均匀。滑盖式节能日光温室结构在满足作物对采光和太阳能截获方面优于传统日光温室。2.对日光温室太阳能水循环系统的性能影响因素进行了研究,结果表明:不同集热材料,集/散热装置框架是否封闭对系统集/散热装置集热性能具有显着影响,而封闭空间厚度对系统日蓄热量和放热量均无显着影响。以PE管及褐色PC板为集热材料时系统的日蓄热量均显着高于透明PC板,分别提高了80.4%和70.6%。平板型太阳能集热器的集热效率较高,日蓄热量显着高于其他处理,但不能作为散热材料。与开放式相比,框架封闭式水温平均提高2.7℃,日蓄热量提高了22.03%,而不同封闭框架厚度对日蓄热量的影响差异不显着。并且蓄热装置循环终止水温和蓄热量均与蓄水量、初始水温、室内太阳辐射及室内气温成线性相关。3.对不同地区滑盖式节能日光温室太阳能水循环系统冬季夜间蓄热增温效果进行了分析和比较。结果表明:太阳能水循环系统在不同地区滑盖温室内冬季夜间蓄热增温效果显着。凌源地区光照条件较好,并采用双管路供水的水循环系统蓄热增温效果明显提高。沈阳地区试验期间,晴天白天系统运行蓄热6 h,两组集热单元的蓄热装置水温均升高3~4℃,日总蓄热量可达533.96 MJ,平均为443.75 MJ,滑盖温室夜间温度比对照提高2.5~3℃,平均集热效率为28%,平均放热效率为44%;多云天气时水温平均升高1~2℃,日蓄热量平均为203.48 MJ,滑盖温室温度比对照提高2℃左右,平均集热效率19%,放热效率约为92%。夜间系统启动期间,向温室内释放热量,使得温室内北侧温度较高,南北温差在0.5℃左右。凌源地区白天系统运行蓄热期间,蓄热装置水温最高可提高6.7℃,日蓄热总量可达902.57 MJ,平均为693.76 MJ,平均集热效率为42%,单位面积集/散热装置累积集热量为2.51 MJ·m~(-2)。夜间系统总放热量为465.6 MJ,放热效率平均为65%,单位面积集/散热装置放热量为1.29 MJ·m~(-2),放热功率为59.7 W·m~(-2)。4.运用传热学等知识分析了以PE管和PC板为集热材料的两种集热单元的蓄/放热过程。太阳能水循环系统运行过程中主要存在叁部分热量交换:集/散热装置表面吸收太阳辐射热量、室内空气与集/散热装置表面之间的热量交换以及蓄热装置的内能变化。通过对太阳能水循环系统每一部分传热过程的理论分析与计算推导,确定了PE管和PC板两组不同集热单元在各个循环阶段的能量平衡方程,建立了基于蓄热装置水温变化的蓄放热模型,并结合夜间温室内能量平衡对系统蓄放热运行情况进行理论模拟分析,确定了集/散热装置面积及蓄热装置容积。结果表明:系统蓄热装置容积和集/散装置面积均随着室内设定温度的提高而逐渐提高,室内温度每升高1℃,系统蓄热装置容积和集/散装置面积的增幅呈逐渐增长趋势,单位蓄热装置容积所需的集/散热装置面积A/V逐渐增大,即所需集/散热面积的增加速率高于蓄热装置容积,表明增加集/散热装置面积在提高系统蓄放热性能方面的作用比提高蓄热装置体积更为显着。当室外夜间温度在-27℃以上,保持温室内气温不低于12℃时,660 m~2滑盖式节能日光温室需要12块0.006m透明中空PC板(2 m×5 m),即113.5 m~2集/散热装置搭配14.4 m~3蓄热装置即可。(本文来源于《沈阳农业大学》期刊2018-11-01）

### 水循环系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

TFT基板玻璃生产过程中清洗工序通过盘刷、滚刷、二流体、超声波等单元清洗基板玻璃表面,去除掉生产过程中产生的玻璃粉、研磨粉、纸粉等杂质,每个单元都需要大量水冲淋基板玻璃,为节省用水量,水通过水箱滤芯过滤后循环使用,根据水中杂质含量的不同滤芯的过滤精度也不同。普通过滤系统只有一个滤芯过滤,滤芯负载大,过滤能力弱。含有导流槽的过滤系统在滤芯前方增加一个导流槽,将大的杂质和颗粒从水中剥离出来,减轻了滤芯的负载,提高了水循环系统去除杂质能力,延长了滤芯的使用寿命,提升了水的水质。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 水循环系统论文参考文献

[1].谢丽娟,卢述林.一种高效低价缓蚀剂在炼钢连铸软水循环系统中的应用研究[J].四川冶金.2019

[2].赵虎,邱大战.TFT基板玻璃清洗工序水循环系统杂质去除浅析[J].玻璃.2019

[3].朱明山,刘剑敏,胡小虎,余数,徐顺宠.锅炉水循环系统的无模型自适应控制研究[J].重庆理工大学学报(自然科学).2019

[4].谢丽娟,徐苹.新型高效缓蚀阻垢剂在海绵钛厂水循环系统中的应用研究[J].四川冶金.2019

[5].李坡,邵红灵,李准,李斌.壳牌煤气化渣水循环系统的研究[J].石化技术.2018

[6].刘文波,邱昌华.进口废纸含杂率下降对新闻纸水循环系统DCS的影响[J].造纸科学与技术.2018

[7].古振荣.预制梁场养生水循环系统设计[J].公路交通科技(应用技术版).2018

[8].卞宁.做好水循环系统热态调试确保群众温暖过冬[N].保定日报.2018

[9].王洪涛,刘敏.浅析轧钢水循环系统的运行与改进[J].民营科技.2018

[10].佟雪姣.滑盖式节能日光温室太阳能水循环系统蓄放热效应解析[D].沈阳农业大学.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/48d0ee8919ce50fa25164cd7.html