# 浅析园林景观绿化种植施工技术

深圳市绿雅园艺有限公司

摘要：做好园林绿化施工工作，必须科学的审视园林绿化施工的技术要素，全面加强种植过程中的技术管理，有效提高园林绿化种植施工技术效果。

关键词：园林景观；绿化种植；施工技术

引言

园林景观是城市规划建设中的重点工程项目，在贯彻落实可持续发展战略过程中，应充分发挥园林景观的作用和价值，做好园林景观绿化种植施工，实现人与自然的和谐相处，构建环境友好型、资源节约型现代化城市，所以，加大对园林景观绿化种植施工技术的研究，是非常重要且必要的。

1园林景观绿化种植的重要意义

园林景观绿化种植，与人们日常生活及城市发展，都有着密切关系，其重要意义主要体现在以下两方面。①能够促进人与自然和谐相处。就当前人们生活观念来看，生活追求已经从物质层面转向精神层面，审美要求也不断提高，再加上快节奏生活所带来的压力，人们更加迫切能够回归大自然，在释放压力的同时陶冶情操。而园林景观绿化种植，能够通过布设人造景观的方式，拉近人与大自然的关系，实现人与自然的和谐相处及发展。②通过开展园林景观绿化种植作业，可以扩大绿植覆盖面积。大量植被不仅能够遮挡阳光，起到降温作用，而且还能够通过植物蒸腾作用，提高周围环境湿度，可以在一定区域内调节气温，以改善环境舒适度，尤其是气候干旱、降水较少地区，这种改善环境的效果是非常明显的。

2园林景观绿化种植控制措施

2.1会审图纸

会审图纸是园林景观绿化工程有效施工的重要步骤，园林景观绿化施工队伍的技术管理人员应当与设计方围绕着图纸进行会审，积极听取设计方的施工意见，明确园林绿化施工的重难点问，制定科学有效的施工方案，在设计部门主的辅助下科学选择施工技术，这样才能把设计理念贯彻于施工过程。

2.2提高人员素质

保证园林绿化种植施工的正常进行，必须加强园林绿化施工人员的培训，注重由施工技术人员与施工管理人员共同进行培训，明确具体园林工程施工要点，加强园林施工操作示范，围绕施工操作标准进行深入分析。并且制定与实施必要的考核办法，全面激发园林施工人员的积极性。

3园林景观绿化种植施工技术

3.1土地平整

在正式开展园林景观绿化种植施工之前，需要先对施工现场土地进行平整处理，为植物健康生长创造更有利的条件。施工单位在接到任务后，要先派遣专业人员到园林内部进行实地考察，获取园林地势地形资料信息，根据实地情况，从置土、换土等多种施工技术中，选择最为便捷、高效、经济的一种。同时，还需要对地下管线分布情况进行详细调查，了解其分布方式，在开挖坑穴时，避开地下管线，对土地进行逐步平整，使土方充分沉降，防止地面积水。另外，还应该明确土壤类型及具体特性，根据土壤良好性，确定是否采取消毒、施肥等措施。对于水分含量较少的干旱性土壤，应对其进行疏松湿润处理，增强其水肥能力，根据植物类型，确定种植土层厚度，草坪、小灌木、大灌木土的土层厚度，分别控制在30cm、45cm和60cm，确保植物移栽后能够正常存活和健康成长。

3.2定位放线

要想保证植物搭配分布的合理性，在园林景观绿化种植施工过程中，就需要做好定位放线工作，对植物移栽位置进行准确定位，在实现良好绿化效果的同时，增强园林景观的艺术感。比如水蜡、榆叶梅、红瑞木、连翘等种植时，应该做到高低起伏，才能营造出极具艺术气息的园林景观，提升绿化种植施工水平和施工质量，所以，在定位放线时，要根据这几类灌木植物的具体高度，使其相间分布，并根据不同种类灌木的生长习性，控制好植物之间的间隔距离，确定最佳栽种位置。在具体施工过程中。施工人员要根据所用到植物特点及特性，通过定位放线工作，对其布局进行合理、完善的规划，以实现更加理想的绿化种植施工效果。

3.3苗木选择技术

苗木选择是园林种植施工的基础，园林景观绿化种植苗木必须与园林所处地理自然环境契合，保证苗木规格与设计要求相符，并且按照不同种类苗木施工技术进行科学施工。保证苗木质量是苗木选择的关键环节，应当从苗木的高度、冠径、疏密度等方面对苗木质量进行科学的判断，要在种植前适当的对苗木进行修剪，这样才能保证苗木达到必要的种植要求。为了提高苗木的适应性，还必须对苗木进行必要的抗病处理，并且避免苗木在搬运的过程中出现损伤，这样可以保证苗木的健康生长。例如，草卷应当保证边缘平直，保证草卷的土层厚度至少达到2cm以上，保证种子品种、产量、重量等都达到国家相关要求标准。

3.4表土回填技术

表土回填是保证苗木良好生长环境的重要操作步骤，科学的进行表土回填可以为植物提供必要的养分，可以使植物处在土壤的团粒结构当中，有助于植物的正常生长。回填表土的基础是科学取土，在园林改造的过程中必须注重收集表土，保证取土时的干燥环境，切勿在雨后取土。为主保证大型机械设计不破坏表土结构，应当使大型铲车以倒车方式进行取土，这样才能保证不破坏表土的土壤结构.使表土有良好的养分提供能力。取士要达到设计深度，要严格按照园林规划设计要求的来营造适当的排水坡度。同时还要注重利用乔木与灌木的地形高差，在进行表土回填之前处理好垃圾，这样才能给植物提供良好的生长环境。

3.5苗木种植技术

苗木种植技术直接影响到园林绿化种植的质量，施工单位的

主要技术力量应当集中于苗木种植期间，要对苗木种植操作的正确性与规范性进行科学的把握。①保证园林种植中选择较好的草种，草坪种植规模较大时，可以选择混播或喷播结合的方式进行施工，在铺设完成后还要进行必要的滚压操作。②种植低矮的灌木植物时要注重保证植物的轮廓线，花卉种植应当科学搭配一年生和两年生花卉的混合种植。③种植过程中按照由低到高的顺序施工，保证花坛种植由高到低，还可以根据实际情况采用分块分区种植方式。

3.6园林养护

种植完毕苗木后，应当要配备相应的养护人员来开展园林养护工作。在对养护人员进行招聘时，应当要提升对其专业知识的要求，要求其要具备相关园林景观绿化养护技巧，并且可以结合实际养护需求来进行灵活工作。一般情况下，在刚刚种植完毕苗木后，则应当要立即对其进行浇水。需要注意是避免水分过多，否则苗木极易出现烂根的现象，情况严重的还会致使大量苗木死亡。此外，养护人员还需要对苗木松土，从而让其根系能够充分吸收土壤中的水分与养分。再者，应当要做好苗木围堰工作。一般主要是运用于乔木类植株种植情况下，用以切实减低水土流失情况，促使植株得以健康生长。不仅如此，养护人员还应当要在种植完毕7d后开展施肥工作。并且应当要合理控制施肥量，避免施肥过多而导致烧根的情况发生。而且还应当要切实做好苗木加固工作，采用扶正方法防止苗木根系受损。最后，需要定期清除苗木周围的杂草，防止杂草将苗木养分吸收掉而使得苗木生长发育不良。并且还要定期开展防止苗木病虫害的工作，要做好苗木养护工作，确保园林景观工程的质量合格。

4结束语

把控好各个关键施工环节，运用先进、科学的施工技术，规范开展土地平整、定位放线、苗木选择、园林养护等各项工作，来提高园林景观工程建设质量，充分发挥出其欣赏、绿化、生态价值。

参考文献：

[1]李志全[1].园林绿化工程项目管理探究[J].现代园艺，2015，0（20）：172-173.

[2]罗赫.浅析园林绿化景规施工的技术和管理措施[J].科学与财富，2015，7（32）：242-242.

[3]高吉振[1]，赵辛[2].园林景观绿化种植施工技术[J].引文版：工程技术，2016，0（5）：174-174.

[4]杨宏心.园林景观绿化种植施工技术[J].建筑工程技术与设计，2016（36）：2440.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4a05fd3146b4dce18607cc4e.html