# 气体颗粒两相流论文-吴成军,杨瑞超,王东强

导读:本文包含了气体颗粒两相流论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:颗粒阻尼,两相流理论,悬臂梁,振动响应

### 气体颗粒两相流论文文献综述

吴成军,杨瑞超,王东强[1]（2013）在《基于气体-颗粒两相流理论的颗粒阻尼悬臂梁振动响应预估》一文中研究指出在前期工作的基础上,提出一种基于气体-颗粒两相流理论的颗粒阻尼改进模型。该模型将颗粒之间的摩擦效应表述为与碰撞效应一致的等效黏度形式,使得整个模型具有更完整的统一性,方便后续更深入的研究。单自由度(Single degree offreecdom,SDOF)系统的自由振动及强迫振动分析表明该模型相对于原有模型具有更高的预估精度。应用该模型并结合有限元法进行典型颗粒阻尼连续体结构——颗粒阻尼悬臂梁的强迫振动响应预估与分析。结果表明颗粒阻尼是一种较强依赖于结构振动幅值的非线性阻尼,其阻尼效果随着阻尼器的施加位置不同而存在明显的变化。为获得良好的减振效果,尽可能将颗粒阻尼器置于结构振动剧烈的部位。开发的气体-颗粒两相混合流的等效黏性阻尼改进模型对于更为复杂的颗粒阻尼结构的振动与声辐射响应预估奠定了基础。(本文来源于《机械工程学报》期刊2013年10期）

刘冰,方丁酉,夏智勋,王林[2]（2013）在《考虑气体-颗粒两相流效应的火箭发动机喷管参数优化设计》一文中研究指出火箭发动机喷管内型面设计是喷管设计中的重要研究课题,是提高喷管效率的关键。采用基于遗传算法的直接优化设计方法对决定喷管内型面的关键参数进行优化,以减少喷管的比冲损失,提高发动机性能。比冲损失的大小通过喷管两相流计算获得,设计了相应的软件自动完成常见喷管的喷管型面优化设计,对现有型号喷管进行优化的计算结果表明,喷管的相对比冲损失可以显着减小。(本文来源于《推进技术》期刊2013年01期）

李东霞,徐旭,蔡国飙,张振鹏[3]（2005）在《火箭发动机气体-颗粒两相流双流体模型研究》一文中研究指出探讨了两相流双流体模型中颗粒相压强、两相界面压强以及两相界面速度等若干关键问题,从理论上推导了双流体模型的控制方程,并讨论了颗粒相控制方程的双曲性。把LU隐式时间格式和Van-Leer矢通量分裂格式应用到两相流双流体模型中,并对一维等截面传热摩擦管道和轴对称JPL喷管中气固两相流进行了计算,计算结果与文献结果吻合良好,所建数学模型正确,所用数值计算方法可靠。(本文来源于《固体火箭技术》期刊2005年04期）

杨书申,彭竹琴[4]（2004）在《气体-颗粒两相流动力学及其在气溶胶采样中的应用》一文中研究指出大气颗粒物切割器的工作原理主要是重力沉降、离心分离和冲击分离 ,是气体 -颗粒物两相流的动力学分离过程 .气固两相流动力学方程可以较方便地用来分析大气颗粒物在切割器中的运动轨迹 ,具体计算过程中阻力系数CD和边界条件应根据具体情况分析选定 .本文给出了两个利用数值计算模拟切割器工作的例子 ,对采样仪的采样效率、切割粒径及切割器结构尺寸等设计参数对切割粒径的影响进行计算 ,表明两相流动力学是对采样切割器中颗粒物的运动进行数值模拟的有效工具 ,能对采样仪、切割器的设计、制造提供有力的帮助(本文来源于《中原工学院学报》期刊2004年02期）

王夕华,顾璠[5]（2004）在《沙尘暴(气体-颗粒)两相流数值模拟-Ⅱ个例分析》一文中研究指出利用文献[1]中建立的沙尘暴数值模式,进一步模拟分析了不同沙尘源对我国城市沙尘暴爆发的影响作用。并对 粒子热漂移作用作不同的时间和空间对比分析,得出规律分布曲线。计算结果与我国今年3月18日至21日发生的强沙 尘暴的实况资料进行了比较,证明该模型具有很好的模拟性,模拟结果基本反映了颗粒的分布规律。(本文来源于《工程热物理学报》期刊2004年02期）

王夕华,张军,顾璠,王体健,汤健平[6]（2003）在《沙尘暴(气体-颗粒)两相流及其并行数值模拟》一文中研究指出本文利用有限区域中尺度动力模式MM5和沙尘暴传输扩散模式相耦合的基础上,重点讨论在沙尘传输过程中,热漂移应力对沙尘粒子的作用,进行了气体-颗粒流动输送过程的并行数值模拟,计算结果与我国今年3月18日至3月21日发生的强沙尘暴实况资料进行了对比,获得了沙尘迁徙的规律。(本文来源于《工程热物理学报》期刊2003年02期）

薛元,姚强,张金成[7]（2003）在《水平直管道中气体—颗粒两相流实验研究》一文中研究指出使用多普勒激光测速仪测量了水平直管道中气体—颗粒两相流动的流场。实验中 ,采用叁维粒子动态分析仪(ParticleDynamicsAnalyzer)测量了粒径在 0～ 10 0 μm玻璃微珠的时均速度和脉动速度分布 ,颗粒相的体积分数在 10 -4～ 10 -5之间。实验结果表明 ,即使在粒径范围为 10 0 μm以下的颗粒 ,其在气相流场中的存在仍然会引起湍流流场结构的改变。实验还观察到气体—颗粒两相流动的湍流强度会随粒径的减小而增加 ,而且其脉动速度的分布将会在壁面附近出现脉动和随机分布的特征。(本文来源于《热能动力工程》期刊2003年01期）

薛元,姚强,陈剑波,张金成[8]（2002）在《存在温差的气体颗粒两相流实验研究》一文中研究指出为研究气体颗粒两相流中温度梯度对流场特性的影响,采用叁维粒子动态分析仪(particledynamicsanalyzer,PDA)测量了水平管中颗粒的大小、速度和脉动速度之值。实验选用粒径小于100μm的玻璃微珠,实验段中颗粒的体积分数约为10-4。通过PDA数据分析系统对小于2μm和48～52μm颗粒的运动参数进行了分析,以小于2μm颗粒作为两相中的气相参数。结果表明,在气粒两相流主流与壁面间存在温差时,两相流场的湍流强度和湍动能增加而横向速度减小,且在近壁区,湍流强度、湍动能和横向速度受温度场的影响更加显着。(本文来源于《清华大学学报(自然科学版)》期刊2002年12期）

### 气体颗粒两相流论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

火箭发动机喷管内型面设计是喷管设计中的重要研究课题,是提高喷管效率的关键。采用基于遗传算法的直接优化设计方法对决定喷管内型面的关键参数进行优化,以减少喷管的比冲损失,提高发动机性能。比冲损失的大小通过喷管两相流计算获得,设计了相应的软件自动完成常见喷管的喷管型面优化设计,对现有型号喷管进行优化的计算结果表明,喷管的相对比冲损失可以显着减小。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 气体颗粒两相流论文参考文献

[1].吴成军,杨瑞超,王东强.基于气体-颗粒两相流理论的颗粒阻尼悬臂梁振动响应预估[J].机械工程学报.2013

[2].刘冰,方丁酉,夏智勋,王林.考虑气体-颗粒两相流效应的火箭发动机喷管参数优化设计[J].推进技术.2013

[3].李东霞,徐旭,蔡国飙,张振鹏.火箭发动机气体-颗粒两相流双流体模型研究[J].固体火箭技术.2005

[4].杨书申,彭竹琴.气体-颗粒两相流动力学及其在气溶胶采样中的应用[J].中原工学院学报.2004

[5].王夕华,顾璠.沙尘暴(气体-颗粒)两相流数值模拟-Ⅱ个例分析[J].工程热物理学报.2004

[6].王夕华,张军,顾璠,王体健,汤健平.沙尘暴(气体-颗粒)两相流及其并行数值模拟[J].工程热物理学报.2003

[7].薛元,姚强,张金成.水平直管道中气体—颗粒两相流实验研究[J].热能动力工程.2003

[8].薛元,姚强,陈剑波,张金成.存在温差的气体颗粒两相流实验研究[J].清华大学学报(自然科学版).2002

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4a41f92375a587079c535b14.html